Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie projektu technicznego oraz zakup wraz z montażem instalacji awaryjnego oświetlenia według Polskiej Normy PN-EN 1838:2005 w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie.

Planowane do wykonanie prace:

Roboty instalacyjne związane z instalacją awaryjnego oświetlenia:

- wykonanie kompletnego projektu wykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawcą p.poż

- zakup opraw oświetlenia awaryjnego typu LUMI-R, MONITOR, LUMI-S  lub VERSO w ilości około 105 szt.

- dostawa niezbędnych materiałów:

  - przewód ogniotrwały o klasie PH odpowiedniej do wymaganego czasu działania urządzeń oświetlenia awaryjnego zgodnie z wymogami Polskiej Normy, w ilości około: 650 metrów bieżących

  - urządzenia zabezpieczające (wyłączniki nadprądowe, tablice elektr.)

  - listwy natynkowe elektroinstalacyjne

  - pozostałe materiały instalacyjne (np. kołki, wkręty)

- ułożenie przewodu w korytkach elektroinstalacyjnych lub nad sufitami podwieszanymi

- montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego

- uruchomienie i sprawdzenie działania instalacji awaryjnego oświetlenia

- wykonanie pomiarów: elektrycznych, natężenia oświetlenia awaryjnego, czasu świecenia opraw w przypadku braku zasilania

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

Materiały użyte do wykonania prac muszą posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, wymagane atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodności dopuszczające ich zastosowanie w instalacjach bezpieczeństwa pożarowego.

Wszystkie oprawy powinny posiadać funkcję autotestu.

Oprawy awaryjne zastosowane na zewnętrz powinny być przystosowane do użytkowania 
w temperaturze do -20C.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym nową lokalizację mocowania opraw oświetlenia ewakuacyjnego.

Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt transport niezbędnych elementów 
i materiałów do robót budowlano - montażowych oraz wywóz i utylizację elementów zdemontowanych, odpadów.

Teren robót winien być zabezpieczony i oznakowany, w obrębie wykonywanych robót należy zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom obiektu.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca po zakończeniu prac doprowadził teren do czystości 
i porządku.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy , liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Z gwarancji wyłączone zostają akumulatory, dla których okres gwarancji wynosić powinien nie mniej niż 24 miesiące.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca będzie wykonywał przeglądy okresowe 
i konserwację oświetlenia awaryjnego raz w roku zakończone protokołem zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów.