Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę  dwóch samochodów /1 +8/  fabrycznie nowych

z 2006 roku , przystosowanych do przewozy osób niepełnosprawnych

Samochody  oferowane przez  Dostawcę winny spełniać następujące wymagania :

techniczne,  jakościowe,  użytkowe:

-     Silnik o pojemności  od 1,8  do  2,3 l   TURBO DIESEL,

-     Moc  od  85  KM

-     Maksymalny moment obrotowy  od 230 Nm  przy powyżej  2000  obr/min.

-     Przyśpieszenie ( 0-100 km/h ) poniżej 18,5 s

-     Zużycie paliwa  - w ruchu  miejskim – do 10 l /100km ,

- w ruchu poza miejskim – do 7 l /100km

- średnio do 8 l / 100 km

-     Liczba cylindrów  - 4

-     Norma spalania  - EU 3

-     Skrzynia biegów – manualna,  5-biegów do przodu,  1- bieg do tyłu.

-     Rozstaw osi od  3300 mm

-     Przygotowanie do montażu radia – 4 głośniki, antena w szybie przedniej,

-     Pełnowymiarowe koło zapasowe,

-     Przygotowanie do montażu siedzeń w przedziale pasażerskim- gumowa

przeciwpoślizgowa wykładzina na podłodze, uchwyty szybkozaciskowe do montażu

siedzeń,

-     Ogrzewanie,

-     Oświetlenie stopnia wejściowego.

-     Podwójne siedzenie obok kierowcy

-     Siedzenie w układzie  2 + 1 w jednym rzędzie przestrzeni pasażerskiej,

3  w drugim rzędzie przestrzeni pasażerskiej,

-     Okno przesuwne po lewej stronie w przestrzeni pasażerskiej,

-     Poduszki powietrzne – dla kierowcy oraz dla pasażera,

-     Wspomaganie układu kierowniczego,

-     Bezpieczna kolumna kierownicy z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach,

-     Blokada kierownicy z zabezpieczeniem przed złamaniem,

-     Klimatyzacja,

-     Centralny zamek,

-     ABS – system zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania,

-     Elektryczna blokada mechanizmu różnicowego,

-     System, który zapobiega poślizgowi kół napędzanych  podczas ruszania z miejsca,

-     System, który zapobiega poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem,

-     Kolor  jeden samochód  : czerwony lub biały

drugi  samochód   :  granatowy lub czerwony

-     Zbiornik paliwa nie mniejszy niż 80 litrów,

-     Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa,

-   Zagłówki z regulacją wysokości,

-   Ogrzewana tylna szyba,

-    Trzecie światło „STOP” na tylnej klapie,

-    Reflektory przednie i białe kierunkowskazy przykryte wspólną szybą,

-    Elektryczna regulacja zasięgu reflektorów przednich,

-    Światło przeciwmgielne z tyłu,

-    Lusterko wsteczne,wewnętrzne chroniące przed oślepieniem,

-    Immobiliser – zabezpieczenie antykradzieżowe,

-    Obrotomierz i zegar cyfrowy,

-    Windy zamontowane do dwóch samochodów dla wózków inwalidzkich,

-    Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane do 180 ,0

-    Drzwi przesuwne po prawej stronie pasażerskiej,

-    Napęd na koła przednie,

-    Listwy do mocowania wózków inwalidzkich rozmieszczone równomiernie,

-    Apteczki, trójkąt ostrzegawczy, klucze do kół i podnośnik,

-    Całkowicie przeszklony,

-    Tapicerka łatwo zmywalna,

-     Gwarancje : zgodnie z danymi zawartymi w kartach gwarancyjnych producenta,

na lakier, na perforację nadwozia,