Załącznik nr 1

WYKAZ  I  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- wanna do hydromasażu

-     minimum130 dysz do masażu wirowego z funkcją napowietrzania strumienia wody,

- pojemność użytkowa 280 l  +/- 10 l

- zasilanie 3 x 400 V / 50Hz

- czas napełniania max. 4 min.

- czas wypuszczania wody max. 3,5 minuty

-    czas pracy programowany w zakresie 0 do 99 minut

- minimum 5  niezależnych stref masażu

- możliwość zdefiniowania min. 18 własnych programów masażu

- maksymalna waga 190 kg +/- 10 kg

- wymiary zewnętrzne 2550 x 950 x 900 mm+/- 50mm

- anatomiczne wytłoczenie wnętrza wanny

- elektroniczny odczyt i wyświetlanie temperatury wody w wannie

- masaż wirowy

-    wąż do masażu podwodnego

-    wyposażenie do ozonoterapii

2.  natrysk płaszczowy z termomieszalnikiem, sterowany elektroniocznie

- wykonany z chromowanych rur mosiężnych

- minimum cztery zaokrąglone rury z otworami  o średnicy 1 mm, wsparte na trzech pionowych rurach

- całość mocowana do podłogi

-     prysznic w górnej części

-     możliwość wyboru natrysku – prysznic lub natrysk boczny

-     elektroniczny pulpit sterowniczy pozwalający na ustawienie czasu zabiegu

3. wanna do masażu kończyn dolnych

- 12 dysz do masażu wirowego

-  funkcja napowietrzania strumienia wody

-  pojemność użytkowa50 l

4. wanna do masażu kończyn górnych

-     12 dysz do masażu wirowego o regulowanym ustawieniu

-     funkcja napowietrzania strumienia wody

- możliwość wykonania masażu limfatycznego

- pojemność użytkowa 55 l

5. mata do tleno i ozonoterapii

-     elastyczna wielokanałowa mata do umieszczenia wewnątrz wanny

-     minimum 3 różne wielkości pęcherzyków powietrza w zakresie 0,4 mm – 1,5 mm

-     agregat – dmuchawa z wytwornicą ozonu

-     pilot do zdalnego sterowania

- poduszka pod kark

- wąż nadmuchu powietrza

6. aparat do krioterapii

-  czynnikiem chłodzącym jest CO(

-  temp. Robocza +/-  - 75( C

-  minimum 2 wymienne dysze aplikacyjne o różnych średnicach ze wskaźnikiem temperatury

pracy

-  mobilna obudowa butli 10 l

7. sonda prysznicowa - do aparatu serii BTL – 5000

-  łączona IR + R

-  4 x 200 mW/830 nm

-  4 x 50 mW/685nm

-  13 x 16 mW/470nm

8. łóżko (wózek) toaletowo -  kąpielowe  2 szt.

- do mycia  w pozycji leżącej  osób z porażeniami kończyn

- regulacja wysokości leża

- barierki zabezpieczające dwustronne

- wąż odpływowy do wody

Ułatwia wykonanie zabiegu kąpieli i masażu wodnego u osób które ze względu na

tracheotomię stałą nie mogą być zanurzane w głębokiej kąpieli.

9. stół stacjonarny do masażu

- elektryczna zmiana wysokości leżyska

- wysokość leża regulowana od 55 do 85 cm

- szerokość 120 cm

- długość 195 cm +/- 10 cm

10. okienko amplitudy - do materaca Unittron

Niezbędne do określenia wielkości bodźca pola magnetycznego działającego na  organizm

człowieka, służy do pomiaru indywidualnego „okienka amplitudy”  pacjenta.

11. koncentrator tlenu 2 szt.

Niezbędny do kuracji tlenowej u osób z zaburzeniami oddechowymi, podnoszący bezpieczeństwo pacjentów z rurkami dotchawiczymi.