Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem

1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2

1.82*1.17+0.1*(1.46+3.65+2.8+3.65+1.98-0.51*2)+1.91*(2.95+2+2.75+0.26)-0.7*2.4-1*1.91+1.9*(4.24+0.75+0.96+0.38+2.22+0.49+0.5)-1.9*0.98-0.72*2.4+0.06*2*1.9*3

30.215				RAZEM	30.215 m2

2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m2

1.13*2+0.32*0.99+1.17*1.98+2.8*3.65+2.75*2+0.5*0.67*0.55+0.67*0.26+4.24*(3.88+0.49)-0.5*0.49-0.75*(2.15+0.39+0.38)-0.77*0.38-0.5*0.77*0.39+0.8*1.45		37.783

RAZEM	37.783 m2

3	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych           o pow.ponad 2 m2		m2

5*2.15*1.0	10.750 m2				RAZEM	10.750

4	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m

2.51*3+1.61		9.140				RAZEM	9.140 m

5	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.

11		11.000				RAZEM	11.000 szt.

6	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m2

2.4*1.5		3.600				RAZEM	3.600 m2

7	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.

1		1.000				RAZEM	1.000 kpl.

8	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.

3		3.000				RAZEM	3.000 kpl.

9	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3

3.0*0.16*(2.8+2.0+3.2+1.45)-0.16*2.06*1.0*2		3.877			RAZEM	3.877 m3

10	KNR-W 2-02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg.	m2

3.0*(4.0+1.47+0.8)-2.15*1.0+2.09*1.0		18.750				RAZEM	18.750 m2

11	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2

1.03*2.15*2+2.15*0.06*3		4.816			RAZEM	4.816 m2

12	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2

1.82*1.17+0.1*(1.46+3.65+2.8+3.65+1.98-0.51*2)+1.91*(2.95+2+2.75+0.26)-0.7*2.4-1*1.91+1.9*(4.24+0.75+0.96+0.38+2.22+0.49+0.5)-1.9*0.98-0.72*2.4+0.06*2*1.9*3+2.15*1.0*2+4.0*3.0*2-2.15*1.0+0.8*3.0		58.765

RAZEM	58.765 m2

13	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m

1.5		1.500				RAZEM	1.500 m

14	KNR-W 4-01 0341-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m

1.8		1.800				RAZEM	1.800 m

15	KNR BO-12 0360-05	Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegły	m3

10.6*0.05*0.03		0.016				RAZEM	0.016 m3

16	KNR BO-12 0358-05	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegły	m3

15.1*0.05*0.03		0.023				RAZEM	0.023 m3

17	KNR-W 4-01 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m

1.5		1.500				RAZEM	1.500 m

18	KNR-W 4-01 0327-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m

1.8		1.800				RAZEM	1.800 m

19	KNR-W 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m

15.1		15.100				RAZEM	15.100 m

20	KNR-W 4-01 0327-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m

10.6		10.600				RAZEM	10.600 m

21	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m

0.7*(2+2+1)		3.500				RAZEM	3.500 m

22	KNR 4-01 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami	m

10.6+1.8+1.5+15.1		29.000				RAZEM	29.000 m

23	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2	m2

3.6		3.600				RAZEM	3.600 m2

24	KNR-W 4-01 0323-04	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.

4		4.000				RAZEM	4.000 szt.

25	KNR-W 2-02 2119-03	Parapety, półki, lady i nakrywy wewn. - elementy gr. do 4 cm i szer. do 50 cm - konglomerat marmurowy	m

2.51*3+1.61+1.0*2		11.140				RAZEM	11.140 m

26	KNR-W 5-08 0209-02	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m

10.6+15.1		25.700				RAZEM	25.700 m

27	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3

30.215*0.04+36.623*0.04+3.877+4.429*0.16		7.259

RAZEM	7.259 m3

28	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3

7.259		7.259				RAZEM	7.259 m3

29	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m3

7.259		7.259				RAZEM	7.259 m3

30	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2

2.9*(1.46+2.0+3.65+2.8+3.65+2.0)+1.08*1.17+2.8*3.65+2.0*2.8-0.32*1.01-1.1*1.3-2.0*1.3-2.15*2.0-2.15*1.0+0.99*(2.75+2.0+2.95+0.26)-05*1.3-0.1*1.0*2+2.0*2.75+0.67*0.26+0.5*0.67*0.55+1.1*(0.38+2.22+0.49+0.5+3.88+4.24)+3.49*3.88+0.49*2.22+0.75*1.45-0.5*0.39*0.77-2.0*0.62		85.651

RAZEM	85.651 m2

31	KNR 4-02 0133-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm	szt.

6		6.000				RAZEM	6.000 szt.

32	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m

11+4.2		15.200				RAZEM	15.200 m

33	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym	szt.

2		2.000				RAZEM	2.000 szt.

34	KNR 4-02 0121-02	Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią	szt.

3		3.000				RAZEM	3.000 szt.

35	KNR-W 2-15 0105-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m

8.6		8.600				RAZEM	8.600 m

36	KNR 4-02 0211-05	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.

3		3.000				RAZEM	3.000 szt.

37	KNR-W 4-02 0214-01	Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 80 mm	szt.

3		3.000				RAZEM	3.000 szt.

38	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m

6.3		6.300				RAZEM	6.300 m

39	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem           szt.

3		3.000			RAZEM	3.000 szt.

40	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 	m2

1.13*2+0.32*0.99+1.17*1.98+2.8*3.65+2.75*2+0.5*0.67*0.55+0.67*0.26+4.24*(3.88+0.49)-0.5*0.49-0.75*(2.15+0.39+0.38)-0.77*0.38-0.5*0.77*0.39		36.623

RAZEM	36.623 m2

41	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 13	m2

1.13*2+0.32*0.99+1.17*1.98+2.8*3.65+2.75*2+0.5*0.67*0.55+0.67*0.26+4.24*(3.88+0.49)-0.5*0.49-0.75*(2.15+0.39+0.38)-0.77*0.38-0.5*0.77*0.39		36.623

RAZEM	36.623 m2

42	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne wykonywane ręcznie                                                                   ,	m2

1.0*(2.8+3.65-2+2.12+2.8-1.0+5.79+2.95*2+2.75*2-1.0*2+4.37*2+2.75*2-1.0)+2.75*4.46+2.95*2.75-0.5*0.49+2.8*5.89		73.425

RAZEM	73.425 m2

43	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami wzmacniającymi narożniki                                                                           .	m

5.79*2+2.8*2-2.0+2.95*2+2.75*2-1.0*2+4.37*2+2.72*2-1.0		37.760

RAZEM	37.760 m

44	KNR 0-29 0639-01	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami wzmacniającymi naroża	m

1.0*(6+4+4)		14.000				RAZEM	14.000 m

45	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie łaźnie , pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie pionowe ścian i słupów, bez wkładki z płutna włókniny	m2

1.0*(2.8+3.65-2+2.12+2.8-1.0+5.79+2.95*2+2.75*2-1.0*2+4.37*2+2.75*2-1.0)		36.800				RAZEM	36.800 m2

46	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, łażnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, posadzki , podłogi bez wkładki z włókniny	m2

2.75*4.46+2.95*2.75-0.5*0.49+2.8*5.89		36.625

RAZEM	36.625 m2

47	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2

2.75*4.46+2.95*2.75-0.5*0.49+2.8*5.89+0.8*1.45		37.785

RAZEM	37.785 m2

48	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej 	m2

1.0*(2.8+3.65-2+2.12+2.8-1.0+5.79+2.95*2+2.75*2-1.0*2+4.37*2+2.75*2-1.0)		36.800				RAZEM	36.800 m2

49	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej 	m2

1.6*(5.79*2+2.8*2)-1.15*2.0-1.15*1.0-1.17*2.0-1.17*1.1+1.6*(2.95*2+2.75*2)-0.75*1.0*2-1.65*2.0+1.6*(4.37*2+2.72*2)-1.15*1.0-1.53*2.0		52.329

RAZEM	52.329 m2

50	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m

1.5*4+1.5+2.4+2.15*2+1.0+2.15+4+1.0*2+1.0+2.15*2+1.5*2+2.4+1.5*2+2.4+2.15*2+1.0+2.6		47.350				RAZEM	47.350 m

51	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m

2.6*14		36.400				RAZEM	36.400 m

52	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2

2.75*4.46+2.95*2.75-0.5*0.49+2.8*5.89+0.3*(5.79*2+2.8*2+2.95*2+2.75*2 +4.37*2+2.72*2)		49.453				RAZEM	49.453 m2

53	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym               ,                                                                            ,	m

6.7+2.8*2		12.300				RAZEM	12.300 m

54	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2

2.75*4.46+2.95*2.75-0.5*0.49+2.8*5.89+0.3*(5.79*2+2.8*2+ 2.95*2+2.75*2+4.37*2+2.72*2)-(2.75*4.46+2.95*2.75-0.5*0.49+2.8*5.89)		12.828				RAZEM	12.828 m2

55	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2

2.75*4.46+2.95*2.75-0.5*0.49+2.8*5.89		36.625

RAZEM	36.625 m2

56	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku 	m2

0.22*(2.4*3+1.5)		1.914			RAZEM	1.914 m2

57	NNRNKB 202 2020-04	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z płyt gipsowych 	m2

(0.2+0.3)*(3.65+2.12+2.8*2+2.95+2.22)		8.270				RAZEM	8.270 m2

58	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2

2.75*4.46+2.95*2.75-0.5*0.49+2.8*5.89+0.3*(5.79*2+2.8*2+2.95*2+2.75*2+4.37*2+2.72*2)+1.5*(3.65+0.16+1.98+0.16+2.95+0.16+0.8+1.45)*2-0.65*(1.03*3+1.0+0.99*2)+1.45*(3.65+0.16+ 1.98+.16+2.95*0.16*0.8)+1.914+8.27		98.796

RAZEM	98.796 m2

59	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania	m2

1.5*(3.65+0.16+1.98+0.16+2.95+0.16+0.8+1.45+0.9*2-1.03*3-1.0-0.99*2)		10.560				RAZEM	10.560 m2

60	KNR-W 2-02 1517-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m

2*2*3.0+3*2*1.0		18.000			RAZEM	18.000 m

61	KNR-W 2-02 1516-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m

1.8+0.6		2.400			RAZEM	2.400 m

62	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m2

2.4*1.5*3+1.5*1.5		13.050			RAZEM	13.050 m2

63	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 	szt.

9		9.000				RAZEM	9.000 szt.

64	KNR-W 5-08 0504-02	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych	kpl.

11		11.000				RAZEM	11.000 kpl.

65	KNR 5-08 0309-09	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4mm2 z podłączeniem	szt.

12		12.000				RAZEM	12.000 szt.

66	KNR 5-08 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.

5		5.000				RAZEM	5.000 szt.

67	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m2

(0.2+0.3)*(2.8*2+1.5+1.25)		4.175			RAZEM	4.175 m2

68	KNR-W 2-17 0102-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 %	m2

(0.2+0.3)*(2.8*2+1.5+1.25)		4.175			RAZEM	4.175 m2

69	KNR-W 2-17 0206-02	Wentylatory osiowe o śr.otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 40 kg)	szt.

3	3.000				RAZEM	3.000 	szt.

70	KNR 4-01 0322-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł 	szt.

6		6.000				RAZEM	6.000 szt.

71	KNP 02 1502-02.04	Montaż i ustawienie  trzydrzwiowych szafek podokiennych dostarczanych w elementach ze ścianą przednią, boczną i tylną	szt.

2		2.000				RAZEM	2.000 szt.

72	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m2

3*2.15*1.03		6.644				RAZEM	6.644 m2

73	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe	m2

1*2.15*1.0		2.150				RAZEM	2.150 m2