Załącznik nr 1

| Lp. | Urządzenie przeciwpożarowe | Częstotliwość przeglądu | Wartość usługi netto [zł] | VAT % | Wartość usługi brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU (POLON ALFA) Budynek DPSdONF wyposażony został w instalację alarmu pożarowego opartego na systemie POLON 4000; instalacja składa się z: - centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4900 – szt. 1, - optyczna czujka dymu typu DOR 4046 – kpl. 365, - czujka ciepła typu TUN 4046 – kpl. 4, - ręczny ostrzegacz pożarowy typu ROP 4001 – szt. 52, - sygnalizator akustyczny typu SA-K5 – szt. 12. | raz na pół roku |  |  |  |
| 2 | INSTALACJA ODDYMIANIA (MERCOR) W budynku występuje 5 obudowanych i zamykanych drzwiami o odporności ogniowej EI30 i EI60 klatek schodowych stanowiących drogi ewakuacyjne, które zostały wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu: - klapa oddymiająca MCR-PROLIGHT – szt. 4, - okno oddymiające (zestaw) – kpl. 1, - okno napowietrzające – szt. 2, - wentylator nawiewny klatki KS4 – szt. 1, - centrala oddymiania grawitacyjnego – kpl. 5, - przycisk alarmowy oddymiania typu ROP – szt. 18, - przycisk przewietrzania LT – szt. 5. Zadziałanie systemu oddymiania następuje po wykryciu dymu przez system sygnalizacji pożaru (przekazanie sygnału z centrali sygnalizacji pożaru do centrali oddymiania) lub po uruchomieniu przycisku oddymiania ROP. | raz na pół roku |  |  |  |
| 3 | ZAMKNIĘCIA PRZECIWPOŻAROWE - przeciwpożarowe klapy odcinające zamontowane w kanałach wentylacyjnych – szt. 3, - drzwi przeciwpożarowe wyposażone w elektrotrzymacze – szt. 15. Powyższe urządzenia sterowane są przez system sygnalizacji pożaru. | raz na pół roku |  |  |  |
| 4 | AWARYJNE OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE (ES-SYSTEM) - oprawa oświetlenia podstawowego wyposażona w moduł awaryjny (z baterią 2 h), z autotestem – szt. 90, - oprawa oświetlenia kierunkowego z piktogramem, (z baterią 2 h), z autotestem – szt. 126, - oprawa DISANO zewnętrzna (z baterią 2 h) – szt. 7. Lampy oświetlenia ewakuacyjnego zasilane są z: - agregatu prądotwórczego stanowiącego zasilanie rezerwowe DPS, - baterii stanowiących wyposażenie każdej oprawy. | raz w roku |  |  |  |
| 5 | INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA - hydrant wewnętrzny 25 z wężem półsztywnym – szt. 23, - zestaw hydroforowy (do podnoszenia ciśnienia w instalacji) – szt. 1. | raz w roku |  |  |  |
| 6 | GAŚNICE - proszkowa o wadze ładunku 2 kg (GP 2) – szt. 12, - proszkowa o wadze ładunku 6 kg (GP 6) – szt. 15, - proszkowa o wadze ładunku 4 kg (GP 4) – szt. 2, - do gaszenia olejów i tłuszczów – szt. 1. | raz na pół roku |  |  |  |
| Roczny koszt konserwacji | - |  |  |  |