Załącznik nr 2

ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ WYMIENNIKOWNI I UKŁADÓW SOLARNYCH

1. Uruchamianie układów centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego na początku sezonu grzewczego i wyłączanie układów po zakończeniu sezonu na zgłoszenie Zamawiającego,

2. Utrzymywanie instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji solarnej i urządzeń w stałej sprawności technicznej:

- przegląd i czyszczenie siatek w filtrach i odmulaczach,

- likwidacja przecieków  na złączach kołnierzowych (wymiana uszczelek i śrub w razie potrzeby),

- likwidacja przecieków na dławicach pomp, zaworów w śrubach (uzupełnianie szczeliwa),

- uzupełnianie oleju w tulejach termometrów, utrzymywanie w dobrym stanie technicznym termometrów,

- smarowanie i odszczelnianie kurków manometrycznych, utrzymywanie ich w dobrym stanie,

3. Nadzór i utrzymywanie w należytym stanie urządzeń dozowania dwutlenku chloru,

4. Miejscowe czyszczenie i malowanie elementów metalowych,

5. Miejscowe uzupełnianie ubytków izolacji termicznej,

6. Utrzymywanie sprawności technicznej naczyń zbiorczych,

7. Uzupełnianie instalacji c.o wodą sieciową, uzupełnianie instalacji ciepła technologicznego glikolem,

8. Dokonywanie napraw elektrycznych w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej,

9. Dokonywanie regulacji węzła (ustawianie krzywej grzania) w zalezności od potrzeb Zamawiającego.

10. Usuwanie awarii – czas reakcji od zgłoszenia 8 godzin.