Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- „MONTAŻ DODATKOWYCH KAMER MONITORINGU WEWNĄTRZ BUDYNKU DOMU” -
mający na celu rozszerzenie monitoringu wizyjnego na korytarzach - ciągach komunikacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78, 20-358 Lublin.

ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

1. 6 kamer wewnątrz budynku na 3 kondygnacjach, po dwie nowe na każdej kondygnacji o minimalmnych parametrach - obiektyw 2,8 mm, rozdzielczość 2560x1440, IR range 30m, Day&Night,

2. Niezbędne akcesoria i materiały instalacyjne,

3. Rejestrator IP, możliwość obsługi dwóch dysków twardych o pojemności do 10TB, 8 portów PoE,

4. Dysk twardy do rejestratora - 2 x 4 TB,

5. 2 monitory 24” LCD Full HD,

6. Kable,

7. Korytka kablowe,

8. Dostawa, montaż i konfiguracja,

9. Szkolenie pracownika,

10. Obsługa serwisowa w czasie gwarancji.