Zał. nr  4

# Opis przedmiotu zamówienia

## Podnośnik z funkcją pionizatora

| Wysokość podnośnika | min.44 cm max. 177 cm |
| --- | --- |
| Wysokość całkowita | 207 cm |
| Długość całkowita | 123 cm |
| Szerokość | 63,5 – 92 cm |
| Wysokość podstawy jezdnej | 11 cm |
| Akumulatory: 2 szt. | 12V, 7,2 Ah |
| Silniki | 24V, 4 A |
| Materiał konstrukcji | Stal, malowana proszkowo |
| Kółka przednie | 7,5 cm podwójne |
| Kółka tylne | 7,5 cm pojedyncze |
| Ciężar |  |
| Podnośnik | 43,5 kg |
| Pionizator | 49 kg |
| Ramię podnośnika | 6,5 kg |
| Ramię pionizatora | 5 kg |
| Waga użytkowa | 160 kg |
| Wyłącznik awaryjny na obudowie podnośnika |  |

Łóżko rehabilitacyjne kolumnowe

| Długość zewnętrzna | 2190 mm |
| --- | --- |
| Szerokość zewnętrzna | 1050 mm |
| Wysokość przy szczycie łóżka | 540 mm |
| Najniższe położenie | 390 mm |
| Najwyższe położenie | 840 mm |
| Długość łoża | 2000 mm |
| Szerokość łoża | 900 mm |
| Maksymalne obciążenie | 175 kg |
| Kąt ustawienia oparcia wezgłowia | 0 – 80 stopni |
| Kąt ustawienia segmentu uda | 0 – 45 stopni |
| Kolor ramy | Drewnopodobne |
| Barierki boczne | Drewnopodobne lub metalowe |
| Wysięgnik z trójkątem |  |
| Koła jezdne antystatyczne |  |
| Cztery hamulce |  |
| Blokada kół |  |
| Sterowanie elektryczne przy pomocy pilota |  |
| Funkcja Trendelenburga i Anty Trendelenburga |  |
| Funkcja autoregresji segmentu oparcia pleców i ud |  |
| Funkcja autokonturu segmentów oparcia pleców i ud |  |
| Funkcja indywidualnej blokady elektrycznej regulacji łóżka |  |
| Elektryczna regulacja wysokości leża | od 40 cm do 84 cm |
| Wymiary zewnętrzne | ok. 101 cm x 216 cm |
| Wymiary leża ze sklejki drewnianej | 90 cm x 200 |
| Obciążenie | około 175 kg |