Zał. nr  4

Opis przedmiotu zamówienia

na dostawę fabrycznie nowych urządzeń do wyposażenia kuchni

Urządzenia oferowane przez Wykonawcę muszą spełniać następujące wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe:

- Piec konwekcyjno - parowy elektryczny

- Pojemność:	6 x GN 1/1

- Podstawa nierdzewna z 16 prowadnicami na GN 1/1

- Moc całkowita: 10,2  kW

- Zasilanie: 3 N ~ /400V/ 50 Hz

- Wymiary: szerokość 920 mm, wysokość 787 mm, głębokość 791 mm

- Gorące powietrze

- Kombinacja gorącego powietrza i pary

- Gotowanie na parze

- Regeneracja

- Prysznic

- Gwarancja od 2 lat

- Obieraczka do ziemniaków z płuczką

- Wymiary (d x s x w): 1140 x 600 x 990 mm

- Jednorazowy wsad:  10 kg

- Wydajność: 250 – 300 kg/h

- Napięcie zasilania: 3 x 380 V

- Moc: 0,55 kW

- Gwarancja od 1 roku

- Separator obierzyn

- Wymiary (d x s x w):  810 x 375 x 467 mm

- Pojemność zbiornika: 75 dm3

- Gwarancja od 1 roku

- Patelnia elektryczna z wanną żeliwną

- Wymiary (d x s x w): 860 x 940 x 900 mm

- Powierzchnia robocza: 0,40 m2

- Napięcie zasilania: 3 x 380/3 x 440 V

- Moc 9,0 kW

- Gwarancja od 1 roku

- Szafa chłodnicza

- Wymiary zewnętrzne (s x g x w) 160 x 74 x 200 cm

- Wymiary wewnętrzne: szerokość  2 x 70,5 cm

głębokość : 62 cm

wysokość: 150 cm

pojemność użytkowa: 1286 dm3

- Zasilanie: 230 V

- Zakres temperatur: od  – 1 o C  do  + 7 o C

- Moc: 390 W

- Odszranianie: automatyczne

- Gwarancja od 1 roku

- Zestaw 3-kociołkow elektrycznych przechylnych

- Pojemność: 3 x 30 dm3

- Napięcie zasilania:  3N – 50 Hz,  400/230 V

- Pobór mocy: 18 kW

- Grzanie pośrednie

- Wymiary (d x g x w): 1600 x 400 x 1350 mm

- Gwarancja od 1 roku