Załącznik nr 3

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Nazwa Inwestycji - Wymiana wykładzin podłogowych z PCV w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty

w Lublinie przy ul. Głowackiego 26.

Obiekt - Budynek DPS im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie przy ul. Głowackiego 26.

Miejscowość - Lublin.

Województwo - Lubelskie

Inwestor - DPS im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie przy ul. Głowackiego 26.

Zestawienie przewidywanych do wykonania robót budowlanych                                           według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45430000-0  Roboty związane z wykładaniem podłóg

45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

I.WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące realizacji robót przewidzianych do wykonania w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lublinie przy ul. Głowackiego 26.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj i robót wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w przedmiarze robót. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające

i mające na celu realizację przedmiotowego zadania.

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest związana z wymianą:

Wykładzin podłogowych z PCV oraz robót towarzyszących jakie występują przy

realizacji tego zadania z podziałem na:

dostawę materiału,

rozebranie i ułożenie wykładzin podłogowych z PCV,

roboty towarzyszące przy ww robotach.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania i uchylania aprobat technicznych oraz jednostki organizacyjne upoważnione do tej czynności określane są w drodze rozporządzeń właściwych Ministrów.

1.4.2. Atest - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione, specjalistyczne placówki naukowo-badawcze lub instytucje państwowe.

1.4.3. Bezpieczeństwo pożarowe - ogół przepisów, środków i urządzeń mających na celu tworzenie warunków chroniących ludzi, obiekty budowlane i wyposażenie przed powstaniem zagrożenia pożarem oraz ograniczających skutki pożaru.

1.4.4. Bezpieczeństwo pracy - ogół przepisów, środków i urządzeń służących do tworzenia warunków eliminujących bądź znacznie ograniczających zagrożenie życia lub zdrowia pracujących, zazwyczaj traktowane jest łącznie z higieną pracy.

1.4.5. Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki wykonywania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy o odpowiedzialności cywilnej

w związku z ryzykiem zawodowym.

1.4.6. Cena jednostkowa - suma kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarową robót podstawowych.

1.4.7. Certyfikat - znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteńami technicznymi określonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

1.4.8. Deklaracja zgodności - forma dopuszczenia wyrobu do obrotu i stosowania na podstawie oświadczenia producenta stwierdzającego, że jego wyrób zachowuje wszystkie wymagane warunki techniczne, technologiczne i użytkowe określone polskimi

normami.

1.4.9. Dokładność wymiarów - zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją techniczną.

1.4.10. Dokumentacja budowy - ogół dokumentów formalnoprawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji

obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.

1.4.11. Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest (odpłatnie) przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

1.4.12. Gwarancja

t) zabezpieczenie, poręczenie, zapewnienie czegoś np. trwałości, dobrej jakości wyrobu. Poręczycielem (gwarantem) może być państwo, instytucja lub osoba dająca zapewnienie wykonania zobowiązań przez jedną z umawiających się stron,

g) prawnie ustalony okres użytkowania rzeczy, w którym wytwórca lub sprzedawca tej rzeczy zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

1.4.13. Harmonogram - opis wraz z wykresem graficznym, określający przewidywany czas trwania i chronologiczny porządek czynności zmierzających do wykonania wyrobu,

usługi czy roboty budowlanej.

1.4.14. Inspektor nadzoru budowlanego - samodzielna funkcja techniczna

w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami

budowlanymi, którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.4.15. Kary umowne - przyjęte w umowie zastrzeżenia na mocy, których strony zobowiązują się w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania, przedmiotu umowy do zapłacenia ustalonej kwoty pieniężnej. Kary umowne określone mogą być kwotowo lub procentowo w stosunku do wartości przedmiotu umowy.

1.4.16. Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót

budowlanych.

1.4.17. Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem

jego zgodności z Polskimi normami przeznaczeniem i przydatnością użytkową.

1.4.18. Nadzór autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu technicznego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych. Polega głównie na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych.

1.4.19. Nadzór inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości robót i kosztów realizowanej inwestycji.

1.4.20. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

obiekt małej architektury.

1.4.21.

Obmiar - wymierzenie,

obliczenie ilościowo-wartościowe faktycznie

wykonanych robót na ogół obmiar jest podstawą do rozliczenia się z wykonawcą.

1.4.22. Odporność ogniowa - zdolność materiałów i elementów budowlanych do opierania się wpływowi wysokich temperatur w czasie pożaru, uwarunkowana odpornością na zmianę struktury fizycznej i chemicznej, wytrzymałości mechanicznej, odkształcenia i przewodność cieplną; na odporność ogniową składają się następujące cechy materiałowe:

palność, zapalność, toksyczność, powierzchniowe rozprzestrzenianie ognia, szczelność, izolacyjność pożarowa.

1.4.23. Ognioodporność - odporność elementów budowlanych mierzona czasem, w ciągu którego element poddany działaniom ciepła i płomieni nie traci wytrzymałości konstrukcyjnej, szczelności i izolacyjności przeciwpożarowej, przepisy określają minimalny czas wytrzymałości poszczególnych elementów.

1.4.24. Polska Norma (PN) - Polska Norma dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym, i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów, sposoby postępowania, oznaczania lub sposoby porozumiewania. Normy w budownictwie

stosowane są m.in. do mateńałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania, obiektów budowlanych, itd.

1.4.25. Protokół obmiaru robót - dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty (wynagrodzenia). W praktyce mogą być stosowane protokoły częściowego odbioru robót (elementów).

1.4.26. Próba wytrzymałościowa - badanie cech wytrzymałościowych mateńału lub elementu budowlanego przez poddanie próbki obciążenia okresowo zmiennemu lub

odkształceniu uznanego za niszczące.

1.4.27. Przepisy BHP - pakiet przepisów prawa określających warunki konieczne do

utrzymania właściwego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy oraz

rodzaj i zakres odpowiedzialności pracodawców za ich nieprzestrzeganie. Przepisy bhp rangi ustawowej ujęte są w Kodeksie Pracy, bardzo obszerne i często bardzo specjalistyczne przepisy wykonawcze rozmieszczone są w wielu aktach prawnych (rozporządzeniach, zarządzeniach i uchwałach) naczelnych organów administracji państwowej.

1.4.28. Przepisy o ochronie środowiska - ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztahowaniu środowiska ( Dz.U Nr 3, poz. 6; z późniejszymi zmianami), a także inne przepisy regulujące sprawy ochrony środowiska lub jego elementów przyrodniczych.

1.4.29. Przepisy techniczno-budowlane - do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się: warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych. Dla budynków i budowli

określają je w drodze rozporządzeń właściwi ministrowie w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

1.4.30. Przedmiar robót - opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych.

1.4.31. Prace towarzyszące - są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

1.4.32. Roboty budowlane montażowe - budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.33. Roboty zabezpieczające - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia, itp. albo też są to nieprzewidziane niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające

mogą też wystąpić w obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na dłuższy czas, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami warunków atmosferycznych lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych.

1.4.34. Roboty zanikające - roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów budowy. Występują m.in. przy robotach fundamentowych, murowych lub żelbetowych i robotach instalacyjnych.

1.4.35. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

1.4.36. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągniecie ich wymaganej jakości, zwanej dalej specyfikacjami technicznymi, które sporządza wykonawca w ramach projektu wykonawczego, a akceptuje zarządzający realizacją umowy.

1.4.37. Uczestnik procesu budowlanego - uczestnikami procesu budowlanego w rozumieniu ustawy są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik robót. Obowiązki uczestników procesu budowlanego określają przepisy prawa.

1.4.38. Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w produkcyjnym procesie technicznym i technologicznym powodujący ograniczenie lub wręcz uniemożliwiające korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi producent, wykonawca i dostawca.

1.4.39. Warunki techniczne - określają kryteria jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz kryteria techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

1.4.40. Wartość kosztorysowa robót - wartość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego stanowiąca podstawę określenia wartości zamówienia.

1.4.41. Znak bezpieczeństwa - prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót montażowych oraz robót pomocniczych.

Ogólne wymagania podano w SST pkt 5.

Roboty nie ujęte w SST wykonywać wg "Warunków technicznych wykonania i odbioru

robót budowlano-montażowych"

Tom I - Budownictwo ogólne (4 części)

2. Materiały.

Materiałami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej

specyfikacji są:

2.1. Materiały posadzkowe.

Wszystkie zastosowane wykładziny winny posiadać świadectwa dopuszczenia do

stosowania lub deklaracje zgodności z Polskimi Normami, Atesty Higieniczne PZH.

Kolorystykę i wzór wykładzin ustali zamawiający na etapie realizacji robót.

Wykładzina PCV powinna posiadać następujące parametry:

- grubość min. 2 mm,

- odporność na ścieranie P< 0,15 mm,

- odporność na wgniecenia 0,03 mm,       - tłumienie dźwięków 4 dB,         ­trudnozapalna,

- antyelektrostatyczna,

- antypoślizgowa,

-  jednorodna, jednowarstwowa,

Wykładzina PCV zgrzewana z wywinięciem na ściany.

Wykładziny winne być klejone do podłoża.

2.2. Kleje.

Wszystkie zastosowane kleje winny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania lub deklaracje zgodności z Polskimi Normami, Atesty Higieniczne PZH.

3. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy.

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania m.in. z następującego sprzętu niezbędnego do zapewnienia właściwej jakości robót:

3.1. Samochód dostawczy.

3.2. Drobny sprzęt elektryczny.

4. Transport.

Do transportu materiałów  należy użyć następujących środków transportowych:

-samochodu dostawczego,

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone

przed ich przemieszczeniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórców dla poszczególnych elementów.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które pozwolą

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z założeniami inwestora.

5. Wykonanie i odbiór robót.

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca odbierze plac budowy,

wywiesi tablice informacyjne i ostrzegawcze.

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W tym celu, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo Budowlane jest zobowiązany

opracować i przedstawić do akceptacji plan BIOZ.

Całość robót wykonywać zgodnie "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robót budowlano-montażowych"

Tom I - Budownictwo ogólne (4 części).

5.4. Roboty podłogowe. 5.4.1 Odbiór materiałów.

Materiały powinny posiadać atesty higieniczne i aprobaty techniczne na stosowanie            w budownictwie.

5.4.2. Odbiór robót.

Odbiór robót podłogowych składa się z następującymi odbiorami częściowymi:

a) odbiór podłoża na stropie,

b )odbiór warstw izolacyjnych (cieplnych, przeciwdźwiękowych, przeciwwilgociowych) oraz podkładu pod nawierzchnię podłogową, odbiór nawierzchni podłogowej.

6. Podstawa płatności.

Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót będzie protokół odbioru podpisany przez Kierownika Budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Warunki płatności będą sprecyzowane w Umowie o wykonanie robót budowlanych.

7. Przepisy związane.

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r./ Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami /.

OPRACOWAŁ:

inż. Jerzy Szorek