# Przedmiar robót budowlanych

Załącznik nr 6

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia |  | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Posadzki |  |  |  |  |  |
| 1 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych |  | m2 |  |  |
| d.1 | 0818-05 |  |  |  |  |  |
|  | parter | 3,93*5,38+3.86*5.42+3.88*5.45+3.60*5.43+3.84*5.47 |  | m2 | 103.763 |  |
|  | I-pięrto | 3.86*5.15+3.54*5.35+3.55*5.35+3.09*5.56+3.86*5.38+3.66*5.55+3.78*5.19+ | m2 | 187.901 |  |
|  |  | 3.33*5.20+1.08*3.75+2.69*5.42+3.34*4.87 | " |  |  |  |
|  | II-p | 3.87*5.16+3.90*5.20+3.97*5.22+5.39*5.17+3.80*5.21 +3.97*3.53+3.60*5.40+ | m2 | 333.993 |  |
|  |  | 3.70*6.56+3.37*513+3.56*5.35+ 3.88*5.35+3.85*5.37+4.07*5.39+5.0*5.42+ |  |  |  |
|  |  | 3.61 *5.58+3.83*5.40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 625.657 |
| 2 KNR-W 2- | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe | m2 |  |  |
| d.1 | 02 1123-02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 625.657 |  | m2 | 625.657 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 625.657 |
| 3 KNR-W 2- | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 |  |  |
| d.1 | 02 1123-04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 625.657 |  | m2 | 625.657 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 625.657 |
| 2 Palarnia |  |  |  |  |  |
| 4 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych |  | m2 |  |  |
| d.2 | 0818-05 |  |  |  |  |  |
| - |  | 15.40 |  | m2 | 15.400 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 15.400 |
| 5 KNR 0-12 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodązwyk/ą GRES | m2 |  |  |
| d.2 | 1118-03 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.40+1 |  | m2 | 16.400 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 16.400 |
| 6 KNNR 3 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z | m2 |  |  |
| d.2 | 0605-04 | przygotowaniem powierzchni |  |  |  |  |
| -- |  | 15.40+1 +(5.1 0+3.15)*2*2.60 |  | m2 | 59.300 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 59.300 |
| 7 KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego | sz!. |  |  |
| d.2 | 0402-01 | rozebrania i podłączenia (iI. otworów mocujących do 2) . Wentylator ścienny |  |  |  |
|  |  | 1 |  | S2 | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 8 KNR 5-08 | Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w m |  |  |
| d.2 | 0209-03 | tynku YDYp 3x1 ,5mm2 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | m | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 9 KNR 5-08 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jedno- | sz!. |  |  |
| d.2 | 0308-01 | biegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem |  |  |  |
|  |  | 1 |  | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 10 | KNR 0-19 | Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, |  | m2 |  |  |
| d.2 | 1024-06 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.10 |  | m2 | 2.100 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2.100 |
| 11 | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2 m2 |  | sz!. |  |  |
| d.2 | 0354-07 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | sz!. | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |