zał. nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

na dostawę dwóch samochodów osobowych

przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych

Samochód osobowy oferowany przez Wykonawcę musi spełniać następujące wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe:

- Silnik o pojemności od 1,8 do 2,3 litrów  TURBO DIESEL

- Moc od 100 KM

- Maksymalny moment obrotowy od  230 Nm przy powyżej 2000 obr/min

- Przyśpieszenie (0-100 km/h) poniżej 18,5 s

- Zużycie paliwa – w ruchu miejskim – do 10 l/100 km, w ruchu poza miejskim do 7 l/100 km, średnio do 8 l/100 km

- Liczba cylindrów – 4

- Norma spalania – przynajmniej EU 3

- Skrzynia biegów – manualna, minimum 5 – biegów do przodu, 1 – bieg do tyłu

- Rozstaw osi od 3300 mm

- Rok produkcji 2006, fabrycznie nowy

- Ilość miejsc  –  1 + 8

- Radio + 4 głośniki

- Pełnowymiarowe koło zapasowe

- Przygotowanie do montażu siedzeń w przedziale pasażerskim – gumowa, przeciwpoślizgowa wykładzina na podłodze, uchwyty szybkozaciskowe do montażu siedzeń

- Zwiększona wydajność ogrzewania

- Oświetlenie stopnia wejściowego

- Podwójne siedzenie obok kierowcy

- Siedzenie w układzie –  2 + 1 – w  I  rzędzie przestrzeni pasażerskiej

3 – w II rzędzie przestrzeni pasażerskiej

- Okno przesuwne po lewej stronie w przestrzeni pasażerskiej

- Poduszka powietrzna dla kierowcy

- Wspomaganie układu kierowniczego

- Bezpieczna kolumna kierownicy z możliwością regulacji

- Blokada kierownicy z zabezpieczeniem przed złamaniem

- Klimatyzacja przednia i dodatkowa w części tylnej

- Centralny zamek

- Elektrycznie sterowane szyby w kabinie kierowcy

- Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne

- ABS – system zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania

- Kolor:   1 szt. – czerwony

1 szt. – granatowy

- Zbiornik paliwa nie mniejszy niż 80 litrów

- Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa

- Zagłówki z regulacją wysokości

- Ogrzewana tylna szyba

- Trzecie światło „stop” z tyłu

- Halogenowe reflektory przednie

- Elektryczna regulacja zasięgu reflektorów przednich

- Światło przeciwmgielne z tyłu

- Lusterko wsteczne, wewnętrzne chroniące przed oślepieniem

- Immobiliser – zabezpieczenie antykradzieżowe

- Obrotomierz i zegar cyfrowy

- Winda zamontowana z tyłu pojazdu jednego samochodu

- Najazdy w drugim samochodzie

- Drzwi  tylne dwuskrzydłowe otwierane do 180 o

- Drzwi przesuwne po prawej stronie pasażerskiej

- Napęd na koła przednie

- Listwy do mocowania wózków inwalidzkich rozmieszczone równomiernie

- Apteczki, trójkąt ostrzegawczy, klucze do kół i podnośnik

- Całkowicie przeszklony

- Tapicerka łatwo zmywalna

- Gwarancja – zgodnie z danymi zawartymi w kartach gwarancyjnych producenta

- Gwarancja na lakier – zgodnie z danymi zawartymi w kartach gwarancyjnych producenta

- Gwarancja na perforację nadwozia – zgodnie z danymi zawartymi w kartach gwarancyjnych producenta