Załącznik nr 6

SZCZEGÓŁOWIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

## S.01.1 MALOWANIE

## Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty

ul. Bartosza Głowackiego 26

20-060 Lublin

## Spis treści

- Wstęp

  - Przedmiot specyfikacji

  - Zakres stosowania specyfikacji

  - Zakres robót objętych w specyfikacji

1.4	Określenia podstawowe

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola jakości

- Obmiar robót

- Wstęp

1.1	Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z malowaniem elementów wewnętrznych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lublinie im. Matki Teresy z Kalkuty.

1.2	Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych specyfikacją

Wykonanie robót w zakresie malowania ścian wewnętrznych i sufitów w pomieszczeniach budynku. Szczegółowa informacja z podanymi numerami pomieszczeń przeznaczonymi do malowania określone zostały w przedmiarze robót.

  - Określenie podstawowe

- malowanie zwykłe

- farba emulsyjna

- Materiały

Farba emulsyjna wewnętrzna np.: Dekoral lub równoważna

Właściwości:

- wygląd powłoki matowa

- gęstość 20±0,5ºC[g/cm3]: 1,470-1,520

- zawartość cząstek stałych [%wag]: 52-56

- czas schnięcia powłoki 23±2ºC [h]:2

- lepkość Brookfield RTV [mPas]: 8 000-10 000

- sposób nanoszenia : pędzel, wałek , natrysk

- Sprzęt

Sprzęt stosowany do robót budowlano montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową.

Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań użytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony P.poż w czasie użytkowania sprzętu. Sprzęt jeśli tego wymaga powinien posiadać certyfikat B. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów.

- Transport

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. Materiał izolować od podłoża składając np.: na podestach.

- Wykonanie robót

Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych, wykonaniu posadzek i listew przyściennych. Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze umiarkowanej. Zaleca się temp. +15°C, nie należy malować w temp. niższej niż +5°C. Przed przystąpieniem do robót malarskich pomieszczenia powinny być posprzątane z resztek materiałów i sprzętu. Wykonane elementy jak podłogi powinny być osłonięte przed zachlapaniem farbami.

Po przetarciu powierzchnie tynków należy odkurzyć,  uszkodzenia wypełnić zaprawą szpachlową.

Środek nakładać cienką warstwą pędzlem lub aparatem natryskowym. Pomieszczenia należy pomalować dwukrotnie farba np.Dekoral

Przed przystąpieniem do malowania farby należy dokładnie wymieszać.

Elementy powinny być pomalowane dwukrotnie, druga warstwa nałożona po wyschnięciu pierwszej.

- Kontrola jakości robót

Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązany do wystawienia stosownych deklaracji zgodności z aprobata techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne.

W czasie prowadzonych prac wykonawca na bieżąco sprawdza i kontroluje:

- proporcje mieszania komponentów

- równość układanej warstwy

- gładkości powierzchni

- norm zużycia materiałów

- Obmiar robót

Jednostką obmiarową dla obliczeń jest 1 m2 wykonanej powierzchni. Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej i odebranej powierzchni malarskiej.

- Odbiór robót

Odbiory należy przeprowadzać dla każdego pomieszczenia osobno. W protokóle należy odnotować fakt wykonania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce. Podstawą odbioru robót są badania obejmujące:

- sprawdzenie materiałów

- sprawdzenie warunków prowadzenia robót

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót

Po odbiorze sporządza się protokół powykonawczy,  który zawiera szczegółowy obmiar robót. W przypadku wystąpienia poprawek w protokóle należy odnotować ten fakt                           z określeniem terminu ich wykonania.