KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenie | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-04 0504-06 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych – rulony 568,65 | m2 m2 | 568,650 |  |
| 1 a |  | Oczyszczenie i frezowanie podłóg | m2 | 568,65 |  |
| 1 b |  | Gruntowanie podłóg | m2 | 568,65 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 568,650 |
| 2 | KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. 13 | m3 m3 | 13,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,000 |
| 3 | KNR 4-04 1101-05 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym – dod za każdy nast.. rozp 1 km Krotność = 15 13 | m3 m3 | 13,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,000 |
| 4 | KNNR-W2 W1103-01 | Samopoziomujące masy szpachlowe pod wykładziny PCV- wylewka korygujaco-wyrównująca grub. 2,0 mm - 5 mm 568,650 | m2 m2 | 568,65 |  |
| 4 a |  | Gruntowanie podłoża (wylewka) | m 2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 568,650 |
| 5 | KNR 2-02 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe – Tarket Optima Pomieszczenia na pierwszym piętrze <pom. 13>17,5+<pom.14>16,8+<pom.17>16,6 +<pom.20>15,45+pom.21>17,5+<pom.22>17,8+<pom.26>14,8 +<pom.27>23,7+<pom.30>19,7+<pom.31>16,2+<pom.32>19,8 pomieszczenia na drugim piętrze <pom.34>17,95+<pom.35>17,00+<pom.36>15,9+<pom.37>17 +<pom.38>15,9+<pom.39>25,9+<pom.40>17,4+<pom.41>17,8 +<pom.42>16,04+<pom.43>12,4+<pom.44>15,95+<pom45>17,1 +<pom.45>17,1+<pom.46>13,6+<pom.47>23,7+<pom.48>18,20 +<pom.49>12,8+<pom.50>16,10+<pom.51>19,7+<pom.52>16,2 +<pom.53>19,8+<pom.54>16 | m2 m2 m2 | 205,850 362,800 |  |
| 5 a |  | Frezowanie i spawanie wykładzin | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 568,650 |
| 6 | KNNR 2 1206-05 | Cokoliki wyoblone z wykładziny Tarket Optima wysokość cokołu 10 cm 568,65 | m m | 568,65 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 568,650 |
| 7 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. 2965,248 | m2 m2 | 2965,248 |  |
| 7 a |  | Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2965,248 |
| 8 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2965,248 | m2 m2 | 2965,248 |  |
| 8 a |  | Zabezpieczenie podłóg i sprzętu folią | m 2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2965,248 |
| 9 | KNR 2-05 0208-05/wycena indywidualna | Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementów do 250 kg/ dostosowanie wysokości balustrady do obowiązujących przepisów | Kpl Kpl | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |

Szczegółowy zakres robót – załącznik do przedmiotu robót

# Pkt 1 przedmiaru robót

Rozebranie posadzek

Wyszczególnienie robót:

- Rozebranie cokolików i posadzek cementowych, lastrykowych, skałodrzewnych z płytek ceramicznych z cegły klinkierowej lub zwykłej układanej na rąb, kostek drewnianych oraz wykładzin z tworzyw sztucznych.

- Zniesienie lub wyniesienie i odniesienie na miejsce składowania elementów posadzki nadających się do dalszego użytku.

- Usunięcie gruzu na zewnątrz budynku poprzez uprzednio ustawione rynny lub z pomieszczeń poniżej terenu.

# Pkt 2, 3 przedmiaru robót

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym

Wyszczególnienie robót:

- Ręczne załadowanie zdemontowanej wykładziny, gruzu z rozbiórki na pojazd samochodowy.

- Wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość 16 km.

# Pkt 4 przedmiaru robót

Samopoziomująca masa szpachlowa

Wyszczególnienie robót:

- W celu uwolnienia mas powietrza, jakie dostaną się tam podczas jej mieszania, należy po jej wylaniu kilkakrotnie przesunąć po podłożu kolczastym wałkiem.

- Wylewanie zaprawy powinno się wykonywać w sposób w miarę ciągły, lub z jak najkrótszymi przerwami. Kolejne porcje wylewamy szybko, tak aby mogły się połączyć przed zgęstnieniem i związaniem zaprawy.

Pkt5przedmiaru robót

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Tarket Optima

Wyszczególnienie robót:

- Oczyszczenie podłoża.

- Rozłożenie materiałów wykładzinowych i płytkowych.

- Przycięcie materiału oraz smarowanie klejem podłoża i wykładzin.

- Ułożenie wykładzin rulonowych.

- zapastowanie i froterowanie podłóg.

## Pkt 6 przedmiaru robót

Listwy do posadzek przyścienne Tarket Optima

Wyszczególnienie robót:

- Oczyszczenie podłoża.

- Rozłożenie materiałów wykładzinowych i płytkowych.

- Przycięcie materiału oraz smarowanie klejem podłoża i wykładzin.

- Ułożenie wykładzin rulonowych i płytek.

- Zgrzewanie wykładzin rulonowych i płytek

- Zgrzewanie wykładzin rulonowych.

- Zapastowanie i froterowanie posadzek.

- Umocowanie listew przyściennych.

## Pkt 7 przedmiaru robót

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności

Wyszczególnienie robót:

- Oczyszczenie powierzchni ścian i sufitów z łuszczącej się farby.

- Wygładzenie powierzchni tynku (likwidacja nierówności sfalowań) przez szpachlowanie.

- Miejscowe gruntowanie powierzchni ścian i sufitów.

## Pkt 8 przedmiaru robót

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków

Wyszczególnienie robót:

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków.

Pkt 9 przedmiaru robót

Dostosowanie wysokości balustrady schodowej do wysokości 110 cm

Wyszczególnienie robót:

- Podniesienie wysokości balustrady poprzez przedłużenie słupków stalowych 2kpl.