Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, OPIS OGÓLNY

Wszystkie meble muszą być wykonane z następujących materiałów:

Meble wykonane są z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. 18 mm. Płyta odporna na środki myjące i dezynfekujące, klasa higieniczności E1. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty gr. 2 mm. Fronty mebli wykonane z MDF Folia               18 mm.

Szuflady systemowe Tandembox z dociągiem. Zawiasy frontów uchylnych wpuszczane z samodomykaczem BLUM. Szafy aktowe zaopatrzone w zamki meblowe „LOB”. Uchwyty frontów wyposażone w relingi stalowe w kolorze INOX, długość całkowita dopasowana do szerokości i wysokości frontów, wzornictwo do uzgodnienia ze Zleceniodawcą. Nóżki mebli stalowe kwadratowe H-100 kolor INOX, nogi biurka stalowe kwadratowe H-710 kolor INOX zespolone płytą meblową, nogi szerokości 50 mm. Biurko robocze z trzema szufladami i półką wysuwaną na klawiaturę. Blat biurka o grubości 36 mm, oklejony PCV gr. 2 mm (Biurko Rys. Nr 6, 10 ).

Podnośniki frontów uchylnych Aventos HKS ”BLUM”. Szafa aktowo – ubraniowa z drzwiami przesuwnymi w systemie aluminiowym,  wypełnienie frontów lustro brąz.

Biurko robocze wzór wg rys. Nr 10. Kontenery pod biurkiem systemowe z zamkiem centralnym Hettich.

Kolorystyka mebli i wzornictwo do uzgodnienia ze Zleceniodawcą.

SZAFA AKTOWA RYSUNEK Nr 1

WYSOKOŚĆ   SZAFY                        1920 mm

WYSOKOŚĆ   NADSTAWKI                580 mm

GŁĘBOKOŚĆ SZAFY                          400 mm

SZEROKOŚĆ SZAFY                           800 mm

ILOŚĆ PÓŁEK W SZAFIE                        5  szt.

SZAFY AKTOWE RYSUNEK Nr 2

WYSOKOŚĆ   SZAF                             1920 mm

WYSOKOŚĆ   NADSTAWEK                  580 mm

GŁĘBOKOŚĆ SZAF                                400 mm

SZEROKOŚĆ SZAF                                 700 mm

ILOŚĆ PÓŁEK W SZAFACH                     10  szt.

SZAFKI AKTOWE RYSUNEK Nr 3

WYSOKOŚĆ   SZAFEK                            1100 mm

GŁĘBOKOŚĆ SZAFEK                              400 mm

SZEROKOŚĆ SZAFEK                               700 mm

ILOŚĆ PÓŁEK W SZAFKACH                       8 szt.

SZAFKA  AKTOWA RYSUNEK Nr 4

WYSOKOŚĆ   SZAFKI                             1100 mm

GŁĘBOKOŚĆ SZAFKI                               400 mm

SZEROKOŚĆ SZAFKI                                800 mm

ILOŚĆ PÓŁEK W SZAFKACH                       2 szt.

SZAFKA GOSPODARCZA RYSUNEK Nr 5

WYSOKOŚĆ   SZAFKI                            860 mm

GŁĘBOKOŚĆ SZAF KI                           400 mm

SZEROKOŚĆ SZAFKI                             800 mm

ILOŚĆ SZUFLAD                                         3  szt.

BIURKO ROBOCZE RYSUNEK Nr 6

WYSOKOŚĆ   BIURKA                            750 mm

GŁĘBOKOŚĆ BIURKA                            650 mm

SZEROKOŚĆ  BIURKA                          1400 mm

ILOŚĆ SZUFLAD                                          3 szt.

PÓŁKA WYSUWNA NA KLAWIATURĘ        1 szt.

SZAFA AKTOWO - UBRANIOWA RYSUNEK Nr 7

WYSOKOŚĆ   SZAFY                         2550 mm

GŁĘBOKOŚĆ SZAFY                           550 mm

SZEROKOŚĆ SZAFY                          1500 mm

ILOŚĆ PÓŁEK W SZAFIE                         5 szt.

ILOŚĆ DRZWI PRZESUWNYCH               2 szt.

SZAFKI NAD BIURKIEM RYSUNEK Nr 8

WYSOKOŚĆ   SZAFEK                         400 mm

GŁĘBOKOŚĆ SZAFEK                         350 mm

SZEROKOŚĆ SZAFEK                          700 mm

ZABUDOWA SEJFU RYSUNEK Nr 9

WYSOKOŚĆ   ZABUDOWY                800 mm

GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY                520 mm

SZEROKOŚĆ  ZABUDOWY                800 mm

ILOŚĆ SZUFLAD                                     3 szt.

BIURKO PROFILOWANE RYSUNEK   Nr 10 /10 A

WYSOKOŚĆ   BIURKA                          760 mm

GŁĘBOKOŚĆ BIURKA                        2400 mm

SZEROKOŚĆ  BIURKA                       1600 mm

KONTENER NA KÓŁKACH RYSUNEK Nr 11

WYSOKOŚĆ   KONTENERA                         700 mm

GŁĘBOKOŚĆ KONTENERA                          600 mm

SZEROKOŚĆ KONTENERA                          700 mm

ILOŚĆ PÓŁEK                                                    2 szt.

ILOŚĆ SZUFLAD                                                2 szt.

SZAFA UBRANIOWA Z NADSTAWKĄ RYSUNEK Nr 12

WYSOKOŚĆ   SZAFY                                    2000 mm

WYSOKOŚĆ   NADSTAWKI                            500 mm

GŁĘBOKOŚĆ SZAFY I NADSTAWKI              600 mm

SZEROKOŚĆ SZAFY I NADSTAWKI             1000 mm

ILOŚĆ PÓŁEK W SZAFIE                                    8 szt.

ILOŚĆ SZUFLAD                                                  2 szt.