Załącznik Nr 1

Szafa chłodnicza – opis przedmiotu zamówienia

- Ilość : 2 szt.

- Wymiary: wys. 200 – 230 cm, szer. 140 – 160 cm, gł. 70 – 80 cm.

- Korpus wykonany z blachy polakierowanej proszkowo, wnętrze wykonane z blachy nierdzewnej.

- Agregat położony na górze.

- Chłodzenie dynamiczne.

- Drzwi rozwierane na zewnątrz, samozamykające.

- Przegroda w środku dzieląca na dwie równe części.

- Każda część wyposażona w min. 4 półki metalowe z możliwością zmiany odległości pomiędzy półkami.

- Nóżki z regulowaną wysokością.

- Zasilanie 230 V.

- Gwarancja min. 24 m – ce.

- Zakres temperatur od  -5 do  +10°C, tolerancja 1°.

- Automatyczne wyłączanie wentylatora przy załadunku.

- Regulator z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem temperatury.