Załącznik Nr 1

Kotły warzelne – opis przedmiotu zamówienia

- Fabrycznie nowy kocioł warzelny, gazowy, blokowy, poj. 100 l.

- Przystosowany do zasilania gazem ziemnym.

- Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej.

- Obudowa wykonana z blachy nierdzewnej.

- Grzanie pośrednie.

- Zabierania powietrza i odprowadzanie spalin do pomieszczenia, w którym jest zainstalowany z możliwością przerobienia na przyłącze ( redukcję ) do przewodu kominowego.

- Wymiary szer. / głęb. 900 x 900 +/- 20 mm.

- Wysokość zaworu spustowego od podłogi 470 mm +/- 20 mm.

- Gwarancja na kotły – 24 m – ce.

Zamawiający wymaga, aby Dostawca zdemontował stare urządzenia i dokonał montażu dostarczonych przez siebie urządzeń osobiście.

Zamawiający wyklucza możliwość wykonania tej czynności przez podwykonawców ( Oświadczenie o wykonaniu montażu osobiście stanowi Załącznik Nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty).

Osoba dokonująca instalacji urządzeń zobowiązana jest do posiadania świadectwa kwalifikacji ( kserokopie świadectw należy załączyć do oferty)