Lublin, dnia 12 marca 2024 r.

DPS.DAG.334- 23/23

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nawą:

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu z zabudową izotermiczną przystosowaną do przewozu żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II.”

Na podstawie Zarządzenia Nr 06/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto.

Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu
z zabudową izotermiczną przystosowaną do przewozu żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu wszelkich wymaganych prawem atestów, certyfikatów oraz dokumentów dopuszczających na rynek pojazdu oraz jego wyposażenia.

Elementy zamówienia, czynniki cenotwórcze mające wpływ na wartość zamówienia:

- Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 lub 2024.

- Termin realizacji - samochód dostępny od ręki.

- Rodzaj nadwozia - furgonetka (minimalnie 2 miejsca siedzące).

- Zabudowa izotermiczna przestrzeni ładunkowej przystosowana do przewozu żywności (wymagane aktualne certyfikaty dopuszczenia).

- Dwa komplety kół z oponami na sezon zima - lato.

Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

- Dopuszczalna masa całkowita 3500 kg.

- Ładowność niemniej niż 600 kg.

- Furgonetka, drzwi w przestrzeni ładunkowej boczne przesuwane nieprzeszklone, tylne nieprzeszklone otwierane na bok pod kątem w zakresie od 0o do 180o.

- Pojemność/objętość przestrzeni ładunkowej powyżej 2,5 m3.

- Zabudowa izotermiczna przestrzeni ładunkowej z zintegrowanym oświetleniem LED przystosowana do przewozu żywności (wymagane aktualne certyfikaty i dopuszczenia do kontaktu z żywnością -  niezbędne do odbioru sanitarnego)

- Silnik benzynowy turbodoładowany o pojemności minimalnej 1300 cm3 i osiąganej mocy nie mniejszej niż 75 kW, spełniający obowiązujące normy dotyczące emisji spalin EURO6.

- Ilość miejsc siedzących nie mniej niż 2.

- Napęd na przednie koła.

- Dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi.

- Światła do jazdy dziennej LED

- Klimatyzacja minimum - manualna

- Czujniki parkowania tył.

- Centralny zamek z pilotem.

- Światła przeciwmgielne.

- Pełnowymiarowe koło zapasowe.

- Elektrycznie regulowane szyby boczne.

- Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne.

- Fabryczny radioodtwarzacz z zestawem głośnomówiącym Bluetooth®.

- System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach.

- Czujniki światła i deszczu.

Kryteria oceny ofert: 80% cena, 20% termin realizacji

Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który otrzyma najwyższą ilość punktów.

Opis sposobu obliczania kryterium ceny:

C =  (wartość oferty najtańszej) / (wartość oferty badanej) x 80 = liczba punktów;

C =  (wartość oferty – najkrótszy czas realizacji) / (wartość oferty badanej) x 20 = liczba punktów.

Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

    - Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy.

    - Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Miejsce i termin składania oferty:

    - Ofertę należy składać pisemnie, podpisaną przez osobę upoważnioną
do reprezentowania firmy, na adres:

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II

20-577 Lublin

ul. Ametystowa 22

pok. nr 21 A (sekretariat)

w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Zakup samochodu dostawczego”

lub na adres email: zamowienia@dpsametystowa.lublin.eu

w terminie do 21 marca 2024 r. do godz. 14:00.

    - Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

    - Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy.

    - Wszelkie informacje udzielane są w godz. 7:00 – 15:00 nr tel. 81 466 55 88, 89

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej

im. Św. Jana Pawła II

Katarzyna Wawszczak