# Załącznik nr 4

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I, PRALNICOWIRÓWKA ELEKTRYCZNA szt. 1

- Wykonanie:  rok produkcji 2010

- Przeznaczenie:

  - Pranie odzieży pensjonariuszy DPS, pościeli, odzieży roboczej

3.   Parametry techniczne:

- Załadunek (wsad) – 10- 15kg wsadu suchego, czołowy

- Wydajność – 100- 130 kg/8h

- Moc grzania – 9 KW

- Obroty :wirowania – min 1000 obr/min; prania – min 40 obr/min

- Wymiary maksymalne – wysokość 1060mm; szerokość 800 mm, głębokość 880 mm

- Pojemność bębna -maksymalnie 130 litrów

- Sterowanie –elektroniczne z opcjami prania oszczędnościowego i opcją „tylko płukanie”

- Zakres temperatur prania – do 96(C

- Wolnostojąca nie wymagająca fundamentowania

- Zasilanie – elektryczne 3 fazowe, silnik chroniony przed przegrzaniem, wyposażony w wyłącznik wstrząsowy

- Menu w języku polskim

- Wykonanie – stal nierdzewna w całości

- Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

Pralnicowirówka ma posiadać wszystkie wymagane blokady i zabezpieczenia do bezpiecznej pracy (należy wymienić rodzaj zabezpieczeń i blokad) oraz spełniać najnowsze wymogi bezpieczeństwa, znak CE (należy załączyć opinie, certyfikaty itp. , posiadane przez oferenta).

### II, SUSZARKA ELEKTRYCZNA szt.1

  - Wykonanie: rok produkcji 2010

  - Przeznaczenie:

    - Suszenie odzieży pensjonariuszy DPS, pościeli, odzieży roboczej

  - Parametry techniczne:

- Załadunek (wsad) – 10-15kg wsadu suchego, czołowy

- Wydajność – 100- 130 kg/8h

- Moc grzania – 18 KW

- Wymiary maksymalne – wysokość 1850mm; szerokość 800mm, głębokość 660mm

- Rewersja bębna

- Wyposażona w system kontroli odpływu powietrza

- Wyposażona w duży i łatwy w czyszczeniu filtr

- Sterowanie – mikroprocesorowe z możliwością regulowania temperatury suszenia od 0(C

- Posiadająca funkcję „nastawa wilgotności końcowej”

- Wolnostojąca nie wymagająca fundamentowania

- Zasilanie – elektryczne 3 fazowe, silnik chroniony przed przegrzaniem, wyposażony w wyłącznik wstrząsowy

- Menu w języku polskim

- Wykonanie – stal nierdzewna w całości

- Wielkość wlotu powietrza max 55 mm

- Ilość zużywanego powietrza w m3 /godz. – max 200

- Obsługa urządzenia jednostronna

Suszarka ma posiadać wszystkie wymagane blokady i zabezpieczenia do bezpiecznej pracy (należy wymienić rodzaj zabezpieczeń i blokad) oraz spełniać najnowsze wymogi bezpieczeństwa, znak CE (należy załączyć opinie, certyfikaty itp. , posiadane przez oferenta).