Załącznik nr 1część I do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Samochody stanowiące przedmiot zamówienia winie być fabrycznie nowe rok produkcji 2016r. lub 2017r. . Ilość miejsc siedzących: 1 kierowca + 8 pasażerów

Samochody kategorii M1 winie posiadać świadectwo homologacji pojazdu i świadectwo homologacji przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych

| Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji | 2016 lub 2017- fabrycznie nowy kategorii M1 |  |
| 2. | Rodzaj silnika | Silnik wysokoprężny zasilany olejem napędowym z turbodoładowaniem. |  |
| 3. | Wymogi ekologiczne | Jednostka napędowa spełniająca normę emisji spalin EURO 6 |  |
| 4. | Pojemność skokowa silnika / moc | Minimum 1500 cm3 / minimum 92 kW |  |
| 6. | Skrzynia biegów | Manualna minimum 5-cio biegowa (+ bieg wsteczny) |  |
| 7. | Napęd kół | Przedni z elektronicznym układem stabilizacji toru jazdy plus układy bezpieczeństwa |  |
| 8. | Liczba miejsc | Samochód osobowy– ilość miejsc siedzących 1 kierowca + 8 pasażerów, w tym z możliwością transportu 2 osób na wózkach inwalidzkich po uprzednim demontażu foteli. |  |
| 9. | Układ elektryczny | Instalacja elektryczna pojazdu zabezpieczona i dostosowana do wyposażenia dodatkowego |  |
| 10. | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | Do 3500 kg |  |
| 11. | Oznakowanie pojazdu | Z przodu i z tyłu symbolem inwalidzi – odblaskowe, czytelne Na drzwiach kierowcy, pasażera i drzwiach tylnych dane i logo placówki |  |
|  |  | Dodatkowe oświetlenie pojazdu na dachu z tyłu pojazdu -kierunkowskazy, trzecie - światło stop |  |
| 12. | Układ hamulcowy | Wyposażony w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |  |
| 13. | Układ kierowniczy | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
|  |  | Przekładnia z blokadą koła kierownicy |  |
|  |  | Kierownica obszywana skórą z regulacją położenia w min. dwóch płaszczyznach |  |
|  |  | Elektryczna blokada zapłonu +dwa komplety kluczyków wraz z pilotami |  |
|  |  | Tempomat – obsługiwany z kierownicy lub bliskiej odległości kierownicy np. w kolumnie kierownicy |  |
| 14. | Koła / ogumienie | Opony letnie klasy Premium na felgach stalowych oraz komplet kołpaków pełnowymiarowych |  |
|  |  | Koło zapasowe - pełnowymiarowe |  |
|  |  | Dodatkowy komplet 4 szt. kół z oponami zimowymi klasy Premium na obręczach stalowych wraz z kołpakami pełnowymiarowymi. Opony fabrycznie nowe. Rozmiar opon, nośność, indeks prędkości zgodny z zaleceniami producenta samochodu (karta gwarancyjna na opony). |  |
|  |  | Komplet narzędzi, w tym podnośnik oraz klucz do kół. |  |
| 15. | Wyposażenie pojazdu | Poduszka gazowa (airbag) dla kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji |  |
|  |  | Centralny zamek fabryczny w kluczyku lub sterowany pilotem |  |
|  |  | Immobiliser fabryczny |  |
|  |  | Fotel kierowcy z regulacją: podparcia odcinka lędźwiowego; przesuwu; kąta oparcia; wysokością siedziska oraz podłokietnikiem |  |
|  |  | Elektrycznie regulowana szyba w drzwiach kierowcy i pasażera |  |
|  |  | Tapicerka w kolorze ciemnym |  |
|  |  | Komplet dywaników gumowych (przód i tył) |  |
|  |  | Kolor nadwozia: lakier metaliczny – kolor do uzgodnienia z zamawiającym |  |
|  |  | Klimatyzacja dla kierowcy, dodatkowa w przedziale pasażerskim o zwiększonej wydajności. Rozbudowane ogrzewanie. |  |
|  |  | Lusterka zewnętrzne regulowane, podgrzewane elektrycznie w kolorze nadwozia |  |
|  |  | Przednie reflektory przeciwmgielne |  |
|  |  | Kamera cofania, czujniki parkowania wbudowane w zderzak tylny |  |
|  |  | Sygnalizacja dźwiękowa (akustyczna) podczas cofania pojazdu tzw. Beep, |  |
|  |  | Wbudowane radio z odtwarzaczem MP3 sterowane z miejsca kierowcy. Instalacja nagłośnieniowa w przedziale pasażerskim zintegrowana z w/w radio – odtwarzaczem, zestaw głośnomówiący umożliwiający podłączenie telefonu przez bluetooth,– fabrycznie montowane. |  |
|  |  | Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy umieszczone w oznaczonym, dostępnym miejscu. |  |
|  |  | Autoalarm honorowany przez ubezpieczycieli |  |
|  |  | Drzwi tylne, przeszklone, dwuskrzydłowe. |  |
|  |  | Wszystkie szyby termoizolacyjne, przyciemniane w części pasażerskiej |  |
|  |  | Przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych |  |
|  |  | Zderzaki w kolorze nadwozia |  |
|  |  | Drzwi przesuwane po prawej stronie |  |
|  |  | Ogrzewanie tylnej szyby |  |
|  |  | Wycieraczki tylnej szyby |  |
|  |  | Minimum jedno okno przesuwane w przedziale pas. |  |
|  |  | Uchwyt przy drzwiach przesuwanych ułatwiający wsiadanie i wysiadanie osobom niepełnosprawnym |  |
|  |  | Fotel kierowcy z regulacją tył- przód, góra - dół z podłokietnikiem i regulacją podparcia |  |
|  |  | Wewnętrzna wysokość części pasażerskiej –minimum 1300 mm |  |
|  |  | Długość pojazdu w mm min 5100- max 5400 |  |
|  |  | Fotele wyposażone w zagłówki |  |
|  |  | Szyny podłogowe do mocowania 2 wózków inwalidzkich z możliwością dowolnego kształtowania miejsc części pasażerskiej |  |
|  |  | 2 komplety pasów do mocowania wózków inwalidzkich do szyn |  |
|  |  | Pasy zabezpieczające dla osób niepełnosprawnych w wózkach inwalidzkich szt. 2 |  |
|  |  | II rząd niezależnych pojedynczych siedzeń montaż i demontaż siedzeń w konfiguracji 1 + 1 +1 pierwsze siedzenie od strony drzwi składane |  |
|  |  | III rząd niezależnych pojedynczych siedzeń montaż i demontaż siedzeń w konfiguracji 1 + 1 +1 |  |
| 16 |  | Atestowane mocowanie dla jednego wózka inwalidzkiego - elektrycznego w podłodze pojazdu oraz pasy zabezpieczające osobę w wózku. Wózek mocowany zamiennie z siedzeniami. |
|  |  | Winda do załadunku wózków inwalidzkich (wewnętrzna) z rozkładanymi poręczami i progiem uniemożliwiającym bezpośredni zjazd z platformy. Sterowana z użyciem pilota lub panelu. Dodatkowy wyłącznik (hebel) zasilania windy. Winda z możliwością mechanicznej obsługi w tym awaryjny system opuszczania platformy. Udźwig minimum 250 kg. Urządzenie dźwigowe musi spełniać wymagania Dyrektywy UE i posiadać oznaczenie CE (Conformité Européenne). |  |
| 17. | Gwarancje | Gwarancja mechaniczna (na zespoły i podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne) – minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów. – od dnia odbioru |  |
|  |  | Gwarancja na powłokę lakierniczą – minimum 24 miesiące – od dnia odbioru |  |
|  |  | Gwarancja producenta pojazdu na perforację nadwozia – minimum 10 lat – od dnia odbioru |  |
|  |  | Gwarancja na windę wewnętrzną do załadunku wózków inwalidzkich – minimum 24 miesiące |  |
| 18. | Serwis | Serwis w autoryzowanej stacji obsługi w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego. |  |
| 19. | Dokumenty | Atest dla systemu alarmowego honorowany przez ubezpieczycieli. |  |
|  |  | Dokument UDT windy wózka inwalidzkiego |  |
|  |  | Świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  |  | Książka gwarancyjna wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu oraz książka przeglądów serwisowych |  |
|  |  | Karta pojazdu. Ważne badania techniczne. |  |
|  |  | Atesty, certyfikaty, gwarancje dotyczące elementów wyposażenia. |  |

Pojazdy stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać warunki określone w art. 58, 66 i 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 305) oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej zapisane w Dyrektywie Parlamentu i Rady Europy 2007/46/WE dotyczące przewozu osób niepełnosprawnych.

Proponowany rozstaw wózków do części I

# Text boxes

Fotel

Wózek

Fotel

Fotel składany

Fotel

Wózek

Fotel kierowcy

Kanapa/ fotel