Załącznik nr 1 do umowy

nr ......................................

Protokół odbioru pojazdu

dla ………………………………………………………………..

- Miejsce dokonania odbioru .........................................................................................

- Data dokonania odbioru ..............................................................................................

- Ze strony Zamawiającego ...........................................................................................

(nazwa, adres, imiona, nazwiska, stanowiska służbowe)

- Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach umowy nr ............................................... z dnia ................................... jest:

................................................................................................

- Potwierdzenie kompletności dostawy:

  - TAK*

  - NIE* - zastrzeżenia:.............................................................................................

w związku z tym odstąpiono od dalszego odbioru.

- Potwierdzenie zgodności przyjmowanej dostawy z parametrami zawartymi w ofercie:

  - Zgodne*

  - Niezgodne* - zastrzeżenia:….........................................................................................

w związku z tym odstąpiono od dalszego odbioru.

VII. Końcowy wynik odbioru:

1) Pozytywny*

2) Negatywny* - zastrzeżenia:..................................................................................................................

VIII. Podpisy

.......................................... ..........................................

.......................................... ..........................................

(ze strony Zamawiającego) (ze strony Wykonawcy)

Oferowany pojazd

|  | Producent pojazdu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marka/model |  |
| Lp | Wymagania minimalne | Oferowane parametry |
| 1. | Rok produkcji | 2016 - fabrycznie nowy kategorii M1 | spełnia /nie spełnia |
| 2. | Rodzaj silnika | Silnik wysokoprężny zasilany olejem napędowym z turbodoładowaniem. | spełnia /nie spełnia |
| 3. | Wymogi ekologiczne | Jednostka napędowa spełniająca normę emisji spalin EURO 6 | spełnia /nie spełnia |
| 4. | Pojemność skokowa silnika / moc | Minimum 1500 cm3 / minimum 92 kW | spełnia /nie spełnia |
| 6. | Skrzynia biegów | Manualna minimum 5-cio biegowa (+ bieg wsteczny) | spełnia /nie spełnia |
| 7. | Napęd kół | Przedni z elektronicznym układem stabilizacji toru jazdy plus układy bezpieczeństwa | spełnia /nie spełnia |
| 8. | Liczba miejsc | Samochód osobowy– ilość miejsc siedzących 1 kierowca + 8 pasażerów, w tym z możliwością transportu 4 osób na wózkach inwalidzkich po uprzednim demontażu foteli. | spełnia /nie spełnia |
| 9. | Układ elektryczny | Instalacja elektryczna pojazdu zabezpieczona i dostosowana do wyposażenia dodatkowego | spełnia /nie spełnia |
| 10. | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | Do 3500 kg | spełnia /nie spełnia |
| 11. | Oznakowanie pojazdu | Z przodu i z tyłu symbolem inwalidzi – odblaskowe, czytelne Na drzwiach kierowcy, pasażera i drzwiach tylnych dane i logo placówki | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Dodatkowe oświetlenie pojazdu na dachu z tyłu pojazdu -kierunkowskazy, trzecie - światło stop | spełnia /nie spełnia |
| 12. | Układ hamulcowy | Wyposażony w system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania | spełnia /nie spełnia |
| 13. | Układ kierowniczy | Wspomaganie układu kierowniczego | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Przekładnia z blokadą koła kierownicy | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Kierownica obszywana z regulacją położenia w min. dwóch płaszczyznach | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Elektryczna blokada zapłonu +dwa komplety kluczyków wraz z pilotami | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Tempomat – obsługiwany z kierownicy lub bliskiej odległości kierownicy np. w kolumnie kierownicy | spełnia /nie spełnia |
| 14. | Koła / ogumienie | Opony letnie na felgach stalowych klasy Premium oraz komplet kołpaków pełnowymiarowych | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Koło zapasowe - pełnowymiarowe | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Dodatkowy komplet 4 szt. kół z oponami zimowymi na obręczach stalowych klasy Premium wraz z kołpakami pełnowymiarowymi. Opony fabrycznie nowe. Rozmiar opon, nośność, indeks prędkości zgodny z zaleceniami producenta samochodu (karta gwarancyjna na opony). | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Komplet narzędzi, w tym podnośnik oraz klucz do kół. | spełnia /nie spełnia |
| 15. | Wyposażenie pojazdu | Poduszka gazowa (airbag) dla kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Centralny zamek fabryczny w kluczyku lub sterowany pilotem | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Immobiliser fabryczny | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Fotel kierowcy z regulacją: podparcia odcinka lędźwiowego; przesuwu; kąta oparcia; wysokością siedziska oraz podłokietnikiem | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Elektrycznie regulowana szyba w drzwiach kierowcy i pasażera | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Kolor nadwozia: lakier metaliczny – kolor do uzgodnienia z zamawiającym | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Klimatyzacja dla kierowcy, dodatkowa w przedziale pasażerskim o zwiększonej wydajności. Rozbudowane ogrzewanie | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Lusterka zewnętrzne regulowane, podgrzewane elektrycznie w kolorze nadwozia | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Przednie reflektory przeciwmgielne | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Kamera cofania, czujniki parkowania wbudowane w zderzak tylny | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Sygnalizacja dźwiękowa (akustyczna) podczas cofania pojazdu tzw. Beep, | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Wbudowane radio z odtwarzaczem MP3 sterowane z miejsca kierowcy. Instalacja nagłośnieniowa w przedziale pasażerskim zintegrowana z w/w radio – odtwarzaczem, zestaw głośnomówiący umożliwiający podłączenie telefonu przez bluetooth – fabrycznie montowane. | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy umieszczone w oznaczonym, dostępnym miejscu. | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Hak z szybkim montażem | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Drzwi tylne, przeszklone, dwuskrzydłowe. | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Przeszklony, wszystkie szyby termoizolacyjne, przyciemniane w części pasażerskiej | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Zderzaki w kolorze nadwozia | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Drzwi przesuwane po prawej stronie, ze wspomaganiem domykania | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Ogrzewanie tylnej szyby | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Wycieraczki tylnej szyby | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Minimum jedno okno przesuwane w przedziale pasażerskim. | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Uchwyt przy drzwiach przesuwanych ułatwiający wsiadanie i wysiadanie osobom niepełnosprawnym | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Fotel kierowcy z regulacją tył- przód, góra - dół z podłokietnikiem i regulacją podparcia | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Wewnętrzna wysokość części pasażerskiej –minimum 1300 mm | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Długość pojazdu w mm min 5100- max 5400 | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Fotele wyposażone w zagłówki | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Szyny podłogowe do mocowania 4 wózków inwalidzkich z możliwością dowolnego kształtowania miejsc części pasażerskiej | spełnia /nie spełnia |
|  |  | 4 komplety pasów do mocowania wózków inwalidzkich do szyn | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Pasy zabezpieczające dla osób niepełnosprawnych w wózkach inwalidzkich szt. 4 | spełnia /nie spełnia |
|  |  | II rząd niezależnych pojedynczych siedzeń Montaż i demontaż siedzeń w konfiguracji 1 + 1 +1 | spełnia /nie spełnia |
|  |  | III rząd niezależnych pojedynczych siedzeń Montaż i demontaż siedzeń w konfiguracji 1 + 1 +1 | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Atestowane mocowanie dla jednego wózka inwalidzkiego - elektrycznego w podłodze pojazdu oraz pasy zabezpieczające osobę w wózku. Wózek mocowany zamiennie z siedzeniem. | spełnia /nie spełnia |
| 16 |  | Winda do załadunku wózków inwalidzkich (wewnętrzna) z rozkładanymi poręczami i progiem uniemożliwiającym bezpośredni zjazd z platformy. Sterowana z użyciem pilota lub panelu. Dodatkowy wyłącznik (hebel) zasilania windy. Winda z możliwością mechanicznej obsługi w tym awaryjny system opuszczania platformy. Udźwig minimum 250 kg. Urządzenie dźwigowe musi spełniać wymagania Dyrektywy UE i posiadać oznaczenie CE (Conformité Européenne). | spełnia /nie spełnia |
| 17. | Gwarancje | Gwarancja mechaniczna (na zespoły i podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne) – minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów . | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Gwarancja na powłokę lakierniczą – minimum 24 miesiące. | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Gwarancja producenta pojazdu na perforację nadwozia – minimum 10 lat. | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Gwarancja na windę wewnętrzną do załadunku wózków inwalidzkich – minimum 24 miesiące. | spełnia /nie spełnia |
| 18. | Serwis | Serwis w autoryzowanej stacji obsługi w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego. | spełnia /nie spełnia |
| 19. | Dokumenty | Atest dla systemu alarmowego honorowany przez ubezpieczycieli. | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Dokument UDT windy wózka inwalidzkiego | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Książka gwarancyjna wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu oraz książka przeglądów serwisowych | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Karta pojazdu. Ważne badania techniczne. | spełnia /nie spełnia |
|  |  | Atesty, certyfikaty, gwarancje elementów wyposażenia. | spełnia /nie spełnia |

........................................................

podpis osoby/osób upoważnionych do

występowania w imieniu Wykonawcy