Załącznik nr 4 do SIWZ,
załącznik nr 2 do umowy

Zestawienie sprzętu oświetleniowego i aparatów sterowniczych w ramach zamówienia:

Dostawa i montaż systemu oświetlenia w salach ekspozycyjnych

Galeria LABIRYNT w Lublinie

Poniższe zestawienie zawiera charakterystykę, parametry techniczne i minimalne wymagane przez Zamawiającego ilości sprzętu, który ma zostać dostarczony i zamontowany w ramach Zamówienia. Opis podaje minimalne parametry, jakie muszą spełniać oprawy i aparaty sterujące. Zamienniki sprzętu opisanego są dopuszczalne pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów od podanych.

UWAGA

Do oferty należy dołączyć karty katalogowe wszystkich oferowanych aparatów i sprzętu oświetleniowego.

Szynoprzewód z przewodem sterującym – system EURO z dodatkową szyną sterowniczą DALI/DMX, z akcesoriami (uchwyty, łączniki) – np Global Trac Control lub równoważny.

Ilość wymagana:

- 24 szt x 4m

- 10 szt x 3m

- 12 szt x 2m

- łącznik L – 4szt

- łącznik T – 12 szt

- łącznik prosty – 24 szt

- zawieszenia (linki) – 100 szt

Oprawa ekspozycyjna A – Oprawa do szynoprzewodu 3-fazowego EURO z dodatkowym przewodem sterowniczym.

Źródło światła – LED z regulacją temperatury barwy w zakresie nie mniejszym niż 2700-4500K.

Moc oprawy max. 25W

Strumień świetlny nie mniejszy niż 1200lm

Zerowa emisja IR i UVA

Współczynnik oddawania barw  CRI >/=90

Sterowanie DMX w dwóch kanałach – jasność i temperatura barwowa

Płynna regulacja temperatury barwowej w zakresie nie mniejszym niż 2700-4900K i strumienia świetlnego  w zakresie nie mniejszym niż 20%-100%

Możliwość zaprogramowania parametrów świetlnych (barwa, strumień świetlny) bez sterowania zewnętrznego (bezpośrednio na oprawie)

Chłodzenie pasywne

Kolor biały

Charakterystyka obrotowo-symetryczna. Kąt rozsyłu światła:

- 10º (+/-1º) – 30 szt

- 20º (+/-2º) – 40 szt

- 30º (+/-3º) – 45 szt

- lub płynnie regulowany w zakresie 10º – 30º – 115 szt;

Razem ilość wymagana – 115 szt

Oprawa ekspozycyjna B – Oprawa do szynoprzewodu 3-fazowego EURO z dodatkowym przewodem sterowniczym.

Źródło światła – LED z regulacją temperatury barwy w zakresie nie mniejszym niż 2700-4500K.

Moc oprawy max. 35W

Strumień świetlny nie mniejszy niż 1800lm

Zerowa emisja IR i UVA

Współczynnik oddawania barw  CRI >/=90

Sterowanie DMX w dwóch kanałach – jasność i temperatura barwowa

Płynna regulacja temperatury barwowej w zakresie nie mniejszym niż 2700-4900K i strumienia świetlnego  w zakresie nie mniejszym niż 20%-100%

Możliwość zaprogramowania parametrów świetlnych (barwa, strumień świetlny) bez sterowania zewnętrznego (bezpośrednio na oprawie)

Chłodzenie pasywne.

Kolor biały.

Charakterystyka obrotowo-symetryczna. Kąt rozsyłu światła:

- 40º (+/-3º) – 30 szt

- 50º x 110º (+/-5º x  +/-10º)  „wallwasher” – 40 szt

Razem ilość wymagana: 70 szt

UWAGA

Szynoprzewody, akcesoria i oprawy oświetleniowe w kolorze białym.

Czujnik ruchu

Typ czujnika – PIR

Zasilanie – 12V DC

Wyjście sterujące – NO lub NC

Zasięg minimalny – 10m x 10m

Kąt detekcji minimalny – 110º

Ilość wymagana – 8 szt

Sterownik DMX

### Obudowa do montażu szynowego.
Programowalny sterownik oświetlenia do rozbudowanych instalacji. Programowanie z komputera PC za pośrednictwem złącza USB lub LAN. Sterowanie zewnętrzne przyciskami, czujnikami ruchu, wyłącznikami zmierzchowymi.  Możliwość płynnej zmiany parametrów światła w zależności od warunków zewnętrznych (po dołączeniu np. czujnika natężenia światła) – sterowanie maskami z wejścia DMX

| Zasilanie | 12V DC |
| --- | --- |
| Max. pobór prądu | 400mA |
| kanały wyjściowe DMX | 512 |
| kanały wejściowe DMX | 512 |
| Wejścia sterujące on/off | Min. 20 |
| Zegar czasu rzeczywistego | wbudowany |
| Sceny | Min. 600 |
| Programy | Min. 100 |
| Timery | Min. 100 |
| Sekwencje | Min. 100 |
| Opóźnienia | Min. 100 |
| Maski | Min. 100 |

Ilość wymagana – 1 szt

### Splitter,

Rozdzielacz sygnału DMX

Galwaniczna i optyczna separacja wyjść

### Obudowa do montażu szynowego

| kanały DMX | 512 |
| --- | --- |
| ilość wejść DMX | 1 |
| ilość wyjść DMX | Min. 6 |
| napięcie przebicia izolacji WE/WY | > 1000 V |
| złącza wejścia / wyjścia DMX | zaciski śrubowe |
| zasilanie | 12 V DC |
| pobór prądu | 500 mA max. |

Ilość wymagana – 1 szt