Załącznik nr 1B

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(Wykonanie przeróbek instalacji elektrycznej)

1. 	Wstęp

1.1	Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac remontowych dla zadania pt.:

„Prace remontowe w budynku Filii nr 5 usytuowanym przy ul Nałkowskich 114 
w Lublinie -  postępowanie nr 25/2019

1.2      Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w zakresie przerobienia instalacji elektrycznej w budynku Filii nr 5 usytuowanym przy ul Nałkowskich 114. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przeróbek instalacji elektrycznej tj.: podział włączania się lamp oświetlenia korytarza na dwa obwody.

1.3      Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.

1.4 	Określone wymagania dotyczących przeprowadzanych prac w zakresie instalacji elektrycznej

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za ich zgodność 
z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.

1.5     Zakres prac remontowych w szczególności obejmują:

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

1.6	Inne obowiązki Wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie i zabezpieczenie miejsca, 
w którym przeprowadzane są prace w okresie trwania ich realizacji, aż do zakończenia i końcowego odbioru prac.

Wszystkie wykonane prace i wbudowane materiały muszą być zgodne 
z normami polskimi i obowiązującym prawem budowlanym i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiającego i Wykonawcę w trakcie prowadzenia prac. Dane określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których akceptacja odchyleń należy wyłącznie do kompetencji Zamawiającego

1.7      Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejącej substancji na terenie prowadzenia prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia elementu Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiającego oraz przy współpracy z Zamawiającym usunie lub pokryje koszty usunięcia szkody.

1.8	Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na miejscu prac i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu prac.

1.9	Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji przedmiotu zamówienia przepisów BHP, a w szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na miejsce prac remontowych i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem jako rezultat realizacji prac albo przez personel wykonawcy.

2. 	Materiały i sprzęt

2.1      Wymagania dotyczące materiałów i wykonania prac w zakresie instalacji elektrycznej

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków wyjściowych. Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane i zgłoszone Zamawiającemu. W razie wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia w sposób zgodny z dokumentacją należy dokonać uzgodnień 
z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi;

- W przypadku wykonywania prac budowlanych (przekucia, uszkodzenia tynku), należy miejsca te wykończyć na czysto z podmalowaniem;

- Nie należy prowadzić przewodów przez otwory drzwiowe (np. w piwnicach 
w przypadku występowania drzwi przejściowych);

- Prace instalacyjne powinny być wykonane na podstawie instrukcji producenta materiałów;

- Materiały i urządzenia powinny odpowiadać Polskim Normom 
i Normom Branżowym;

- Przed odbiorem końcowym prac Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu budowy;

- Realizacja przedmiotowego zadania winna być prowadzona zgodnie 
z ustaleniami zawartej umowy;

- W czasie odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty, dopuszczenia do użytkowania, zamontowanych urządzeń i materiałów.

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków wyjściowych. Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane i zgłoszone Zamawiającemu. W razie wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia w sposób zgodny z dokumentacją należy dokonać uzgodnień 
z Zamawiającym. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę będą poprawiane przez Wykonawcę na własny koszt.

Zapewnienie wszystkich materiałów potrzebnych przy wykonaniu prac remontowych leży po stronie Wykonawcy.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z miejsca przeprowadzanych prac, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Każdy rodzaj prac, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem.

2.3      Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do realizacji zamówienia, były zabezpieczone przed zniszczeniem 
i zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez osobę wskazaną przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu wykonywanych prac w miejscach uzgodnionych z kierownikiem Filii.

2.5.      Sprzęt

Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych specyfikacja muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym

przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. Musza spełniać one wymogi BHP.

Nie wolno stosować sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno

wykorzystywać go niezgodnie z przeznaczeniem.

3.         Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach do terenu na którym będą wykonywane prace remontowe oraz na terenie prac.

4.       Ogólne wymagania dotyczące zleconych prac remontowych w zakresie instalacji elektrycznej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za całość prowadzonych prac, jakości tych prac, zgodnie z niniejszą specyfikacją oraz innymi poleceniami Zamawiającego. Specyfikacja techniczna przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego stanowi integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy.

4.1     Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z przeprowadzanymi pracami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji zamówienia.

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane 
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

5.         Odbiór

Odbiór prac remontowych nastąpi po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z opisem przedmiotu zamówienia w pkt 1.2 SST.

Zgodność wykonanych prac stwierdza się na podstawie podpisanego protokołu odbioru. Odbioru dokonuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Wykonawcy, sporządzając protokół odbioru prac remontowych w razie konieczności zgłaszając wady i usterki do usunięcia przez Wykonawcę.

W przypadku stwierdzenia niewykonania prac poprawkowych lub uzupełniających, osoba uprawniona przez Zamawiającego może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez osobę uprawnioną przez Zamawiającego, że jakość wykonanych prac w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymagań ale nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, może dokonać odbioru i uznać,  że przedmiot zamówienia został zrealizowany.

6.        Rozliczenie robót

Zasady rozliczania prac zostaną ustalone w umowie o wykonanie prac.

7.         Gwarancje

Okres gwarancji 36 miesięcy na wykonane roboty, a na zamontowane urządzenia – zgodnie z gwarancją producenta, począwszy od daty podpisania protokołu odbioru.

8.         Przepisy i normy związane

1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy;

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.);

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy;

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;