Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zakup sprzętu informatycznego:

1. Komputer stacjonarny typ A (18 szt.)

| SPECYFIKACJA KOMPUTERA STACJONARNEGO |
| --- |
| cecha | wymagane minimalne parametry techniczne |
| typ | komputer stacjonarny |
| zastosowanie | komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych (rozbudowane arkusze kalkulacyjne), aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |
| obudowa | ● typu tower, mini tower lub midi tower |
| procesor | ● zgodny z architekturą x86, 64-bitowy ● sprzętowe wsparcie dla szyfrowania AES ● osiągający co najmniej 8000 punktów w teście wydajnościowym Passmark CPU Mark http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (wynik średni w terminie pomiędzy datą publikacji ogłoszenia na BIP a datą złożenia oferty) |
| płyta główna | sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji | TAK |
|  | firmware płyty głównej | zgodny ze specyfikacją UEFI funkcja SecureBoot musi zawierać numer seryjny komputera zapisany na stałe zgodny z numerem seryjnym umieszczonym na obudowie wybrane funkcje: ● możliwość skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOS/UEFI (administratora) ● możliwość ustawienia hasła na dysku ● możliwość włączenia/wyłączenia funkcji wake-on-lan ● kontrola sekwencji boot-ującej |
|  | bezpieczeństwo | komputer musi posiadać aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM) |
| RAM | pojemność zainstalowanej pamięci | min. 4 GB |
| zasilacz | moc zasilacza min. 200 Wat |
| parametry pamięci masowej | dysk SSD min. 120 GB SATA 2,5" lub M.2 (jeżeli złącze M.2 występuje na płycie głównej) |
| karta graficzna | min. zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM |
| karta dźwiękowa | min. 2 kanałowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition |
| karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet RJ 45, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), |
| złącza | na panelu tylnym | ● minimum 4 x USB ● 2 wyjścia wideo, z czego przynajmniej jedno cyfrowe HDMI. ● 1 x RJ-45 (LAN) Zamawiający wymaga dołączenia kabla sieciowego LAN RJ45 o długości 5 metrów. |
|  | na panelu przednim | ● minimum 2 x USB 3.0 ● 1 x wyjście słuchawkowe* ● 1 x wejście na mikrofon* * dopuszczalne jako jedno uniwersalne gniazdo audio |
| wbudowane napędy optyczne | nagrywarka DVD+/-RW |
| urządzenia sterujące | ● klawiatura USB w układzie polski programisty z pełnowymiarowymi klawiszami funkcyjnymi ● pełnowymiarowa* mysz optyczna USB z rolką, ilość przycisków: min. 3 długość przewodu (dla klawiatury i myszy) – min. 1.8m, nie dopuszcza się tzw. przedłużek * nie dopuszcza się zminiaturyzowanych myszy przeznaczonych dla laptopów |
| system operacyjny | ● preinstalowany fabrycznie przez producenta oferowanych jednostek centralnych, w polskiej wersji językowej, w wersji 64-bitowej, nie wymagający ręcznego wpisywania klucza produktu (klucz produktu zaszyty na stałe w firmware płyty głównej komputera) ● dołączony nośnik (lub partycja na dysku twardym) umożliwiający szybkie przywrócenie fabrycznie preinstalowanego systemu operacyjnego ● oferowany system przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu lub Internetu Wybrane funkcjonalności: ● oferujący obsługę logowania do domeny, profile mobilne współpracujące z kontrolerem domeny pracującym pod kontrolą Windows 2008 Server R2 ● możliwość skonfigurowania systemu pod kątem osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących),wbudowana funkcja narratora umożliwiająca odczytywanie (w języku polskim) zawartości elementów na ekranie takich jak tekst i przyciski ● wbudowana funkcja wirtualnych pulpitów pozwalająca zwiększyć dostępną przestrzeń roboczą ● wspierający mechanizm bezpiecznego rozruchu (secure boot) ● w najnowszej wersji lub umożliwiający bezpłatną aktualizację do najnowszej wersji Kompatybilność z oprogramowaniem używanym przez Zamawiającego: ● kompatybilny z oprogramowaniem antywirusowym ESET Endpoint Security ● kompatybilny z oprogramowaniem biurowym Microsoft Office Standard 2019 ● oferujący wsparcie dla Java 8 i .NET Framework – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego w pełni legalnego, posiadającego wszystkie elementy pozwalające na uznanie go przez producenta oprogramowania jako oprogramowanie w pełni legalne. |
| gwarancja | 3 lata „Next Business Day On-Site" - 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera, czas reakcji (rozumiany jako podjęcie naprawy u klienta) – następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia, w przypadku awarii dysków w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |
| wsparcie techniczne | ● możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela ● dostęp do aktualnych sterowników oraz aktualizacji oprogramowania układowego urządzeń zainstalowanych w komputerze poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej witryna powinna być aktualizowana i zapewniać informacje nt.: - daty wydania lub zamieszczenia pakietu - numeru wersji pakietu - wielkości pliku - opisu pakietu - zapewniać dostęp do wcześniej zamieszczonych wersji Zamieszczone dane powinny być wyraźnie posortowane wg typu (np. Chipset, Audio, Grafika, LAN, BIOS i wersji systemu operacyjnego, dla którego są przeznaczone. Na stronie powinna też być dostępna dokumentacja techniczna produktu. |

2. Komputer stacjonarny typ B (1 szt.)

| SPECYFIKACJA KOMPUTERA STACJONARNEGO |
| --- |
| cecha | wymagane minimalne parametry techniczne |
| typ | komputer stacjonarny |
| zastosowanie | komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych (rozbudowane arkusze kalkulacyjne), aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |
| obudowa | ● typu tower, mini tower lub midi tower |
| procesor | ● zgodny z architekturą x86, 64-bitowy ● sprzętowe wsparcie dla szyfrowania AES ● osiągający co najmniej 8000 punktów w teście wydajnościowym Passmark CPU Mark http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (wynik średni w terminie pomiędzy datą publikacji ogłoszenia na BIP a datą złożenia oferty) |
| płyta główna | sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji | TAK |
|  | firmware płyty głównej | zgodny ze specyfikacją UEFI funkcja SecureBoot musi zawierać numer seryjny komputera zapisany na stałe zgodny z numerem seryjnym umieszczonym na obudowie wybrane funkcje: ● możliwość skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOS/UEFI (administratora) ● możliwość ustawienia hasła na dysku ● możliwość włączenia/wyłączenia funkcji wake-on-lan ● kontrola sekwencji boot-ującej |
|  | bezpieczeństwo | komputer musi posiadać aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM) |
| RAM | pojemność zainstalowanej pamięci | min. 8 GB |
| zasilacz | moc zasilacza min. 200 Wat |
| parametry pamięci masowej | dysk SSD min. 120 GB SATA 2,5" lub M.2 (jeżeli złącze M.2 występuje na płycie głównej) |
| karta graficzna | min. zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM |
| karta dźwiękowa | min. 2 kanałowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition |
| karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet RJ 45, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), |
| złącza | na panelu tylnym | ● minimum 4 x USB ● 2 wyjścia wideo, z czego przynajmniej jedno cyfrowe HDMI. ● 1 x RJ-45 (LAN) Zamawiający wymaga dołączenia kabla sieciowego LAN RJ45 o długości 5 metrów. |
|  | na panelu przednim | ● minimum 2 x USB 3.0 ● 1 x wyjście słuchawkowe* ● 1 x wejście na mikrofon* * dopuszczalne jako jedno uniwersalne gniazdo audio |
| wbudowane napędy optyczne | nagrywarka DVD+/-RW |
| urządzenia sterujące | ● klawiatura USB w układzie polski programisty z pełnowymiarowymi klawiszami funkcyjnymi ● pełnowymiarowa* mysz optyczna USB z rolką, ilość przycisków: min. 3 długość przewodu (dla klawiatury i myszy) – min. 1.8m, nie dopuszcza się tzw. przedłużek * nie dopuszcza się zminiaturyzowanych myszy przeznaczonych dla laptopów |
| system operacyjny | ● preinstalowany fabrycznie przez producenta oferowanych jednostek centralnych, w polskiej wersji językowej, w wersji 64-bitowej, nie wymagający ręcznego wpisywania klucza produktu (klucz produktu zaszyty na stałe w firmware płyty głównej komputera) ● dołączony nośnik (lub partycja na dysku twardym) umożliwiający szybkie przywrócenie fabrycznie preinstalowanego systemu operacyjnego ● oferowany system przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu lub Internetu Wybrane funkcjonalności: ● oferujący obsługę logowania do domeny, profile mobilne współpracujące z kontrolerem domeny pracującym pod kontrolą Windows 2008 Server R2 ● możliwość skonfigurowania systemu pod kątem osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących),wbudowana funkcja narratora umożliwiająca odczytywanie (w języku polskim) zawartości elementów na ekranie takich jak tekst i przyciski ● wbudowana funkcja wirtualnych pulpitów pozwalająca zwiększyć dostępną przestrzeń roboczą ● wspierający mechanizm bezpiecznego rozruchu (secure boot) ● w najnowszej wersji lub umożliwiający bezpłatną aktualizację do najnowszej wersji Kompatybilność z oprogramowaniem używanym przez Zamawiającego: ● kompatybilny z oprogramowaniem antywirusowym ESET Endpoint Security ● kompatybilny z oprogramowaniem biurowym Microsoft Office Standard 2019 ● oferujący wsparcie dla Java 8 i .NET Framework – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego w pełni legalnego, posiadającego wszystkie elementy pozwalające na uznanie go przez producenta oprogramowania jako oprogramowanie w pełni legalne. |
| gwarancja | 3 lata „Next Business Day On-Site" - 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera, czas reakcji (rozumiany jako podjęcie naprawy u klienta) – następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia, w przypadku awarii dysków w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |
| wsparcie techniczne | ● możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela ● dostęp do aktualnych sterowników oraz aktualizacji oprogramowania układowego urządzeń zainstalowanych w komputerze poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej witryna powinna być aktualizowana i zapewniać informacje nt.: - daty wydania lub zamieszczenia pakietu - numeru wersji pakietu - wielkości pliku - opisu pakietu - zapewniać dostęp do wcześniej zamieszczonych wersji Zamieszczone dane powinny być wyraźnie posortowane wg typu (np. Chipset, Audio, Grafika, LAN, BIOS i wersji systemu operacyjnego, dla którego są przeznaczone. Na stronie powinna też być dostępna dokumentacja techniczna produktu. |

## 3. Monitor LCD typ A (18 szt.)

| SPECYFIKACJA MONITORA LCD |
| --- |
| cecha | wymagane minimalne parametry techniczne |
| format ekranu monitora | panoramiczny |
| przekątna ekranu | ≥ 21,5” |
| rozdzielczość natywna | 1920x1080 |
| technologia podświetlenia | LED |
| kąty widzenia (stopnie) | 160 (pion) / 170 (poziom) |
| regulacja cyfrowa (OSD) | Tak |
| złącza wejściowe wideo | wejście analogowe: D-Sub wejście cyfrowe: HDMI wejście cyfrowe: DVI |
| czas reakcji matrycy | max. 5 ms |
| jasność | ≥ 250 cd/m² |
| współczynnik kontrastu (statyczny) | ≥ 1 000:1 |
| możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
| wbudowane głośniki | Tak |
| certyfikaty i standardy | ● CE ● TCO 5.0 |
| inne | ● HDCP ● Funkcja Flicker-Free ● możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm ● złącze na blokadę Kensington ● dołączone przewody wideo umożliwiający podpięcie analogowego i cyfrowego sygnału wideo zgodnie z wszystkimi złączami wejściowymi monitora |
| gwarancja | 36 miesięcy |

4. Monitor LCD typ B (2 szt.)

| SPECYFIKACJA MONITORA LCD |
| --- |
| cecha | wymagane minimalne parametry techniczne |
| format ekranu monitora | panoramiczny |
| przekątna ekranu | ≥ 23” |
| rozdzielczość natywna | 1920x1080 |
| technologia podświetlenia | LED |
| kąty widzenia (stopnie) | 160 (pion) / 170 (poziom) |
| regulacja cyfrowa (OSD) | Tak |
| złącza wejściowe wideo | wejście analogowe: D-Sub wejście cyfrowe: HDMI wejście cyfrowe: DVI |
| czas reakcji matrycy | max. 5 ms |
| jasność | ≥ 250 cd/m² |
| współczynnik kontrastu (statyczny) | ≥ 1 000:1 |
| możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
| wbudowane głośniki | Tak |
| certyfikaty i standardy | ● CE ● TCO 5.0 |
| inne | ● HDCP ● Funkcja Flicker-Free ● możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm ● złącze na blokadę Kensington ● dołączone przewody wideo umożliwiający podpięcie analogowego i cyfrowego sygnału wideo zgodnie z wszystkimi złączami wejściowymi monitora |
| gwarancja | 36 miesięcy |

5. Zasilacz awaryjny (19 szt.)

| SPECYFIKACJA ZASILACZA AWARYJNEGO |
| --- |
| cecha | wymagane minimalne parametry techniczne |
| obszar zastosowań | zestawy komputerowe |
| moc pozorna | ≥ 400 W |
| moc rzeczywista | ≥ 240 W |
| typ gniazd wyjściowych | typu E lub F |
| ilość gniazd wyjściowych | ≥ 8 |
| liczba gniazd z utrzymaniem zasilania | ≥ 4 |
| liczba gniazd wyjściowych z ochroną antyprzepięciową | ≥ 4 |
| czas podtrzymania dla obciążenia 100% | ≥ 5 min |
| czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | ≥ 15 min |
| inne | ● beznarzędziowa wymiana akumulatora ● zabezpieczenie linii LAN (RJ45) |
| gwarancja producenta | co najmniej 24 miesiące |

6. Urządzenie wielofunkcyjne (5 szt.)

| SPECYFIKACJA URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO |
| --- |
| cecha | wymagane minimalne parametry techniczne |
| klasa produktu | biurowe urządzenie wielofunkcyjne |
| podstawowe funkcje urządzenia | • drukarka • kopiarka • skaner • faks |
| technologia druku | laserowa |
| druk w kolorze | nie |
| szybkość druku (mono) | min. 40 str./min. |
| czas wydruku pierwszej strony | do 8 sekund |
| rozdzielczość druku | min. 1200x1200 dpi |
| maksymalne obciążenie miesięczne - cykl roboczy (miesięczny, format A4) | min. do 75 tys. str./mies. |
| pojemność podajnika papieru | min. 250 szt. |
| pojemność automatycznego podajnika dokumentów | min.50 szt. |
| pojemność tacy odbiorczej | min.150 szt. |
| typ skanera | płaski |
| optyczna rozdzielczość skanowania | min. 1200 x 1200 dpi |
| docelowe miejsca skanowania | • skanowanie do wiadomości e-mail • skanowanie do USB • format pliku zawierającego zeskanowany obraz: co najmniej PDF, PDF (z możliwością przeszukiwania), JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF |
| złącza zewnętrzne | • USB 2.0 • 1x RJ-45 |
| zainstalowane opcje | • ADF (automatyczny podajnik dokumentów) • automatyczny druk dwustronny • automatyczne skanowanie i kopiowanie dwustronne (jednoprzebiegowe skanowanie kopiowanie dwustronne z automatycznym podajnikiem dokumentów) |
| emulacje | • PCL 5e • PCL 6 |
| inne | • zespół bębna zintegrowany z zasobnikiem z tonerem • możliwość użycia wkładu z czarnym tonerem o deklarowanej wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752 – 12 000 stron • w komplecie okablowanie (kabel zasilający min. 1,8 m, kabel sygnałowy USB min. 1,8 m)* * w przypadku gdyby producent nie dostarczał w zestawie wszystkich rodzajów kabli, Wykonawca może dołączyć je we własnym zakresie |
| warunki gwarancji | gwarancja producenta co najmniej 12 miesięcy, naprawa realizowana w miejscu instalacji urządzenia |

7. Tablet (1 szt.)

| SPECYFIKACJA TABLETU - KRYTERIA OBOWIĄZKOWE |
| --- |
| cecha | wymagane minimalne parametry techniczne |
| ekran | 10,5” rozdzielczości co najmniej 1920x1200 pikseli dotykowy 10 punktowy |
| procesor | procesor ośmiordzeniowy |
| pamięć | RAM 3 GB wbudowana minimum 32GB |
| zintegrowane moduły łączności | karta bezprzewodowa: 802.11 b/g/n/ac Bluetooth wbudowany modem LTE |
| złącza wymagane | słuchawkowe 3,5 mm jack USB typ C czytnik kart pamięci SD/microSD |
| inne | wbudowany głośnik i mikrofon wbudowane kamery co najmniej 5Mpix i 8Mpix GPS lub A-GPS bateria litowo-jonowa min.7200 mAh dołączone etui producenta tabletu, umożliwiające wybudzanie tabletu |
| waga (wraz z baterią) | nie więcej niż 0,51 kg |
| oprogramowanie | Android co najmniej w wersji 8.0 |
| gwarancja na tablet | producenta, 24 miesiące |
| Dodatkowe akcesoria | etui |

8. Komputer przenośny (2 szt.)

| SPECYFIKACJA KOMPUTERA PRZENOŚNEGO |
| --- |
| cecha | wymagane minimalne parametry techniczne |
| typ | komputer przenośny |
| zastosowanie | komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych (rozbudowane arkusze kalkulacyjne), aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |
| ekran | 15,6" LED o rozdzielczości min. 1366x768, matryca matowa Anti-Glare |
| procesor | ● zgodny z architekturą x86, 64-bitowy ● sprzętowe wsparcie dla szyfrowania AES ● osiągający co najmniej 8000 punktów w teście wydajnościowym Passmark CPU Mark http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (wynik średni w terminie pomiędzy datą publikacji ogłoszenia na BIP a datą złożenia oferty) |
|  | musi zawierać numer seryjny komputera zapisany na stałe zgodny z numerem seryjnym umieszczonym na obudowie wybrane funkcje: |
| firmware płyty głównej | ● możliwość ustawienia hasła dostępu do BIOS na poziomie administratora i dysku twardego ● możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. ● możliwość całkowitego zablokowania bootowania z urządzeń zewnętrznych USB |
| pamięć RAM | pojemność zainstalowanej pamięci | min. 8 GB |
| parametry pamięci masowej | SSD (Solid State Disc) o pojemności co najmniej 250 GB, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników |
| karta graficzna | min. zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 11 |
| karta dźwiękowa | min. zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo |
| karta sieciowa | ● karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną ● karta sieciowa WLAN 802.11 b/g/n, zintegrowana z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express |
| interfejsy i złącza | ● 2 wyjścia wideo, z czego przynajmniej jedno cyfrowe HDMI lub DVI-D lub DisplayPort. ● minimum 3 porty USB (w tym co najmniej 2 porty w standardzie USB 3.0 lub nowszym) ● 1 x RJ-45 (LAN) Zamawiający wymaga dołączenia kabla sieciowego LAN RJ45 o długości 5 metrów. ● złącze blokady Kensington ● 1 x wyjście słuchawkowe* ● 1 x wejście na mikrofon* * dopuszczalne jako jedno uniwersalne gniazdo audio |
| Bluetooth | Tak, min. w wersji 4.0 |
| czytnik kart pamięci | Tak, SecureDigital Card |
| waga | maksymalnie 2,5kg z baterią |
| urządzenia sterujące i wyposażenie | ● klawiatura w układzie US -QWERTY, z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej ● mysz optyczna lub laserowa USB z rolką, ilość przycisków: min. 3, rozdzielczość min. 1000DPI, przystosowana zarówno dla prawo jak i leworęcznych, wymiary: min. 11 x 6 x 3,8 cm, długość kabla min. 1,8 m - nie dopuszcza się tzw. przedłużek ● dołączona torba o wymiarach dostosowanych do wymiarów komputera z kieszenią na dokumenty, ścianki boczne wzmocnione listwą metalową, metalowe zawiasy uchwytu i paska naramiennego |
| system operacyjny | ● preinstalowany fabrycznie przez producenta oferowanych komputerów przenośnych, w polskiej wersji językowej, w wersji 64-bitowej, nie wymagający ręcznego wpisywania klucza produktu (klucz produktu zaszyty na stałe w firmware płyty głównej komputera) ● dołączony nośnik (lub partycja na dysku twardym) umożliwiający szybkie przywrócenie fabrycznie preinstalowanego systemu operacyjnego ● oferowany system przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu lub Internetu Wybrane funkcjonalności: ● oferujący obsługę logowania do domeny, profile mobilne współpracujące z kontrolerem domeny pracującym pod kontrolą Windows 2008 Server R2 ● możliwość skonfigurowania systemu pod kątem osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących),wbudowana funkcja narratora umożliwiająca odczytywanie (w języku polskim) zawartości elementów na ekranie takich jak tekst i przyciski ● wbudowana funkcja wirtualnych pulpitów pozwalająca zwiększyć dostępną przestrzeń roboczą ● wspierający mechanizm bezpiecznego rozruchu (secure boot) ● w najnowszej wersji lub umożliwiający bezpłatną aktualizację do najnowszej wersji Kompatybilność z oprogramowaniem używanym przez Zamawiającego: ● kompatybilny z oprogramowaniem antywirusowym ESET Endpoint Security ● kompatybilny z oprogramowaniem biurowym Microsoft Office Standard 2019 ● oferujący wsparcie dla Java 8 i .NET Framework – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego w pełni legalnego, posiadającego wszystkie elementy pozwalające na uznanie go przez producenta oprogramowania jako oprogramowanie w pełni legalne. Składając oferty można uwzględnić umowy zawarte pomiędzy firmą Microsoft a Ministerstwem Cyfryzacji o numerach U9100053 (MBSA) oraz 4100013999 (MPSA) |
| gwarancja | 3 lata „Next Business Day On-Site" - 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera, czas reakcji (rozumiany jako podjęcie naprawy u klienta) – następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia, w przypadku awarii dysków w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |
| wsparcie techniczne | ● możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela |