Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zakup sprzętu informatycznego:

1. Komputer stacjonarny (2 szt.)

| SPECYFIKACJA KOMPUTERA STACJONARNEGO |
| --- |
| cecha | wymagane minimalne parametry techniczne |
| typ | komputer stacjonarny |
| zastosowanie | komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych (rozbudowane arkusze kalkulacyjne), aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |
| obudowa | ● typu tower, mini tower lub midi tower |
| procesor | ● zgodny z architekturą x86, 64-bitowy ● sprzętowe wsparcie dla szyfrowania AES ● osiągający co najmniej 5400 punktów w teście wydajnościowym Passmark CPU Mark http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (wynik średni w terminie pomiędzy datą publikacji ogłoszenia na BIP a datą złożenia oferty) |
| płyta główna | sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji | TAK |
|  | firmware płyty głównej | zgodny ze specyfikacją UEFI funkcja SecureBoot musi zawierać numer seryjny komputera zapisany na stałe zgodny z numerem seryjnym umieszczonym na obudowie wybrane funkcje: ● możliwość skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOS/UEFI (administratora) ● możliwość ustawienia hasła na dysku ● możliwość włączenia/wyłączenia funkcji wake-on-lan ● kontrola sekwencji boot-ującej |
|  | bezpieczeństwo | komputer musi posiadać aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM) |
| RAM | pojemność zainstalowanej pamięci | min. 8 GB |
| parametry pamięci masowej | dysk SSD min. 120 GB SATA 2,5" |
| karta graficzna | min. zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM |
| karta dźwiękowa | min. 2 kanałowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition |
| karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet RJ 45, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), |
| złącza | na panelu tylnym | ● minimum 4 x USB ● 2 wyjścia wideo, z czego przynajmniej jedno cyfrowe HDMI. ● 1 x RJ-45 (LAN) Zamawiający wymaga dołączenia kabla sieciowego LAN RJ45 o długości 5 metrów. |
|  | na panelu przednim | ● minimum 2 x USB 3.0 ● 1 x wyjście słuchawkowe* ● 1 x wejście na mikrofon* * dopuszczalne jako jedno uniwersalne gniazdo audio |
| wbudowane napędy optyczne | nagrywarka DVD+/-RW |
| urządzenia sterujące | ● klawiatura USB w układzie polski programisty z pełnowymiarowymi klawiszami funkcyjnymi ● pełnowymiarowa* mysz optyczna USB z rolką, ilość przycisków: min. 3 długość przewodu (dla klawiatury i myszy) – min. 1.8m, nie dopuszcza się tzw. przedłużek * nie dopuszcza się zminiaturyzowanych myszy przeznaczonych dla laptopów |
| system operacyjny | ● preinstalowany fabrycznie przez producenta oferowanych jednostek centralnych, w polskiej wersji językowej, w wersji 64-bitowej, nie wymagający ręcznego wpisywania klucza produktu (klucz produktu zaszyty na stałe w firmware płyty głównej komputera) ● dołączony nośnik (lub partycja na dysku twardym) umożliwiający szybkie przywrócenie fabrycznie preinstalowanego systemu operacyjnego ● oferowany system przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu lub Internetu Wybrane funkcjonalności: ● oferujący obsługę logowania do domeny, profile mobilne współpracujące z kontrolerem domeny pracującym pod kontrolą Windows 2008 Server R2 ● możliwość skonfigurowania systemu pod kątem osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących),wbudowana funkcja narratora umożliwiająca odczytywanie (w języku polskim) zawartości elementów na ekranie takich jak tekst i przyciski ● wbudowana funkcja wirtualnych pulpitów pozwalająca zwiększyć dostępną przestrzeń roboczą ● wspierający mechanizm bezpiecznego rozruchu (secure boot) ● w najnowszej wersji lub umożliwiający bezpłatną aktualizację do najnowszej wersji Kompatybilność z oprogramowaniem używanym przez Zamawiającego: ● kompatybilny z oprogramowaniem antywirusowym ESET Endpoint Security ● kompatybilny z oprogramowaniem biurowym Microsoft Office Standard 2019 ● oferujący wsparcie dla Java 8 i .NET Framework – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego w pełni legalnego, posiadającego wszystkie elementy pozwalające na uznanie go przez producenta oprogramowania jako oprogramowanie w pełni legalne. |
| gwarancja | 3 lata „Next Business Day On-Site" - 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera, czas reakcji (rozumiany jako podjęcie naprawy u klienta) – następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia, w przypadku awarii dysków w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |
| wsparcie techniczne | ● możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela ● dostęp do aktualnych sterowników oraz aktualizacji oprogramowania układowego urządzeń zainstalowanych w komputerze poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej witryna powinna być aktualizowana i zapewniać informacje nt.: - daty wydania lub zamieszczenia pakietu - numeru wersji pakietu - wielkości pliku - opisu pakietu - zapewniać dostęp do wcześniej zamieszczonych wersji Zamieszczone dane powinny być wyraźnie posortowane wg typu (np. Chipset, Audio, Grafika, LAN, BIOS i wersji systemu operacyjnego, dla którego są przeznaczone. Na stronie powinna też być dostępna dokumentacja techniczna produktu. |

## 2. Monitor LCD (2 szt.)

| SPECYFIKACJA MONITORA LCD |
| --- |
| cecha | wymagane minimalne parametry techniczne |
| format ekranu monitora | panoramiczny |
| przekątna ekranu | ≥ 21,5” |
| rozdzielczość natywna | 1920x1080 |
| technologia podświetlenia | LED |
| kąty widzenia (stopnie) | 160 (pion) / 170 (poziom) |
| regulacja cyfrowa (OSD) | Tak |
| złącza wejściowe wideo | wejście analogowe: D-Sub wejście cyfrowe: HDMI wejście cyfrowe: DVI |
| czas reakcji matrycy | max. 5 ms |
| jasność | ≥ 250 cd/m² |
| współczynnik kontrastu (statyczny) | ≥ 1 000:1 |
| możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
| wbudowane głośniki | Tak |
| certyfikaty i standardy | ● CE ● TCO 5.0 |
| inne | ● HDCP ● Funkcja Flicker-Free ● możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm ● złącze na blokadę Kensington ● dołączone przewody wideo umożliwiający podpięcie analogowego i cyfrowego sygnału wideo zgodnie z wszystkimi złączami wejściowymi monitora |
| gwarancja | 36 miesięcy |

3. Zasilacz awaryjny (2 szt.)

| SPECYFIKACJA ZASILACZA AWARYJNEGO |
| --- |
| cecha | wymagane minimalne parametry techniczne |
| obszar zastosowań | zestawy komputerowe |
| moc pozorna | ≥ 400 W |
| moc rzeczywista | ≥ 240 W |
| typ gniazd wyjściowych | typu E lub F |
| ilość gniazd wyjściowych | ≥ 8 |
| liczba gniazd z utrzymaniem zasilania | ≥ 4 |
| liczba gniazd wyjściowych z ochroną antyprzepięciową | ≥ 4 |
| czas podtrzymania dla obciążenia 100% | ≥ 5 min |
| czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | ≥ 15 min |
| inne | ● beznarzędziowa wymiana akumulatora ● zabezpieczenie linii LAN (RJ45) |
| gwarancja producenta | co najmniej 24 miesiące |

4. Komputer przenośny (1 szt.)

| SPECYFIKACJA KOMPUTERA PRZENOŚNEGO |
| --- |
| cecha | wymagane minimalne parametry techniczne |
| typ | komputer przenośny |
| zastosowanie | komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych (rozbudowane arkusze kalkulacyjne), aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |
| ekran | 15,6" LED o rozdzielczości min. 1366x768, matryca matowa Anti-Glare |
| procesor | ● zgodny z architekturą x86, 64-bitowy ● sprzętowe wsparcie dla szyfrowania AES ● osiągający co najmniej 3100 punktów w teście wydajnościowym Passmark CPU Mark http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (wynik średni w terminie pomiędzy datą publikacji ogłoszenia na BIP a datą złożenia oferty) |
|  | musi zawierać numer seryjny komputera zapisany na stałe zgodny z numerem seryjnym umieszczonym na obudowie wybrane funkcje: |
| firmware płyty głównej | ● możliwość ustawienia hasła dostępu do BIOS na poziomie administratora i dysku twardego ● możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. ● możliwość całkowitego zablokowania bootowania z urządzeń zewnętrznych USB |
| pamięć RAM | pojemność zainstalowanej pamięci | min. 8 GB |
| parametry pamięci masowej | SSD (Solid State Disc) o pojemności co najmniej 250 GB, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników |
| karta graficzna | min. zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 11 |
| karta dźwiękowa | min. zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo |
| karta sieciowa | ● karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną ● karta sieciowa WLAN 802.11 b/g/n, zintegrowana z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express |
| interfejsy i złącza | ● 2 wyjścia wideo, z czego przynajmniej jedno cyfrowe HDMI lub DVI-D lub DisplayPort. ● minimum 3 porty USB (w tym co najmniej 2 porty w standardzie USB 3.0 lub nowszym) ● 1 x RJ-45 (LAN) Zamawiający wymaga dołączenia kabla sieciowego LAN RJ45 o długości 5 metrów. ● złącze blokady Kensington ● 1 x wyjście słuchawkowe* ● 1 x wejście na mikrofon* * dopuszczalne jako jedno uniwersalne gniazdo audio |
| Bluetooth | Tak, min. w wersji 4.0 |
| czytnik kart pamięci | Tak, SecureDigital Card |
| waga | maksymalnie 2,5kg z baterią |
| urządzenia sterujące i wyposażenie | ● klawiatura w układzie US -QWERTY, z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej ● mysz optyczna lub laserowa USB z rolką, ilość przycisków: min. 3, rozdzielczość min. 1000DPI, przystosowana zarówno dla prawo jak i leworęcznych, wymiary: min. 11 x 6 x 3,8 cm, długość kabla min. 1,8 m - nie dopuszcza się tzw. przedłużek ● dołączona torba o wymiarach dostosowanych do wymiarów komputera z kieszenią na dokumenty, ścianki boczne wzmocnione listwą metalową, metalowe zawiasy uchwytu i paska naramiennego |
| system operacyjny | ● preinstalowany fabrycznie przez producenta oferowanych komputerów przenośnych, w polskiej wersji językowej, w wersji 64-bitowej, nie wymagający ręcznego wpisywania klucza produktu (klucz produktu zaszyty na stałe w firmware płyty głównej komputera) ● dołączony nośnik (lub partycja na dysku twardym) umożliwiający szybkie przywrócenie fabrycznie preinstalowanego systemu operacyjnego ● oferowany system przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu lub Internetu Wybrane funkcjonalności: ● oferujący obsługę logowania do domeny, profile mobilne współpracujące z kontrolerem domeny pracującym pod kontrolą Windows 2008 Server R2 ● możliwość skonfigurowania systemu pod kątem osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących),wbudowana funkcja narratora umożliwiająca odczytywanie (w języku polskim) zawartości elementów na ekranie takich jak tekst i przyciski ● wbudowana funkcja wirtualnych pulpitów pozwalająca zwiększyć dostępną przestrzeń roboczą ● wspierający mechanizm bezpiecznego rozruchu (secure boot) ● w najnowszej wersji lub umożliwiający bezpłatną aktualizację do najnowszej wersji Kompatybilność z oprogramowaniem używanym przez Zamawiającego: ● kompatybilny z oprogramowaniem antywirusowym ESET Endpoint Security ● kompatybilny z oprogramowaniem biurowym Microsoft Office Standard 2019 ● oferujący wsparcie dla Java 8 i .NET Framework – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego w pełni legalnego, posiadającego wszystkie elementy pozwalające na uznanie go przez producenta oprogramowania jako oprogramowanie w pełni legalne. Składając oferty można uwzględnić umowy zawarte pomiędzy firmą Microsoft a Ministerstwem Cyfryzacji o numerach U9100053 (MBSA) oraz 4100013999 (MPSA) |
| gwarancja | 3 lata „Next Business Day On-Site" - 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera, czas reakcji (rozumiany jako podjęcie naprawy u klienta) – następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia, w przypadku awarii dysków w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |
| wsparcie techniczne | ● możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela |

5. Oprogramowanie biurowe (3 szt.)

| SPECYFIKACJA OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO - KRYTERIA OBOWIĄZKOWE |
| --- |
| cecha | wymagane minimalne parametry techniczne |
| klasa produktu | oprogramowanie biurowe |
| cechy produktu | pakiet biurowy – pakiet oprogramowania biurowego w polskiej wersji językowej, minimalna zawartość: • edytor tekstu • arkusz kalkulacyjny • program do tworzenia prezentacji • program do obsługi poczty e-mail i kalendarza • program do zbierania notatek • program do tworzenia publikacji kompatybilny z Microsoft Office: • otwieranie dokumentów utworzonych przy pomocy programów MS Word 2010, MS Excel 2010, MS Power Point 2010, MS Word 2007, MS Excel 2007, MS Power Point 2007, MS Word 2003, MS Excel 2003, MS Power Point 2003. • w otwieranych dokumentach musi być zachowane oryginalne formatowanie oraz ich treść bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze itp.) czy też konieczności dodatkowej edycji ze strony użytkownika • dostarczony pakiet musi zapewniać możliwość modyfikacji plików utworzonych za pomocą ww. programów w taki sposób by możliwe było ich poprawne otworzenie przy pomocy programu, który oryginalnie służył do utworzenia pliku • w przypadku programu do obsługi poczty e-mail możliwość bezproblemowego zaimportowania/wyeksportowania wszystkich danych (wiadomości e-mail, wpisy kalendarza, zadania, kontakty, reguły wiadomości) z i do używanych przez Zamawiającego programów Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010 |
| inne | Licencja bezterminowa w wersji dla firm, umożliwiająca przeniesienie licencji na inny komputer z zachowaniem ustalonego okresu czasu użytkowania. Oprogramowanie w najnowszej dostępnej wersji Zamawiający wymaga dostarczenia pakietu oprogramowania biurowego w pełni legalnego, posiadającego wszystkie elementy pozwalające na uznanie go przez producenta oprogramowania jako oprogramowanie wpełni legalne. Składając oferty można uwzględnić umowy zawarte pomiędzy firmą Microsoft a Ministerstwem Cyfryzacji o numerach U9100053 (MBSA) oraz 4100013999 (MPSA) |