Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do postępowania nr 35/2019 na wykonanie analizy budynku w zakresie ochrony p.poż  oraz  opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie usytuowanego 
przy ul Zembrzyckiej 88-92

1.  Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

ul Marii Koryznowej 2D

20-137 Lublin

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dokonanie analizy stanu budynku  w zakresie ochrony p.poż oraz opracowanie i dostarczenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie usytuowanego przy ul Zembrzyckiej 88-92.

2.1 Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania analizy budynku w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Analiza obiektu w zakresie ochrony p.poż powinna zawierać opis stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obiekcie Zamawiającego, w aspekcie zgodności z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach przeciwpożarowych wraz z niezbędnymi wytycznymi dotyczącymi poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i dostosowania do obowiązujących przepisów prawa jeśli takowe zostaną zauważone.

2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać pełen zakres wynikający   z   §   6 Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010  r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów  (Dz.  U.  z  2010  r.  nr 109 poz. 719), tj. m.in.:

- warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych,

- ilość i rodzaj podręcznego   sprzętu   gaśniczego   oraz   sposób   poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych 
w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,

- sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,

- sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,

- warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzenia;

- sposoby zapoznania użytkowników obiektów, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

- zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

- plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, 
z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

- powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynków;

- odległość od obiektów sąsiadujących;

- parametrów pożarowych występujących substancji palnych;

- występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub 
w strefach pożarowych;

- kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji w poszczególnych pomieszczeniach,

- lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefa zagrożenia wybuchem;

- podział obiektu na strefy pożarowe,

- warunków ewakuacji ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych;

- miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi;

- wskazanie osób  opracowujących instrukcję.

3. Dodatkowe wymagania dla Wykonawców

1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szczegółowej wizji lokalnej całego budynku wraz z terenem wokół budynku oraz dokonania niezbędnych pomiarów budynku.

2. Analiza w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektu jak i instrukcja bezpieczeństwa pożarowego mają być wykonana przez osoby dysponujące odpowiednim potencjałem i wiedzą techniczną oraz posiadające określone prawem, niezbędne uprawnienia do wykonania zleconych prac.

3. Wykonawca odpowiada za terminowe i należyte wykonanie przedmiotu zamówienia

4. Koszty dostarczenia przedmiotu umowy jak i dojazdów do obiektu podczas realizacji zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.

5. Analiza w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektu jak i instrukcja bezpieczeństwa pożarowego winna być opracowana w dwóch egzemplarzach  formie papierowej oraz jednym egzemplarzy w formie elektronicznej. Komplet dokumentów powinny zawierać część opisową i odpowiadającą jej część graficzną 
z podpisem i pieczęcią osoby sporządzającej te dokumenty.

6. Wykonawca zobowiąże się do wykonania planów ewakuacyjnych do wywieszenia na korytarzach w formie A3 po dwie sztuki na kondygnację.

4. Informacje dotyczące obiektu

4.1 Opis techniczny i użytkowy obiektu

Budynek trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej, węższym bokiem przylegający do łacznika komunikacyjnego z innym budynkiem.

Budynek wykonany w latach 60-tych ub. wieku, w technologii tradycyjnej, murowany z cegły ceramicznej pełnej – ściany ocieplone. Stropy drobnowymiarowe ceramiczne, stropodach płaski, pokryty papą. Stolarka okienna pcv, w części antywłamaniowa. Stolarka drzwiowa pcv i aluminiowa, w części antywłamaniowa. Schody ogniotrwałe, balustrady metalowe chromowane. Podłogi – posadzki betonowe z wykładzinami pcv wysokiej jakości; w Sali obsługi, sanitariatach, na klatce schodowej płytki gresowe. Tynk cementowo – wapienny + gładzie tynkowe malowane; w sanitariatach glazura do pełnej wysokości, sufity  podwieszane w ciągach komunikacyjnych. Instalacje wewnętrzne nowe. Standard wyposażenia b. dobry.

W 2008 r. budynek poddano gruntowemu remontowi i adaptacji na potrzeby MOPR 
w Lublinie. Stan techniczny określany jest jako dobry.

Wyposażenie w urządzenia techniczne: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, ogrzewanie centralne lokalu, linia telefoniczna, alarmowa i p.poż, sieć komputerowa.

Dokumentacja dotycząca budynku, która mogłaby być pomocna przy realizacji przedmiotu zamówienia do wglądu znajduje się w siedzibie Zamawiającego przy ul Koryznowej  2D.

4.2. Zestawienie powierzchni w obiekcie

1. Pomieszczenia w piwnicy – 33,49 m2

2. Pomieszczenia na parterze – 465,36 m2

3. Pomieszczenia na I piętrze – 448,03 m2

4. Pomieszczenia na II piętrze – 447,53 m2

Łączna powierzchnia obiektu – 1 360,92 m2

4.3. Powierzchnia zabudowy obiektu

35,90 x 13,80 + 3,90 x 11,45 + 3,90 x 0,70 + 2,50 x 4,40 + 5,30 x 1,40 = 561,20 m2

5. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 listopada 2019r.