Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do postępowania nr 13/2021 na usługę wykonania remontu dachu w  budynku Wydziału świadczeń socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie usytuowanego przy ul Zembrzyckiej 88-92

1.  Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

ul Marii Koryznowej 2D

20-137 Lublin

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania remontu dachu w budynku Wydziału świadczeń socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie usytuowanego przy ul Zembrzyckiej 88-92.

3. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 31.08.2021 r.

3.   Krótka charakterystyka

Na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie ze względu na znaczny stopień zużycia należy dokonać remontu dachu pokrytego papą w budynku przy ulicy Zembrzyckiej 88-92.

Jest to budynek trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej, węższym bokiem przylegający do łacznika komunikacyjnego z innym budynkiem. Budynek wykonany w latach 60-tych ub. wieku, w technologii tradycyjnej, murowany z cegły ceramicznej pełnej – ściany ocieplone. Stropy drobnowymiarowe ceramiczne, stropodach płaski, pokryty papą. Budynek na czas remontu będzie użytkowany.

Dokumentacja dotycząca budynku, która mogłaby być pomocna przy realizacji przedmiotu zamówienia do wglądu znajduje się w siedzibie Zamawiającego przy ul Koryznowej  2D.

Charakterystyka obiektu:

Rok budowy budynku 1960 r.

Łączna powierzchnia obiektu – 1 360,92 m2

Powierzchnia zabudowy obiektu 35,90 x 13,80 + 3,90 x 11,45 + 3,90 x 0,70 + 2,50 x 4,40 + 5,30 x 1,40 = 561,20 m2

4. Zakres robót do realizacji:

Przed przystąpieniem  do realizacji umowy Wykonawca powinien  przystąpić 
w pierwszej kolejności do zabezpieczenia terenu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy ten teren ogrodzić w miarę potrzeb i zamontować tablice informacyjne o wykonywanych robotach i mogących wystąpić zagrożeniach .

Zakres prac obejmuje :

- Wymiana pokrycia papowego na dachu płaskim betonowym.

- Zerwanie i usunięcie uszkodzonego podłoża cementowego

- Uzupełnienie podłoża cementowego na dachu pod papę

- Wymiana opierzeń blacharskich

- Wymiana rynien półokrągłych  z blachy tytan-cynk

- Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych ( papa, wełna mineralna )

Szczegółowy opis zadania zawarty został w przedmiarze robót stanowiący załącznik 1.1 do zaproszenia.

5. Wymagania ogólne materiałów.

1) Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązany jest do korzystania tylko i wyłącznie z materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowana 
w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane. Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że jakość zastosowanych materiałów nie spełnia wymogów, o których mowa, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę podczas prac powinny w szczególności:

- odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215z późn. zm.);

- posiadać odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczania do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkie materiały do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.

2) Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia zachowa czystość na terenie prac i poza nim. Na swój koszt wywiezie na legalne składowiska materiały 
z rozbiórki (gruz, odpady  z papy, elementy metalowe itp.). W przypadku nie wywiązywania się z tego obowiązku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów z terenu prac;

6. Dodatkowe wymagania dla Wykonawców

1) Wykonawca w celu oszacowania wielkości oraz zakresu prac przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w celu dokonania niezbędnych pomiarów w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W razie gdy tego nie dokona ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji odbycia wizji lokalnej dachu przeznaczonego do remontu w budynku przy ul Zembrzyckiej 89-92

2)  Roboty będą prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, z przestrzeganiem przepisów   bhp dla tego rodzaju robót oraz pod nadzorem osoby uprawnionej, 
a także w taki sposób aby nie naruszały interesu osób trzecich.

3) Wymagania dotyczące środków transportu:

- W ramach zawartej umowy Zamawiający nie zapewnia środków transportowych.

- Koszt dostarczenia materiałów na teren robót (przewóz , transport) ponosi Wykonawca.

4) Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne i nie stworzy zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i bezpieczeństwa pożarowego.

5) pozostałe obowiązki Wykonawcy zawarte są we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia

- Odbiór końcowy robót obejmuje:

- Komisyjny odbiór  robót  odbędzie się  z udziałem przedstawicieli obu Stron

- Komisja sprawdzi zgodność wykonania z  umową

- Komisja sprawdzi jakość i prawidłowość użytych materiałów.

- Informacja o  gwarancjach:

Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

9.   Opis  obliczenia ceny oferty

Cenę oferty należy ustalić jako ryczałtową za zakup materiałów, wykonanie wszystkich robót i usług   towarzyszących. Wycenić należy pozycje ujęte 
w przedmiarze robót. Cena Oferty musi być podana w złotych polskich brutto cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT naliczonych zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

Przy wyborze oferty przez Zamawiającego decyduje cena. .

Oferty zostaną ocenione przez porównanie oferowanych cen brutto, oraz

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę

Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu podpisania umowy przez obie strony. Zamawiający przewiduje korespondencyjne podpisanie umowy