Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(Wykonanie ścianki z trzema świetlikami i drzwiami)

1. 	Wstęp

1.1	Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac remontowych dla zadania pt.:

„Prace remontowe mieszkania chronionego dla cudzoziemców przy ul. Zamojskiej 10/3 
w Lublinie”

1.2      Opis przedmiotu zamówienia

Prace remontowe obejmują:

- Łazienka:

- wykonanie odpływu pod pralkę,

- skucie glazury oraz płożenie nowej do wysokości kabiny,

- wymiana brodzika z kabiną,

- ułożenie terakoty oraz cokołu na jednej ścianie,

- wymiana gniazdek podwójnych,

- wymiana wyłącznika podwójnego,

- powiększenie otworu wentylacyjnego kuchnia łazienka,

- odgrzybienie miejsc zagrzybionych,

- usunięcie uszkodzonych tynków i położenie nowych,

- pomalowanie pomieszczenia farbą odporną na wilgoć,

- wymiana drzwi łazienkowych, wc, umywalki oraz armatury łazienkowej.

- Wymiana kotła COCW wraz z podłączeniem do przewodu kominowego i zamontowanie wkładu powietrzno spalinowego:

- Piec gazowy 2-funkcyjny należy podłączyć do tego samego przewodu kominowego, a po wymianie uzyskać opinię kominiarska i protokół z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej, potwierdzającej prawidłowe podłączenie urządzenia,

- Kuchnia:

  - wymiana blatu kuchennego,

  - skucie glazury nad umywalką i położenie nowej,

  - wykucie drzwiczek rewizyjnych do wody i zlicowanie z glazurą,

  - wymiana gniazdek podwójnych,

  - wymiana włącznika podwójnego,

- pomalowanie pomieszczenia farbą odporną na wilgoć,

- położenie paneli winylowe wysokiej klasy odpornych na zarysowania oraz wilgoć,

- położenie listwy przypodłogowej.

- Pokój nr 1:

- odgrzybienie miejsc zagrzybionych,

- usunięcie uszkodzonych tynków i położenie nowych,

- wymiana drzwi pokojowych – prawe,

- pomalowanie pomieszczenia,

- położenie paneli winylowe wysokiej klasy odpornych na zarysowania,

- położenie listwy przypodłogowej,

- wymiana gniazdek podwójnych,

- wymiana włącznika podwójnego.

- Pokój nr 2:

  - odgrzybienie miejsc zagrzybionych,

  - usunięcie uszkodzonych tynków i położenie nowych,

  - wymiana drzwi pokojowych – lewe,

  - pomalowanie pomieszczenia

  - położenie paneli winylowe wysokiej klasy odpornych na zarysowania,

  - położenie listwy przypodłogowej,

  - wymiana gniazdek podwójnych,

  - wymiana włącznika podwójnego.

Kolory farb, terakoty oraz glazury wykorzystane podczas remontu uzgodnione będą Zamawiającym. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną oraz w oparciu o przepisy prawa budowlanego i przepisy wykonawcze.

Przed dokonaniem wyceny Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szczegółowej wizji lokalnej w mieszkaniu chronionym celewm dokonania niezbędnych pomiarów pomieszczeń i oszacowanie kosztów remontu.

1.3    Informacje na temat miejsca, w których przeprowadzone będą prac remontowych

Przekazanie miejsca prac remontowych oraz informacje o dostępie nastąpi na zasadach 
i w terminie określonym w umowie. Lokal do remontu zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy, przy przekazaniu zostaną spisane stany liczników. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca prac w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia i odbioru końcowego prac. Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół  zdawczo – odbiorczy wykonanych prac remontowych oraz zostaną spisane liczników na koniec wykonywania prac, na tej podstawie Zamawiający wystawi refakturę za zużyte media, którą Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić. Koszt zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca będzie musiał zapewnić bezpieczeństwo w miejscu prowadzenia prac oraz w ich najbliższym otoczeniu. Zobowiązuje się Wykonawcę do utrzymywania porządku nie tylko w budynku na miejscu przeprowadzanych prac ale i przed budynkiem tak, aby nie szpecić otoczenia, nie zagrażać interesom osób trzecich oraz nie dezorganizować pracy osobom pracującym w budynku. Po wykonaniu zadania inwestycyjnego zobowiązuje się Wykonawcę do uprzątnięcia miejsca w, którym wykonywane były prace jak również i otoczenia wokół oraz naprawienia ewentualnych uszkodzeń. Wykonawca ma obowiązek oznakować i zabezpieczyć teren remontu przed osobami postronnymi. Za wszelkie uchybienia i wypadki w miejscu wykonywanych prac remontowych odpowiada Wykonawca.

1.4       Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5 	Określone wymagania dotyczących prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za ich zgodność 
z załączonym rysunkiem

1.6      Zakres prac remontowych w szczególności obejmują:

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45421131-1 Instalowanie drzwi

45442100-8 Roboty malarskie

1.7	Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczeń z folii

- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli

- Wywóz gruzu

1.8	Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na miejscu prac i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu prac.

1.9	Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji przedmiotu zamówienia przepisów BHP, 
a w szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na miejsce prac remontowych i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem jako rezultat realizacji prac albo przez personel wykonawcy.

Jeśli chodzi o montaż pieca gazowego, wszystkie roboty instalacyjno – budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane z zachowaniem przepisów Prawa Budowlanego, BHP, i p.poż., roboty budowlane muszą być zgłoszone i odebrane przez administratora budynku tj. PW „KONKRET” sp. j. Ul górna 3/2 20-005 Lublin.

2. 	Materiały i sprzęt

2.1.	Warunki ogólne

Przy wykonywaniu prac remontowych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane 
i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

Zapewnienie wszystkich materiałów potrzebnych przy wykonaniu prac remontowych leży po stronie Wykonawcy.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z miejsca przeprowadzanych prac, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Każdy rodzaj prac, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3      Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do realizacji zamówienia, były zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez osobę wskazaną przez Zamawiającego.

2.5.      Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prawidłowe przeprowadzenie prac zgodnie z zasadami określonymi przez Zamawiającego.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy (jakości i bezpieczeństwo pracy) zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót.

3.         Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach do terenu na którym będą wykonywane prace remontowe oraz na terenie prac.

4.         Ogólne wymagania dotyczące zleconych prac remontowych

4.1     Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z przeprowadzanymi pracami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji zamówienia.

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane 
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

4.2.      Wykonanie prac remontowych

Prace powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie ich wykonania, zgodnie z  obowiązującymi przepisami i normami. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków wyjściowych. Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane i zgłoszone Zamawiającemu. W razie wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia w sposób zgodny z dokumentacją należy dokonać uzgodnień z Zamawiającym. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę będą poprawiane przez Wykonawcę na własny koszt.

5.         Odbiór

Odbiór prac remontowych nastąpi po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z opisem przedmiotu zamówienia.

Zgodność wykonanych prac stwierdza się na podstawie podpisanego protokołu odbioru. Odbioru dokonuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Wykonawcy, sporządzając protokół odbioru prac remontowych w razie konieczności zgłaszając wady 
i usterki do usunięcia przez Wykonawcę.

W przypadku stwierdzenia niewykonania prac poprawkowych lub uzupełniających, osoba uprawniona przez Zamawiającego może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez osobę uprawnioną przez Zamawiającego, że jakość wykonanych prac w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymagań ale nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, może dokonać odbioru i uznać,  że przedmiot zamówienia został zrealizowany.

6.        Rozliczenie robót

Zasady płatności  określone są w umowie.

7.         Przepisy i normy związane

1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy;

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2022 r., poz. 88.);

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy;

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;