załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

LOKALIZACJA NR 1a

13 maja 2013 roku:

- 06:00 początek montażu konstrukcji scenicznej – wjazd na teren, rozładunek

- 16:00 gotowość sceny, zadaszenie zmontowane i gotowe do podniesienia

- 16:00 montaż oświetlenia na konstrukcji dachowej

- 18:00 początek montażu zestawów głośnikowych

- 19:30 podniesienie dachu

- 20:00 montaż nagłośnienia na scenie

- 21:00 korekcja systemu dźwiękowego

- 22:00 – ustawianie świateł

14 maja 2013 r.:

- 10:00 – 24:00 – próby + korekta świateł

15 maja 2013 r.

- 10:00 – 18:00 – próby + korekta świateł

- 20:00 – 22:00 - koncerty

16 maja 2013 r.

- 6:00 – 14:00 – demontaż konstrukcji scenicznych

Ekipa obecna podczas prób i koncertów:

- realizator dźwięku FOH – 1 osoba

- technik audio sceny – 3 osoby

- realizator oświetlenia – 1 osoba

- technik oświetlenia sceny – 3 osoby

Konstrukcje sceniczne – wynajem, instalacja, obsługa podczas prób i koncertów, demontaż, transport.

1. Wszystkie oferowane konstrukcje muszą zapewniać bezpieczne ich użytkowanie zarówno w zakresie wymaganej wytrzymałości konstrukcji (odpowiednia wytrzymałość na montowany sprzęt i warunki atmosferyczne), jak i również pod względem zachowania zasad bhp i p/poż. oraz innych przepisów szczegółowych w zakresie wykonywanych czynności.

2. Parametry konstrukcji sceny:

a) wymiary podestu scenicznego nie mniejsze niż 10 m x 10 m,

b) wysokość podestu sceny nie niższa niż 0,9 m i nie wyższa niż 1,2 m z frontu sceny,

c) para schodów z boku sceny, lokalizacja ustalona w trybie roboczym o szerokości nie mniejszej niż 1,2 m i nie większej niż 1,5 m

z poręczami i antypoślizgowymi stopniami,

d) scena wysłonięta z trzech stron czarnymi horyzontami z siatki,

e) wysłonięcie frontu sceny od wysokości podłoża do wysokości blatów czarnym materiałem.

3. Parametry konstrukcji dachu

a) konstrukcja samonośna bez możliwości kotwienia ani stosowania odciągów linowych do podłoża,

b) dopuszczalna konstrukcja rusztowaniowa,

c) wymagana wysokość: nie niższa niż 5,5 m i nie większa niż 7,5 m od poziomu zero do dolnej krawędzi dachu i jednocześnie nie niższa niż 4,5 m i nie wyższa niż 6 m od poziomu podestu scenicznego do dolnej krawędzi dachu,

d) dach o wymiarach nie mniejszych niż 10,5 x 10,5 m i nie większy niż 11,5 x 11,5 m, pokrycie dachu wykonane z czarnej, szarej lub granatowej plandeki

e) konstrukcja dachu musi umożliwiać montaż infrastruktury oświetleniowej, scenografii oraz uwzględniać ewentualny ciężar opadów atmosferycznych (deszcz, śnieg, grad) nie mniejszy niż 1 tona.

4. Parametry stanowiska odsłuchowego

a) zadaszone i okotarowane z trzech stron z poziomu dachu do poziomu podłogi, zadaszenie i kotary w kolorze czarnym, granatowym lub   szarym;

b) podłoga podestu musi być połączona bezpośrednio z podłogą podestu scenicznego;

c) podest o wymiarach nie mniejszych niż 2,5 m x 2,5 m i nie większych niż 2 x 4 m

OŚWIETLENIE SCENICZNE o charakterze pracy teatralnej – wynajem, instalacja, obsługa podczas prób i koncertów, demontaż, transport.

- Reflektory typu PC 1000W – 20 szt.

- Reflektory typu profil 750 – 1000W 30 – 50 stopni – 12 szt.

- Reflektory typu Fresnel 2000W – 4 szt.

- Reflektory typu PAR 64 Cp 62 – 1000W – 24 szt.

- Naświetlacze typu blender – 4 szt.

- Naświetlacze typu pixelbaar – 24 szt.

- Urządzenia inteligentne typu wash klasy MAC 301 – 12 szt.

- Urządzenia inteligentne typu spot klasy MAC 700 – 6 szt.

- Reflektor typu spot 2000W – 2 szt.

- Statywy do reflektorów o wysokości regulowanej do minimum 2,5m – 12 szt.

Reflektory w części powinny zostać zawieszone na konstrukcji dachowej za pomocą stabilnych haków z możliwością płynnego ustawiania kąta świecenia w miejscach ustalonych podczas instalacji i prób zespołów. Miejsca montażu określone zostaną w trybie roboczym.

Spot 2000W na statywie w miejscu realizatora,

Filtry do świateł żarowych w kolorach  podstawowych,

Okablowanie wieloparowe spełniające normę IP44, sterowanie w systemie DMX 512. Możliwość ustawienia i podłączenia konsolety w odległości min 30m od sceny. Konsoleta (nastawnia) – minimum 255 kanałów z płymmą regulacją, z możliwością crossowania kanałów, zapisywania i modyfikacji scen, z min 24 subbmasterami oraz możliwością obsługi oświetlenia inteligentnego. Preferowana Grand MA Full. Dimmery – min 60 kanałów 2,2 kW z zabezpieczeniami min 10A na kanał.

Rozdzielnica prądowa z zabezpieczeniami odpowiadającymi poborowi prądu spełniająca normę IP44 z przewodem siłowym zapewniającym podłączenie do agregatu usytuowanego w odległości ok. 150m od sceny.

SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY I – wynajem, instalacja, obsługa podczas prób i koncertów, demontaż, transport.

System nagłośnieniowy trójdrożny z osobnymi kolumnami subbasowymi o mocy wzmacniaczy minimalnej 2 x 10kW RMS System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni (30 x 40m) oraz być w stanie uzyskać poziom 110dB SPL w okolicy stanowiska realizatora.

Konsoleta główna FOH cyfrowa klasy Soundcraft Vi4, Vi6, Yamaha CL5, min 60 kanałów ze sceny, minimum 12 AUX

Konsoleta monitorowa cyfrowa klasy Soundcraft Vi4, Vi6, Yamaha LS7, min 60 kanałów ze sceny, ze spliterem, minimum 16 AUX –

16 torów monitorowych,

16 monitorów podłogowych typu wedge po minimum 400W RMS każdy,

2 monitory odsłuchowe typu sidefill po 600W RMS pracujące w pełnym paśmie,

Equalizery graficzne analogowe do systemu głównego – 2 szt.

Equalizery graficzne systemu monitorowego  - 16 szt.

Omikrofonowanie zgodne z riderami zespołów zawierające minimum:

- Mikrofony bezprzewodowe do ręki wokalowe – 4 szt.  pracujące w wysokim paśmie z możliwością przestrajania częstotliwości z kompletem baterii zapewniającym  ciągłą pracę podczas prób i koncertu ze spiterem i antenami zewnnętrznymi ustawionymi na odpowiedniej wysokości statywach

- Mikrofony pojemnościowe typu AKG 525 – 12 szt.

- Mikrofony pojemnościowe typu Neuman KM185 – 6 szt.

- Mikrofony wokalowe typu Shure SM 58, Beta 58 – 8 szt.

- Mikrofony instrumentalne typu AKG D112  - 3 szt.

- Mikrofony instrumentalne typu e904 – 8 szt.

- Mikrofony instrumentalne typu Shure SM 57 – 12 szt.

- Mikrofony instrumentalne typu Sennheiser e906 – 4 szt.

- Mikrofony instrumentalne typu ATM 350 – 10 szt.

- D- boxy aktywne – 12 szt.

Pełne okablowanie sceny

Statywy mikrofonowe do wszystkich mikrofonów (wysokie x 20, niskie x 10)

SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY II – wynajem, instalacja, obsługa podczas próby i koncertu, demontaż, transport.

System nagłośnieniowy trójdrożny z osobnymi kolumnami subbasowymi o mocy wzmacniaczy minimalnej 2 x 1000W RMS System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni (30 x 40m) oraz być w stanie uzyskać poziom 110dB SPL w okolicy stanowiska realizatora.

Kolumny surroudowe pełnopasmowe o mocy minimum 500W na statywach o wysokości regulowanej do minimum 2,40m – 6 szt.

Konsoleta główna FOH cyfrowa lub analogowa, minimum 24 kanały ze sceny, minimum 8 subgrup i 8 AUX

W przypadku konsolety analogowej procesor efektów typu reverb (preferowany Yamaha SPX 990)

2 tory monitorowe,

2 monitory podłogowe typu wedge po minimum 400W RMS każdy,

Equalizery graficzne analogowe do systemu głównego – 10 szt.

Equalizery graficzne systemu monitorowego  - 2 szt.

Omikrofonowanie zgodne z riderami zespołu zawierające minimum:

- Mikrofony bezprzewodowe do ręki wokalowe – 2 szt.  pracujące w wysokim paśmie z możliwością przestrajania częstotliwości z kompletem baterii zapewniającym  ciągłą pracę podczas prób i koncertu ze spiterem i antenami zewnnętrznymi ustawionymi na odpowiedniej wysokości statywach

- Mikrofony pojemnościowe typu AKG 525 – 4 szt.

- Mikrofony instrumentalne typu Shure SM 57 – 4 szt.

- Mikrofony instrumentalne typu ATM 350 – 4 szt.

- D- boxy aktywne – 8 szt.

Pełne okablowanie sceny

Statywy mikrofonowe do wszystkich mikrofonów (wysokie x16, niskie x 4)

System interkomowy minimum 4 stanowiskowy zapewniający kontakt pomiędzy realizatorem dźwięku – inspicjentem sceny – realizatorem monitorów – realizatorem oświetlenia.

Zapewnienie sygnału z konsolety głównej dla celów rejestracji video.

SPRZĘT MULTIMEDIALNY – wynajem, instalacja, obsługa podczas prób i koncertów, demontaż, transport.

Realizacja obrazu z 5 kamer o rozdzielczości full HD

Miksowanie obrazu z 6 źródeł w mikserze wizyjnym i projekcja na ekranie zawieszonym na tyle sceny

Rejestracja koncertu w formacie full HD

- Projektor XGA o mocy światła minimalnie 7000 ANSI LUMEN wraz z kompletem wymiennej optyki. W zestawie przesłona sterowana zdalnie pozwalająca na zasłonięcie światła projektora. Uchwyt do projektora pozwalający na mocowanie na kratownicy.

- Mikser video typu Edirol V8 lub inny o parametrach równoważnych lub lepszych

- Kompletne okablowanie composite i VGA

- Kamera full HD – 5 szt. wraz z obsługą

- Ekran do przedniej projekcji o wymiarach 10 x 6m z możliwością podwieszenia pod zadaszenie sceny

LOKALIZACJA NR 1b

17 maja 2013 roku:

- 06:00 początek montażu konstrukcji scenicznej – wjazd na teren, rozładunek

- 16:00 gotowość sceny, zadaszenie zmontowane i gotowe do podniesienia

- 16:00 montaż oświetlenia na konstrukcji dachowej

- 18:00 początek montażu zestawów głośnikowych

- 19:30 podniesienie dachu

- 20:00 montaż nagłośnienia na scenie

- 21:00 korekcja systemu dźwiękowego

- 22:00 – ustawianie świateł

18 maja 2013 r.

- 10:00 – 18:00 – próby

- 18:00 – 19:00 - koncert

19 maja 2013 r.

- 6:00 – 14:00 – demontaż konstrukcji scenicznych

Ekipa obecna podczas prób i koncertów:

- realizator dźwięku FOH – 1 osoba

- technik audio sceny – 1 osob

- realizator oświetlenia – 1 osoba

- technik oświetlenia sceny – 1 osoba

Konstrukcje sceniczne – wynajem, instalacja, obsługa podczas prób i koncertów, demontaż, transport.

1. Wszystkie oferowane konstrukcje muszą zapewniać bezpieczne ich użytkowanie zarówno w zakresie wymaganej wytrzymałości konstrukcji (odpowiednia wytrzymałość na montowany sprzęt i warunki atmosferyczne), jak i również pod względem zachowania zasad bhp i p/poż. oraz innych przepisów szczegółowych w zakresie wykonywanych czynności.

2. Parametry konstrukcji sceny:

a) wymiary podestu scenicznego nie mniejsze niż 6 m x 6 m,

b) wysokość podestu sceny nie niższa niż 0,7 m i nie wyższa niż 1,0 m z frontu sceny,

c) para schodów z boku sceny, lokalizacja ustalona w trybie roboczym o szerokości nie mniejszej niż 1,2 m i nie większej niż 1,5 m

z poręczami i antypoślizgowymi stopniami,

d) wysłonięcie sceny z 4 boków od wysokości podłoża do wysokości blatów czarnym materiałem.

3. Parametry konstrukcji dachu

a) konstrukcja samonośna bez możliwości kotwienia ani stosowania odciągów linowych do podłoża,

b) nie jest dopuszczalna konstrukcja rusztowaniowa,

c) wymagana wysokość: nie niższa niż 5,5 m i nie większa niż 7,5 m od poziomu zero do dolnej krawędzi dachu i jednocześnie nie niższa niż 4,5 m i nie wyższa niż 6 m od poziomu podestu scenicznego do dolnej krawędzi dachu,

d) dach o wymiarach nie mniejszych niż 7 x 7 m i nie większy niż 11,5 x 11,5 m, pokrycie dachu wykonane z czarnej, szarej lub granatowej plandeki

e) konstrukcja dachu musi umożliwiać montaż infrastruktury oświetleniowej, scenografii oraz uwzględniać ewentualny ciężar opadów atmosferycznych (deszcz, śnieg, grad) nie mniejszy niż 1 tona.

OŚWIETLENIE SCENICZNE o charakterze pracy teatralnej – wynajem, instalacja, obsługa podczas prób i koncertów, demontaż, transport.

- Reflektory typu PC 1000W – 8 szt.

- Reflektory typu profil 750 – 1000W 30 – 50 stopni – 4 szt.

- Reflektory typu Fresnel 2000W – 4 szt.

- Reflektory typu PAR 64 Cp 62 – 1000W – 12 szt.

- Naświetlacze typu blender – 4 szt.

- Naświetlacze architektoniczne 2500W sterowane DMX– 4 szt.

Reflektory w części powinny zostać zawieszone na konstrukcji dachowej za pomocą stabilnych haków z możliwością płynnego ustawiania kąta świecenia w miejscach ustalonych podczas instalacji i prób zespołów. Miejsca montażu określone zostaną w trybie roboczym.

Filtry do świateł żarowych w kolorach  podstawowych,

Okablowanie wieloparowe spełniające normę IP44, sterowanie w systemie DMX 512. Możliwość ustawienia i podłączenia konsolety w odległości min 30m od sceny. Konsoleta (nastawnia) – minimum 255 kanałów z płymmą regulacją, z możliwością crossowania kanałów, zapisywania i modyfikacji scen, z min 24 subbmasterami. Preferowana Grand MA Full. Dimmery – min 36 kanałów 2,2 kW                          z zabezpieczeniami min 10A na kanał.

Rozdzielnica prądowa z zabezpieczeniami odpowiadającymi poborowi prądu spełniająca normę IP44 z przewodem siłowym zapewniającym podłączenie do agregatu usytuowanego w odległości ok. 150m od sceny.

SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY  – wynajem, instalacja, obsługa podczas prób i koncertów, demontaż, transport.

System nagłośnieniowy trójdrożny czterokanałowy z osobnymi kolumnami subbasowymi o mocy wzmacniaczy minimalnej 4 x 1000W RMS. System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni (30 x 40m) oraz być w stanie uzyskać poziom 110dB SPL w okolicy stanowiska realizatora.

Konsoleta główna FOH min 24 kanały ze sceny, minimum 8 AUX

8 torów monitorowych,

8 monitorów podłogowych typu wedge po minimum 400W RMS każdy,

Equalizery graficzne analogowe do systemu głównego – 4 szt.

Equalizery graficzne systemu monitorowego  - 8 szt.

Omikrofonowanie zgodne z riderami zespołów zawierające minimum:

- Mikrofony bezprzewodowe do ręki wokalowe – 4 szt.  pracujące w wysokim paśmie z możliwością przestrajania częstotliwości z kompletem baterii zapewniającym  ciągłą pracę podczas prób i koncertu ze spiterem i antenami zewnnętrznymi ustawionymi na odpowiedniej wysokości statywach

- Mikrofony instrumentalne typu Shure SM 57,– 4 szt.

- D- boxy aktywne – 12 szt.

Pełne okablowanie sceny

Statywy mikrofonowe do wszystkich mikrofonów (wysokie x 8)

System interkomowy minimum 4 stanowiskowy zapewniający kontakt pomiędzy realizatorem dźwięku – inspicjentem sceny – realizatorem monitorów – realizatorem oświetlenia.

Zapewnienie sygnału z konsolety głównej dla celów rejestracji video.

LOKALIZACJA NR 2

15 maja 2013 roku:

- 10:00 początek montażu– wjazd na teren, rozładunek

- 10:30 montaż oświetlenia

- 10:30 początek montażu zestawów głośnikowych

- 12:00 korekcja systemu dźwiękowego

- 12:00 – ustawianie świateł

- 13:00 – 18:00 – próby

16 maja 2013 r.

- 10:00 – 18:00 – próby

- 19:30 – 21:30 – koncert

- 22:00 – 24:00 – demontaż sprzętu

Ekipa obecna podczas prób i koncertów:

- realizator dźwięku FOH – 1 osoba

- technik audio sceny – 2 osoby

- realizator oświetlenia – 1 osoba

- technik oświetlenia sceny – 1 osoba

OŚWIETLENIE SCENICZNE o charakterze pracy teatralnej – wynajem, instalacja, obsługa podczas prób i koncertów, demontaż, transport

- Reflektory typu PC 1000W – 20 szt.

- Reflektory typu profil 750 – 1000W 30 – 50 stopni – 12 szt.

- Reflektory typu Fresnel 1000W – 8 szt.

- Reflektory typu PAR 64 Cp 62 – 1000W – 12 szt.

- Naświetlacze typu pixelbaar – 24 szt

Reflektory w części powinny zostać zawieszone na statywach oświetleniowych o wysokości minimum 3,5m z możliwością płynnego ustawiania kąta świecenia w miejscach ustalonych podczas instalacji i prób zespołów. Miejsca montażu określone zostaną w trybie roboczym.

Spot 2000W na statywie w miejscu realizatora,

Filtry do świateł żarowych w kolorach  podstawowych,

Okablowanie wieloparowe spełniające normę IP44, sterowanie w systemie DMX 512. Możliwość ustawienia i podłączenia konsolety w odległości min 30m od sceny. Konsoleta (nastawnia) – minimum 255 kanałów z płymmą regulacją, z możliwością crossowania kanałów, zapisywania i modyfikacji scen, z min 24 subbmasterami. Dimmery – min 60 kanałów 2,2 kW z zabezpieczeniami min 10A na kanał.

Rozdzielnica prądowa z zabezpieczeniami odpowiadającymi poborowi prądu spełniająca normę IP44 z przewodem siłowym zapewniającym podłączenie do agregatu usytuowanego w odległości ok. 150m od sceny.

SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY I – wynajem, instalacja, obsługa podczas prób i koncertów, demontaż, transport.

System nagłośnieniowy trójdrożny o mocy wzmacniaczy minimalnej 2 x 2000W RMS System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całego nagłaśnianego pomieszczenia (30 x 60m) oraz być w stanie uzyskać poziom 100 dB SPL w okolicy stanowiska realizatora.

Konsoleta główna FOH cyfrowa klasy Soundcraft Vi4, Vi6, Yamaha CL5 lub analogowa z minimum 32 kanały ze sceny, minimum 12 AUX

8 torów monitorowych,

12 monitorów podłogowych typu wedge po minimum 400W RMS każdy,

2 tory monitorowe typu sidefill po 400W RMS pracujące w pełnym paśmie,

Equalizery graficzne analogowe do systemu głównego – 2 szt.

Equalizery graficzne systemu monitorowego  - 8 szt.

Omikrofonowanie zgodne z riderami zespołów zawierające minimum:

- Mikrofony bezprzewodowe do ręki wokalowe – 4 szt.  pracujące w wysokim paśmie z możliwością przestrajania częstotliwości z kompletem baterii zapewniającym  ciągłą pracę podczas prób i koncertu ze spiterem i antenami zewnnętrznymi ustawionymi na odpowiedniej wysokości statywach

- Mikrofony pojemnościowe typu AKG C1000 lub 535 lub o zbliżonych parametrach – 8 szt.

- Mikrofony pojemnościowe typu Neuman KM185 – 12 szt.

- Mikrofony wokalowe typu Shure SM 58, Beta 58 – 4 szt.

- Mikrofony instrumentalne typu ATM 350 – 12 szt.

- D- boxy aktywne – 4 szt.

Pełne okablowanie sceny

Statywy mikrofonowe do wszystkich mikrofonów (wysokie x 24, niskie x 4)

SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY II – wynajem, instalacja, obsługa podczas próby i koncertu, demontaż, transport.

System nagłośnieniowy pełnopasmowy ośmiokanałowy z osobnymi dwoma kolumnami subbasowymi o mocy wzmacniaczy minimalnej    8 x 400W RMS. System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni (30 x 40m) oraz być w stanie uzyskać poziom 110dB SPL w okolicy stanowiska realizatora.

Kolumny surroundowe na statywach o wysokości minimum 2,3m – 6 szt.

Konsoleta główna FOH cyfrowa lub analogowa, minimum 12 kanałów ze sceny, minimum 8 subgrup i 4 AUX

2 tory monitorowe,

2 monitory podłogowe typu wedge po minimum 400W RMS każdy,

Equalizery graficzne analogowe do systemu głównego – 8 szt.

Equalizery graficzne systemu monitorowego  - 2 szt.

Omikrofonowanie zgodne z riderami zespołu zawierające minimum:

- D- boxy aktywne – 8 szt. z okablowaniem TRS

Pełne okablowanie sceny

Zapewnienie sygnału z konsolety głównej dla celów rejestracji video.

LOKALIZACJA NR 3

16 maja 2013 roku:

- 06:00 początek montażu konstrukcji scenicznej – wjazd na teren, rozładunek

- 16:00 gotowość sceny, zadaszenie zmontowane i gotowe do podniesienia

- 16:00 montaż oświetlenia na konstrukcji dachowej

- 18:00 początek montażu zestawów głośnikowych

- 20:00 podniesienie dachu

- 20:00 montaż nagłośnienia na scenie

- 21:00 korekcja systemu dźwiękowego

- 22:00 – ustawianie świateł

17 maja 2013 r.:

- 13:00 – 18:00 – próby + korekta świateł

- 19:00 – 24:00 – koncerty

18 maja 2013 r.

- 13:00 – 17:00 – próby + korekta świateł

- 20:30 – 24:00 - koncert

19 maja 2013 r.

- 6:00 – 14:00 – demontaż konstrukcji scenicznych

Ekipa obecna podczas prób i koncertów:

- realizator dźwięku FOH – 1 osoba

- realizator systemu monitorowego – 1 osoba

- technik audio sceny – 3 osoby

- realizator oświetlenia – 1 osoba

- technik oświetlenia sceny – 3 osoby

Konstrukcje sceniczne:

1. Wszystkie oferowane konstrukcje muszą zapewniać bezpieczne ich użytkowanie zarówno w zakresie wymaganej wytrzymałości konstrukcji (odpowiednia wytrzymałość na montowany sprzęt i warunki atmosferyczne), jak i również pod względem zachowania zasad bhp i p/poż. oraz innych przepisów szczegółowych w zakresie wykonywanych czynności.

2. Parametry konstrukcji sceny:

a) wymiary podestu scenicznego nie mniejsze niż 10 m x 10 m, i nie większe niż 11 m x 10 m,

b) wysokość podestu sceny nie niższa niż 1,2 m i nie wyższa niż 1,6 m z frontu sceny,

c) para schodów z boku sceny, lokalizacja ustalona w trybie roboczym o szerokości nie mniejszej niż 1,2 m i nie większej niż 1,5 m

z poręczami i antypoślizgowymi stopniami,

d) scena wysłonięta z trzech stron czarnymi horyzontami z siatki,

e) scena wysłnięcie przodu sceny od wysokosci podłoża do wysokości blatów czarnym materiałem.

3. Parametry konstrukcji dachu

a) konstrukcja samonośna bez możliwości kotwienia ani stosowania odciągów linowych do podłoża,

b) dopuszczalna konstrukcja rusztowaniowa,

c) wymagana wysokość: nie niższa niż 6,5 m i nie większa niż 8 m od poziomu zero do dolnej krawędzi dachu i jednocześnie nie niższa niż 5,5 m i nie wyższa niż 7 m od poziomu podestu scenicznego do dolnej krawędzi dachu,

d) dach o wymiarach nie mniejszych niż 10,5 x 9,5 m i nie większy niż 13 x 11,5 m, pokrycie dachu wykonane z czarnej, szarej lub granatowej plandeki

e) konstrukcja dachu musi umożliwiać montaż infrastruktury oświetleniowej, scenografii oraz uwzględniać ewentualny ciężar opadów atmosferycznych (deszcz, śnieg, grad) nie mniejszy niż 1 tona.

4. Parametry stanowiska odsłuchowego

a) zadaszone i okotarowane z trzech stron z poziomu dachu do poziomu podłogi, zadaszenie i kotary w kolorze czarnym, granatowym lub   szarym;

b) podłoga podestu musi być połączona bezpośrednio z podłogą podestu scenicznego;

c) schody prowadzące do podestu ustawione równolegle do sceny. Schody muszą mieć nie mniej niż 1,2 m i nie więcej niż 1,5 m szerokości z antypoślizgowymi stopniami, poręczami i listwami zabezpieczającymi,

d) podest o wymiarach nie mniejszych niż 2,5 m x 2,5 m i nie większych niż 2 x 4 m

Oświetlenie sceniczne o charakterze pracy teatralnej – wynajem, instalacja, obsługa podczas prób i koncertów, demontaż, transport.

- Reflektory typu PC 1000W – 20 szt.

- Reflektory typu profil 750 – 1000W 30 – 50 stopni – 12 szt.

- Reflektory typu Fresnel 2000W – 4 szt.

- Reflektory typu PAR 64 Cp 62 – 1000W – 24 szt.

- Naświetlacze typu blender – 4 szt.

- Naświetlacze typu pixelbaar – 24 szt.

- Urządzenia inteligentne typu wash klasy MAC 301 – 12 szt.

- Urządzenia inteligentne typu spot klasy MAC 700 – 12 szt.

- Reflektor typu spot 2000W – 1 szt.

Reflektory powinny zostać zawieszone na konstrukcji dachowej za pomocą stabilnych haków z możliwością płynnego ustawiania kąta świecenia w miejscach ustalonych podczas instalacji i prób zespołów.

Spot 2000W na statywie w miejscu realizatora,

Filtry do świateł żerowych w kolorach  podstawowych,

Okablowanie wieloparowe spełniające normę IP44, sterowanie w systemie DMX 512. Możliwość ustawienia i podłączenia konsolety w odległości min 45m od sceny. Konsoleta (nastawnia) – minimum 255 kanałów z płymmą regulacją, z możliwością crossowania kanałów, zapisywania i modyfikacji scen, z min 24 subbmasterami. Preferowana Grand MA Full. Dimmery – min 60 kanałów 2,2 kW z zabezpieczeniami min 10A na kanał.

Rozdzielnica prądowa 125A z zabezpieczeniami odpowiadającymi poborowi prądu spełniająca normę IP44

SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY- Sprzęt powinien być wyprodukowany przez renomowane i uznane firmy.

System nagłośnieniowy LINE ARRAY o mocy wzmacniaczy minimalnej 2 x 30kW RMS System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni (30 x 130m) oraz być w stanie uzyskać poziom 110dB SPL w okolicy stanowiska realizatora. System montowany do bocznych wingów dachowych lub podwieszany na wieżach z rusztowań typu leyer, rotax

Konsoleta główna FOH cyfrowa klasy Soundcraft Vi4, Vi6, Yamaha CL5, min 60 kanałów ze sceny, minimum 12 AUX

Konsoleta monitorowa cyfrowa klasy Soundcraft Vi4, Vi6, Yamaha LS7, min 60 kanałów ze sceny, ze spliterem, minimum 16 AUX

16 torów monitorowych,

20 monitorów podłogowych typu wedge po minimum 500W RMS każdy,

2 tory monitorowe typu sidefill po 800W RMS pracujące w pełnym paśmie,

Equalizery graficzne analogowe – 2szt. na front, 16 korektorów graficznych systemu monitorowego –

Omikrofonowanie-zgodne z riderami zespołów zawierające minimum:

- Mikrofony bezprzewodowe do ręki wokalowe – 6 szt.  pracujące w wysokim paśmie z możliwością przestrajania częstotliwości z kompletem baterii zapewniającym  ciągłą pracę podczas prób i koncertu ze spiterem i antenami zewnnętrznymi ustawionymi na odpowiedniej wysokości statywach

- Mikrofony pojemnościowe typu AKG 525 – 8 szt.

- Mikrofony pojemnościowe typu AKG C414 – 6 szt.

- Mikrofony pojemnościowe typu Shure SM81 – 4 szt.

- Mikrofony pojemnościowe typu Neuman KM185 – 6 szt.

- Mikrofony wokalowe typu Shure SM 58, Beta 58 – 8 szt.

- Mikrofony instrumentalne typu EV868 – 2 szt.

- Mikrofony instrumentalne typu AKG D112  - 3 szt.

- Mikrofony instrumentalne typu e904 – 12 szt.

- Mikrofony instrumentalne typu Shure Beta 98 DS – 4 szt.

- Mikrofony instrumentalne typu Shure SM 57, Beta 57 – 20 szt.

- Mikrofony instrumentalne typu Sennheiser e906 – 6 szt.

- Mikrofony instrumentalne typu ATM 350 – 10 szt.

- D- boxy aktywne – 24 szt.

Pełne okablowanie sceny

Statywy mikrofonowe do wszystkich mikrofonów (wysokie x 30, niskie x 20)

Pulpity nutowe z oświetleniem dyskretnym – 12 szt.

System interkomowy zapewniający kontakt pomiędzy realizatorem dźwięku – inspicjentem sceny – realizatorem monitorów – realizatorem oświetlenia.

Zapewnienie sygnału z konsolety głównej dla celów rejestracji video.

SPRZĘT MULTIMEDIALNY – wynajem, instalacja, obsługa podczas prób i koncertów, demontaż, transport.

Realizacja obrazu wyświetlanego na ekranie ustawionym z boku sceny z 3 kamer o rozdzielczości full HD

Miksowanie obrazu z 3 źródeł w mikserze wizyjnym i projekcja na ekranie zawieszonym na tyle sceny

Rejestracja koncertu w formacie full HD

- Projektor XGA o mocy światła minimalnie 7000 ANSI LUMEN wraz z kompletem wymiennej optyki. W zestawie przesłona sterowana zdalnie pozwalająca na zasłonięcie światła projektora. Uchwyt do projektora pozwalający na mocowanie na kratownicy.

- Mikser video typu Edirol V8 lub inny o parametrach równoważnych lub lepszych

- Kompletne okablowanie composite i VGA

- Kamera full HD – 3 szt. wraz z obsługą

- Ekran do tylnej projekcji o wymiarach minimum 3 x 4m z możliwością ustawienia obok sceny.

Oferent zapewnia rejestrację dźwięku w formacie wave wszystkich prób i koncertów, którą dostarcza Zamawiającemu w ciągu 14 dni od momentu zakończenia imprezy na zewnętrzym nośniku twardodyskowym.

Oferent zapewnia agregaty prądotwórcze o niskim poziomie wytwarzanego hałasu przeznaczone do wszystkich lokalizacji wraz z obsługą i paliwem o parametrach dostosowanych do oferowanego sprzętu.

Harmonogramy pracy przedstawione w poszczególnych lokalizacjach mają charakter poglądowy i zostaną doprecyzowane             w momencie podpisania umowy.

Oferowany sprzęt powinien być wyprodukowany przez renomowane i uznane firmy i posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczające go do użytkowania na terenie Unii Europejskiej.