SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

PROJEKT : Termomodernizacja budynku

Pogotowia Opiekuńczego

OBIEKT : Pogotowie Opiekuńcze

20-358 Lublin ul.Kosmonautów 51

BRANŻA : Budowlana

OPRACOWANIE : Iwonna Głębicka

Lublin kwiecień 2006

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU POGOTOWIA

OPIEKUŃCZEGO w Lublinie przy ul.Kosmonautów 51

Roboty budowlane  CPV 45000000-7

Zawartość opracowania:

1.INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Przedmiot specyfikacji

1.2 Zakres stosowania

2.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ

3.MATERIAŁY

3.1 UZYSKANIE MATERIAŁÓW

3.2.CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MATERIAŁÓW

3.3 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMOGOM

4.SPRZĘT

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1ZASADY WYKONANIA ROBÓT

5.2 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT

5.3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. ODBIÓR ROBÓT

8.UWAGI

9.PRZEPISY ZWIĄZANE

1.INFORMACJE OGÓLNE

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania i odbioru robót

termomodernizacji budynku Pogotowia Opiekuńczego

w Lublinie przy ul. Kosmonautów 51

Zakres obejmuje docieplenie całego budynku z wykonaniem

tynków na styropianie metodą lekką-mokrą z  pomalowaniem,

oraz docieplenie wełną stropodachów wentylowanych.

Zakres obejmuje także pokrycie dachu papą termozgrzewalną

z wykonaniem obróbek blacharskich.

Opracowanie zawiera zakres prac objętych zamówieniem Inwestora

z uwzględnieniem funkcji ,standardu wykończenia i estetyki.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przeta-

rgowy przy zlecaniu i realizacji robót zawartych w projekcie budo-

wlanym.

2.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFOKACJĄ

W zakres robót wchodzi wykonanie :

- Roboty elewacyjne (trrmomodernizacyjne)

- Roboty pokryciowe

3.MATERIAŁY

3.1 UZYSKANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca robót przed planowanym wbudowaniem przedstawi

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółowe informacje

dotyczące proponowanego żródła uzyskania,oraz zamawiania

materiałów, z odpowiednimi aprobatami i świadectwami badań.

3.2 CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW

- system dociepleń metodą lekką-mokrą firmy CERESIT

lub równoważne

*farba silikatowa CERESIT CT 54 lub SIGMA FASADE

*farba gruntująca CERESIT CT 16

*tynk mineralny drobnoziarnisty CERESIT CT 35

*akcesoria : siatki,kleje itp. stosować wg. przyjętego systemu

- Do izolacji termicznej ścian zewnętrznych , należy stosować

styropian samogasnacy rodzaju FS typ M20 o gęstosci nie mniejszej

niż 20kg/m3 wg.PN - 91/6363-02 sezonowany 2 miesiace od daty

produkcji

- Płytki klinkierowe o wym. 12x25 cm gat.I

~nasiąkliwość wodna wg.ISO 10545-3 - 0,03%

~wytrzymałość na zginanie wg.ISO - 50,0 MPa

~siła łamiąca wg. ISO -> 2200 N

~odporność na ścieranie -< 100 mm3

~twardość wg. skali Mohsa -9

~odporność na czynniki chemiczne wg.ISO 1045-13

Kolorystyka płytek wg. projektu budowlanego.

- Klej do układania płytek klinkierowych

CERESIT CM 17 po zagruntowaniu podłoża CT 17

właściwości:

*odporny na przemarzanie

*podatny na odkształcenia podłoża

*posiadający wysoką przyczepność > 1,30MPa

*stabilny na powierzchniach pionowych

*czas wstępnego dojrzewania ok.5 min.

*czas naskórkowania powyżej 15 min.

*spływ poniżej 0,1 mm

*spoinowanie po 48 godz.

- Preparat gruntujący- wymagania:

*wzmocnienie powierzchniowe podłoża, zmniejszenie nasiąkliwości

podłoża, do stosowania na zewnątrz budynku.

- Zaprawa do fugowania spoin : (np.CERESIT CE 37)

*wodoodporna i mrozoodporna

*wysoka przyczepność

*możliwość wypełniania spoin o szer. 2 do 15 mm na okładzinach

mocowanych na odkształcalnych podłożach.

-Tynki  zewnętrzne

*woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do

picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych,

bagiennych oraz zawierających tłuszcze,oleje,smary i muł.

*piasek

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy

przedmiotowe,a w szczególności:

-nie zawierać domieszek organicznych

-mieć frakcje róznych wymiarów w zależności od wykonywanych

warstw tynku.

- Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej

nawierzchniowa wg.świadectwa ITB nr.974/93

* Na pokrycie nalezy zastosować papę o parametrach 250/4000 i gr.

min. 5,6 mm

Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi

elementami powinno być wykonane w taki sposób aby umożliwić

wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk.

Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych i poprzecznych

powinna być nie mniejsza niż 7,5 cm.

- Blacha stalowa ocynkowana wg.PN-61/B-10245,PN-EN 10203:1998

* obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkosci

pochylenia połaci .

Obróbki można wykonywać o kazdej porze roku, lecz w temperaturze

nie nizszej od -15 stopni Celcjusza.

Robót nie wykonywać na oblodzonych podłożach.

*Rynny i rury spustowe

powinny być wykonane z pojedyńczych członów odpowiadających

długości arkusza i składane w elementy wieloczłonowe

Zakłady min. 40 mm ,złacza lutowane na całej długosci

Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały-na zaprawie cem.

w wykutych gniazdach.

- termomodernizacja stropodachów wentylowanych

*Przedmitem opracowania są wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robót termomodernizacyjnych polegających na dociepleniu

srropów ostatniej kondygnacji - stropodachów wentylowanych w

istniejacym budynku .

Technologia i warunki techniczne izolacji termicznej oparte są na

rozwiazaniu systemowym pod nazwą DOMROCK.

*Mata z wełny mineralnej PN-EN 13162:2002

-zastosowanie :niepalne ocieplenie stropodachów wentylowanych i

poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszonych

-duży opór cieplny R zapobiegajacy nadmiernemu odpływowi

ciepła z budynku a także w okresie letnim nadmiernemu

nagrzewaniu się pomieszczeń ostatnich kondygnacji

-niski współczynnik przewodności cieplnej (^=0,045W/mk)

-mała wilgotność

-duża trwałość

-odporność na wpływy biologiczne

-odporność ogniowa A1

-folia paroizolacyjna ROCKWOOL ITB AT-15-2723/00+aneks Nr.3

*zastosowanie jako warstwa izolacji paroszczelnej w ścianach,

stropach i dachach,pod podłogi ,posadzki,wylewki,jako warstwa

ochronna przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej,

izolacja tarasów

-posiada duży opór dyfuzyjny > 360m2*h*hPa/g

-maksymalne naprężenie przy rozciaganiu > 10MPa

-wydłużenie względne przy zerwaniu >300% / >350%

-kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej

*stosowane w celu poprawy skuteczności wentylacji nawiewnej

istniejącej,łaczna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna

wynosić 1/500 powierzchni stropodachu

Materiały pomocnicze do kominków to:elastyczny uszczelniacz

dekarski,kształtki z papy termozgrzewalnej , klej mrozoodporny

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm,

aprobat technicznych i innych wymogów wynikających

ze sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej i postępu.

3.3MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę

usunięte z terenu budowy.Kazdy rodzaj robót, w którym znajdować

się będą nie zbadane i nie zaakceptowane marteriały Wykonawca

wbuduje na własne ryzyko mając świadomość w konsekwencji

nie przyjęcia robót przez Zamawiajacego i odmowę zapłaty.

4.SPRZĘT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania tylko takiego sprzętu

który nie spowoduje obniżenia jakości robót.

Do wykonania robót objętych specyfikacją Wykonawca winien

dysponować:

- rusztowania rurowe do wys. min. 10 m

-rusztowania ochronne

-spawarka elektryczna

-betoniarka

-wiertarki

-lutownice

-środki transportowe

-wyciągi przyścienne

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1Zasady wykonania robót

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie

z umową,za jakość zastosowanych materiałów i jakość robót,

za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami

specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić

zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I

ODBIORU ROBÓT , z zachowaniem zasad BHP ,pod stałym

NADZOREM osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

UWAGA: prace wykonywane na wysokości

5.2Warunki przystąpienia do robót

Rozpoczęcie robót bedzie mogło nastąpić po spełnieniu warunków

zawartych w art.41 - Ustawa z dn. 7 Lipca 1994r.- Prawo Budowl.

Dz. U. z 2003 Nr. 207,poz.2016 wraz z późniejszymi zmianami.

5.3Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robót Wykonawca ustali miejsca do

odwożonia gruzu z rozbiórek.Wykonawca zobowiązany będzie do

komisyjnego przejęcia terenu budowy.

Badanie jakości robót powinno być potwierdzone protokołami

i wpisem do dziennika budowy.

Rusztowania zewnętrzne winny być każdorazowo odebrane

protokółem z montażu.

6.Kontrola jakości robót

Wykonawca jest zobowiazany do stałej i systematycznej kontroli

robót z częstością zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Kontrola powinna obejmować:

- zgodność realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na

budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

- sprawdzenie jakości wykonywanych robót i wbudowanych

materiałów

- sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub

zanikających

- sprawdzenie usunięcia stwierdzonych wad

7.Odbiór robót

Roboty podlegają następujacym etapom:

- odbiory robót zanikających

- odbiory częściowe

- odbiór końcowy

- odbiór pogwarancyjny

Odbiory robót zanikajacych i częściowych winny być każdorazowo

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbiór końcowy powinien być dokonany komisyjnie przy udziale

Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Użytkownika.

8.UWAGA

W czasie prowadzenia robót nalezy przestrzegać przepisy BHP

zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.06.2003

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania

robót Dz.U.z 2003 r.Nr.47,poz.401

Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie

z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót

Stosowane materiały muszą posiadać wymagane Atesty dopuszczajace

stosowanie w budownictwie - ze znakiem B.

9.Przepisy związane

PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane

PN-70/B-10100         Roboty tynkowe

PN-B-12050:1996     Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2002   Cement.Skład,wymagania i zgodności

cementów powszechnego użytku.

PN-B-27620:1998    Papa asfaltowa na welonie z włókien szkl.

PN-61/B-10245       Roboty blacharskie.Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w

budownictwie