SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

INSTALACJI ODGROMOWEJ

PROJEKT: Termomodernizacja budynku

Pogotowia Opiekuńczego

Obiekt : Pogotowie opiekuńcze

20-358 Lublin ul.Kosmonautów 51

Branża : Elektryczna

Lublin Kwiecień 2006

1.Stan istniejacy

Istniejąca instalacja odgromowa wykonana jest jako naprężna na

budynku  drutem FeZn fi 8 mm .

2.Zakres robót

-demontaż zwodów poziomych na dachach

-demontaż zwodów pionowych łącznie ze wspornikami

-montaż skrzynek 200x200x165 prod.A.H.Kraków

/do zamontowania ZK/ i przewodów odprowadzajacych

ułożonych na scianach budynków.

Na ścianie należy ułozyć przewód opasujący, do którego należy

podłaczyć wszystkie przewody odprowadzające/zwody pionowe/

Roboty te nalezy wykonać przed ułożeniem warstwy ocieplenia.

-wydłuzenie - dopasowanie do istniejących wsporników

/ za krótkie po ułożeniu docieplenia - z L 45x45x5/

- montaż zwodów poziomych na dachach po uprzednim pokryciu

dachów papą termozgrzewalną

Na kominach zwody montować jako nienaprężne.

Zwody poziome wykonać przewodem FeZn fi 8 mm,

wykorzystujac przewody z demontażu.

Całość robót związanych z wykonaniem instalacji odgromowej

należy wykonać zgodnie z PN-IEC 61024-1 oraz obowiązujacymi

przepisami.