PogotWęze

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Węzeł cieplny

| Lp- | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W2-15 05054)2 | Wymienniki typu JAD lub WWB-1 z króćcami gwintowanymin -analogia montaż węzia kompaktowego o mocy 100 kW 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KNR-W 2-15 0520-03 | Zawory zaporowe staliwne dla ciśnień 4.G MPa o śr. nominalne} 40 mm - zawór kulowy z końcówkami do wspawania Dn 40 mm 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 3 | KNR-W 2-15 0520-01 | Zawory zaporowe staliwne dla ciśnień 4.0 MPa o śr. nominalnej 15-20 mm - zawór kołnierzowy fig.215 Dn 20 mm 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 4 | KNR-W 2-15 0514-03 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 40 mm i grub. ścianek do 3.25 mm łączonych przez spawanie 15.40 | m m | 15.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.400 |
| 5 | KNR 7-09 2114-01 | Montaż kształtek stalowych spawanych o śr.zewn.cio 57.0 mm.Grub.ścianki do 4.5 mm kolana hamburskie Dn 40 mm 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 6 | KNR 7-09 0101-05 | Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane ra-diologicznie.śr.rurociągu do 57 mm grub.ścianki do 4.5mm 18 | złącz. złącz. | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 7 | KNR-W 7-12 0101-04 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczna <k> iizociogo stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm {stan wyjściowy powierzchni B) 2.5 | Im2 m2 | 2.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.500 |
| 8 | KNR-W 7-12 0202-04 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm 2.5 | mz -n^ | 2.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.500 |
| 9 | KNR-W 7-12 0209-04 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm 2.5 | m2 m2 | 2.500 |  |
|  |  |  | RAZEM | 2.500 |
| 10 | KNR-W 2-16 0303-02 | Jednowarstwowa izolacja o grub.3G mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.38-48 mm 3.4 | m2 m2 | 3.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.400 |

-2-

Norma 3.17 Licencja: 5788 dla Lpec Sp. z O.O.