PogotowieSTEEL

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Instalacja C.O.

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W2-15 0403-01 | Rurociągi w instalacjach co. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 84 | m mmm | 84.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84.000 |
| 2 | KNR-W 2-15 0403-02 | Rurociągi w instalacjach co. stalowe o śr. nominainej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 118 | m | 118.000 |  |
|  |  | i | RAZEM | 118.000 |
| 3 | KNR-W 2-15 0403-03 | Rurociągi w instalacjach co. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 169.4 | . m | 169.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 169.400 |
| 4 | KNR-W 2-15 0403-04 | Rurociągi w instalacjach co. stalowe o śr. nominainej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 43.6 | m m | 43.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.600 |
| 5 | KNR-W 2-15 0403-06 | Rurociągi w instalacjach co. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 2.7 | m m | 2.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.700 |
| 6 | KNR-W 2-15 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mrn 74 | szt. szt. | 74.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 74.000 |
| 7 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. <k> 1600 mm grzejnik C 22-60-0,90 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 8 | KNR-W 2-15 0418-09 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm 31 | szt. szt. | 31.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.000 |
| 9 | KNR-W 2-15 0418-11 | Grzejniki stalowe trzypiytowe o wys. 800-900 mm i dług. do 1600 mm 10 | szt. szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 10 | KNR-W 2-15 0418-11 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 11 | KNR-W 2-15 0427-01 | Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,słalowyeh,aluminiowych,pły towych o połączeniu na gwint - analogia - połączenia zaciskowe 118 | kpl. kpi. | 118.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 118.000 |
| 12 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm termostatyczne typ RTD-N Danfoss 118 | szt. szt. | 118.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 118.000 |
| 13 | KNR-W 2-15 0406-01 | Próby szczelności instalacji co. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych 118 | urządz, urządź. | 118.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 118.000 |
| 14 | KNR-W 2-15 0128-01 | Płukanie instalacji co. w budynkach mieszkalnych 998 | m m | 998.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 998.000 |
| 15 | KNR-W 2-15 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 118 | urz. urz. | ■ 118.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 118.000 |
| 16 | KNR-W 2-16 0303-01 | Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.21- dn=15 mm 22.47 | m2 m2 | 22.470 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.470 |
| 17 | KNR-W 2-16 0303-01 | Jednowarstwowa izoiacja o grub.30 mm otulinami z weiny mineralnej rurociągów o śr.zew.27 dn=20 mm 31.304 | m2 m2 | 31.304 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.304 |
| 1. | KNR-W 2-16 0303-01 | Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.32 dn 25 mm 44.66 | m2 | 44.660 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.660 |
| 19 | KNR-W 2-16 0303-02 | Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.38-48 mm 13.06 | m2 m2 | 13.060 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.060 |
| 20 | KNR-W 2-16 0303-03 | Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.57-89 mm | m2 |  |  |

-2-

Norma 3.17 Licencja: 5788 dla Lpec Sp. z O.O.

PogotowieSTEEL

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| LP- | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0 | m2 | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 21 | KNR-W 7-12 0101-04 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B} 36.9 | m2 rm2 | 36.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.900 |
| 22 | KNR-W 7-12 0201-04 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm 36.9 | m2 m2 | 36.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.900 |
| 23 | KNR-W 7-12 0210-04 | Matowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaiiami ftafowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm - dwukrotnie 73.8 | m2 m2 | 73.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 73.800 |
| 24 | KNR-W 2-15 0411-01 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej -15 mm równoważące typ MSV-I 35 | szt. szt. | 35.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.000 |
| 25 | KNR-W 2-15 0411-01 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej -15 mm - równoważące typ MSV-M 35 | szt. szt. | 35.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.000 |
| 26 | KNR 7-08 0103-02 | Uktad do pomiaru przepływu.różniey ciśnień lub poziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowanego berpośrednio w rurociągu - montaż ciepłomierza Kamstrup MULTICAL 401 1 | ukl. ukl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 27 | KNR-W 2-15 0402-01 | Rurociągi w instalacjach co. stalowe o śr.nofrwrmfnej 15 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach- analogia - instalacja o połączeniach zaciskowych 580 | m m | 580.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 580.000 |
| 28 | KNR-W 4-01 0335-10 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg.na zaprawie cemento wo-wapiennej 120 | szt. szt. | 120.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120.000 |
| 29 | KNR-W 4-01 0335-11 | Przebicie otworów w stropach o grubości 2 ceg.na zaprawie cementowo-wapien-nej 34 | szt. szt. | 34.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.000 |
| 30 | KNR-W 4-01 0318-03 | Uzupełnienie sklepień stropowych oraz ścian 34 | m2 m2 | 34.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.000 |

-3-

Norma 3.17 Licencja: 5788 dla Lpec Sp. z O.O.