ZAŁĄCZNIK NR 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Samochód osobowy, rok produkcji - 2006

- Silnik:

Pojemność skokowa min. - 1150 cm3

Max. moc silnika min. - 47 kW

Paliwo - benzyna bezołowiowa

Norma emisji spalin - EU4

- Osiągi, zużycie paliwa

Prędkość maksymalna min.- 160 km/h

Zużycie paliwa

w cyklu miejskim max. - 7.7 1/100 krn) poza miastem max. - 5.l 1/100 krn) cykl mieszany max. - 6,01/100 km

- Napęd:

Rodzaj: Napędzane koła przednie

Skrzynia biegów: manualna 5 stopniowa,

- Nadwozie:

5 - drzwiowe, 5 - miejscowe

kolor nadwozia - biały

Typ - hatchback

całkowicie ocynkowane

- Wymiary zewnętrzne:

Długość min.- 3960 mm

Szerokość min. - 1645 mm

Rozstaw osi min. — 2460 mm

- Wymiary wewnętrzne:

•	Pojemność bagażnika min. - 260 dm3

- Wyposażenie:

poduszka powietrzna kierowcy

Instalacja radiowa z czterema głośnikami i anteną

Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

Pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa

Składane i dzielone 1/3 2/3 siedzisko i oparcie tylnej kanapy

Fabryczny system kontroli odstępu podczas parkowania (czujnik parkowania)

Wspomaganie układu kierowniczego

Zderzaki w kolorze nadwozia

Regulacja ustawienia świateł przednich z miejsca kierowcy

Sygnalizacja dźwiękowa włączonych świateł po wyłączeniu silnika

Filtr przeciwpyłkowy

Elektroniczna blokada przeciwuruchomieniowa

- Serwis:

Przeglądy min. - 30000 km /lub l rok

Zmiana oleju silnik min. - 15000 km/lub l rok

Gwarancja min. - 24 miesiące

Gwarancja lakier min. - 36 miesięcy

Gwarancja na perforację nadwozia min. - 120 miesięcy