Załącznik nr 1

do SIWZ SM-I.271.4.3.2011

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego urządzenia (fotoradaru) do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym z jednoczesną rejestracją wykroczeń w formie zdjęcia wykonywanego techniką cyfrową, współpracującego z masztem FOTORAPID C, dostosowanym do radarowego systemu kontroli prędkości pojazdów wraz z programem komputerowym do obróbki materiału zdjęciowego.

Fotoradar: urządzenie kontroli ruchu drogowego – 1 szt. spełniające następujące warunki techniczne i funkcjonalne:

- Urządzenie stacjonarne (fotoradar) przystosowane do pomiarów ze współdziałającym z nim masztem na trwale zabudowanym na poboczu drogi.

- Urządzenie musi posiadać zatwierdzenie typu do stosowana w założonej konfiguracji.

- Urządzenie musi posiadać:

- możliwość zdalnego sterowania z odległości minimum 100 m (WiFi),

- możliwość pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów z dokładnym wizerunkiem twarzy kierującego,

- możliwość pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów zbliżających się i oddalających się względem urządzenia ( fotoradaru ), jak i w obu kierunkach równocześnie,

- możliwość odróżniania i rejestrowania pojazdów osobowych i ciężarowych,

- możliwość ustawiania odrębnych prędkości progowych jednocześnie dla samochodów ciężarowych np. 60 km/h, a dla samochodów osobowych np. 70 km/h,

- możliwość rejestracji w pamięci urządzenia minimum 40 000 pomiarów zdarzeń bez konieczności ingerencji z zewnątrz,

- możliwość odtworzenia na miejscu i w dowolnym czasie dokumentacji zdarzenia po przekroczeniu prędkości progowej, bez konieczności zatrzymywania pracy urządzenia,

- możliwość rejestracji dozwolonej prędkości progowej i prędkości stwierdzonej,

- możliwość identyfikacji – w tle zdjęcia – numeru urządzenia, daty i czasu pomiaru z dokładnością do 1 sekundy, prędkości dozwolonej i stwierdzonej, unikatowego numeru zdjęcia, lokalizacji oraz kierunku pomiaru,

- możliwość rejestracji czytelnego zdjęcia w całym zakresie mierzonych prędkości z możliwością nie budzącego wątpliwości rozpoznania kierującego i dokładnego odczytania numeru rejestracyjnego pojazdu oraz umożliwienie wyeksponowania dowolnego fragmentu zdjęcia (np. numer rejestracyjny, twarz kierowcy) z możliwością ustawienia jasności i kontrastu,

- możliwość przenoszenia  zawartości pamięci przyrządu rejestrującego do komputera i posiadające kompatybilny program komunikacyjny do przerzucania zawartości do innych programów analitycznych,

- zabezpieczenie przed dostępem do przechowywanych informacji przez osoby nieupoważnione a w szczególności brak możliwości usunięcia zarejestrowanego zdarzenia jak i ingerencji w informacje zarejestrowane w czasie pomiaru.

- Urządzenie musi zapisywać zdjęcia w formacie uniemożliwiającym ich otwarcie, innymi niż dołączonymi programami graficznymi.

- Urządzenie musi być wyposażone  w:

- aparat cyfrowy o cyfrowym zapisie zdjęć o parametrach nie gorszych niż matryca kolorowa o rozdzielczości minimum 11 mln pikseli,

- możliwość uzyskania zdjęć posiadających minimum 3x8 bitową głębię,

- odpowiednie filtry redukujące refleksy na szybach przednich pojazdów,

- czytelną rejestrację odblaskowych tablic rejestracyjnych pojazdów.

- Inne warunki techniczne:

- dokładność pomiaru prędkości: nie mniejsza niż +/- 3 km/h przy prędkości do 100 km/h oraz +/- 3 % przy prędkości ponad 100 km/h,

- zakres pomiaru prędkości: minimum od 20 do 250 km/h,

- ustawianie skoku prędkości progowej w całym zakresie pomiarowym: co 1km,

- urządzenie przystosowane do pracy w zakresie temperatur: od -100C do +600C dla wersji przewoźnej, od -300C do +600C dla wersji stacjonarnej oraz przy występowaniu opadów atmosferycznych,

- możliwość pracy urządzenia: przez całą dobę,

- urządzenie musi umożliwiać wykonywanie zdjęć: przez całą dobę w sposób bezpieczny dla kierowców (bez ich oślepiania) z czytelną rejestracją tablic rejestracyjnych odblaskowych,

- podświetlone pole odczytowe: czytelne w dzień i w nocy oraz w słoneczną pogodę.

- Urządzenie wraz z pełnym wyposażeniem technicznym, o którym mowa musi być fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta na okres minimum 24 miesiące.

- Wykonawca przekaże wraz urządzeniem aktualne świadectwo pierwotnej legalizacji, ważne co najmniej 10 miesięcy od daty jego dostarczenia, wystawione przez właściwy urząd miar.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie wyznaczonych pracowników Straży Miejskiej w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia (fotoradaru) zakończone wydaniem certyfikatów.

- Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w czasie 7 dni od dostarczenia urządzenia (fotoradaru). Termin szkolenia ustala Zamawiający.

- Do urządzenia (fotoradaru) zostanie dołączone oprogramowanie działające w architekturze klient-serwer z licencją na 6 stanowisk, pozwalające na:

- obróbkę zdjęcia z fotoradaru: powiększenie, skopiowanie na odrębnych zdjęciach - tablicy rejestracyjnej pojazdu i twarzy kierujacego wraz z automatycznym odczytaniem numeru rejestracyjnego pojazdu,

- możliwość zasłonięcia wizerunku pasażera,

- wprowadzenie do bazy danych personaliów sprawcy wykroczenia, świadka, użytkownika pojazdu,

- drukowanie mandatów karnych, druków zapytania o sprawcę wykroczenia, wniosku do sądu, kopert, zwrotek, książki pocztowej, kart MRD-5,

- wysyłanie zapytania do firmy, firmy leasingowej, osoby fizycznej,

- ponowną wysyłkę zapytania przy zwrocie od odbiorcy,

- wysłanie i odbiór zapytania do systemu CEPiK drogą elektroniczną,

- eksport mandatów karnych do pliku w formacie xml.

- Wykonawca dostarczy odpowiedni serwer zapewniający miejsce oraz zasoby sprzętowe pozwalające na nieprzerwaną pracę przez 1 rok oraz skonfiguruje aplikację kliencką na 6 komputerach w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego.