Załącznik nr 3 do umowy

Wykaz oferowanego sprzętu

- Zestaw komputerowy – ilość: 14 szt.

Marka, model komputera: ………………………………….

model monitora: …………………………………….

| Lp. | Parametr | Opis przedmiotu zamówienia | Szczegółowe wartości oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | o rozmiarach nie przekraczających (szer./dł./wys.) 18cm/18,2cm/5,5cm lub suma wymiarów obudowy nieprzekraczająca wartości 41,5 cm co najmniej 4 porty USB 2.0 lub wyższy z czego co najmniej 2 porty USB 3.0, cyfrowe złącze audio-wideo zgodne z oferowanym monitorem plus dodatkowe wyjście cyfrowe na drugi monitor przystosowany uchwyt do montażu zaoferowanego komputera do wspornika ekranu (niedopuszczalne są rozwiązania ingerujące w konstrukcję monitora) oraz niezbędne akcesoria montażowe dedykowane do zaoferowanego komputera, nie dopuszcza się zastosowania rozwiązań uniwersalnych i/lub regulowanych |  |
|  | Procesor | 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 8500 punktów (wynik średni na dzień nie wcześniejszy niż dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu) |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 16 GB. |  |
|  | Dyski | SSD o pojemności co najmniej 256 GB |  |
|  | Karta graficzna | wspierająca co najmniej DirectX 11, OpenGL 4 wspierająca obsługę co najmniej 2 monitorów, osiągająca w teście PassMark G3D Mark wynik nie gorszy niż 1800 punktów (wynik średni na dzień nie wcześniejszy niż dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu) |  |
|  | Karta sieciowa (zintegrowana) | Gigabit Ethernet Wbudowane złącze R-J45 |  |
|  | Zasilacz | O mocy max. 90W |  |
|  | System operacyjny | System operacyjny 64 bitowy, obsługa co najmniej 16GB pamięci RAM, W pełni wspierający DirectX 11, W pełni wspierający NTFS w zakresie zapisu i odczytu, obsługi plików skompresowanych, praw dostępu ACL. Zapewniający pełną integrację z domeną opartą na Windows Server 2019, którą posiada Zamawiający i zarządzanie poprzez Zasady Grup (GPO) Dla instytucji edukacyjnych |  |
|  | Urządzenia sterujące | Klawiatura US-International USB z czytnikiem SmartCard, Mysz na USB: min. 5 przycisków i rolka z przyciskiem; długość kabla min. 1,8m (bez przedłużek) |  |
|  | Wyposażenie | W komplecie wszystkie niezbędne do uruchomienia zestawu kable zasilające, kable sygnałowe, akcesoria montażowe |  |
|  | Listwa zasilająca | Ilość gniazd min. 5 Typ – polski/francuski Min. długość przewodu zasilającego wynosi 1,5m Wyłącznik 2-biegunowy, podświetlany Min. 1 bezpiecznik 10A |  |
|  | Monitor | Przekątna min. 23 cale Rozdzielczość min. 1920x1080 Jasność min. 250 cd/m2 Rodzaj podświetlenia matrycy: LED lub nowszy Złącza: cyfrowe wejście wideo+audio wraz z kablem bez przejściówek o dł. max 2m zakończony końcówką podłączaną do urządzenia za pomocą HDMI lub DP, audio mini jack, Pivot oraz przystosowany uchwyt do montażu zaoferowanego komputera do wspornika ekranu (niedopuszczalne są rozwiązania ingerujące w konstrukcję monitora) oraz niezbędne akcesoria montażowe dedykowane do zaoferowanego monitora, nie dopuszcza się zastosowania rozwiązań uniwersalnych i/lub regulowanych Zastosowana technologia IPS lub S-IPS Wbudowane głośniki HUB USB - Wbudowany aktywny HUB USB z dostępnymi minimum 4 portami USB 3.0 lub wyższy, kabel USB do połączenia z komputerem o długości minimum 1,5m |  |
|  | Licencje dodatkowe | licencja dostępowa User CAL w wersji Open License dla instytucji edukacyjnych dla infrastruktury Active Directory opartej na Windows Server 2019, którą posiada Zamawiający. Licencja na Gminę Lublin. |  |
|  | Rok produkcji | Nie wcześniej niż 2022 r. |  |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy |  |