SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGRODZENIE I ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI SZKOLNEJ

Obiekt: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42

Adres: LUBLIN  ul. RYCERSKA 9

Inwestor: GMINA LUBLIN

Plac Łokietka 1

Opracowanie: inż. Lech Machowski

upr. 548/Lb/77

sierpień 2007r.

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI

B.00.00.00 – Wymagania ogólne				5

B.02.00.00 - Roboty ziemne					13

B.03.00.00 – Zbrojenie betonu				17

B.04.00.00 - Beton						21

B.07.00.00 – Konstrukcje stalowe                                        28

B.15.00.00 - Roboty malarskie				35

B.17.00.00 – Zagospodarowanie terenu		           39

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

#### CZĘŚĆ B     ROBOTY  BUDOWLANE

## KLASYFIKACJA ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

## 45 00 00 00 –7

#### Spis treści

Strona

.        	   1.     WSTĘP     	 5

1.1.	Przedmiot STWiORB 	 5

1.2.	Zakres stosowania STWiORB 	 5

1.3.	Zakres robót objętych STWiORB 	 5

1. Wstęp

1.1 Przedmiot STWiORB

## Przedmiotem STWiORB są wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z:

## zagospodarowaniem działki szkolnej

- budową ogrodzenia

Wymagania ogólne podano w STWiORB B.00.00.00. i dotyczą wszystkich specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są dokumentem  kontraktowym obowiązującym przy realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmują:

B.00.00.00 – Wymagania ogólne			             5

B.02.00.00 - Roboty ziemne					13

B.03.00.00 – Zbrojenie betonu				17

B.04.00.00 - Beton						21

B.07.00.00 – Konstrukcje stalowe	                                    28

B.15.00.00 - Roboty malarskie				35

B.17.00.00 – Zagospodarowanie terenu		            39

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

## B.00.00.00.   WYMAGANIA OGÓLNE

## KLASYFIKACJA ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

#### 45 210 000-2

#### Roboty budowlane

#### Spis treści

Strona

1.  WSTĘP 	 6

1.1. Przedmiot STWiORB 	 6

1.2. Zakres stosowania STWiORB 	 6

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 	 6

1.4. Podstawowe określenia 	 6

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 	 7

2.  MATERIAŁY 	 8

3.  SPRZĘT 	 9

4.  TRANSPORT ...............................................................................................................9

5.  WYKONANIE ROBÓT ...............................................................................................9

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ...............................................................................10

7.  OBMIAR ROBÓT  .................................................................................................... 11

8.  ODBIÓR ROBÓT .......................................................................................................11

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI .......................................................................................12

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ...............................................................................12

## 1.Wstęp

## Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

## Przedmiotem STWiORB są wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z:

## ogrodzeniem działki szkolnej

- zagospodarowaniem terenu działki

Inwestor: Gmina Lublin ul. Plac Łokietka 1 20-080 LUBLIN tel/fax (081) 443-55-00

## 1.2. Zakres stosowania STWiORB

## Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są dokumentem kontraktowym obowiązującym przy realizacji robót wymienionych w p.1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych STWiORB

## Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmują roboty budowlane związane z wykonaniem ogrodzenia i zagospodarowania działki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie ul. Rycerska 9.

## 1.4. Określenia  podstawowe

## 1.4.1. Terminologia

## Jeżeli w Kontrakcie zostaną użyte wymienione poniżej określenia, to ich znaczenie     należy interpretować następująco:

## 1. Obiekt budowlany- stałe lub tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-użytkową, wyposażone w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji.

## 2. Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami, przekazane Wykonawcy, niezbędne do jednoznacznego określenia parametrów technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementów stanowiące integralną część Kontraktu.

## 3. Dziennik budowy - urzędowy dokument wydawany przez właściwy  organ administracji państwowej służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń

## i korespondencji między Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem.

## 4. Dzień - każdy z dni kalendarzowych, rozpoczynający i kończący się o północy.

## 5. Dzień roboczy - wszystkie dni, za wyjątkiem ustawowo wolnych od pracy.

## 6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania       robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

## 7. Księga obmiaru - dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń

## i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.

## 8. Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót.

## 9. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją   projektową i specyfikacjami.

## 10. Odbiór - ocena robót wykonanych przez Wykonawcę.

## 11. Odpowiednia /bliska/ zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami  przyjmowanymi dla danego rodzaju robót.

## 12. Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania budowlanego.

## 13. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod budowlą.

## 14. Pozwolenie na budowę - zezwolenie właściwych organów administracji państwowej

## na wykonanie robót.

## 16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji   projektowej.

## 17. Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe   wyliczenie przewidzianych do wykonania robót.

## 18. Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego

## i terminowego zakończenia realizacji.

## 19. Rysunki - graficzna część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,   charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

## 20. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB - zbiór     obowiązujących wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania robót, ich kontroli oraz zasady odbiorów  i podstawy płatności, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, stanowiąca integralną część Kontraktu.

## 21. Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do  konserwacji i obsługi, potrzebne do prawidłowego prowadzenia budowy.

## 22. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, której ofertę na wykonanie zadania   budowlanego lub robót na warunkach określonych w Kontrakcie Inwestor przyjął, albo legalni następcy prawni tej osoby.

## 23. Zadanie budowlane - częściowe przedsięwzięcie budowlane, stanowiące odrębną  całość budowlaną, konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia funkcji techniczno-użytkowych.

## 1.4.2. Przyjęte oznaczenia i skróty

## PN-75/B-06520 - Polska Norma z 1975 roku/numer

## BN-80/8836-02 - Branżowa norma z 1988 roku/numer

## KB1            - Katalog Budownictwa

## ITB             - Instytut Techniki Budowlanej

## STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

## PZH           - Państwowy Zakład Higieny

## PZJ             - Program Zapewnienia Jakości

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

## 1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji

## 1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy teren budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji.

## 1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy:

## - pozwolenie na budowę

## - dziennik budowy

## oraz w dwóch egzemplarzach:

## - dokumentację projektową

## - plan uzbrojenia terenu objętego realizacją zadania

## - dokumentację geodezyjną zawierającą punkty i poziomy odniesienia nie zbędne do

## wytyczenia budowli i wszystkich jej elementów

## 1.5.2. Obowiązki Wykonawcy

## 1.5.2.1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej     elementów w planie i poziomie na wszystkich etapach robót, oraz chronić je przed uszkodzeniem.

## 1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi:

## - kompleksowy program realizacji robót

## - program zapewnienia jakości /PZJ/.

## Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie terenu budowy w zadawalającym stanie i porządku od momentu przejęcia do czasu odbioru końcowego.

## W miarę postępu robót teren budowy i jego otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.

## 1.5.2.4. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo robót.

## Przed przystąpieniem do robót Wykonawca:

## umieszcza tablice informacyjne zawierające podstawowe informacje o budowie;

## zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.

## przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenu

## w okresie trwania budowy.

## zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymczasowe ogrodzenie

## i zapewni dozorców.

## -    wyposaża plac budowy w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy.

## 1.5.2.5. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza   jego obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed:

## zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami

## -   zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami

## -   przekroczeniem dopuszczalnego hałasu

## -   możliwości powstania pożaru

## -   niszczeniem drzewostanu

## 1.5.2.6. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu   zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

## 1.5.2.7. Wykonawca zapewnia Inwestorowi odpowiednio wyposażone pomieszczenie socjalne.

## 1.5.2.8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę na wykonanymi robotami, przygotowanymi materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przejęcia placu budowy do odbioru końcowego robót.

## 1.5.2.9. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.

## 1.5.2.10. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inwestora i państwowe władze konserwatorskie oraz przerwać roboty do czasu dalszych decyzji.

## 1.5.2.11.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne

## i niedopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych.

## 2. Materiały

## Wszystkie materiały użyte do wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami określonymi w STWiORB i opracowanym przez Wykonawcę programem zapewnienia jakości  /PZJ/, zaakceptowanym przez Inwestora.

## 2.1. Materiały muszą pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inwestora.

## Jeśli materiały są różnej jakości z danego źródła należy zmienić źródło zaopatrzenia.

## 2.2. Inwestor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest stwierdzający ich zgodność z STWiORB przed wykonaniem badań jakości.

## Materiały oparte o atesty mogą być badane w dowolnym czasie.

## Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości z wymaganiami STWiORB to takie materiały zostaną odrzucone.

## 2.3. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich jakość i przydatność do robót.

## 2.3.1. Materiały winny być składowane oddzielnie według asortymentów i źródeł dostaw

## z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z możliwością pobrania reprezentatywnych próbek.

## 2.3.2. Materiały, których jakość została zakwestionowana lub co do których zachodzi wątpliwość pod względem jakości powinny być składowane oddzielnie. Ich dostawy należy przerwać.

## 3. Sprzęt

## Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej i STWiORB.

## Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora.

## W PZJ szczególną uwagę należy zwrócić na dobór sprzętu do:

## - wytwarzania betonów

## - zagęszczania i wyrównywania powierzchni betonów

## 4. Transport

## Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora.

## W PZJ szczególną uwagę należy zwrócić na dobór środków do:

4.1. Transportu mieszanki betonowej.

## W czasie transportu nie wolno dopuścić do rozdzielenia się składników mieszanki   betonowej. Stosować należy mieszalniki samochodowe zwane "gruszkami". Czas przewozu ograniczyć do  minimum.

## 4. 2. Do przewozu lepików, środków chemicznych, paliw , cementu luzem.

## Środki transportu powinny posiadać wyposażenie specjalne w zależności od rodzaju   ładunku.

## 4.3.  Ograniczenia obciążenia osi pojazdów

## Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jeżeli Wykonawca uzyska zezwolenie władz na użycie pojazdów o ponadnormatywnym obciążeniu i takich pojazdów użyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni drogi i koszty naprawy, jeśli taka szkoda powstanie.

## 5. Wykonanie robót.

## Wszystkie roboty objęte Kontraktem  powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w rachunku ilościowym i z poleceniami Inwestora.

## Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów  i rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego. Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów oraz protokołu odbioru.

## 5.1. Dokumenty budowy

## W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy:

## - dziennika budowy

## - księgi obmiarów

## - dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych

## - atestów jakościowych wbudowanych elementów

## - dokumentów pomiarów cech geometrycznych

## - protokołów odbioru robót

## Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i akceptowane Inwestora.

## 5.1.1. Dziennik budowy jest to opatrzony pieczęcią właściwego organu administracji państwowej zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania.

## Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje.

## Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również:

## - przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego

## - osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywanych robót budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków Kierownika budowy.

## 5.1.2. Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z STWiORB oraz rachunkiem ilościowym.

## Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do rozliczeń.

## Księgę obmiaru robót prowadzi Kierownik budowy.

## 6. Kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót

## Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami STWiORB odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

## 6.1.1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi programu zapewnienia jakości /PZJ/, w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z projektem, STWiORB i poleceniami Inwestora.

## W szczególności program zapewnienia jakości powinien zawierać:

## -  opis organizacji wykonania robót w tym: terminy, sposób prowadzenia robót,       organizację ruchu na budowie, zasady bezpieczeństwa robót.

## -   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów          technicznych oraz opisem wyposażenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe.

## -    wykaz środków transportu

## - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

## -   wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego.

## -   opis procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzania

## i   cechowania sprzętu oraz prowadzenia robót.

## -    opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

## Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakości materiałów między innymi należy:

## wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materiałów odpowiedniej jakości.

## przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót.

## określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw aby mogła byc zapewniona

## rytmiczność robót.

## -   prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów.

## Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości materiałów, sprzętu i transportu podano w punktach 2; 3; i 4.

## 6.2. Koszty badań kontrolnych jakości ponosi Wykonawca robót.

## 6.3. Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inwestora za    niewiarogodne, to może on zażądać powtórzenia badań.

## Jeżeli wyniki badań zakwestionowanych przez Inwestora się potwierdzą i spełnią wymagania STWiORB, to koszty tych badań ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

## 7. Obmiar robót

## Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót

## i wbudowanych materiałów. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone przez Inwestora.

## Roboty podane są w jednostkach według STWiORB.

## Roboty pomiarowe do obmiaru powinny być wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały.

## 7.1. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

## 7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

## 7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami   w księdze obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika.

## 7.4. Obmiar robót ziemnych powinien być wykonany metodą pomiaru przekrojów poprzecznych.

## -  m3 wykopu oznacza objętość gruntu mierzona w stanie rodzimym.

## - m3 nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu.

## 7.5. Obmiary innych robót przeprowadza się zgodnie z p.7 STWiORB.

## 8. Odbiór robót

## Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę.

## 8.1. Podział odbiorów

## 8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

## Jest to końcowa ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

## 8.1.2. Odbiór częściowy

## Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony, odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie.

## 8.1.3. Odbiór końcowy

## Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania budowlanego.

## 8.1.4. Odbiór ostateczny /pogwarancyjny/.

## Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

## 8.2. Dokumenty do odbioru robót

## 8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty:

## - dokumentację projektową i STWiORB

## - dziennik budowy i księgę obmiaru

## - receptury i ustalenia technologiczne

## -  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych

## - atesty jakościowe wbudowanych elementów i materiałów

## - opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i

## pomiarów załączonych do dokumentów odbioru

## - sprawozdanie techniczne

## - dokumentacje powykonawczą

## - operat geodezyjny

## 8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:

## - zakres i lokalizację wykonanych robót

## - wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji

## - uwagi dotyczące warunków realizacji robót

## - datę rozpoczęcia i zakończenia robót

## 8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót

## 8.3.1. Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją    projektową i STWiORB są badania i pomiary wykonane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania odbioru.

## 8.3.2. Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez Laboratorium, obsługę geodezyjną, oraz dokonywane przez komisję odbioru.

## 8.4. Zgłoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi kompletny operat.

## 8.5. Inwestor po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności operatu kalkulacyjnego potwierdza Wykonawcy jego przyjęcie.

## 8.6. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora.

## Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badań i pomiarów wymienionych w p.8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB.

## 8.7. Jeżeli komisja stwierdza, ze jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.

## 8.8. Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWiORB, to wyłącza te roboty z odbioru.

## 9. Podstawa płatności

## Rozliczenie robót następuje na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej. Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Jednostka autorska

Inż. Lech Machowski 20-541 Lublin ul. Tatarakowa 2/16

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

#### B.02.01.00 Wykopy

B.02.02.00 Zasypki

## KLASYFIKACJA ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

45110000-1

Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

# Spis treści

Strona

1.  WSTĘP ....................................................................................................................   14

1.1. Przedmiot STWiORB ..............................................................................................14

1.2. Zakres stosowania STWiORB  ............................................................................... 14

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  ..........................................................................14

1.4. Określenia podstawowe ...........................................................................................14

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót .........................................................................14

2.  MATERIAŁY ............................................................................................................14

3.  SPRZĘT .....................................................................................................................14

4.  TRANSPORT ............................................................................................................14

5.  WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................14

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..............................................................................15

7.  OBMIAR ROBÓT .....................................................................................................15

8. ODBIÓR ROBÓT  ............................................................................................  ........15.

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI .......................................................................................15

10.  UWAGI SZCZEGÓŁOWE .....................................................................................16

11.  PRZEPISY ZWIĄZANE .........................................................................................16

1. 	Wstęp

1.1. 	Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych.

1.2. 	Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. 	Zakres robót objętych STWiORB

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:

B.02.01.00. 	Wykopy

B.02.02.00. 	Zasypki

B.02.02.01. 	Zasypanie wykopów gruntem złożonym na odkład.

1.4. 	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB B.00.00.00. Wymagania ogólne.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inwestora.

2. 	Materiały

2.1. 	Do wykonania robót wg. B.02.01.00 materiały nie występują.

  - Do zasypywania wykopów wg. B.02.02.00

może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.

3. 	Sprzęt

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie(w odległości powyżej 2m od ścian istniejących).

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. 	Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. 	Wykonanie robót

5.1. 	Wykopy wg. B.02.01.00

5.1.1. 	Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu Wykonawca sprawdza zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych..

5.1.2. 	Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.3. 	Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

(1) 	Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) 	Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.

- W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inwestorem celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2. 	Zasypki wg. B.02.03.00

5.2.1. 	Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inwestora co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. 	Warunki wykonania zasypki

(1) 	Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.

(2) 	Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci.

(3) 	Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

0.25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych

(4) 	Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Is=0.95 wg. próby normalnej Proctora.

(5) 	Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. 	Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.2.

(1) 	Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p.11.

6.1. 	Wykopy wg. B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny

obejmować:

- zgodność wykonania robót z dokumentacją

- prawidłowość wytyczenie robót w terenie

- rodzaj i stan gruntu w podłożu

- wymiary wykopów

- zabezpieczenie wykopów

6.2. 	Zasypki wg. B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiały do zasypki

- grubość i równomierność warstw zasypki

- sposób i jakość zagęszczenia

7. 	Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:

B.02.01.00 - wykopy - [m3]

B.02.02.00 - zasypki - [m3]

8. 	Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte B.02.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających według zasad ujętych w STWiORB B.00.00.00.

9. 	Podstawa płatności

B.02.01.00 -Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- 	wyznaczenie zarysu wykopu,

-	odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład.

B.02.02.00 - Zasypki - Płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiałów

- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.

10. 	Uwagi szczegółowe

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypek określi Zamawiający po wykonaniu wykopów.

11. 	Przepisy związane

PN-68/B-06050 - 	Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-86/B-02480 -  	Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

BN-77/8931-12 - 	Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

BN-83/8836-02 - 	Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU.

# Spis treści

Strona

1.  WSTĘP 	18

1.1. Przedmiot STWiORB 	18

1.2. Zakres stosowania STWiORB 	18

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 	18

1.4. Podstawowe określenia 	18

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 	18

2.  MATERIAŁY 	18

3.  SPRZĘT 	19

4.  TRANSPORT 	19

5.  WYKONANIE ROBÓT 	19

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 	20

7.  OBMIAR ROBÓT 	20

8.  ODBIÓR ROBÓT 	20

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 	20

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 	20

1. 	Wstęp.

1.1. 	Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu a także wykonania innych elementów stalowych.

1.2. 	Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. 	Zakres robót objętych STWiORB.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu i elementów stalowych

W zakres tych robót wchodzą:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali    A-0 i A-I.

1.4. 	Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w G.00 “Wymagania ogólne”.

1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w STWiORB G.00 "Wymagania ogólne".

2.	Materiały.

2.1. 	Stal zbrojeniowa.

(1) 	Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6

(2) 	Własności mechaniczne i technologiczne stali.

* 	Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.

| Gatunek stali | Średnica pręta | Granica plastyczna | Wytrzymałość na rozciąganie | Wydłużenie trzpienia | Zginanie a-średnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | MPa | MPa | % | d-próbki |
| St0S-b | 5.5-40 | 220 | 310-550 | 22 | d=2a(180) |

- W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.

(3) 	Wady powierzchniowe.

* 	Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.

* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.

* 	Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:

- 	jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,

- 	jeśli nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm.

(4) 	Odbiór stali na budowie.

* 	Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:

- znak wytwórcy,

- średnicę nominalną,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obróbki cieplnej.

* 	Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.

* 	Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:

- 	na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń,

- 	odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,

- 	pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.

* 	Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

(5) 	Badanie stali na budowie.

* 	Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy:

- 	nie ma zaświadczenia jakości (atestu)

- 	nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych

- 	stal pęka przy gięciu

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier

3. 	Sprzęt.

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. 	Transport.

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. 	Wykonanie robót.

5.1. 	Wykonywanie zbrojenia.

a) 	Czystość powierzchni zbrojenia.

* 	Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji   należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,

* 	Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

* 	Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

b) 	Przygotowanie zbrojenia.

* 	Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.

* 	Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264.

* 	Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy      PN-84/B-03264.

* 	Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.

c) 	Montaż zbrojenia.

* 	Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.

* 	Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.

* 	Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.

* 	Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego.

* 	Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

6. 	Kontrola jakości.

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. 	Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia t.j. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.

8.	 Odbiór robót.

8.1. 	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - wg  STWIORB-G.00 “wymagania ogólne”

8.2.	Odbiór końcowy - wg STWIORB G.00.

8.3. 	Odbiór zbrojenia.

* 	Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

*  	Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

9. 	Podstawa płatności.

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, i usunięcie ich poza teren robót.

10. 	Przepisy związane.

PN-89/H-84023/06 	Stal do zbrojenia betonu.

PN-84/B-03264   	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.04.00.00 BETON

B.04.01.00 BETONY KONSTRUKCYJNE

Spis treści

Strona

1.  WSTĘP  	22

1.1. Przedmiot STWiORB 	22

1.2. Zakres stosowania STWiORB 	22

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 	22

1.4. Podstawowe określenia 	22

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 	22

2.  MATERIAŁY 	22

3.  SPRZĘT 	24

4.  TRANSPORT 	24

5.  WYKONANIE ROBÓT 	24

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 	26

7.  OBMIAR ROBÓT 	26

8.  ODBIÓR ROBÓT 	26

9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 	26

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 	27

1. 	Wstęp.

1.1. 	Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich.

1.2. 	Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. 	Zakres robót objętych STWiORB.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

1.4. 	Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w STWiORB B.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w STWiORB B.00.00.00. "Wymagania ogólne".

2. 	Materiały.

2.1. 	Składniki mieszanki betonowej.

(1)	Cement

a) 	Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatków mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o następujących markach:

marki "25" - do betonu klasy B7,5- B20

b) 	Wymagania dotyczące składu cementu

Wg ustaleń normy PN-88/B-3000 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- 	Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%

- 	Zawartość alkaliów do 0.6%

- 	Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9%

- 	Zawartość C4AF+2C3A  (zalecane) <20%

c)	Opakowanie

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

* oznaczenie

* nazwa wytwórni i miejscowości

* masa worka z cementem

* data wysyłki

* termin trwałości cementu

d) 	Świadectwo jakości cementu

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-86/B-04320

e) 	Akceptowanie poszczególnych partii cementu

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inwestora.

f) 	Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.

* 	Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000.

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni można wykonać tylko badania podstawowe.

*  Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej

zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:

-      oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300

-      oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść

- palcach i nie rozpadających się w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może  być użyty do betonu.

g) 	Magazynowanie i okres składowania

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

* 	dla cementu pakowanego (workowanego):

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)

* 	dla cementu luzem:

- 	magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie może być użyty do betonu po okresie :

* 	10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych ,

* 	po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.

* 	Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

h) 	Normy i dokumenty związane.

PN-88/B-04300-	Cement. Metody badań.

PN-88/B-3000 -	Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 -	Cement portlandzki z dodatkami..

(2) 	Kruszywo.

a) 	Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

- 	1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 	3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- kształtu ziaren wg PN 78/B-06714/16

- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.

2.2. 	Wymagania do betonu konstrukcyjnego.

Wymagania ogólne wg PN-88/B-06250.

3. 	Sprzęt.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach.

4. 	Transport.

4.1. 	Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.

(1) 	Środki do transportu betonu

* 	Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw gruszkami)

* 	Ilość "gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) 	Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15C(

70 minut przy temperaturze otoczenia +20C(

30 minut przy temperaturze otoczenia +30C(

5. 	Wykonanie robót

5.1 	Zalecenia ogólne.

* 	Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm

PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251

* 	Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Zamawiajacego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. 	Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) 	Dozowanie składników:

* 	Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji

* 	Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

2) 	Mieszanie składników

* 	Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).

* 	Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.

(3) 	Podawanie i układanie mieszanki betonowej

* 	do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie.

* 	Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

* 	Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż   0.75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny  zsypowej (do wysokości  3.0 m).

* 	Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając ręcznie,

(5) 	Zagęszczanie betonu.

Zagęszczanie betonu ręczne.

(6)      Przerwy w betonowaniu.

Nie przewiduje się przerw w betonowaniu.

(7) 	Wymagania przy pracy w nocy.

Nie przewiduje się pracy nocnej.

(8) 	Pobranie próbek i badanie.

* 	Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inwestorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

*	 badania powinny obejmować:

- 	badanie składników betonu

- 	badanie mieszanki betonowej

- 	badanie betonu.

5.3. 	Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

(1) 	Temperatura otoczenia

* 	Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5(C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.

* 	W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5(C , jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20(C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego  elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

(2) 	Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* 	Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa.

* 	Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

* 	Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4 	Pielęgnacja betonu

(1) 	Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.

* 	Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

* 	Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 12godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

* 	Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-75/C-04630.

* 	W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) 	Okres pielęgnacji

* 	Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.

* 	Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251).

5.5 	Wykańczanie powierzchni betonu

(1) 	Równość powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

* 	wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,

* 	pęknięcia są niedopuszczalne,

* 	rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* 	pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm , a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,

*   równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje

powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 t.j. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm,

(2) 	Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy:

* 	wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,

* 	raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną  powierzchnię bez dołków i porów.

- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

6. 	Kontrola jakości.

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. 	Obmiar robót.

Jednostkami obmiaru są:

B.04.01.00   - 1 m3 wykonanej konstrukcji.

8. 	Odbiór robót.

Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w STWiORB-B.00.00.00 oraz zasad podanych powyżej.

9. 	Podstawa płatności.

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- 	dostarczenie niezbędnych czynników produkcji

-  	oczyszczenie podłoża

- 	wykonanie deskowania z rusztowaniem

- 	ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni

- 	pielęgnację betonu

- 	rozbiórką deskowania i rusztowań

- 	oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice  obiektu.

10. 	Przepisy związane.

PN-88/B-06250 	Beton zwykły.

PN-88/B-04300 	Cement. Metody badań.

PN-88/B-03000 	Cement portlandzki.

PN-88/B-03001 	Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-32250 	Woda do betonu i zapraw.

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

B.07.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

### Spis treści

Strona

1.  WSTĘP 	29

1.1. Przedmiot STWiORB 	29

1.2. Zakres stosowania STWiORB 	29

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 	29

1.4. Określenia podstawowe 	29

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 	29

2.  MATERIAŁY 	29

3.  SPRZĘT 	32

4.  TRANSPORT 	32

5.  WYKONANIE ROBÓT 	32

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 	34

7.  OBMIAR ROBÓT 	34

8.  ODBIÓR ROBÓT 	34

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 	34

1. 	Wstęp

1.1. 	Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

  - Zakres stosowania STWiORB

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. 	Zakres robót wymienionych w STWiORB

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym.

1.4. 	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.

2. 	Materiały

2.1. 	Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje się:

2.1.1	Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 125:2002

(1) 	Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane są o długościach:

do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 - 3-13 m powyżej 140 mm

- 3 do 15 m

z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m;

do 100 mm dla długości większej.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(2) 	Kątowniki równoramienne  wg PN-EN 156-1:2000 i PN-EN 156-2:1998

Kątowniki dostarczane są o długościach:

do 45 mm - 3 do 12 m; powyżej 45 - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4.0 m; do 100 mm dla długości większej.

Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m.

(3) 	Blachy

a) 	Blachy uniwersalne wg. PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm.

szerokościach 160-700 mm i długościach:

dla grubości do 6 mm -  6.0 m

dla grubości 8-25 mm - do 14.0 m z odchyłką

do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg. ww. normy

b) 	Bednarka wg. PN-76/H-92325

Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach  20-200 mm w kręgach o masie:

- przy szerokości do 30 mm - do 60 kg

- przy szerokości 30 do 50 mm - do 100 kg

- przy szerokości 50 do 100 mm - do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg. ww normy.

c) 	Pręty okrągłe wg. PN-75/H-93200/00

Pręty dostarcza się o długościach :

- przy średnicy do 25 mm - 3-10 m.

Tolerancje wymiarowe wg. ww normy.

2.1.2. 	Kształtowniki zimnogięte.

Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i okrągłe).

Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania.

2.1.3 	Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 125:2002.

* 	Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.

* 	Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.

* 	Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:

- 	mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek

- 	nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm.

0.7 mm dla walcówki o grubości większej.

2.1.4.	Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:

- znak wytwórcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obróbki cieplnej

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. 	Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.

Cechowanie elementów farbą na elemencie.

2.2. 	Łączniki

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.

2.2.1. 	Materiały do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg. PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mieć:

- 	zaświadczenie jakości

- 	spełniać wymagania norm przedmiotowych

- 	opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami producenta.

2.2.2 	Śruby

Do konstrukcji stalowych stosuje się:

(1)	śruby z łbem sześciokątnym wg. PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy:

dla średnic 8-16 mm       - 4.8-II

"       "    powyżej 16 mm  - 5.6-II

* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

* własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

(2)	nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002

* własności mechaniczne wg. PN-82/M-82054/09 i PN-EN 20898-2:1998

(3)	podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.

2.2.3 	Powłoki malarskie

Materiały na powłoki malarskie wg. B.15.00 niniejszych STWiORB.

2.3. 	Składowanie materiałów i konstrukcji

(1) 	Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być  w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.

(2) 	Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3) 	Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. 	Badania na budowie

2.4.1. 	Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera.

2.4.2. 	Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,

- zgodności z projektem,

- zgodności z atestem wytwórni

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3. 	Sprzęt

3.1. 	Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.

3.2. 	Sprzęt do robót spawalniczych

*	Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną.

* 	Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.

* 	Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.

* 	Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:

- 	spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych

- 	sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- 	stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją;

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

3.3. 	Sprzęt do połączeń na śruby

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.

4. 	Transport

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg. punktu 2.3.

5. 	Wykonanie robót

5.1.	 Cięcie

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu.

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

5.2. 	Prostowanie i gięcie

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.

5.3. 	Składanie zespołów

5.3.1. 	Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne.

5.3.2. 	Połączenia spawane

(1) 	Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1.5 mm.

(2) 	Wykonanie spoin

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:

o 5% - dla spoin czołowych

o 10% - dla pozostałych

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) 	Wymagania dodatkowe takie jak:

- obróbka spoin

- przetopienie grani

- wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy.

(4) 	Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.2.2. 	Połączenia na śruby

- 	długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.

- 	nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni.

- 	powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru.

- 	śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

5.4. 	Montaż konstrukcji

5.4.1. 	Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej dokładności, wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.

Połączenia wykonywać wg. punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg. ST B.15.00

5.4.2. 	Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:

- sprawdzić stan fundamentów

-    porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi

5.4.3. 	Montaż

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania.

6. 	Kontrola jakości robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z         projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. 	Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

Dla pozycji B.07.00 - masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. 	Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte B.07.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. 	Przepisy związane

PN-B-6200	Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-EN 125:2002 	Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 	Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.

PN-75/M-69703	Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

PN-B-03207:2002	Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie.

PN-90/B-03200   Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych

Spis treści

Strona

1.  WSTĘP 	36

1.1. Przedmiot STWiORB 	36

1.2. Zakres stosowania STWiORB 	36

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 	36

1.4. Podstawowe określenia 	36

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 	36

2.   MATERIAŁY 	36

3.   SPRZĘT 	36

4.   TRANSPORT 	36

5.   WYKONANIE ROBÓT 	36

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 	36

7.   OBMIAR ROBÓT 	37

8.   ODBIÓR ROBÓT 	37

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 	38

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 	38

1. 	Wstęp.

1.1. 	Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.

1.2. 	Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. 	Zakres robót objętych STWiORB.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych

1.4. 	Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w STWiORB B.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w STWiORB B.00.00.00. "Wymagania ogólne".

2. 	Materiały.

2.1. 	Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:

- 	terpentynę i benzynę -do farb i emalii olejnych,

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. 	Farby budowlane gotowe.

2.5.1. 	Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. 	Farby olejne i ftalowe

3. 	Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. 	Transport.

Farby pakowane wg  punktu 2.5. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252

i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. 	Wykonanie robót.

Przy malowaniu temperatura nie powinna być niższa niż +5(C.

5.1. 	Przygotowanie podłoży

5.1.1. 	Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej..

5.3. 	Wykonywania powłok malarskich

5.3.1. 	Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą     zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

6. 	Kontrola jakości.

6.1. 	Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

- sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.

6.2.	Roboty malarskie.

6.2.1. 	Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2. 	Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5(C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. 	Badania powinny obejmować:

- 	sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

- 	sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem

- 	dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. 	Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. 	Odbiór robót.

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych w STWiORB B.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8.1. 	Odbiór podłoża

8.1.1. 	Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. 	Odbiór robót malarskich

    - Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

8.2.2. 	Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3. 	Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. 	Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. 	Podstawa płatności.

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez  Inwestora i sprawdzonych w naturze.

10. 	Przepisy związane.

PN-62/C-81502. 	Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-70/H-97053. 	Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne.

BN-76/6113-32. 	Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

BN-79/6113-44. 	Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-67/6113-67. 	Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN71/H-97053. 	Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.17.00.00.   ZAGOSPODAROWANIE TERENU

# Spis treści

Strona

1.  WSTĘP 	40

1.1. Przedmiot STWiORB 	40

1.2. Zakres stosowania STWiORB 	40

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 	40

1.4. Podstawowe określenia 	40

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 	40

2.  MATERIAŁY 	40

3.  SPRZĘT 	40

4.  TRANSPORT 	40

5.  WYKONANIE ROBÓT 	40

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 	40

7.  OBMIAR ROBÓT 	41

8.  ODBIÓR ROBÓT 	41

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 	41

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 	41

1. 	Wstęp.

1.1. 	Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą.

1.2. 	Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. 	Zakres robót objętych STWiORB.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zagospodarowania terenu i małej architektury.

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B.17.01.01. Chodniki.

1.4. 	Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w STWiORB G.00.

1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.

2. 	Materiały.

2.1. 	Prefabrykaty.

* 	kostka betonowa 20x10x6 cm

2.2. 	Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie z kostki brukowej

wg STWiORB B.02.

3. 	Sprzęt.

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. 	Transport.

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. 	Wykonanie robót.

5.1 	Roboty przygotowawcze.

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu budowlanych.

5.2. 	Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą.

5.2.1. Chodniki.

Bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni wykonać 15 cm podsypkę z piasku gruboziarnistego z rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do Is=0.95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz wyrównaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu. Nawierzchnię wykonać z kostki brukowej betonowej o dowolnych wymiarach i kształcie. Kostkę  układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

6. 	Kontrola jakości.

6.1. 	Roboty ziemne wg STWiORB B.02.00.00.

6.2. 	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podłoża

- materiał użyty na podkład

- grubość i równomierność warstw podkładu

- sposób i jakość zagęszczenia

- jakość dostarczonych prefabrykatów

- prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem.

7. 	Obmiar robót.

Jednostkami obmiaru są:

B.17.01.01.Chodniki - m2 wykonanej nawierzchni.

8. 	Odbiór robót.

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu wg zasad podanych w STWiORB-G.00.

9. 	Podstawa płatności.

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

10. 	Przepisy związane.

PN-68/B-06050 -	Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

BN-77/8931-12 - 	Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

PN-75/C-04630. 	Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

PN-79/B-06711. 	Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

inż. Lech Machowski

upr. 548/Lb/77