Załącznik nr 1 do wzoru umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

# Wstęp

## Przedmiot zamówienia
  1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa sprzętu informatycznego wraz
     z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 58.

Lp.	Przedmiot dostawy
1	Serwer wirtualizacyjny
2	Projektor Multimedialny
3	Oprogramowanie do obsługi kontrolerów domeny AD

## Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby dostawa sprzętu, o którym mowa w punkcie A nastąpiła w ciągu 21 dni do dnia zawarcia umowy.

# Wymagania ogólne

Numer wymagania	Opis wymagania
1	O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy SOPZ zawierające parametry techniczne należy odczytywać jako parametry minimalne.
2	Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż w styczniu 2019 r.
3	Dostarczany sprzęt musi mieć okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację, możliwość uruchomienia oraz użytkowanie w typowym środowisku (szafa rack), np. przewody zasilające, zasilacze, uchwyty.
4	Sprzęt musi być wyposażony we wszystkie niezbędne do jego działania i zapewnienia wymaganych funkcjonalności Sprzętu standardowe rozwiązania softwarowe wraz z prawem do bezterminowego korzystania przez Zamawiającego z tych rozwiązań w takiej funkcji jednakże w każdym przypadku nie krócej niż przez czas w jakim będzie technicznie możliwe używanie Sprzętu.
5	Dokumenty gwarancyjne wystawiane lub przekazywane przez Wykonawcę powinny być zgodne z SIWZ oraz z zapisami zawartymi we Wzorze umowy.
6	Oprogramowanie i wszystkie licencje pochodzić będą z legalnego, tj. akceptowanego przez producenta Oprogramowania, kanału dystrybucji oraz zostanie udostępnione Zamawiającego do korzystania na warunkach stosowanych lub akceptowanych przez takiego producenta.

# Wymagania szczegółowe zamawiającego

1. Serwer Wirtualizacyjny liczba sztuk:1
Lp.	Nazwa parametru	Minimalne wartości wymagane przez Zamawiającego
	Płyta główna	Jednoprocesorowa oparta na chipsecie kompatybilnym z dostarczonym procesorem
	Liczba procesorów	1
	Procesor	Procesor do zastosowań serwerowych klasy x86-64. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 38700 punktów (Average CPU Mark) (np. AMD EPYC™ 7302P), wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się w tabeli wydajności procesorów, dostępnej na stronie http://www.cpubenchmark.net.
	Pamięć RAM	Min. 128GB, pracująca z maksymalną częstotliwością obsługiwaną przez zaproponowany procesor, typu RDIMM lub LRDIMM, typu ECC (error-correcting code memory).
	Ilość zatok	Min 8 szt. możliwość montażu dysków SAS/SATA/SSD 2.5”
	Dyski HDD	2 szt. SAS - 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps Hard Drive
	Dyski SSD	2 szt. SSD - 480GB SATA 2,5 Hot Plug 6Gbps
	Kontroler RAID	Wbudowany sprzętowy kontroler RAID wspierający co najmniej tryby RAID 0/1/5/10/6 z nie mniej jak 2GB pamięcią FLASH
	Interfejs GbE	Min. 4 sztuki interfejsów Gigabit Ethernet (RJ-45).
	Interfejs USB	Min. 2 porty USB na przednim lub tylnym panelu
	Grafika	Zintegrowana karta graficzna, rozdzielczość min. 1280x1024, wyjście Video na przednim lub tylnym panelu(VGA lub HDMI lub DP).
	Karta zarządzająca serwerem	Zamawiający posiada infrastrukturę serwerów z kartami zarządzania iLO Remote Server Management. / Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) wyposażoną w dedykowaną lub współdzieloną kartę sieciową 1 Gb pozwalającą na:włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Karta musi także umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO, USB i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe dedykowanym/PCI,wyposażone w niezbędne oprogramowanie standardowe zapewniające Zamawiającemu możliwość wyżej opisanego zarządzania.
	Zasilanie	Dwa redundantne zasilacze hot-plug AC/DC 230V 60/50Hz, każdy o mocy dostosowanej do oferowanego urządzenia. Dostarczone kable połączeniowe.
	Obudowa	Obudowa umożliwiająca montaż w standardowej szafie typu RACK19”. Wysokość serwera 1U.W zestawie szyny ruchome umożliwiające zamontowanie serwera w szafie
	Klawiatura USB	Klawiatura typu QWERTY w tzw. układzie amerykańskim (klawisz ze znakiem dolara, a nie funta angielskiego). Klawisz spacji od prawej strony kończący się na wysokości klawisza „M”, nie dłuższy.
	Mysz USB	Mysz optyczna podłączana poprzez port USB, dwuklawiszowa, z rolką.
	Napęd optyczny	DVD-RW USB
	Wirtualizacja	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji (możliwość wirtualizacji systemów 64bit w ramach dostarczanego systemu operacyjnego) realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji). a. Intel VT-x (ang. Intel Virtualization Technology) lub AMD-V (ang. Secure Virtual Machine) lub równoważnej. b. I/O MMU virtualization takiej jak AMD-Vi lub Intel VT-d lub równoważnej.c. Rapid Virtualization Indexing (RVI) lub Second Level Address Translation (SLAT) lub równoważnej.
	Wsparcie techniczne	Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w serwerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta, modelu serwera lub numeru seryjnego serwera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej.
	Wsparcie dla systemów wirtualizacyjnych	Pełne wsparcie dla zamawianego przez Zamawiającego Oprogramowania wirtualizacyjnego.

2. Projektor multimedialny - liczba sztuk: 1
Lp.	Nazwa parametru	Wartość
1	Bezlampowy typ projektora	Tak
2	Technologia LASER/LED lub inna bezlampowa	Tak
3	Rozdzielczość min.	WXGA 1280x800
4	Kontrast	Min. 2000:1
5	Jasność [ANSI lm]	Min. 2000
6	Żywotność źródła światła [h]	Min. 20 000
7	Waga netto urządzenia [kg]	Max. 5
8	Minimalna odległość urządzenia od ekranu [m]	1
9	Menu (na wyświetlanym zewnętrznym ekranie) i instrukcja obsługi w języku polskim, jeżeli nie występuję polski, opcjonalnie angielski.	Tak
10	Urządzenie nie wymaga dodatkowych akcesoriów do pracy	Tak
11	Wejście video VGA D-Sub 15 lub adapter VGA/HDMI [szt.]	Min. 1
12	Korekcja obrazu	Auto-Keystone
13	Wejście video HDMI [szt.]	Min. 1
14	Pilot	W zestawie
15	Typ ramienia montażowego	Sufit
16	Ramię pasujące do zaproponowanego projektora	Tak
17	Ilość punktów montażu ramienia do projektora	Min. 3
18	Regulacja pochylenia mo na boki	Min. -/+ 10°
19	Regulacja kąta nachylenia	Min. -/+ 20°
20	Udźwig [kg]	Min. 7
21	Kabel AV	HDMI-HDMI
22	Kabel pasujący do zaproponowanego projektora	Tak
23	Długość kabla AV [m]	10
24	Kabel zasilający	Pasujący do projektora
25	Długość kabla [m]	10
26	Wytrzymałość kabla	Min. 2,5A
27	Warunki gwarancji	60 miesięcy

3. Oprogramowanie do obsługi kontrolerów domeny AD - liczba sztuk: 1
Oprogramowanie Windows Serwer w wersji standard 2019 na 16 rdzeni dla jednostek Edukacyjnych. Oznaczenie producenta: (Produkt (9EM-00631) WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL Acdmc CoreLic) lub równoważny.
Parametry równoważności:
- możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
- możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;
- wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsoli do zarządzania ustawieniami zapory i regułami ip v4 i v6;
- możliwość uruchomienia kontrolera domeny będącego w pełni zgodnym z domeną AD pracującą w oparciu o minimum system Windows Server 2008 R2 (poziom funkcjonalności AD DS Windows Server 2008 R2);
- możliwość uruchomienia kontrolera domeny tylko do odczytu
- możliwość uruchomienia serwera DNS z możliwością integracji z kontrolerem domeny;
- możliwość uruchomienia usługi DFS zgodnej z min. Windows Server 2008 R2;
- możliwość uruchomienia serwera usług terminalowych (RemoteApp) zgodnego z min. Windows Server 2008 R2;
-obsługa zdalnego pulpitu;
- możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;
- obsługa PowerShell 4.0;
- obsługa certyfikatów w AD;
- obsługa drzewa katalogowego Microsoft Active Directory.
- możliwość uruchomienia 2 maszyn wirtualnych w ramach licencji
- brak przypisania do konkretnego serwera fizycznego.