Urząd Miasta Lublin

Wydział Remont6w Budynk6w          ul. PL. Litewski 1

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej

w VI Liceum Og6lnoksztalcqcym w Lublinie przy ul. Mickiewicza 38

Wspó1ny słownik zamówień

45311000 - 0 - Roboty w zakresie przewodów i instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

Tom 2 Specyfikacja techniczna

Adres : VI Liceum Og61noksztalqce 20-560 Lublinie ul. Mickiewicza 36

Opracował: mgr inż. Gustaw Świerczyński Uprawnienia Nr. ewidenc. LUB/0092/PWOE/06

- DANE OGÓLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (S.T.)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany opraw oświetleniowych oraz modernizacji osłon w sali gimnastycznej.

1.2. 	Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy i przetargowy przy zleceniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą modernizacji sali gimnastycznej i obejmują:

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych - montaż nowych opraw oświetleniowych

- demontaż  istniejących osłon do opraw oświetleniowych - modernizacja i montaż osłon do opraw

oświetleniowych.

- Naprawa instalacji dzwonkowej do sali gimnastycznej

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej Są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5. Ogólne wymagania

Podstawą prac jest projekt techniczny instalacji elektrycznych sali gimnastycznej. Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę  powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczegó1nosci pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę  powinny być obustronnie uzgodnione z inwestorem w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonywania prac. Decyzje 0 zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania prac, powinny być każdorazowo potwierdzane wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszeniu trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu.

Całość prac wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz.690)

- MATERIAŁY

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (S.T.)

Przy wykonywaniu prac budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących materiałów budowlanych (Dz.U Nr 10 z 1995r.; poz.48 oraz rozporządzenie zmieniające w/w rozporządzenie Dz.U Nr 136 z 1995r.; poz.672), Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenie wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa oznaczone tym znakiem (MP z 1997r. Nr 22; poz. 216) PE-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców.

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

a) Montaż  nowych opraw oświetleniowych i osłon opraw

- W sali gimnastycznej zamontować nowe oprawy oświetleniowe i osłony do opraw

b) Demontaż istniejących opraw oświetleniowych i osłon opraw

- W sali gimnastycznej istniejące oprawy oświetleniowe i osłony do opraw zdemontować.

Materiały z demontażu przekazać inwestorowi.

c)  Uwagi końcowe

-Stosować materiały i urządzenia posiadające atesty techniczne,

- Całość robot wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami

4 . POMIARY TECHNICZNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Po zakończeniu robot instalacji elektrycznych należy przeprowadzić pomiary techniczne, przy czym zakres pomiarów uzgodnić z inwestorem.

Zakres powyższych czynności winien obejmować:

-   pomiary natężenia oświetlenia,

Obowiązkowo należy sprawdzić:

- mocowanie i jakość wykonywanych połączeń przewodów ochronnych, oznakowanie barwne przewodów ochronnych,

W protokole należy podać stosowaną  metodę pomiaru, typ i numer aparatu technicznego, kt6rym pomiary zostały przeprowadzone.

Po zakończeniu wszystkich badan i pomiarów objętych pr6bami montażowymi ze skutkiem pozytywnym należy podać napięcie na poszczegó1ne instalacje oraz sprawdzić czy:

- punkty świetlne są  załączone zgodnie z założonym programem,

5. WARUNKI ODBIORU

- przedmiotem odbiorów przejściowych i końcowego będzie przedmiot zamówienia określony treścią  zawartej z wykonawcą umowy,

- zamawiający wyznaczy odpowiedni termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę robot,

- zawiadomienie 0 gotowości do odbioru z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru- Wykonawca zgłosi na adres zamawiającego na piśmie,

- z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

- w przypadku wystąpienia wad i usterek, Wykonawca dokona niezwłocznie ich usunięcia i ponownie wystąpi drogą pisemną do Inwestora 0 wyznaczenie terminu przeprowadzenia kolejnego odbioru technicznego.

Kolejność wykonywania instalacji zasilających poszczególne urządzenia uzgodnić w trakcie wykonastwa z wykonawcą robot technologicznych

W trakcie podłączania poszczególnych urządzeń i aparatury posługiwać się dokumentacją techniczno - ruchową montowanych urządzeń

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej zachować kolorystykę przewodów N i PE Całość robot wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami

Wszystkie zastosowane do wykonania materiały i urządzenia oprócz wymaganych dopuszczeń winny być wyprodukowane w jednym z wymienionych krajów : Polska, Francja, Norwegia, Włochy, Szwecja, Szwajcaria, Stany Zjednoczone.