DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – WYKONAWCA

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ

INWESTOR: 	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCE im. HUGONA KOŁŁĄTAJA

LUBLIN UL. MICKIEWICZA 36

Przewidziana do remontu duża sala gimnastyczna znajduje się w istniejącym budynku a jej remont polega głównie na :

- rozbiórce istniejącego parkietu /wraz  ze ślepą podłogą i legarami/ -- bez odzysku materiału

2- rozbiórce starych niewykorzystywanych kanałów c.o. wraz ze starymi rurociągami

3- rozbiórce podłoża bet. pod podłogą

4- wymianie na piasek 20 cm w-wy gruntu pod rozbieranym podłożem bet.

5- wykonaniu podkładu betonowego gr. 20 cm na zagęszczonym piasku j.w.

6- wykonaniu na całej pow. podłoża sali izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej

podkładowej (200/3000) po uprzednim zagruntowaniu podłoża

7- wykonaniu "ślepej podłogi" na legarach /tarcica nasycona/

8- ułożeniu na gwoździe skrętne wodoodpornej płyty OSB gr. 16 mm / tworzącej  ze ślepą podłogą

sztywną tarczę/

9- ułożeniu na klej i gwoździe skrętne nowego parkietu /dąb , II gat. I

10- cyklinowaniu i lakierowaniu lakierem twardym parkietu, oraz malowaniu linii boisk

11- towarzyszą temu także roboty wykończeniowe : malowanie ścian i sufitu sali / farbą olejną  i

emulsyjną /

12- wykonanie izolacji pionowej/ zewnętrznej l ścian piwnic na odcinku szatni / od strony ul Mickiewicza /

wraz z dociepleniem styropianem ekstrudowanym,   wymianą opaski /z kostki brukowej/, a także

wykonaniem tynku żywicznego cokołu nad opaską.

13- skucie zmurszałego tynku na obu ścianach podłużnych szatni

14- wymianie tynku j. w. na cementowy / podłoże pod glazurę /

15 – licowanie ścian j. w. glazurą kolorową / o jasnej kolorystyce/

Powyższy zakres robót nie wymaga opracowania części rysunkowej dokumentacji.

\ \ \ .

.. \.

I.

I

i f·

/ J

.' /