PRZEDMIAR  ROBÓT

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ

W BUDYNKU VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. HUGONA KOŁŁĄTAJA

W LUBLINIE UL. MICKIEWICZA 36 IROBOTY BUDOWLANE/

45000000- 7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych

45432113-9 Kładzenie parkietu

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

INWESTOR : VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Hugona Kołłątaja                   LUBLIN UL. Mickiewicza 36

Przewidziana do remontu duża sala gimnastyczna znajduje się w istniejącym budynku a jej remont polega głównie na :

1- rozbiórce istniejącego parkietu  / wraz ze ślepą podłogą  i legarami/-- bez odzysku materiału

2- rozbiórce starych niewykorzystywanych kanałów c.o. wraz ze starymi rurociągami

3- rozbiórce podłoża bet. pod podłogą

4- wymianie na piasek 20 cm w-wy gruntu pod rozbieranym podłożem bet.

5- wykonaniu podkładu betonowego gr. 20 cm na zagęszczonym piasku j.w.

6- wykonaniu na całej pow. podłoża sali izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej podkładowej  (200/3000) po

uprzednim 	zagruntowaniu podłoża

7- wykonaniu "ślepej podłogi" na legarach  /tarcica nasycona /

8- ułożeniu na gwoździe skrętne wodoodpornej płyty OSB gr. 16 mm  /tworzącej ze ślepą podłogą sztywną tarczę /

9- ułożeniu na klej i gwoździe skrętne nowego parkietu  / dąb , II gat. I

10- cyklinowaniu i lakierowaniu lakierem twardym parkietu , oraz malowaniu linii boisk

11- towarzyszą temu także roboty wykończeniowe : malowanie ścian i sufitu sali  / farbą olejną i emulsyjną /

12- wykonanie izolacji pionowej  / zewnętrznej / ścian piwnic na odcinku szatni / od strony ul Mickiewicza / wraz z dociepleniem

styropianem ekstrudowanym, wymianą opaski Iz kostki brukowej/, a także wykonaniem tynku żywicznego cokołu nad opaską.

13- skucie zmurszałego tynku na obu ścianach podłużnych szatni

14- wymianie tynku j.w. na cementowy  / podłoże pod glazurę /

15- Iicowanie scian j.w. glazurą kolorową  / o jasnej kolorystyce /

| Lp. | Podsta- |  | Nr | Opis i wyliczenia |  | j.m. | Poszcz |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wa |  | spec. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | techno |  |  |  |  |  |  |
| Remont sali gimnast. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Remont sali gimnastvcznei |  |  |  |  |  |
| 1 kalk. wI. | 1 |  | Demontaż drabinek gimnast. nie nadających się do użytku | szt |  |  |  |
| d.1 | kalk. wlas- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 |  | szt | 19.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 19.000 |
| 2 kalk. wI. | 1 |  | Uzupełnienie konstr. wsporczej pod drabinki gimnast. z kqtownika | m |  |  |  |
| d.1 | kalk. wlas- |  |  | 45x45 /mocowanie na śruby rozprężne / na pełną dl. obu ścian |  |  |  |  |
|  | na |  |  | podłużnych saIi gimnast. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5+1.9+2.45]*2 |  | m | 13.700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 13.700 |
| 3 KNR 4-01 | 1 |  | Odbicie tynk6w wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 |  |  |  |
| d.1 | 0701-05 |  |  | na ścianach, filarach, pilastrach 0 powierzchni odbicia ponad 5 m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -- na ścianie podłużnej od strony malej sali gimnast. na wys. 2, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40m Ido parapetów / -- z demontażem 9 szt grzejników i ponow- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | nym m-żem po odtworzeniu tynku i malowaniu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23.75*2.40 |  | m2 | 57.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 57.000 |
| 4 NNRNKB | 1 |  | (zVII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERES IT CT 17" i "AT- | m2 |  |  |  |
| d.1 | 202 1134- |  |  | LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 57.0 |  | m2 | 57.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 57.000 |
| 5 KNR 2-02 | 1 |  | Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. | III na | m2 |  |  |  |
| d.1 | 0808-01 |  |  | ścianach, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 57.0 |  | m2 | 57.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 57.000 |
| 6 NNRNKB | 1 |  | (zVII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERES IT CT 17" i "AT- | m2 |  |  |  |
| d.1 | 2021134- |  |  | LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /sufity wraz z dźwigara- |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  | Mi / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11.0*23.75*1.20 |  | m2 | 313.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 313.500 |
| 7 | NNRNKB | 1 |  | (zVII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERES IT CT 17" i "AT- | m2 |  |  |  |
| d.1 | 2021134- |  |  | LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Iścianyl |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1[11.0*2+23.75*21*[6.53-2.401 |  | m2 | 287.035 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | I | 287.035 |
| 8 KNNR 3 | 1 |  | Dwukrotne malowanie tynk6w wewnętrznych ścian i sufit6w farbą | m2 |  |  |  |
| d.1 | 0605-04 |  |  | emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - malowanie na wys. 5- |  |  |  |  |
|  | uwaga |  |  | 10m od podłogi -- oraz ewent. zeskrobaniem |  |  |  |  |  |
|  | p.tab. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 313.500+287.035 |  | m2 | 600.535 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 600.535 |
| 9 KNR 2-02 | 1 |  | Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne 0 wysokości kolum- | kol. |  |  |  |
| d.1 | 1612-06 |  |  | ny do 6 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | kol. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1.000 |
| 10 | kalk. wI. | 1 |  | Czas pracy za okres wykonywanych robót /wszystkich do których | kol. |  |  |  |
| d.1 | kalk. wlas- |  |  | niezbędne jest rusztowanie / , wraz z wartością nakładów za prze- |  |  |  |  |
|  | na |  |  | sunięcie na następne stanowiska / ok. 384 stanowiska / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | kol. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1.000 |
| 11 | KNR 4-01 | 1 |  | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazo- | m |  |  |  |
| d.1 | 1212-27 |  |  | wych 0 średnicy do 50 mm -- i kątowników drabinek |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.80*20+15.0 |  | m | 51.000 |  |  |
|  |  |  |  | 23.75*4 |  | m | 95.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 146.000 |
| 12 | KNR 4-01 | 1 |  | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek 0 po- | m2 |  |  |  |
| d.1 | 1210-10 |  |  | wierzchni ponad 1.0 m2 -- lakierowanie drzwi sali gimnast. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.70*2.30*1.75 |  | m2 | 6.843 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6.843 |
| 13 | KNR 4-01 | 1 |  | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrz- | m2 |  |  |  |
| d.1 | 1206-05 |  |  | nych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem -- w m-scu skuwanego |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tynku |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 57.0 |  | m2 | 57.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 57.000 |
| 14 | KNR 4-01 | 1 |  | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynk6w wewnętrz- | m2 |  |  |  |
| d.1 | 1206-04 |  |  | nych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1[23.75*2+11.0*21*2.40-57.0 |  | m2 | 109.800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 109.800 |

| Lp. | Podsta- |  | Nr | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wa |  | spec. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | techno |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 4-01 | 1 |  | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegiel --kratki | szt. |  |  |  |
| d.1 | 0322-02 |  |  | wentylujące podłogę /wzmocnione , wykonane indywidualnie z bla- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | chy stalowej i malowane / wytrzymujące uderzenia piłki po uprzed- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | nim d-żu starych |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  | szt. | 6.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6.000 |
| 16 | KNR 4-01 | 1 |  | Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych peł- | m2 |  |  |  |
| d.1 | 1212-01 |  |  | nych szpachlowanych jednokrotnie -- malowanie parapetów meta- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | lowych pod oknami dużej sali |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.50*1.35*17 |  | m2 | 11.475 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 11.475 |
| 17 | KNR 4-01 | 1 |  | Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub coko- | m2 |  |  |  |
| d.1 | 0816-06 |  |  | lów (materiał nie do odzysku) |  |  |  |  |
|  | uw.p.tab. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23.75*11.0+0.95*1.30+3.0 |  | m2 | 265.485 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 265.485 |
| 18 | KNR 4-01 | 1 |  | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza | m2 |  |  |  |
| d.1 | 0519-04 |  |  | warstwa -- /analogia /-- rozbiórka izolacji z papy pod parkietem |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 265.485 |  | m2 | 265.485 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 265.485 |
| 19 | KNR 4-01 | 1 |  | Rozebranie podłóg ślepych | -- Iwraz z legarami / | m2 |  |  |  |
| d.1 | 0428-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 265.485 |  | m2 | 265.485 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 265.485 |
| 20 | KNR 4-01 | 1 |  | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza | m2 |  |  |  |
| d.1 | 0519-06 |  |  | warstwa -- /analogia / -- rozbiórka izolacji przeciwwilgociowej na |  |  |  |  |
|  |  |  |  | podłożu bet. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 265.485 |  | m2 | 265.485 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 265.485 |
| 21 | KNR 4-01 | 1 |  | Rozbiórka betonowych czapek kominowych -- /analogia / -- rozbiór- | m2 |  |  |  |
| d.1 | 0212-04 |  |  | ka płyt przykrywających kanał c.o. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.85*23.75*2 |  | m2 | 40.375 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 40.375 |
| 22 | KNR 4-01 | 1 |  | Rozebranie ścianki z cegiel 0 grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- | m2 |  |  |  |
| d.1 | 0348-03 |  |  | wo-wapiennej -- rozbiórka ścianek kanału c.o. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2*0.70*23.75*2 |  | m2 | 66.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 66.500 |
| 23 | kalk. wI. | 1 |  | D-ż i wywózka starych rurociągów w kanale c.o. wraz z utylizacją | kpl. |  |  |  |
| d.1 | kalk. wlas- |  |  | izolacji rur |  |  |  |  |  |
|  | na |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | kpl. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1.000 |
| 24 | KNR 4-04 | 1 |  | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego 0 grubości ponad 15 cm - | m3 |  |  |  |
| d.1 | 0301-04 |  |  | - rozbiórka podłoża bet. pod podłogą /z usunięciem gruzu na |  |  |  |  |
|  |  |  |  | zewn. Budynku / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 265.485*0.20 |  | m3 | 53.097 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 53.097 |
| 25 | KNR 2-01 | 1 |  | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 10 m | m3 |  |  |  |
| d.1 | 0307-02 |  |  | (kat.gr.lIl) -- usunięcie 20 cm w-wy gruntu spod podłoża bet. i wy- |  |  |  |  |
|  | 307-06 |  |  | wóz taczkami na zewn. Budynku / z dodatkowymi 10 m przewozu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | taczkam / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 53.097 |  | m3 | 53.097 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | I | 53.097 |
| 26 | KNR 4-01 | 1 |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 19 | m3 |  |  |  |
| d.1 | 0108-05 |  |  | km grunt.kat. I-II -- wywóz ziemi j.w. na wysypisko |  |  |  |  |
|  | 0108-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 53.097 |  | m3 | 53.097 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 53.097 |
| 27 | kalk. wi. | 1 |  | Dostawa piasku samochodami / na wymianę gruntu / -- ze złoże- | m3 |  |  |  |
| d.1 | kalk. wlas- |  |  | niem przy saIi gimnast. |  |  |  |  |  |
|  | na |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 53.097*1.08 |  | m3 | 57.345 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 57.345 |
| 28 | KNR 4-01 | 1 |  | Przewóz ziemi taczkami na odległość 10 m w gruncie kat. I-II -- | m3 |  |  |  |
| d.1 | 0105-04 |  |  | / analogia / -- dowiezienie taczkami na odl. 20m piasku i zasypanie |  |  |  |  |
|  | 0105-07 |  |  | /podsypka pod podłoże bet. podłogi sali / wraz z zagęszczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  | piasku warstwami tzw. "żabą" |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 57.345 |  | m3 | 57.345 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 57.345 |

| Lp. | Podsta- |  | Nr | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wa |  | spec. |  |  |  |  |
|  |  |  | techno |  |  |  |  |
| 29 | KNR-W 4- 1 |  | Zabezpieczenie podłóg folią -- lanalogial -- ułożenie na ubitym | m2 |  |  |
| d.1 | 011216- |  |  | piasku folii polietylenowej izolacyjnej gr. 0,4 mm z wywinięciem na |  |  |  |
|  | 01 |  |  | ściany do poziomu wierzchu podłoża bet. |  |  |  |
|  |  |  |  | 265.485 | m2 | 265.485 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 265.485 |
| 30 | KNR 2-02 | 1 |  | Podkłady betonowe na podłozu gruntowym | m3 |  |  |
| d.1 | 1101-01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 53.097 | m3 | 53.097 |  |
|  |  |  |  |  | I | RAZEM | 53.097 |
| 31 | KNR 4-01 | 1 |  | Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem | m2 |  |  |
| d.1 | 0518-05 |  |  | uszkodzeń -- lanalogial gruntowanie gruntem bitumicznym na zim- |  |  |  |
|  |  |  |  | no podłoża bet. na całej sali gimnast. |  |  |  |
|  |  |  |  | 265.485 | m2 | 265.485 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 265.485 |
| 32 | KNNR2 | 1 |  | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe -- lana- | m2 |  |  |
| d.1 | 0507-01 |  |  | logia / -- wyk. izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej |  |  |  |
|  |  |  |  | podkładowej (200/3000) na pod/ozu j.w. |  |  |  |
|  |  |  |  | 265.485 | m2 | 265.485 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 265.485 |
| 33 | KNR 2-02 | 1 |  | Iślepa podłoga z desek 0 grubości 25 mm na legarach ułożonych | m2 |  |  |
| d.1 | 1110-04 |  |  | krzyżowo -- materiały nasycone środkami grzybobójczymi |  |  |  |
|  |  |  |  | 265.485 | m2 | 265.485 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 265.485 |
| 34 | KNR 4-01 | 1 |  | lanalogial -- przybicie do ślepej podłogi płyty OSB wodoodpornej | m2 |  |  |
| d.1 | 0820-03 |  |  | gr. 16 mm na gwoździe skrętne |  |  |  |
|  |  |  |  | 265.485 | m2 | 265.485 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 265.485 |
| 35 | NNRNKB | 1 |  | (zVIII) Posadzki z deszczułek posadzkowych układane na klej -- i | m2 |  |  |
| d.1 | 202 1135- |  |  | na gwoździe skrętne , nowy parkiet dębowy gr. 19 mm gat. II , |  |  |  |
|  | 01 |  |  | wraz z mocowaniem w podłodze istniejących zamocowań do urzą- |  |  |  |
|  |  |  |  | dzeń sportowych i m-żem progów dębowych |  |  |  |
|  |  |  |  | 265.485 | m2 | 265.485 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 265.485 |
| 36 | kalk. wi. | 1 |  | Malowanie linii boisk | szt |  |  |
| d.1 | kalk. w/as- |  |  |  |  |  |  |
|  | na |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 37 | NNRNKB |  |  | (zVIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posa- | m2 |  |  |
| d.1 | 202 1135- |  |  | dzek -- lakierem podkładowym +2x lakier nawierzchniowym trud- |  |  |  |
|  | 04 |  |  | nościeralnym i antypoślizgowym np. Delta Clark |  |  |  |
|  |  |  |  | 265.485 | m2 | 265.485 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 265.485 |
| 38 | KNR 4-01 | 1 |  | Wymiana cokołów 3x10 cm z drewna liściastego | m |  |  |
| d.1 | 0815-07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23.75*2+11.0*2 | m | 69.500 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 69.500 |
| 39 | KNR 4-01 | 1 |  | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na | m2 |  |  |
| d.1 | 0426-02 |  |  | styk -- lanalogial -- rozebranie istniejących obudów I osłonl pozio- |  |  |  |
|  |  |  |  | mów c.o. z płyty wiórowej |  |  |  |
|  |  |  |  | [1.80+1.0]*[0.30+0.30]+[1.80+0.70]*[0.30+0.30]+[1.80+0.60]* | m2 | 4.620 |  |
|  |  |  |  | I rO.30+0.301 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 4.620 |
| 40 |  | 1 |  | Wykonanie i m-z nowych osłon poziomów c.o. z płyty wiórowej | m2 |  |  |
| d.1 | kalk. w/as- |  |  | meblowej Iszer. 30cm , wys. 30cm, dl. 12,40 mb I wraz z rusztem |  |  |  |
|  | na |  |  | metalowym do ich przykręcenia, oraz uzupełnieniem ok. 5mb osło- |  |  |  |
|  |  |  |  | ny izolacyjnej poliuretanowej rurociągu Termaflex sr. 10mm |  |  |  |
|  |  |  |  | [0.60+0.60]*0.60 | m2 | 0.7201 |  |
|  |  |  |  | HO.70+2.70+0.80+1.401+1.0+rO.60+3.40+0.60H*0.60 | m2 | 6.720 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 7.440 |
| 41 | KNR 4-01 | 1 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego / materiałów z rozbiórek / sa- | m3 |  |  |
| d.1 | 0108-09 |  |  | mochodami skrzyniowymi na odległość 10 km -- lanalogial |  |  |  |
|  | 0108-10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 57.0*0.025+ 265.485*0.02+ 265.485*0. 04+40. 375*0.10+66.500* | m3 | 85.894 |  |
|  |  |  |  | 0.125+53.097+4.62*0.02+3.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 85.894 |
| 2 |  |  |  | Izolacia pionowa |  |  |  |
| 42 | KNR 4-01 | 1 |  | Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych -- istn. opaski | m2 |  |  |
| d.2 | 0101-03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.30+40.701*1.40 | m2 | 65.800 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 65.800 |

| Lp. | Podsta- |  | Nr | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wa |  | spec. |  |  |  |  |
|  |  |  | techno |  |  |  |  |
| 43 | KNR 4-01 | 1 |  | Wykopy wąskoprzestrzenne. nieumocnione 0 szerokości dna do | m3 |  |  |
| d.2 | 0102-02 |  |  | 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III -- do wyk. izolacji |  |  |  |
|  |  |  |  | pionowej i docieplenia ścian piwnic / gł. wykopu ok. 1.30m / |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.30+40.701*1.50*1.30 | m3 | 91.650 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 91.650 |
| 44 | KNR 4-01 | 1 |  | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na od- | m3 |  |  |
| d.2 | 0105-02 |  |  | ległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III |  |  |  |
|  |  |  |  | 91.650 | m3 | 91.650 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 91.650 |
| 45 | KNR 4-01 | 1 |  | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na | m2 |  |  |
| d.2 | 0701-06 |  |  | ścianach. filarach. Pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -- |  |  |  |
|  |  |  |  | odbicie zmurszałego tynku na ścianach piwnie i cokołu nad opas- |  |  |  |
|  |  |  |  | ką |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.30+40.701*1.80 | m2 | 84.600 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 84.600 |
| 46 | KNR-W 2- 1 |  | Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzch- | m2 |  |  |
| d.2 | 020901- |  |  | niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie -- tynk |  |  |  |
|  | 01 |  |  | pod izolację po uprzednim zagruntowaniu |  |  |  |
|  |  |  |  | 84.60 | m2 | 84.600 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 84.600 |
| 47 | KNR 0-29 | 1 |  | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowa- | m2 |  |  |
| d.2 | 0637-01 |  |  | nych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowa- |  |  |  |
|  |  |  |  | nie Eurolanem 3K ręcznie |  |  |  |
|  |  |  |  | 84.60 | m2 | 84.600 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 84.600 |
| 48 | KNR 0-29 | 1 |  | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych | m2 |  |  |
| d.2 | 0641-02 |  |  | działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SU- |  |  |  |
|  |  |  |  | PERFLEX-10 -- izolacja pionowa ścian piwnie gr. min. 3 mm |  |  |  |
|  |  |  |  | 84.6 | m2 | 84.600 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 84.600 |
| 49 | KNR 0-29 | 1 |  | Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX- | m |  |  |
| d.2 | 0639-01 |  |  | B 240 -- w m-scu dylatacji budynku |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.80*2 | m | 3.600 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 3.600 |
| 50 | KNR 0-29 | 1 |  | Docieplenie ścian piwnie płytami polistyrenowymi (styropianowymi) | m2 |  |  |
| d.2 | 0642-02 |  |  | mocowanymi całopowierzchniowo w technologii SUPERFLEX-1 0 - |  |  |  |
|  |  |  |  | - dodatkowo mocować na kołki z grzybkami aby uniknąć obsunię- |  |  |  |
|  |  |  |  | cia styropianu podczas zagęszczania gruntu |  |  |  |
|  |  |  |  | 84.60 | m2 | 84.600 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 84.600 |
| 51 | NNRNKB | 1 |  | (z.vll) docieplenie ścian zewn. budynk6w "CERESIT" - dodatkowa | m2 |  |  |
| d.2 | 2022609- |  |  | warstwa siatki (parter) |  |  |  |
|  | 05 |  |  | 84.60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 84.60 | m2 | 84.600 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 84.600 |
| 52 | KNR 0-17 | 1 |  | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa 0 fakturze strukturalnej | m2 |  |  |
| d.2 | 0930-03 |  |  | CERESIT CT 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki |  |  |  |
|  |  |  |  | żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym |  |  |  |
|  |  |  |  | podłozu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych -- obło- |  |  |  |
|  |  |  |  | zenie cokołu nad opaską tynkiem min.-żywicznym na wys. 50 cm |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.30+40.701*0.50 | m2 | 23.500 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 23.500 |
| 53 | KNR 2-02 | 1 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyko- | m2 |  |  |
| d.2 | 0603-01 |  |  | nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa -- izola- |  |  |  |
|  |  |  |  | eja zasypywanych ścian piwnic |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.30+40.701*[1.80-0.501 | m2 | 61.100 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 61.100 |
| 54 | KNR 2-31 | 1 |  | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- | m2 |  |  |
| d.2 | 0105-03 |  |  | bosć warstwy po zagęszczeniu --podsypka pod opaską z kostki |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.30+40.701*1.0 | m2 | 47.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 47.000 |
| 55 | KNR 2-31 |  |  | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy | m2 |  |  |
| d.2 | 0105-04 |  |  | dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu -- dalsze 2 cm |  |  |  |
|  |  |  |  | Krotność = 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 47.00 | m2 | 47.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 47.000 |
| 56 | KNR 2-31 | 1 |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na pod- | m2 |  |  |
| d.2 | 0511-02 |  |  | sypce cementowo-piaskowej -- kostka w kolorystyce juz istniejącej |  |  |  |
|  |  |  |  | / grafit / |  |  |  |
|  |  |  |  | 47.00 | m2 | 47.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 47.000 |

| Lp. | Podsta- |  | Nr | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wa |  | spec. |  |  |  |  |
|  |  |  | techno |  |  |  |  |
| 57 | KNR 2-31 | 1 |  | Obrzeża betonowe 0 wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej | m |  |  |
| d.2 | 0407-01 |  |  | z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.30+40.70 | m | 47.000 |  |
|  |  |  |  |  | I | RAZEM | 47.000 |
| 58 | KNR 4-01 | 1 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi | m3 |  |  |
| d.2 | 0108-09 |  |  | na odleglość 10 km |  |  |  |
|  | 0108-10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 65.80*0.05+84.60*0.025 | m3 | 5.405 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 5.405 |
| 3 |  |  |  | Glazura w szatni |  |  |  |
| 59 | KNR 4-01 | 1 |  | Odbicie tynk6w wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 |  |  |
| d.3 | 0701-05 |  |  | na ścianach, filarach, pilastrach 0 powierzchni odbicia ponad 5 m2 |  |  |  |
|  |  |  |  | -- skucie zmurszałego tynku na obu ścianach podłużnych szatni |  |  |  |
|  |  |  |  | [24.95+5.35]*2.65-1.62*1.15*11 +[0.35*1.15*2+0.35*1.62+0.20* | m2 | 82.484 |  |
|  |  |  |  | 1.62]*11 +[0.15*1.22*2]*11 |  |  |  |
|  |  |  |  | 23.85*2.65-1.62*1.15*8+[0.35*1.15*2+0.35*1.62+0.20*1.62]*8+ | m2 | 64.795 |  |
|  |  |  |  | [0.15*1.22*2]*8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 147.279 |
| 60 | Kalk. wi. | 1 |  | Demontaż i ponowny m-ż Ina czas robót grzejników c.o. z | szt |  |  |
| d.3 | kalk. wlas- |  |  | uwzględnieniem ewentualnej wymiany wieszaków do grzejników , |  |  |  |
|  | na |  |  | włącznie ze spuszczeniem wody z instalacji i ponownym jej napeł- |  |  |  |
|  |  |  |  | nieniu |  |  |  |
|  |  |  |  | 11+8 | szt | 19.000 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 19.000 |
| 61 | KNR 4-01 | 1 |  | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych | m |  |  |
| d.3 | 0354-11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.80*[11 +8] | m | 34.200 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 34.200 |
| 62 | NNRNKB | 1 |  | (zVII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERES IT CT 17" i "AT- | m2 |  |  |
| d.3 | 2021134- |  |  | LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe |  |  |  |
|  | 02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 147.279 | m2 | 147.279 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 147.279 |
| 63 | KNR 2-02 | 1 |  | Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na | m2 |  |  |
| d.3 | 0808-01 |  |  | ścianach -- tynk cern. pod glazurę z użyciem Iistew narożnikowych |  |  |  |
|  |  |  |  | 147.279 | m2 | 147.279 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 147.279 |
| 64 | NNRNKB | 1 |  | (z.IV) Licowanie ścian 0 pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi | m2 |  |  |
| d.3 | 2020838- |  |  | o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" -- wyłożenie obu |  |  |  |
|  | 02 |  |  | ścian podłużnych szatni glazurą kolorową /jasna kolorystyka / na |  |  |  |
|  |  |  |  | pełną wys. |  |  |  |
|  |  |  |  | 147.279 | m2 | 147.279 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 147.279 |
| 65 | NNRNKB | 1 |  | (zVII) osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian płyt- | m |  |  |
| d.3 | 2020842- |  |  | kami w pomieszczeniach 0 pow. ponad 8 m2 |  |  |  |
|  | 02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [1.15*2+1.62+1.62]*11 +[1.22*2]*11 | m | 87.780 |  |
|  |  |  |  | [1.15*2+1.62+1.62]*8+[1.22*2]*8 | m | 63.840 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 151.620 |
| 66 | KNR 4-01 | 1 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi | m3 |  |  |
| d.3 | 0108-09 |  |  | na odległość 10 km |  |  |  |
|  | 0108-10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 147.279*0.025 | m3 | 3.682 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 3.682 |