Znak sprawy: WK-II.2710.11.2013

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia:

Wynajem, montaż, obsługa i demontaż konstrukcji scenicznych, sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego na potrzeby Festiwalu Solo Życia w dniach 30-31 sierpnia 2013

Przedmiotem zamówienia jest wynajem, montaż, obsługa i demontaż konstrukcji scenicznych, sprzętu oświetleniowego, nagłośnieniowego na potrzeby realizacji wydarzeń artystycznych w ramach Festiwalu Solo Życia 2013.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do

dostarczenia, montażu, obsługi i demontażu konstrukcji scenicznych, sprzętu

oświetleniowego, nagłośnieniowego na potrzeby realizacji wydarzeń na Placu po Farze w Lublinie.

Wszystkie oferowane konstrukcje sceniczne muszą zapewniać bezpieczne ich

użytkowanie zarówno w zakresie wymaganej wytrzymałości konstrukcji (odpowiednia wytrzymałość uwzględniająca rodzaj i ilość montowanego sprzętu oraz różne warunki atmosferyczne), jak i również pod względem zachowania zasad bhp i ppoż. oraz innych właściwych przepisów obowiązującego prawa.

Całość dostarczonego sprzętu powinna być zabezpieczona przed opadami

atmosferycznymi i umożliwiać przeprowadzenie prób i wydarzeń podczas opadów

deszczu lub śniegu.

Sprzęt nagłośnieniowy i mikrofony powinny być skonfigurowane w sposób właściwy

odpowiednio do specyfiki wydarzeń plenerowych o charakterze muzycznym.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprawnego i pełnego okablowania systemu nagłośnieniowego i sceny tak by zapewnić pełne wykorzystanie możliwości dostarczonego sprzętu.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprawne i pełne okablowanie dostarczonego systemu oświetlenia (przewody zasilające, DMX, kable sieciowe).

Sposób okablowania i omikrofonowania ustalony zostanie z wykonawcą w trybie

roboczym, odpowiednio do wymagań występujących artystów.

Sposób zawieszenia urządzeń oświetleniowych zostanie ustalony z wykonawcą w trybie roboczym.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia najazdów kablowych celem zabezpieczenia okablowania.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia stanowiska realizacyjnego FOH o minimalnych wymiarach 5,14 x 2,57; wysokość podłogi nie większa niż 30 cm.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć stabilne, równe blaty o wymiarach 2x1 m  zamocowane na nogach o wysokości regulowanej w zakresie 60 – 120 cm.

Przyłącze energii elektrycznej będzie znajdować się w odległości nie większej niż 200 metrów. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić okablowanie (piony energetyczne) o odpowiedniej długości przystosowane do różnego rodzaju przyłączy i długości umożliwiającej bezpieczne podłączenie. Rodzaj przyłącza i sposób prowadzenia okablowania będzie ustalany na bieżąco.

Wykonawca zapewni na swój koszt transport konstrukcji scenicznych, sprzętu

oświetleniowego i nagłośnieniowego oraz urządzeń niezbędnych do ich montażu i

demontażu.

Wykonawca na swój koszt zapewni noclegi ekipy technicznej.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem z oferty ze względu na trudności terenowe (duże różnice poziomów terenu) i problem z wjazdem na teren imprezy (maksymalna wysokość auta 2,8 m). Niemożliwość wjazdu na teren imprezy autem typu TIR.

W przypadku gdy dojdzie do awarii źródeł światła, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany uszkodzonych elementów w czasie nie dłuższym niż 10 minut od momentu stwierdzenia awarii. W przypadku awarii innych urządzeń, Wykonawca zobowiązany będzie do ich wymiany w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od momentu stwierdzenia ich awarii (zapis  nie będzie obowiązywał w przypadku gdy awaria wynikła z winy Zamawiającego).

Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników Wykonawcy biorących udział w pracach przy obsłudze wydarzenia Solo Życia w  odzież i środki ochrony osobistej. Ponadto wszyscy pracownicy Wykonawcy powinny posiadać w widocznym miejscu jednakowy znak  pozwalający na łatwą ich  identyfikację z odległości nie mniejszej niż 10 m.

Wykonawca wyznaczy koordynatora odpowiedzialnego za przeprowadzenie wszystkich prac przy realizacji zamówienia zgodnie z wyznaczonym harmonogramem pracy. Koordynator ten będzie zobligowany do nadzoru nad przebiegiem prac oraz będzie osobą wyznaczona do kontaktu ze strony Wykonawcy z Zamawiającym w trakcie całego okresu realizacji zamówienia.  Wykonawca wymaga pełnej dyspozycyjności koordynatora prac w miejscu i czasie realizacji zamówienia wyznaczonym w harmonogramie prac.

W przypadku gdy miejscem realizacji zamówienia jest teren znajdujący się w pobliżu zabudowy mieszkalnej (odległość od budynków mieszkalnych do miejsca realizacji prac jest nie większa niż 80 m) , Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac w godzinach, które nie naruszają ciszy nocnej  obowiązującej w godzinach 22.00-06.00.

PLAC PO FARZE

27 – 2.09.2013

Wynajem, montaż i demontaż konstrukcji scenicznych, konstrukcji widowni, urządzeń oświetleniowych, nagłośnieniowych oraz agregatu prądotwórczego :

KONSTRUKCJA SCENICZNA:

Parametry konstrukcji sceny:

- Scena o wymiarach 12 x 10 x 1,8 m zbudowana na bazie rusztowań systemu layher pokryta trudnopalną sklejką z warstwą antypoślizgową. Różnica poziomów terenu na którym ma powstać scena wynosi około dwóch metrów.

- Boczny wing sceny o wymiarach 2,57 x 8 zbudowany na bazie rusztowań systemu layher; powierzchnia wingu pokryta trudnopalną sklejką z warstwą antypoślizgową; stanowiąca jedną powierzchnię z podłogą sceniczną

- Tylny wing sceny o wymiarach 12 x 2,57 zbudowany na bazie rusztowań systemu layher; powierzchnia wingu pokryta trudnopalną sklejką z warstwą antypoślizgową; stanowiąca jedną powierzchnię z podłogą sceniczną

- Na scenie 3 podesty pod perkusję na kołach o wysokości 0,4 m o wymiarach 3m x 2m każdy, całość z warstwą antypoślizgową i hamulcami na wszystkich kołach.

- Scena z barierkami ochronnymi na trzech bokach tył oraz z lewej i  prawej strony o minimalnej wysokości 1,2 m i maksymalnej 1,4 m wysokości.

- Podesty, z których zbudowana jest scena posiadają certyfikat bezpieczeństwa oraz spełniają wymagania określone w przepisach przeciwpożarowych.

- Z boku sceny schody o szerokości 2,57 m z poręczami z obydwu stron, powierzchnia schodów z podestów perforowanych.

Zadaszenie

- Konstrukcja dachowa  nad sceną o wymiarach 13 x 11 x 10 m zbudowana z kratownic  40 cm x 40 cm i słupach 30 cm x 30 cm

- Zadaszenie bocznych wingów na wysokości minimum 2 metrów.

- Zadaszenie szare lub czarne , wykonane z trudnopalnego materiału plandekowego (klasa palności B).

- Wysłony z trzech stron konstrukcji dachowej (horyzont, bok lewy i prawy ) z czarnego estetycznego materiału , wolnego od dziur i zabrudzeń widocznych dla publiczności.

- Zadaszenie zabezpieczone minimum 4 zbiornikami balastowymi z wodą o wadze 1t każdy.

Stacki

- Stack przodowy oraz podest o wymiarach 5 x 2,5 x 0,5 m zbudowane z takiego samego typu systemu modułowego co scena . Stabilny bez możliwości mocowania i stosowania odciągów.

- Kolor plandek czarny, wysłonięty z trzech stron: tył i dwa boki.

- Dodatkowo dwa podesty przed stackiem frontowym o powierzchni 2m x 2m x 1m

Konstrukcja do montażu infrastruktury oświetleniowej:

- aluminiowa kratownica typu Quadro , z odstępami pomiędzy rurami co najmniej 40 cm x 40 cm. Wymiar konstrukcji musi być adekwatny do wymiarów sceny i zadaszenia lecz z zachowaniem wymiarów co najmniej  10 x 12 m.

- Kratownica musi mieć możliwość łatwego unoszenia i opuszczania przy użyciu  wyciągarek ręcznych lub elektrycznych.

- 8 belek do montażu urządzeń oświetleniowych o długości minimum 12 metrów (rozmieszczenie zostanie ustalone w trybie roboczym)

- 3 belki do montażu urządzeń oświetleniowych ze stopami umożliwiającymi ustawienie belki pionowo na scenie. Długość minimum 2 metry.

- Aliskafy, pasy, wyciągarki ręczne lub elektryczne etc.

SPRZĘT OŚWIETLENIOWY:

- Urządzenia typu ruchoma głowa spot z lampą wyładowczą o mocy co najmniej 700W - Martin Mac 700 lub równoważna* - 8 sztuk

- Urządzenia typu ruchoma głowa wash w technologii LED RGBW z zakresem zoom 15° – 60°   Robe Robin 600/800/1200 lub równoważna*- 6 sztuk

- Urządzenia typu ruchoma głowa beam z  lampą wyładowczą o mocy co najmniej 300 W; Alpha Beam 300 lub równoważna* - 5 sztuk (niedopuszczalne jest użycie Martin Mac 250 Wash z nakładką beam)

- Urządzenia typu ruchoma głowa beam temperatura barwowa 8000 K, waga nie większa niż 20 kg ClayPaky Sharpy lub równoważna* - 9 sztuk

- 12 x reflektor typu PC 1 kW

- Blinder four light - 6 sztuk

- Urządzenie efektowe typu stroboskop ze źródłem światła o mocy nie mniejszej niż 3000W, sterowane w systemie DMX, Martin ATOMIC 3000 lub równoważna* - 10 sztuk

- Sunstrip Active DMX - 40 sztuk

- ETC Profile – 4 sztuki

- Led PAR PRO – 8 sztuk

- Spot HMI 1200 W - 1 sztuka

- ZR 33 lub równoważna* - 2 sztuki

- AF -1 lub równoważna* - 2 sztuki

- Dimmer 12 kanałów minimum 2,3 kW– 2 sztuki

- Okablowanie całego systemu oświetleniowego.

- Zestaw filtrów w kolorach podstawowych

- Led Par, Led bar, led tube do oświetlenia schodów na scenę

- Oświetlenie robocze wingów bocznego i tylnego

- Grand Ma Full Size 1 lub równoważna* – 1szt

Zamawiający nie dopuszcza użycia wyłącznie komputera posiadającego oprogramowanie do sterowania oświetleniem  bez suwaków w polu ręcznym jako substytutu konsolety sterującej oświetleniem.

- Rozdzielnia prądowa z odpowiednimi zabezpieczeniami umożliwiająca zasilanie

dostarczonego nagłośnienia i oświetlenia.

SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY

- System nagłośnieniowy typu Line Array o składający się minimum z 8 modułów w gronie. Minimalna średnica  przetwornika niskotonowego w module 10”. Kąt pokrycia poziomego minimum 100°. Wymagane dedykowane, atestowane zawieszenia o współczynniku bezpieczeństwa minium 7:1. Kolumny niskotonowe zbudowane w oparciu o dwa głośniki 18 calowe. W przypadku użycia systemu pasywnego musi być on zasilany z dedykowanych końcówek, przewidzianych przez producenta systemu. System nagłośnieniowy musi być zarządzany dedykowanym procesorem wyposażonym w wejście sygnału w formie cyfrowej (AES/EBU, Dante, Cobranet etc.) Wymagane jest również dostarczenie aparatury do pomiaru odpowiedzi częstotliwościowej, koherencji fazowej systemu nagłośnieniowego oraz poziomu SPL.

- System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem obszaru o wymiarach 50 x 50m oraz być w stanie uzyskać poziom 110dB SPL w okolicy stanowiska realizatora FOH.

- System musi zostać podwieszony na dedykowanych wieżach lub wingach.

- Konstrukcje rusztowaniowe do zamontowania systemu nagłośnieniowego:

- 2 konstrukcje umiejscowione po dwóch bokach sceny

- wysokość od 8 do 10 metrów

- wymiary podstawy konstrukcji odpowiednie dla zapewnianego sprzętu, jednak nie większe niż 3 x 3m. Alternatywnie dopuszczalne jest zawieszenie nagłośnienia na wingach bocznych poza oknem sceny.

- Konsoleta nagłośnieniowa cyfrowa FOH o parametrach nie niższych niż:

- min. 64 kanały mikrofonowe, w każdym kanale:

- 4 punktowa korekcja, minimum 4 częstotliwości przestrajane,

- 8 procesorów efektowych

- 8 grup DCA

- 4 wyjścia w formacie cyfrowym umożliwiającym podłączenie do dostarczonego procesora zarządzającego systemem nagłośnieniowym (AES/EBU, Dante, Cobranet etc.).

- przesył sygnałów pomiędzy sceną a stołem w formie cyfrowej.

- minimum 24 tłumiki na jednej warstwie

- możliwość nagrania wielośladowego bezpośrednio z konsolety do komputera

- Digidesign Profile, Soundcraft Vi6, Yamaha CL5 lub równoważna*

- Konsoleta nagłośnieniowa cyfrowa MON o parametrach nie niższych niż:

- min. 48 kanałów mikrofonowych, w każdym kanale:

- 4 punktowa korekcja, minimum 4 częstotliwości przestrajane,

- 4 procesory efektowe

- 12 korektorów graficznych

- możliwość szybkiej pracy – dostęp do każdej wysyłki za pomocą dedykowanego przycisku lub pola na ekranie dotykowym, minimum 24 tłumiki na jednej warstwie

- Yamaha CL5/M7CL/PM5D lub równoważna*

- Sidefill – dwa zestawy, każdy składający się z kolumny nisko i wysokotonowej (dwu lub trójdrożnej), moc minimum 1000 W. Zasilane z wydajnych końcówek i zarządzane cyfrowym procesorem wyposażonym w crossover, korektory parametryczne oraz limiter.

- Monitory podłogowe 10 identycznych kolumn monitorowych typu wedge. Wyłącznie konstrukcje oparte o przetworniki 12” lub 15”. W przypadku monitorów pasywnych, wyłącznie zasilanie w trybie biamp z aktywnym podziałem pasma za pomocą dedykowanych procesorów. Moc minimalna pojedynczego monitora 500W, skuteczność minimum 130 dB.

- System odsłuchu dousznego IEM klasy Sennheiser G3 300 lub równoważny*  4 nadajniki, 4 odbiorniki, koncentrator i antena – 1 komplet

- Okablowanie sceny wykorzystujące podpytki ze złączami multipin umożliwiające szybkie przepinanie sygnałów ze sceny. Podpyta minimum 16 kanałów.

- Omikrofonowanie:

- Mikrofon bezprzewodowy na statywie, dostarczony z kompletem baterii umożliwiającym pracę przez co najmniej 8 godzin - 8 sztuk

- Mikrofon typu Shure SM58 lub równoważny* na statywie - 10 sztuk

- Mikrofon typu Shure SM57 lub równoważny* na statywie - 10 sztuk

- Mikrofon typu Shure SM81 lub równoważny* na statywie - 4 sztuki

- Mikrofon typu Shure BETA91 lub równoważny* - 2 sztuk

- Mikrofon typu Shure BETA52 lub równoważny* na statywie - 2 sztuk

- Mikrofon typu Shure BETA 98 lub równoważny* - 4 sztuki

- Mikrofon typu Sennheiser e906  lub równoważny* na statywie - 4 sztuki

- Mikrofon typu Sennheiser MD421  lub równoważny* na statywie - 2 sztuki

- Mikrofon typu Sennheiser e604  lub równoważny*  - 8 sztuk

- Mikrofon typu Audio Technica AT4040 lub równoważny* na statywie - 4 sztuki

- Mikrofon typu Audio Technica ATM350 lub równoważny* - 6 sztuk

11. Odtwarzacz CD podwójny z funkcjami Autocue i Autopause

12. Obsługa sceny będzie posiadała stałą możliwość komunikacji ze stanowiskiem realizatorskim i zapleczem w ilości nie mniejszej niż dwa  nagłowne zestawy słuchawkowo – mikofonowe.

OBSŁUGA:

Wykonawca  podczas realizacji działań ujętych w harmonogramie prac zobowiązuje się zapewnić obsługę minimum:

- 1 inżyniera dźwięku  z doświadczeniem nie krótszym niż 5 lat w pracy z systemami typu Line Array podczas realizacji wydarzeń plenerowych. Inżynier dźwięku musi dysponować  wiedzą i doświadczeniem w obsłudze konsolety FOH, którą  Wykonawca dostarczy na potrzeby realizacji zamówienia,

- 1 inżyniera dźwięku z doświadczeniem nie krótszym niż 5 lat w pracy z systemami odsłuchowymi (wedge i IEM).  Inżynier dźwięku musi dysponować  wiedzą i doświadczeniem w obsłudze konsolety MON, którą Wykonawca dostarczy na potrzeby realizacji zamówienia,

- 3 techników audio z doświadczeniem nie krótszym niż 5 lat w pracy przy obsłudze scenicznej,

- 3 techników oświetlenia z doświadczeniem nie krótszym niż 5 lat w pracy przy obsłudze scenicznej. Nie mniej niż 1 z techników oświetlenia musi dysponować rozległą znajomością obsługi konsolety oświetleniowej, którą  Wykonawca dostarczy na potrzeby realizacji zamówienia.

HARMONOGRAM PRAC:

27.08.2013

Montaż sceny wraz z zadaszeniem; montaż konstrukcji do podwieszenia aparatury oświetleniowej; montaż konstrukcji do aparatury nagłośnieniowej

28.08.2013

Montaż sceny wraz z zadaszeniem; montaż konstrukcji do podwieszenia aparatury oświetleniowej; montaż konstrukcji do aparatury nagłośnieniowej

29.08.2013

08.00 – 20.00 – podwieszanie i montaż aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej

20.00 – 01.00 – ustawianie świateł,

30.08.2013

08.00 – 15.00 – próby zespołów

15.00 – gotowość sceniczna

16.00 – początek koncertów

31.08.2013

08.00 – 15.00 – próby zespołów

15.00 – gotowość sceniczna

16.00 – początek koncertów

1.09.2013

Demontaż aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej, oraz sceny z zadaszeniem

2.09.2013

17.00 - koniec demontażu

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w podanych harmonogramach prac w granicach +/- 2h.