Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Parametry techniczne sceny

Scena o wymiarach 13 x 11 x 1,8 m zbudowana z systemu modułowego;

na scenie 2 podesty pod perkusję na kołach o wysokości 0,4 m o wymiarach 3m x 2m każdy, całość z warstwą antypoślizgową i hamulcami na wszystkich kołach.

Scena z barierkami ochronnymi na trzech bokach tył oraz z lewej i  prawej strony o minimalnej wysokości 1,2 m i maksymalnej 1,4 m wysokości .

Podesty, z których zbudowana jest scena posiadają certyfikat bezpieczeństwa oraz spełniają wymagania określone w przepisach przeciwpożarowych.

Z boku sceny schody o szerokości 2,57 m z poręczami z obydwu stron, powierzchnia schodów z podestów perforowanych.

Przed sceną dwa podesty 2m x 2m x 1m  pod kamery.

Zadaszenie

Konstrukcja dachowa  nad sceną o wymiarach 13 x 11 x 10 m zbudowana z kratownic o przekroju min. 0,40 x 0,60 m. i słupach o minimalnym przekroju 0,30 m

Zadaszenie szare , wykonane z trudnopalnego materiału plandekowego (klasa palności B).

Wysłony z trzech stron konstrukcji dachowej (horyzont, bok lewy i prawy ) z czarnego estetycznego materiału , wolnego od dziur i zabrudzeń widocznych dla publiczności.

Zadaszenie zabezpieczone min 4 balastami z wodą.

Stacki

Stack przodowy oraz podest o wymiarach 5 x 2,5 x 0,5 m zbudowane z takiego samego typu systemu modułowego co scena . Stabilny bez możliwości mocowania i stosowania odciągów.

Kolor plandek czarny, wysłonięty z trzech stron: tył i dwa boki.

Dodatkowo dwa podesty przed stackiem frontowym o powierzchni 2m x 2m x 1m

Poza obszarem sceny na tym samym poziomie zadaszony stack realizatorski monitorów z tego samego rodzaju materiałów  co scena główna o wymiarach 5 x 7,5 x 1,8 m i z pokryciem w kolorze czarnym .Połączony bezpośrednio ze sceną.

Wingi ma przednich słupach dachowych pod nagłośnienie:

Wingi zamontowane do wózków unoszących dach na przednich słupach  w kierunku publiczności o długości 1,5m tego samego przekroju co kratownica na których można podwiesić nagłościenie o wadze od 950 kg do  1200 kg.

Wszystkie elementy winny mieć aktualne atesty.

Opis urządzeń oświetleniowych)

- Urządzenie typu ruchoma głowa typu spot  o mocy lampy wyładowczej nie mniejszej niż 700W - 10 sztuk Typu: MAC 700/ Clay Pack / Robbe /

- Urządzenie typu ruchoma głowa typu „beam” z wyładowczym źródłem światła, o minimalnych parametrach: temperatura barwowa lampy 8000K, waga nie większa niż 20kg    12 szt. Typu : Clay Pack SHARPY

- Urządzenie typu ruchoma głowa o źródle światła typu LED o parametrach nie niższych niż: mieszanie barw RGBW, zoom co najmniej w zakresie 15-40°, płynny dimmer 0-100%, - 14 sztuk  typu wash RGBW / MAC  301/ Robbe 600 / Robbe 800 / Robbe 1200

- Urządzenie typu ruchoma głowa typu „beam” z wyładowczym źródłem światła  o mocy lampy nie mniejszej niż 300W – 6 sztuk typu:  Clay Pack ALPHA BEAM 300 / Clay Pack Alpha beam 700

- urządzenie efektowe typu stroboskop ze źródłem światła o mocy nie mniejszej niż 3000W, sterowane w systemie DMX, 10 szt. Typu: stroboskop sterowany z DMX typu: Martin ATOMIC 3000 / dopuszczalna technologia   LED  SGM X5

10 szt. oświetlacz publiczności / MOLL 4 lampy w kwadracie Par 36

10 szt. oświetlacz publiczności / MOOL 4 lampy  podłużne Par 36

4 szt MASZYNA DO DYMU uznanych firm działające po DMX  dwu dyszowe  min 1500W grzałka

2 szt. urządzenie do wytwarzania mgły typu Hazer uznanych firm / Look Unique / K1 / MDG

32 szt urządzenie efektowe typu Sunstripe Activ

10 x urządzenie efektowe typu PIXELLBEAM

2 szt follow spot min 1200 HMI

2szt. reflektor w niebo min 4000 W  żarówka wyładowcza

14 szt. urządzenie do oświetlania architektury zewnętrznej budynków IP65 min 2500 W  żarówka wyładowcza

Reflektor typu Par64 Short z żarówką Cp62 1000WAT, każdy reflektor z mocowaniem  podstawką krzyżową – 24 sztuki

12 szt. Par 64 CP62 1000 WAT + podstawka krzyżowa do ustawienia na ziemi

8 szt reflektor PC 1000 W + haki

6 szt zwieszak na głowice typu spot ( 4szt 2,5m  +2szt 1,5m ) DO PODWIESZENIA NA KRATOWNICY GÓRNEJ

4 szt. Stojak z kratymin 30/30 wysoki na  2m pod urządzenia typu wash - stabilne ustawione  na scenie zwieńczone na górze podstawami umożliwiającymi ustawienie urządzenia typu ruchoma głowa o wadze do 45kg

1 szt. konsoleta frontowa oświetleniowa  GRAMD MA Full size II
 1 szt. konsoleta oświetleniowa do typu Alpha 24/255 
 1 szt. konsoleta frontowa w zapasie typu Grand Ma Light II

kompletne OKABLOWANIE  przewodami sieciowymi wszystkich urządzeń dostarczonych w dowolnej konfiguracji 
 przewody sygnałowe DMX w odpowiedniej ilości do podłączenia w dowolnej konfiguracji dostarczonych urządzeń

50 SZT. NAJAZDY kablowe min 1m długości w kolorze czarno żółtym (ostrzegawczy)

1 szt. 100m przewodu zasilającego do oświetlenia  5x25mm

1 szt.  rozdzielnia elektryczna umożliwiająca podłączenie i zasilenie wszsytkich urządzeń na scenie  zgodnie z obowiązującymi przepisami elektrycznymi

1 szt. dimer 48 kanały

1 szt. AGREGAT prądotwórczy min 250 KW z paliwem transportem  i obsługą przez osobę z uprawnieniami. Uwaga - paliwo należy wliczyć w koszt realizacji zamówienia. Praca agregatu podczas montaży, prób zespołów i koncertów głównych. Prąd techniczny (oświetlenie garderób itp.)

1 szt. Rozdzielnia prądu trójfazowego z minimum 2 gniazda 360V/32A/5pin, 2 gniazda 360 V/63A/5pin oraz minimum 5 gniazd    230V z odpowiednimi zabezpieczeniami umożliwiająca podłączenie oświetlenia  architektury oraz reklam sponsorów.

8 szt.  radia do kontaktu wewnętrznego podczas prac montażowych  i koncertów  ekipy technicznej

1 szt. belka aluminiowa o nośności min 600 kg o długości  13m i przekroju 40/40  służąca do podwieszenia oświetlenia  z potrzebnymi uchwytami do jej zamocowania powyżej linii tylnej kraty

2 szt. belka aluminiowa o nośności  min 300 kg o długości 6m i przekroju 40/40 służąca do podwieszania oświetlenia z potrzebnymi uchwytami do jej zamocowania między dodatkową belką środkową a tylna linią kraty konstrukcji dachowej

Podczas trwania montaży i koncertów zapewnienie obsługi technicznej przez co najmniej:

- sześcioosobową ekipę techniczną; osoby wchodzące w skład tej ekipy powinny posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w instalacjach;

- jednego programistę Grand MA full size II (anglojęzyczny);

- dwóch operatorów spota prowadzącego (anglojęzyczny);

- jednego kierownika ekipy (anglojęzyczny).

Zestaw oświetleniowy do oświetlenia wystaw obrazów składający się z minimum:

- reflektory typu PAR 64 1000 W – 8 szt.;

-halogeny do oświetlenia wystaw i ekspozycji, halogen 500W, 10 SZT z hakami i linkami zabezpieczającymi

- reflektory typu PC 1000 W – 8 szt

- 2 statywy oświetleniowe o wysokości minimum 3 m z poprzeczką umożliwiającą zamontowanie minimum 6 reflektorów typu PAR 1000 W;

- 4 statywy oświetleniowe o wysokości minimum 2 m z możliwością zamontowania 1 reflektora typu PAR 6 1000 W;

- 4 statywy oświetleniowe o wysokości minimum 2 m z możliwością zamontowania reflektorów typu PC 1000 W;

GARDEROBY

a) namiot 3,0 m x 6,0 m – 1 sztuka (+ komplet ścianek bocznych )

b) namiot 3,0 m x 2,0 m –1 sztuka, (+ komplet ścianek bocznych)

c) halogen oświetleniowy – 4 sztuki (oświetlenie garderob),

d) lustra podświetlane –3 sztuki.

e) wieszaki stojące 4szt.

Wycena  ma zawierać wszystkie koszty które są potrzebne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.

Opis urządzeń i sprzętu nagłośniającego znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ.