Opis przedmiotu zamówienia

Wynajem konstrukcji scenicznych, sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego na potrzeby wydarzeń artystycznych odbywających się w ramach Nocy Kultury 2013.

Zasady ogólne przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem, transport, montaż, obsługa techniczna i demontaż konstrukcji scenicznych, sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego na potrzeby realizacji wydarzeń artystycznych odbywających się w nocy z 8 na 9 czerwca w ramach organizowanej przez Zamawiającego imprezy Noc Kultury 2013.

2. Wydarzenia w ramach Nocy Kultury odbywać się będą w 24, określonych w niniejszym opisie zamówienia, miejscach znajdujących się na terenie Starego Miasta i centrum Lublina, z czego 21 miejsc będzie położonych w plenerze, a 3 we wnętrzach. Wydarzenia w ramach Nocy Kultury odbywać się będą równolegle i niezależnie, godziny rozpoczęcia, zakończenia oraz czas trwania poszczególnych wydarzeń są rożne.

3. Wszystkie konstrukcje oferowane przez Wykonawcę muszą zapewniać bezpieczne użytkowanie zarówno w zakresie wymaganej wytrzymałości konstrukcji, jak również pod względem zachowania zasad bhp i p/poż. oraz innych przepisów szczegółowych w zakresie wykonywanych czynności. Wszystkie konstrukcje muszą cechować się starannością i wysokim poziomem estetycznym wykonania.

4. Podesty wykorzystywane do konstrukcji scenicznych muszą umożliwiać różnorodne modelowanie wielkości sceny bez wpływu na jej stabilność i bezpieczeństwo. System łączenia podestów musi zapewniać trwałość i stabilność konstrukcji. Wymagana nośność podestów nie mniejsza niż 700 kg/m2. Blaty podestu trwale montowane do podestów, o powierzchni antypoślizgowej, wodoodpornej, trudnopalnej.

5. Nogi podestów wykorzystywane do konstrukcji scenicznych powinny posiadać możliwość  płynnej regulacji wysokości w zakresie od minimum 0.4 m do minimum 1.2 m, i umożliwiać bezpieczne umiejscowienie podestu nie tylko na terenie płaskim, ale też w terenie na nierównych gruntach, gdzie konieczne są różne wysokości dla każdej z nóg w celu wypoziomowania podestu i dostosowania wysokości podestów do istniejących w poszczególnych miejscach wydarzeń stałych elementów architektonicznych.

6. Wymagane jest by konstrukcje scen zostały osłonięte z trzech stron półprzepuszczalnym, niepalnym materiałem w jednolitym, stonowanym kolorze: odcienie szarości lub czerń. Materiał służący do osłonięcia musi być czysty.

7. Nogi statywów muszą zostać oznakowane czarno-żółtą taśmą.

8. Sprzęt oświetleniowy musi mieć możliwość zawieszenia na konstrukcjach kratownicowych za pomocą stabilnych haków lub zawieszenia na statywach oświetleniowych.

9. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

a. zapewnienie zasilania oraz okablowania sygnałowego w zakresie realizacji i emisji dźwięku do wszystkich wykorzystywanych urządzeń we wszystkich miejscach określonych w niniejszej specyfikacji;

b. zapewnienie zasilania oraz kabli DMX w zakresie realizacji oświetlenia scenicznego do wszystkich wykorzystywanych urządzeń we wszystkich miejscach określonych w niniejszej specyfikacji;

c. okablowanie zasilające 230 V i 360 V spełniające normę IP44;

d. zapewnienie zapasowego sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego gotowego do wykorzystania w przypadku awarii podstawowego sprzętu;

e. zapewnienie kompletu lin zabezpieczających do podwieszanych urządzeń;

f. zapewnienie klapek i ramek do filtrów do reflektorów zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego opisanym w niniejszej specyfikacji;

10. W przypadku poprowadzenia okablowania przez ciągi komunikacyjne musi by ono zabezpieczone najazdami kablowymi.

11. Całość dostarczonego sprzętu powinna być zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i umożliwiać przeprowadzenie wydarzeń w różnych warunkach atmosferycznych.

12. Sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy powinien być skonfigurowany w sposób odpowiedni do specyfiki wydarzeń plenerowych i wydarzeń we wnętrzach, adekwatnie w poszczególnych miejscach wydarzeń.

13. W przypadkach dotyczących sprzętu oświetleniowego, nagłośnieniowego oraz konstrukcji scenicznych dopuszcza się możliwość wykorzystania sprzętu równoważnego poza przypadkami, które w niniejszej specyfikacji są oznaczone określeniem „nie akceptuje się zamienników”.  Przez sprzęt równoważny należy rozmieć sprzęt, który został przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia, o takich samych parametrach lub nie gorszych parametrach od tych, jakie zostały określone w niniejszej specyfikacji. Parametry sprzętu równoważnego nie mogą być niższe niż parametry wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Sprzęt równoważny musi odpowiadać sprzętowi wskazanemu w specyfikacji pod względem jakości i funkcjonalności, zapewniać osiągnięcie oczekiwanych efektów oświetleniowych i nagłośnieniowych identycznych (lub lepszych) niż te gwarantowane w wyniku zastosowania wskazanego sprzętu, a także gwarantować współpracę wszystkich elementów systemu sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego na potrzeby realizacji wydarzeń.

14. We wszystkich miejscach wydarzeń przyłącza energii elektrycznej będą znajdować się w odległości nie większej niż 100 m. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przewody zasilające uwzględniając możliwą odległość przyłącza oraz rożne rodzaje przyłączy. Rodzaje przyłączy zostaną ustalone w trybie roboczym. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wszelkich przyłączy i połączeń kablowych przed wpływem warunków atmosferycznych.

15. Wykonawca zapewni na własny koszt transport konstrukcji scenicznych, sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego oraz wszelkich urządzeń niezbędnych do ich montażu i demontażu.

16. Wykonawca zapewni montażystów do montażu i demontażu konstrukcji scenicznych, realizatorów oświetlenia i nagłośnienia do obsługi wszystkich wykorzystywanych urządzeń w miejscach wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić realizatorów nagłośnienia i oświetlenia posiadających doświadczenie w zakresie wydarzeń plenerowych oraz działań o charakterze teatralnym, adekwatnie w poszczególnych miejscach wydarzeń.

17. W przypadku miejsc wydarzeń 1-4 konstrukcja dachu i podestu sceny musi umożliwiać zawieszenia siatek i bannerów reklamowych.

LISTA MIEJSC WYDARZEŃ (Zamawiający zastrzega sobie prawo na dwa dni przed Imprezą do zmiany lokalizacji poszczególnych przedsięwzięć artystycznych, bez zmiany specyfikacji technicznej:

- Plac po Farze*

- Dziedziniec Archiwum Państwowego w Lublinie, ul. Jezuicka 13*

- Dziedziniec Zamku w Lublinie*

- Podwórko Teatru im. J. Osterwy w Lublinie – za restauracją Incognito, od ul. Peowiaków

- Arkady, ul. Świętoduska

- Plac Litewski

6A. Strefa Folk & Taniec Współczesny – scena wśród drzew na prawo od fontanny, przy 	stanowiskach pomiarów meteorologicznych

6B. Balkon Wydziału Politologii UMCS, Plac Litewski 3

6C. Strefa Latino – wokół fontanny

6D. Strefa ruchu – Plac Zabaw, od strony ul. 3 Maja

6E. Strefa Hip-Hop

6F. Strefa foto – pod „Baobabem”

- Liceum im. Jana Zamoyskiego, ul. Ogrodowa 16

- Plac przed Teatrem im. H.Ch. Andersena, ul.  Dominikańska 1

- Wirydarz Klasztoru OO. Dominikanów

- Biblioteka im. H.Łopacińskiego – ul. Narutowicza 4

- Podwórko – ul. Lubartowska 59

- Plac Rybny

- Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskie – ul. Kowalska 4

- chodnik przy Zaułku Hartwigów – ul. Kowalska 3

- ul. Królewska – Plac Łokietka

- Krakowskie Przemieście (deptak) na wysokości ul. Staszica

- Pałac Potockich – ul. Zielona*

- Most im. Mariana Lutosławskiego*

- 3 zestawy mobilne – lokalizacja w rybie roboczym

We wszystkich ww. lokalizacjach Wykonawca winien być gotów do przeprowadzenia prób artystycznych od godz. 13.00 dnia 8 czerwca.

* Zamawiający umożliwi montaż sceny wraz z urządzeniami na dzień przed realizacją wydarzeń artystycznych w ramach Nocy Kultury 2013

MIEJSCE NR 1 – Plac po Farze

1. Parametry konstrukcji podestu sceny

a. wymiary zewnętrzne podestu (bez schodów): 8 x 10 m;

b. wysokość frontu poziomu podestu sceny: nie mniejsza niż 100 cm i nie większa niż 120 cm.

c. konstrukcja złożona z podestów scenicznych;

d. schody na scenę minimum 1 sztuka, o szerokości nie mniejszej niż 1 m i nie większa niż 1,5 m każda, z antypoślizgowymi stopniami, i listwami zabezpieczającymi. Schody muszą posiadać poręcze oraz uchwyty mocujące.

e. jedno stanowisko monitorowe po prawej stronie sceny, zadaszony, ze ścianami z 3 stron, o wymiarach nie mniejszych niż 3 x 2 m, poziom podestu zrównany z podestem sceny.

2. Parametry konstrukcji dachu

a. konstrukcja samonośna, bez możliwości kotwienia do gruntu; wymagane jest zastosowanie balastów;

b. dach o wymiarachwewnętrznych nie mniejszych niż 8 x 10 m i nie większych niż 10 x 10 m;

c. wymagana wysokość: nie niższa niż 5 m i nie większa niż 7 m od poziomu zero do dolnej krawędzi dachu.;

d. konstrukcja zadaszenia dwuspadowa, wykonana z kratownic aluminiowych o rozstawie rur wzdłużnych w systemie QUADRO o wymiarach nie mniejszych niż 390 x 390 mm;

e. całość konstrukcji zadaszenia musi umożliwiać swobodne opuszczanie i podnoszenie dachu;

f. konstrukcja dachu musi umożliwiać montaż infrastruktury oświetleniowej, i horyzontów, oraz uwzględniać ewentualny ciężar opadów atmosferycznych (deszcz, śnieg, grad) oraz wpływ wiatru;

g. pokrycie dachu wykonane z wodoszczelnej plandeki jednolitego stonowanego koloru: odcienie szarości, granatu, czerni. Plandeka musi być czysta.

h. do konstrukcji dachu należy z trzech stron (boki i tył) powiesić horyzonty siatkowe czarne, od poziomu zero sceny do wysokości dolnej krawędzi dachu.

3. Parametry wież pod nagłośnienie:

a. konstrukcja rusztowaniowa o wymiarach podstawy nie mniejszej niż 2 x 2 m i nie większej niż 3 x 3 m;

b. wysokość nie mniejsza niż 8 m i nie większa niż 10 m;

c. lokalizacja w trybie roboczym

d.konstrukcja powinna umożliwić zawieszenie nagłośnienia o wadze co najmniej 750kg

4. Parametry konstrukcji stanowiska realizatorów FOH i oświetlenia:

a. konstrukcja 1 poziomowa o wymiarach zewnętrznych nie mniejszych niż 3 x 3 m;
b. stanowisko powinno być zadaszone i okotarowane z 3 stron od poziomu podłogi do poziomu dachu. Plandeka i kotary muszą być czyste.;

c. podłoga z podestów scenicznych, niwelująca nierówności terenu,o wysokości minimalnej 0.4 m.

5. Zestaw oświetleniowy składający się minimum z:

- reflektor typu PC 1000 W – 6 szt.;

- urządzenie typu Moving Head LED Wash – 12 szt.;

-  urządzenie typu Moving Head Spot o mocy żarówki nie mniejszej niż 500 W – 12 szt.;

- oświetlacz typu Blinder  - 6 szt.;

- reflektory typu profil o minimalnej mocy 750 W – 4 szt.

- konsoleta do sterowania urządzeniami inteligentnymi i żarowymi;

- do wyżej wymienionych reflektorów: haki do zawieszenia, linki zabezpieczające, przesłony czterolistne (do reflektorów typu PC 1000 W), ramki do filtrów oraz zestaw filtrów w kolorach podstawowych;

- niezbędne okablowanie zasilające i DMX;

- dimmer o minimum 24 kanałach;

- maszyna do dymu sterowana DMX.

6. Zestaw nagłośnieniowy składający się z:

- system nagłośnieniowy LINE ARRAY o mocy wzmacniaczy minimalnej 2 x 10kW RMS z dedykowanym procesorem. System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni (50 x 70m) oraz być w stanie uzyskać poziom 110dB SPL w przy stanowiska realizatora. System montowany podwieszany na wieżach z rusztowań typu leyer, rotax o wysokości minimum 8 m;

- konsoleta główna FOH cyfrowa klasy Soundcraft Vi4, Vi6, Yamaha CL5 lub inna o równych lub wyższych parametrach z minimum 60 kanałami mikrofonowymi z wyjściami typu L, R i C i minimum 12 AUX ;

- konsoleta monitorowa cyfrowa klasy Soundcraft Vi4, Vi6, Yamaha CL5, Yamaha LS7 z minimum 60 kanałami wejściowymi ze sceny, ze spliterem, minimum wyjściami typu 12 AUX – 12 torów monitorowych,

- 10 monitory podłogowye typu wedge po minimum 450W RMS każdy – 10 szt.

- kolumna monitorowa typu sidefill po 800W RMS pracujące w pełnym paśmie – 2szt.

- profesjonalny odtwarzacz CD z autopauzą i buforem anti shock – 2 szt.

Omikrofonowanie - zgodne z riderami zespołów zawierające minimum:

-kompletny zestaw z mikrofonem bezprzewodowym do ręki umieszczonym na statywie, z kompletem baterii zapewniającym nieprzerwaną pracę podczas próby i właściwej prezentacji. Zestaw bezprzewodowy powinien posiadać możliwość płynnej zmiany kanałów, łatwego zestrojenia mikrofonu z odbiornikiem, posiadać funkcję skanowania przestrzeni w poszukiwaniu wolnych częstotliwości oraz przełącznik typu MUTE umieszczony na mikrofonie – 2 zestawy;

-mikrofony pojemnościowe typu Shure SM 81 – 6 szt.;

- mikrofony pojemnościowe typu AKG C414 – 4 szt.

- mikrofony wokalowe typu Shure SM 58 – 10 szt.

- mikrofony instrumentalne typu Shure Beta 52 – 2 szt.

- mikrofony instrumentalne typu AKG D112  - 3 szt.

- mikrofony instrumentalne typu Sennheiser e604 – 12 szt.

- mikrofony instrumentalne typu Sennheiser e904 – 2 szt.

- mikrofony instrumentalne typu Sennheiser e602 – 2 szt.

- mikrofony instrumentalne typu Shure Beta 57A – 4 szt.

- mikrofony instrumentalne typu Shure SM 57 – 18 szt.

- D- boxy aktywne – 16 szt.

- statywy mikrofonowe do wszystkich mikrofonów (wysokie x 30, niskie x 20)

- pełne okablowanie systemu umożliwiające podłaczenie wszystkich źródeł dźwieku oraz usytuowanie konsolety w odległości minimum 30m od sceny

- System interkomowy zapewniający kontakt pomiędzy realizatorem dźwięku – inspicjentem sceny – realizatorem monitorów – realizatorem oświetlenia.

- Zapewnienie sygnału stereo (suma L+R) z konsolety głównej dla celów rejestracji video.

7. Rozdzielnia

Rozdzielnia prądu trójfazowego z minimum 2 gniazdami 360 V / 32 A / 5 pin, 2 gniazdami 360 V / 63 A / 5 pin  oraz z minimum 4 gniazdami 230 V, z odpowiednimi zabezpieczeniami, umożliwiająca zasilanie dostarczonego oświetlenia oraz nagłośnienia.

Zamówienie obejmuje realizację nagłośnienia i oświetlenia podczas prób i wydarzenia.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność dwóch techników sceny (poza realizatorami dźwięku i oświetlenia) w czasie prób i koncertów.

MIEJSCE 2 - Dziedziniec Archiwum Państwowego w Lublinie, ul. Jezuicka 13

1. Parametry konstrukcji dachu

a. konstrukcja samonośna, z możliwością kotwienia i stosowania odciągów linowych lub balastów stałych;

b. dach o wymiarach nie mniejszych niż 10 x 10 m

c. wymagana wysokość: nie niższa niż 6 m i nie większa niż 8 m od poziomu zero do dolnej krawędzi dachu.;

d. konstrukcja zadaszenia dwuspadowa, wykonana z kratownic aluminiowych o rozstawie rur wzdłużnych w systemie QUADRO o wymiarach nie mniejszych niż 390 x 390 mm;

e. całość konstrukcji zadaszenia musi umożliwiać swobodne opuszczanie i podnoszenie dachu;

f. konstrukcja dachu musi umożliwiać montaż infrastruktury oświetleniowej, nagłośnienia i horyzontów, oraz uwzględniać ewentualny ciężar opadów atmosferycznych (deszcz, śnieg, grad) nie mniejszy niż 1 tona oraz wpływ wiatru.

g. pokrycie dachu wykonane z wodoszczelnej plandeki jednolitego stonowanego koloru: odcienie szarości, granatu, czerni. Plandeka musi być czysta.

h. do konstrukcji dachu należy z dwóch stron (boki) powiesić horyzonty siatkowe czarne, od poziomu zero do wysokości dolnej krawędzi dachu.

2. Parametry konstrukcji stanowiska realizatorów FOH i oświetlenia:

a. konstrukcja 1 poziomowa o wymiarach zewnętrznych nie mniejszych niż 3 x 2 m;
b. stanowisko powinno być zlokalizowane na wprost sceny;
c. stanowisko powinno być zadaszone i okotarowane z 3 stron od poziomu podłogi do poziomu dachu. Plandeka i kotary muszą być czyste.;

d. podłoga z podestów scenicznych, niwelująca nierówności terenu,o wysokości minimalnej 0.4 m.

3. Parametry konstrukcji podestów do ustawienia zestawów głośnikowych:

a. konstrukcja 1 poziomowa o wymiarach zewnętrznych nie mniejszych niż 2 x 1 m i wysokości nie niższej niż 0.7 m;

b. podłoga z podestów scenicznych, niwelująca nierówności terenu..

4. Zestaw oświetleniowy składający się z:

- reflektory typu PC 1000 W – 8 szt.;

- reflektory typu PAR 64 1000 W – 6 szt.;

- 2 statywy oświetleniowe o  wysokości minimum 2 m;

- do wyżej wymienionych reflektorów: haki do zawieszenia, linki zabezpieczające, przesłony czterolistne (do refelktorów typu PC 1000 W), ramki do filtrów oraz zestaw filtrów w kolorach podstawowych;

- niezbędne okablowanie zasilające i DMX;

- dimmer o minimum 12 kanałach;

- stół oświetleniowy umożliwiający płynne regulowanie natężenia światła;

- maszyna do dymu sterowana DMX.

5. Zestaw nagłośnieniowy składający się z:

- System nagłośnieniowy trójdrożny o minimalnej mocy zastosowanych wzmacniaczy 2 x 3kW RMS z osobnymi subbasami i crossoverem. System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni (30 x 35m) oraz być w stanie uzyskać poziom 110dB SPL w przy stanowiska realizatora. System montowany na podestach umieszczonych po bokach sceny

- konsoleta główna FOH cyfrowa lub analogowa z minimum 24 kanałami mikrofonowymi z wyjściami typu L, R i C i minimum 8 AUX;

- w przypadku zastosowania konsolety analogowej niezbędne są procesory efektów, compresory, bramki szumów, equalizery graficzne w ilości niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia koncertu muzyki rockowej;

- 10 monitorów podłogowych typu wedge po minimum 450W RMS każdy,

- profesjonalny odtwarzacz CD z autopauzą i buforem anti shock – 1 szt;

Omikrofonowanie - zgodne z riderami zespołów składające się z:

- kompletny zestaw z mikrofonem bezprzewodowym do ręki  umieszczonym na statywie z kompletem baterii zapewniającym nieprzerwaną pracę podczas próby i właściwej prezentacji. Zestaw bezprzewodowy powinien posiadać możliwość płynnej zmiany kanałów, łatwego zestrojenia mikrofonu z odbiornikiem, posiadać funkcję skanowania przestrzeni w poszukiwaniu wolnych częstotliwości oraz przełącznik typu MUTE umieszczony na mikrofonie – 2 zestawy;

- mikrofony instrumentalne typu AKG D112  - 2 szt.

- mikrofony instrumentalne typu Shure SM 57 – 8 szt.

- mikrofony pojemnościowe typu AKG C451 – 6 szt.

- mikrofony pojemnościowe typu RE20 – 6 szt.

- mikrofony wokalowe typu Shure SM 58 – 4 szt.

- mikrofony instrumentalne typu Sennheiser e604 – 6 szt.

- mikrofony instrumentalne typu Sennheiser MD441 – 6 szt.

- mikrofony instrumentalne typu Sennheiser e602 – 2 szt.

- D- boxy aktywne – 8 szt.

- statywy mikrofonowe do wszystkich mikrofonów - wysokie – 24 szt. , niskie – 20 szt.

- system interkomowy zapewniający kontakt pomiędzy realizatorem dźwięku – inspicjentem sceny– i realizatorem oświetlenia.

- zapewnienie sygnału stereo (suma L+R) z konsolety głównej dla celów rejestracji video.

6. Rozdzielnia

Rozdzielnia prądu trójfazowego z minimum 2 gniazdami 360 V / 32 A / 5 pin oraz z minimum 4 gniazdami 230 V, z odpowiednimi zabezpieczeniami, umożliwiająca zasilanie dostarczonego oświetlenia oraz nagłośnienia.

7. Dodatkowo:

- 2 podesty o wielkości 2 x 1 m, na regulowanych nogach teleskopowych z możliwością płynnej regulacji wysokości w zakresie od minimum 0.7 m do minimum 1.2 m.

Zamówienie obejmuje realizację nagłośnienia i oświetlenia podczas prób i wydarzenia.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność dwóch techników sceny (poza realizatorami dźwięku i oświetlenia) w czasie prób i koncertów.

MIEJSCE 3 - Dziedziniec Zamku w Lublinie

1. Parametry konstrukcji podestu sceny

a. wymiary zewnętrzne podestu (bez schodów): 10 x 10 m;

b. wysokość frontu poziomu podestu sceny: nie mniejsza niż 100 cm i nie większa niż 120 cm.

c. konstrukcja  złożona z podestów scenicznych;

d. schody na scenę minimum 1 sztuka, o szerokości nie mniejszej niż 1 m i nie większa niż 1,5 m każda, z antypoślizgowymi stopniami, i listwami zabezpieczającymi. Schody muszą posiadać poręcze oraz uchwyty mocujące.

2. Parametry konstrukcji dachu

a. konstrukcja samonośna, bez możliwości kotwienia do gruntu;

b. dach o wymiarach nie mniejszych niż 10 x 12 m i nie większych niż 12 x 12 m;

c. wymagana wysokość: nie niższa niż 5 m i nie większa niż 7 m od poziomu zero do dolnej krawędzi dachu.;

d. konstrukcja zadaszenia dwuspadowa, wykonana z kratownic aluminiowych o rozstawie rur wzdłużnych w systemie QUADRO o wymiarach nie mniejszych niż 390 x 390 mm;

e. całość konstrukcji zadaszenia musi umożliwiać swobodne opuszczanie i podnoszenie dachu;

f. konstrukcja dachu musi umożliwiać montaż infrastruktury oświetleniowej, nagłośnienia i horyzontów, oraz uwzględniać ewentualny ciężar opadów atmosferycznych (deszcz, śnieg, grad) oraz wpływ wiatru;

g. pokrycie dachu wykonane z wodoszczelnej plandeki jednolitego stonowanego koloru: odcienie szarości, granatu, czerni. Plandeka musi być czysta.

h. do konstrukcji dachu należy z trzech stron (boki) powiesić horyzonty siatkowe czarne, od poziomu zero do wysokości dolnej krawędzi dachu.

g. wymagane jest zapewnienie bocznych wypustów umożliwiających podwieszenie nagłośnienia z dwóch słupów z frontu sceny i o nośności każdy 600 kg.

3. Parametry konstrukcji stanowiska realizatorów FOH i oświetlenia:

a. konstrukcja 1 poziomowa o wymiarach zewnętrznych nie mniejszych niż 3 x 2 m;
b. stanowisko powinno być zlokalizowane na wprost sceny;
c. stanowisko powinno być zadaszone i okotarowane z 3 stron od poziomu podłogi do poziomu dachu. Plandeka i kotary muszą być czyste.;

d. podłoga z podestów scenicznych, niwelująca nierówności terenu,o wysokości minimalnej 0.4 m.

4. Zestaw oświetleniowy składający się minimum z:

- reflektor typu PC 1000 W – 6 szt.;

- urządzenie typu Moving Head LED Wash – 12 szt.;

-  urządzenie typu Moving Head Spot o mocy żarówki nie mniejszej niż 500 W – 12 szt.;

- oświetlacz typu Blinder  - 6 szt.;

- reflektory typu profil o minimalnej mocy 750 W – 4 szt.

- konsoleta do sterowania urządzeniami inteligentnymi i żarowymi;

- do wyżej wymienionych reflektorów: haki do zawieszenia, linki zabezpieczające, przesłony czterolistne (do refelktorów typu PC 1000 W), ramki do filtrów oraz zestaw filtrów w kolorach podstawowych;

- niezbędne okablowanie zasilające i DMX;

- dimmer o minimum 24 kanałach;

- maszyna do dymu sterowana DMX.

5. Zestaw nagłośnieniowy składający się z:

- system nagłośnieniowy LINE ARRAY o minimalnej mocy zastosowanych wzmacniaczy 2 x 10kW RMS z dedykowanym procesorem. System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni (30 x 50m) oraz być w stanie uzyskać poziom 110dB SPL w przy stanowiska realizatora. System montowany na wingach bocznych konstrukcji dachowej

- konsoleta główna FOH cyfrowa klasy Soundcraft Vi4, Vi6, lub inna o równych lub wyższych parametrach z minimum 60 kanałami mikrofonowymi z wyjściami typu L, R i C i minimum 12 AUX

- monitory podłogowe typu wedge po minimum 450W RMS każdy -10 szt.;

- kolumna monitorowa typu sidefill po 800W RMS pracujące w pełnym paśmie,

- profesjonalny odtwarzacz CD z autopauzą i buforem anti shock – 2 szt.

Omikrofonowanie - zgodne z riderami zespołów zawierające minimum:

- kompletny zestaw z mikrofonem bezprzewodowym do ręki  z umieszczonym na statywie z kompletem baterii zapewniającym nieprzerwaną pracę podczas próby i właściwej prezentacji. Zestaw bezprzewodowy powinien posiadać możliwość płynnej zmiany kanałów, łatwego zestrojenia mikrofonu z odbiornikiem, posiadać funkcję skanowania przestrzeni w poszukiwaniu wolnych częstotliwości oraz przełącznik typu MUTE umieszczony na mikrofonie – 2 zestawy;

- mikrofony pojemnościowe typu AKG 525 – 4 szt.;

- mikrofony pojemnościowe typu Neuman KM185 – 4 szt.;

- mikrofony wokalowe typu Shure SM 58 – 20 szt.;

- mikrofony wokalowe typu Shure Beta 58A – 2 szt.;

- mikrofony instrumentalne typu AKG D112  - 2 szt.;

- mikrofony instrumentalne typu e904 – 6 szt.;

- mikrofony instrumentalne typu Shure SM 57 – 6 szt.;

- mikrofony instrumentalne typu ATM 350 – 7 szt.;

- D- boxy aktywne – 12 szt.

- statywy mikrofonowe (wysokie x 20, niskie x 10)

- system interkomowy zapewniający kontakt pomiędzy realizatorem dźwięku – inspicjentem sceny  realizatorem oświetlenia.

- zapewnienie sygnału z konsolety głównej dla celów rejestracji video.

6. Rozdzielnia

Rozdzielnia prądu trójfazowego z minimum 2 gniazdami 360 V / 32 A / 5 pin, 2 gniazdami 360 V / 63 A / 5 pin  oraz z minimum 4 gniazdami 230 V, z odpowiednimi zabezpieczeniami, umożliwiająca zasilanie dostarczonego oświetlenia oraz nagłośnienia.

Zamówienie obejmuje realizację nagłośnienia i oświetlenia podczas prób i wydarzenia.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność dwóch techników sceny (poza realizatorami dźwięku i oświetlenia) w czasie prób i koncertów.

MIEJSCE 4 - Podwórko Teatru im. J. Osterwy w Lublinie – za restauracją Incognito, od ul. Peowiaków

1. Zestaw oświetleniowy składający się z minimum:

- reflektory typu PAR 64 1000 W – 24 szt.;

- reflektory typu LED PAR 64 RGB – 8 szt.;

- 2 statywy oświetleniowe o wysokości minimum 4 m z poprzeczką umożliwiającą zamontowanie minimum 6 reflektorów typu PAR 1000 W;

- 2 statywy oświetleniowe o wysokości minimum 3 m z poprzeczką umożliwiającą zamontowanie minimum 6 reflektorów typu PAR 1000 W;

- do wyżej wymienionych reflektorów typu PAR 64 linki zabezpieczające, ramki do filtrów oraz zestaw filtrów w kolorach podstawowych;

- niezbędne okablowanie zasilające i DMX;

- dimmery o minimum 24 kanałach;

- stół oświetleniowy z minimum 24 kanałami z płynną regulacją w polu ręcznym; z możliwością płynnego regulowania natężenia światła, crossowania kanałów, zapisywania scen oraz zapisania minimum 24 submasterów.

- maszyna do dymu sterowana DMX.

2. Zestaw nagłośnieniowy składający się z minimum:

- system nagłośnieniowy trójdrożny o minimalnej mocy zastosowanych wzmacniaczy 2 x 3kW RMS z osobnymi subbasami i crossoverem. System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni oraz być w stanie uzyskać poziom 110dB SPL w przy stanowiska realizatora. System montowany na podestach umieszczonych po bokach sceny.

- konsoleta główna FOH cyfrowa lub analogowa z minimum 24 kanałami mikrofonowymi z wyjściami typu L, R i C i minimum 8 AUX

- w przypadku zastosowania konsolety analogowej niezbędne są procesory efektów, compresory, bramki szumów, equalizery graficzne w ilości niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia koncertu muzyki rockowej;

- monitory podłogowe typu wedge po minimum 450W RMS każdy – 6 szt.;

- kolumna monitorowa typu drumfill 600W RMS pracujące w pełnym paśmie,

Omikrofonowanie - zgodne z riderami zespołów zawierające minimum:

- kompletny zestaw z mikrofonem bezprzewodowym do ręki  z umieszczonym na statywie z kompletem baterii zapewniającym nieprzerwaną pracę podczas próby i właściwej prezentacji. Zestaw bezprzewodowy powinien posiadać możliwość płynnej zmiany kanałów, łatwego zestrojenia mikrofonu z odbiornikiem, posiadać funkcję skanowania przestrzeni w poszukiwaniu wolnych częstotliwości oraz przełącznik typu MUTE umieszczony na mikrofonie – 2 zestawy
- mikrofony pojemnościowe typu AKG 525 – 4 szt.

- mikrofony wokalowe typu Shure SM 58 – 6 szt.

- mikrofony wokalowe typu Shure Beta 58A – 3 szt.

- mikrofony instrumentalne typu AKG D112  - 1 szt.

- mikrofony instrumentalne typu e604 – 6 szt.

- mikrofony instrumentalne typu Shure SM 57 – 6 szt.

- D- boxy aktywne – 6 szt.

- statywy mikrofonowe - wysokie 12 szt., niskie – 10 szt.

- system interkomowy zapewniający kontakt pomiędzy realizatorem dźwięku – inspicjentem sceny realizatorem oświetlenia.

- zapewnienie sygnału z konsolety głównej dla celów rejestracji video.

3. Parametry konstrukcji stanowiska realizatorów nagłośnienia i oświetlenia:
a. konstrukcja 1 poziomowa o wymiarach zewnętrznych nie mniejszych niż 2 x 3 m;

b. stanowisko powinno być zlokalizowane na wprost sceny;
c. stanowisko powinno być zadaszone i okotarowane z 3 stron od poziomu podłogi do poziomu dachu. Plandeka i kotary muszą być czyste.

d. podłoga z podestów scenicznych, niwelująca nierówności terenu, o wysokości minimalnej 40 cm.

4. Parametry konstrukcji podestów do ustawienia zestawów głośnikowych:

a. konstrukcja 1 poziomowa o wymiarach zewnętrznych nie mniejszych niż 2 x 1 m i wysokości nie niższej niż 0.7 m;

b. podłoga z podestów scenicznych, niwelująca nierówności terenu..

5. Rozdzielnia

Rozdzielnia prądu trójfazowego z minimum 1 gniazdem 360 V / 63A / 5 pin, 2 gniazdami 360 V / 32 A / 5 pin oraz z minimum 4 gniazdami 230 V, z odpowiednimi zabezpieczeniami, umożliwiająca zasilanie dostarczonego oświetlenia oraz nagłośnienia.

MIEJSCE NR 5 – Arkady,  ul. Świętoduska

Zestaw oświetleniowy składający się z:

reflektory typu PAR 64 1000 W – 4 szt.

2 statywy o minimalnej wysokości 3 m, z poprzeczką umożliwiającą zamontowanie minimum 4 reflektorów typu PAR 1000 W;

do wyżej wymienionych reflektorów typu PAR 64 linki zabezpieczające, ramki do filtrów oraz  zestaw filtrów w kolorach podstawowych;

niezbędne okablowanie zasilające i DMX;

dimmer o minimum 6 kanałach;

stół oświetleniowy umożliwiający płynne regulowanie natężenia światła.

Dodatkowo:

- 4 reflektory typu halogen o mocy minimalnej 1000 W.

Ustawienie świateł odbędzie się w dniu realizacji wydarzenia zgodnie z sugestiami artystów.

Zestaw nagłośnieniowy składający się z minimum:

- kolumny głośnikowe pełno pasmowe dwu lub trzydrożne aktywne lub pasywne o mocy nie mniejszej niż 300 W RMS - 2 szt.;

- wyżej wymienione kolumny zamontowane na stabilnych statywach o wysokości nie mniejszej niż 2 m – 2 szt.;

- w przypadku zastosowania kolumn głośnikowych pasywnych końcówka mocy o parametrach dopasowanych do zastosowanych kolumn;

- konsoleta mikserska z minimum 2 kanałami mikrofonowymi i 4 kanałami o liniowym poziomie wejścia z korekcją barwy w każdym kanale z parametrycznie przestrajalnymi częstotliwościami w paśmie średnim;

- kompletny zestaw z mikrofonem bezprzewodowym do ręki umieszczonym na statywie, z kompletem baterii zapewniającym nieprzerwaną pracę podczas próby i właściwej prezentacji. Zestaw bezprzewodowy powinien posiadać możliwość płynnej zmiany kanałów, łatwego zestrojenia mikrofonu z odbiornikiem, posiadać funkcję skanowania przestrzeni w poszukiwaniu wolnych częstotliwości oraz przełącznik typu MUTE umieszczony na mikrofonie – 2 szt.;

- profesjonalny odtwarzacz CD z autopauzą i buforem anti shock – 1szt

- profesjonalny odtwarzacz mp3 z autopauzą;

- przewód do podłączenia dźwięku z laptopa;

- kompletne okablowanie pozwalające na podłączenie całego zestawu umożliwiające ustawienie kolumn głośnikowych w odległości minimum 20 m od siebie i minimum 20 m od stanowiska realizatora – miejsca ustawienie konsolety mikserskiej;

- przewód zasilający o długości minimum 50 mb o parametrach umożliwiających zasilenie zestawu prądem o napięciu 230V.

MIEJSCE 6A.  Strefa Folk & Taniec Współczesny - scena wśród drzew na prawo od fontanny, przy stanowiskach pomiarów meteorologicznych

1. Zestaw oświetleniowy składający się z minimum:

- reflektory typu PAR 64 1000 W – 8 szt.;

- reflektory typu PC 1000 W – 8 szt

- 2 statywy oświetleniowe o wysokości minimum 3 m z poprzeczką umożliwiającą zamontowanie minimum 6 reflektorów typu PAR 1000 W;

- 4 statywy oświetleniowe o wysokości minimum 2 m z możliwością zamontowania 1 reflektora typu PAR 6 1000 W;

- 4 statywy oświetleniowe o wysokości minimum 0.20 m z możliwością zamontowania reflektorów typu PC 1000 W;

- do wszystkich wyżej wymienionych reflektorów linki zabezpieczające, ramki do filtrów oraz zestaw filtrów w kolorach podstawowych; ponadto do reflektorów typu PC 1000 W przesłony czterolistne;

- niezbędne okablowanie zasilające i DMX;

- dimmery o minimum 24 kanałach;

- stół oświetleniowy z minimum 24 kanałami z płynną regulacją w polu ręcznym; z możliwością płynnego regulowania natężenia światła, crossowania kanałów, zapisywania scen oraz zapisania minimum 24 submasterów.

- maszyna do dymu sterowana DMX.

Ustawienie świateł odbędzie się w dniu realizacji wydarzenia zgodnie z sugestiami artystów.

2, Zestaw nagłośnieniowy składający się z minimum:

- kolumny głośnikowe pełno pasmowe dwu lub trzydrożne aktywne lub pasywne o mocy nie mniejszej niż 300 W RMS - 2 szt.;

- wyżej wymienione kolumny zamontowane na stabilnych statywach o wysokości nie mniejszej niż 2 m. – 2 szt.;

- w przypadku zastosowania kolumn głośnikowych pasywnych końcówka mocy o parametrach dopasowanych do zastosowanych kolumn;

- konsoleta mikserska z minimum 2 kanałami mikrofonowymi i 4 kanałami  o liniowym poziomie wejścia z korekcją barwy w każdym kanale z parametrycznie przestrajalnymi częstotliwościami w paśmie średnim;

- kompletny zestaw z mikrofonem bezprzewodowym do ręki umieszczonym na statywie, z kompletem baterii zapewniającym nieprzerwaną pracę podczas próby i właściwej prezentacji. Zestaw bezprzewodowy powinien posiadać możliwość płynnej zmiany kanałów, łatwego zestrojenia mikrofonu z odbiornikiem, posiadać funkcję skanowania przestrzeni w poszukiwaniu wolnych częstotliwości oraz przełącznik typu MUTE umieszczony na mikrofonie – 1 szt.;

- profesjonalny odtwarzacz CD z autopauzą i buforem anti shock – 1 szt.;

- kompletne okablowanie pozwalające na podłączenie całego zestawu umożliwiające ustawienie kolumn głośnikowych w odległości minimum 20 m od siebie i minimum 20 m od stanowiska realizatora – miejsca ustawienie konsolety mikserskiej;

- przewód zasilający o długości minimum 50 mb o parametrach umożliwiających zasilenie zestawu prądem o napięciu 230V.

3.Rozdzielnia:
Rozdzielnia prądu trójfazowego z minimum 1 gniazdem 360 V / 63A / 5 pin, 2 gniazdami 360 V / 32 A / 5 pin oraz z minimum 4 gniazdami 230 V, z odpowiednimi zabezpieczeniami, umożliwiająca zasilanie dostarczonego oświetlenia oraz nagłośnienia.

MIEJSCE 6B. Balkon Wydziału Politologii UMCS, Plac Litewski 3

1. Zestaw oświetleniowy składający się z minimum:

- reflektory typu PAR 64 1000 W – 8 szt.;

- 2 statywy oświetleniowe o wysokości minimum 3 m z poprzeczką umożliwiającą zamontowanie minimum 6 reflektorów typu PAR 64 1000 W;

- 4 statywy oświetleniowe o wysokości minimum 0.30 m z możliwością zamontowania reflektorów typu PAR 64 1000 W;

- do wszystkich wyżej wymienionych reflektorów linki zabezpieczające, ramki do filtrów oraz zestaw filtrów w kolorach podstawowych;

- niezbędne okablowanie zasilające i DMX;

- dimmer o minimum 6 kanałach;

- stół oświetleniowy umożliwiający płynne regulowanie natężenia światła.

Ustawienie świateł odbędzie się w dniu realizacji wydarzenia zgodnie z sugestiami artystów.

2. Zestaw nagłośnieniowy składający się z minimum:

- kolumny głośnikowe pełno pasmowe dwu lub trzydrożne aktywne lub pasywne o mocy nie mniejszej niż 300 W RMS - 2 szt.;

- wyżej wymienione kolumny zamontowane na stabilnych statywach o wysokości nie mniejszej niż 2 m. – 2 szt.;

- w przypadku zastosowania kolumn głośnikowych pasywnych końcówka mocy o parametrach dopasowanych do zastosowanych kolumn;

- konsoleta mikserska z minimum 2 kanałami mikrofonowymi i 4 kanałami  o liniowym poziomie wejścia z korekcją barwy w każdym kanale z parametrycznie przestrajalnymi częstotliwościami w paśmie średnim;

- kompletny zestaw z mikrofonem bezprzewodowym do ręki umieszczonym na statywie, z kompletem baterii zapewniającym nieprzerwaną pracę podczas próby i właściwej prezentacji. Zestaw bezprzewodowy powinien posiadać możliwość płynnej zmiany kanałów, łatwego zestrojenia mikrofonu z odbiornikiem, posiadać funkcję skanowania przestrzeni w poszukiwaniu wolnych częstotliwości oraz przełącznik typu MUTE umieszczony na mikrofonie – 1 szt.;

- profesjonalny odtwarzacz CD z autopauzą i buforem anti shock – 1 szt.;

- kompletne okablowanie pozwalające na podłączenie całego zestawu umożliwiające ustawienie kolumn głośnikowych w odległości minimum 20 m od siebie i minimum 20 m od stanowiska realizatora – miejsca ustawienie konsolety mikserskiej;

- przewód zasilający o długości minimum 50 mb o parametrach umożliwiających zasilenie zestawu prądem o napięciu 230V.

3. Rozdzielnia

Rozdzielnia prądu trójfazowego z minimum 1 gniazdem 360 V / 32 A / 5 pin oraz z minimum 4 gniazdami 230 V, z odpowiednimi zabezpieczeniami, umożliwiająca zasilanie dostarczonego oświetlenia oraz dostarczonego przez artystów nagłośnienia.

MIEJSCE 6C. Strefa Latino – wokół fontanny

1. Parametry konstrukcji podestu sceny:
a. konstrukcja 1 poziomowa o wymiarach zewnętrznych nie mniejszych niż 6 x 6 m;

b. podłoga z podestów scenicznych, niwelująca nierówności terenu, o wysokości minimalnej 0.5 m;

c. schody na scenę 1 szt.

2. Zestaw oświetleniowy składający się z minimum:

- reflektory typu PAR 64 1000 W – 13 szt.;

- 4 statywy oświetleniowe o wysokości minimum 3 m z poprzeczką umożliwiającą zamontowanie minimum 6 reflektorów typu PAR 64 1000 W;

- do wszystkich wyżej wymienionych reflektorów linki zabezpieczające, ramki do filtrów oraz zestaw filtrów w kolorach podstawowych;

- niezbędne okablowanie zasilające i DMX;

- dimmery o minimum 24 kanałach;

- stół oświetleniowy z minimum 24 kanałami z płynną regulacją w polu ręcznym; z możliwością płynnego regulowania natężenia światła, crossowania kanałów, zapisywania scen oraz zapisania minimum 24 submasterów.

Ustawienie świateł odbędzie się w dniu realizacji wydarzenia zgodnie z sugestiami artystów.

3. Zestaw nagłośnieniowy składający się z minimum:

- kolumny głośnikowe pełno pasmowe dwu lub trzydrożne aktywne lub pasywne o mocy nie mniejszej niż 300 W RMS w ilości 4 szt. zamontowane na stabilnych statywach o wysokości nie mniejszej niż 2 m;

- w przypadku zastosowania kolumn głośnikowych pasywnych końcówka mocy o parametrach dopasowanych do zastosowanych kolumn

- konsoleta mikserska z minimum 2 kanałami mikrofonowymi i 4 kanałami  o liniowym poziomie wejścia z korekcją barwy w każdym kanale z parametrycznie przestrajalnymi częstotliwościami w paśmie średnim;

- kompletny zestaw z mikrofonem bezprzewodowym do ręki umieszczonym na statywie, z kompletem baterii zapewniającym nieprzerwaną pracę podczas próby i właściwej prezentacji. Zestaw bezprzewodowy powinien posiadać możliwość płynnej zmiany kanałów, łatwego zestrojenia mikrofonu z odbiornikiem, posiadać funkcję skanowania przestrzeni w poszukiwaniu wolnych częstotliwości oraz przełącznik typu MUTE umieszczony na mikrofonie – 1 zestaw

- profesjonalny odtwarzacz CD z autopauzą i buforem anti shock – 1 szt.;

- profesjonalny odtwarzacz mp3 z autopauzą;

- przewód do podłączenia dźwięku z laptopa

- kompletne okablowanie pozwalające na podłączenie całego zestawu umożliwiające ustawienie kolumn głośnikowych w odległości minimum co 20 m od siebie i minimum 30 m od stanowiska realizatora – miejsca ustawienie konsolety mikserskiej

- przewód zasilający o długości minimum 50 mb o parametrach umożliwiających zasilenie zestawu prądem o napięciu 230V

4. Rozdzielnia

Rozdzielnia prądu trójfazowego z minimum 1 gniazdem 360 V / 63A / 5 pin, 2 gniazdami 360 V / 32 A / 5 pin oraz z minimum 4 gniazdami 230 V, z odpowiednimi zabezpieczeniami, umożliwiająca zasilanie dostarczonego oświetlenia oraz nagłośnienia.

MIEJSCE 6D. Strefa ruchu – Plac Zabaw, od strony ul. 3 Maja

1. Zestaw oświetleniowy składający się z minimum:

- reflektory typu PAR 64 1000 W – 2 szt.;

- reflektory typu PC 1000 W – 8 szt.;

- 2 statyw oświetleniowy o wysokości minimum 3 m z poprzeczką umożliwiającą zamontowanie minimum 2 reflektorów typu PAR 64 1000 W;

- 6 statywów oświetleniowych o wysokości minimum 2 m z możliwością zamontowania 1 reflektora typu PC 1000 W;

- 2 statywy oświetleniowe o wysokości minimum 0.30 m z możliwością zamontowania reflektorów typu PC 1000 W;

- do wszystkich wyżej wymienionych reflektorów linki zabezpieczające, ramki do filtrów oraz zestaw filtrów w kolorach podstawowych; ponadto do reflektorów typu PC 1000 W przesłony czterolistne;

- niezbędne okablowanie zasilające i DMX;

- dimmery o minimum 24 kanałach;

- stół oświetleniowy z minimum 24 kanałami z płynną regulacją w polu ręcznym; z możliwością płynnego regulowania natężenia światła, crossowania kanałów, zapisywania scen oraz zapisania minimum 24 submasterów.

Ustawienie świateł odbędzie się w dniu realizacji wydarzenia zgodnie z sugestiami artystów.

2. Zestaw nagłośnieniowy składający się z minimum:

- kolumny głośnikowe pełno pasmowe dwu lub trzydrożne aktywne lub pasywne o mocy nie mniejszej niż 300 W RMS - 2 szt.;

- wyżej wymienione kolumny zamontowane na stabilnych statywach o wysokości nie mniejszej niż 2 m. – 2 szt.;

- w przypadku zastosowania kolumn głośnikowych pasywnych końcówka mocy o parametrach dopasowanych do zastosowanych kolumn;

- konsoleta mikserska z minimum 2 kanałami  o liniowym poziomie wejścia z korekcją barwy w każdym kanale z parametrycznie przestrajalnymi częstotliwościami w paśmie średnim;

- profesjonalny odtwarzacz CD z autopauzą i buforem anti shock – 1 szt.;

- kompletne okablowanie pozwalające na podłączenie całego zestawu umożliwiające ustawienie kolumn głośnikowych w odległości minimum 20 m od siebie i minimum 20 m od stanowiska realizatora – miejsca ustawienie konsolety mikserskiej;

- przewód zasilający o długości minimum 50 mb o parametrach umożliwiających zasilenie zestawu prądem o napięciu 230V.

3. Rozdzielnia

Rozdzielnia prądu trójfazowego z minimum 1 gniazdem 360 V / 63A / 5 pin, 2 gniazdami 360 V / 32 A / 5 pin oraz z minimum 4 gniazdami 230 V, z odpowiednimi zabezpieczeniami, umożliwiająca zasilanie dostarczonego oświetlenia oraz nagłośnienia.

MIEJSCE 6E. Strefa Hip-Hop

1. Zestaw oświetleniowy składający się z minimum:

- reflektory typu PAR 64 1000 W – 2 szt.;

- reflektory typu PAR LED 64 - 8 szt;

- 4 statywy oświetleniowe o wysokości minimum 3 m z możliwością zamontowania 4 reflektorów typu PAR 64 1000 W;

- do wszystkich wyżej wymienionych reflektorów linki zabezpieczające, ramki do filtrów oraz zestaw filtrów w kolorach podstawowych;

- niezbędne okablowanie zasilające i DMX;

- dimmery o minimum 12 kanałach;

- stół oświetleniowy z minimum 24 kanałami z płynną regulacją w polu ręcznym; z możliwością płynnego regulowania natężenia światła, crossowania kanałów, zapisywania scen oraz zapisania minimum 24 submasterów.

Ustawienie świateł odbędzie się w dniu realizacji wydarzenia zgodnie z sugestiami artystów.

2. Zestaw nagłośnieniowy składający się z minimum:

- kolumny głośnikowe pełno pasmowe dwu lub trzydrożne aktywne lub pasywne o mocy nie mniejszej niż 300 W RMS - 2 szt.;

- wyżej wymienione kolumny zamontowane na stabilnych statywach o wysokości nie mniejszej niż 2 m. – 2 szt.;

- w przypadku zastosowania kolumn głośnikowych pasywnych końcówka mocy o parametrach dopasowanych do zastosowanych kolumn;

- konsoleta mikserska z minimum 2 kanałami mikrofonowymi i 4 kanałami  o liniowym poziomie wejścia z korekcją barwy w każdym kanale z parametrycznie przestrajalnymi częstotliwościami w paśmie średnim;

- kompletny zestaw z mikrofonem bezprzewodowym do ręki umieszczonym na statywie, z kompletem baterii zapewniającym nieprzerwaną pracę podczas próby i właściwej prezentacji. Zestaw bezprzewodowy powinien posiadać możliwość płynnej zmiany kanałów, łatwego zestrojenia mikrofonu z odbiornikiem, posiadać funkcję skanowania przestrzeni w poszukiwaniu wolnych częstotliwości oraz przełącznik typu MUTE umieszczony na mikrofonie – 1 szt.;

- kompletne okablowanie pozwalające na podłączenie całego zestawu umożliwiające ustawienie kolumn głośnikowych w odległości minimum 20 m od siebie i minimum 20 m od stanowiska realizatora – miejsca ustawienie konsolety mikserskiej;

- przewód zasilający o długości minimum 50 mb o parametrach umożliwiających zasilenie zestawu prądem o napięciu 230V.

3. Rozdzielnia

Rozdzielnia prądu trójfazowego z minimum 2 gniazdami 360 V / 32 A / 5 pin oraz z minimum 4 gniazdami 230 V, z odpowiednimi zabezpieczeniami, umożliwiająca zasilanie dostarczonego oświetlenia oraz nagłośnienia.

MIEJSCE 6F. Strefa foto – pod „Baobabem”

Zestaw oświetleniowy składający się z minimum:

- reflektory typu PAR 64 1000 W – 4 szt.;

- 2 statywy oświetleniowe o wysokości minimum 3 m z możliwością zamontowania 2 reflektorów typu PAR 64 1000 W;

- do wszystkich wyżej wymienionych reflektorów linki zabezpieczające, ramki do filtrów oraz zestaw filtrów w kolorze niebieskim;

- niezbędne okablowanie zasilające.

Ustawienie świateł odbędzie się w dniu realizacji wydarzenia zgodnie z sugestiami artystów.

MIEJSCE 7 - Liceum im. Jana Zamoyskiego, ul. Ogrodowa 16

1. Zestaw oświetleniowy składający się z minimum:

- reflektory typu PC 500 W – 8 szt.;

- reflektory typu profil – 4 szt.;

- reflektory typu LED PAR 64 – 6 szt.;

- 2 statywy oświetleniowe o wysokości minimum 4 m z poprzeczką umożliwiającą zamontowanie minimum 4 reflektorów typu PC 500 W;

- 2 statywy oświetleniowe o wysokości minimum 3 m z poprzeczką umożliwiającą zamontowanie minimum 6 reflektorów;

- do wszystkich wyżej wymienionych reflektorów linki zabezpieczające, do reflektorów żarowych ramki do filtrów oraz zestaw filtrów w kolorach podstawowych, do reflektorów typu PC przesłony czterolistne;

- niezbędne okablowanie zasilające i DMX;

- dimmery o minimum 24 kanałach;

- stół oświetleniowy z minimum 24 kanałami z płynną regulacją w polu ręcznym; z możliwością płynnego regulowania natężenia światła, crossowania kanałów, zapisywania scen oraz zapisania minimum 24 submasterów.

Ustawienie świateł odbędzie się w dniu realizacji wydarzenia zgodnie z sugestiami artystów.

2. Zestaw nagłośnieniowy składający się z minimum:

- kolumny głośnikowe typu satelita dwu lub trzydrożne aktywne lub pasywne o mocy nie mniejszej niż  600 W RMS na stronę w ilości 2 szt. z osobnymi subbasami – 2 szt. o mocy nie mniejszej niż 1000 W RMS;

- w przypadku zastosowania kolumn głośnikowych pasywnych końcówki mocy z crossoverem lub procesorem głośnikowym o parametrach dopasowanych do zastosowanych kolumn;

- konsoleta mikserska z minimum 8 kanałami mikrofonowymi i 4 kanałami  o liniowym poziomie wejścia z korekcją barwy w każdym kanale z parametrycznie przestrajalnymi częstotliwościami w paśmie średnim. Wyjścia AUX w liczbie minimalnej 3 z możliwością przełączania PRE/POST;

-procesor efektów klasy SPX 990 lub podobny o parametrach równych lub wyższych;

- kompletny zestaw z mikrofonem bezprzewodowym do ręki umieszczonym na statywie z kompletem baterii zapewniającym nieprzerwaną pracę podczas próby i właściwej prezentacji. Zestaw bezprzewodowy powinien posiadać możliwość płynnej zmiany kanałów, łatwego zestrojenia mikrofonu z odbiornikiem, posiadać funkcję skanowania przestrzeni w poszukiwaniu wolnych częstotliwości oraz przełącznik typu MUTE umieszczony na mikrofonie – 2 zestawy;

- mikrofony dynamiczne – 3szt

- mikrofony pojemnościowe 2szt

- statywy do mikrofonów - 5szt

- profesjonalny odtwarzacz CD z autopauzą i buforem anti shock – 1 szt.;

- przewód do podłączenia dźwięku z laptopa;

- kompletne okablowanie pozwalające na podłączenie całego zestawu umożliwiające ustawienie kolumn głośnikowych w odległości minimum 20 m od siebie i minimum 30 m od stanowiska realizatora – miejsca ustawienia konsolety mikserskiej;

- przewód zasilający o długości minimum 50 mb o parametrach umożliwiających zasilenie zestawu prądem o napięciu 230V.

3. Rozdzielnia

Rozdzielnia prądu trójfazowego z minimum 1 gniazdem 360 V / 63A / 5 pin, 2 gniazdami 360 V / 32 A / 5 pin oraz z minimum 4 gniazdami 230 V, z odpowiednimi zabezpieczeniami, umożliwiająca zasilanie dostarczonego oświetlenia oraz nagłośnienia.

MIEJSCE 8 - Plac przed Teatrem im. H.Ch. Andersena, ul.  Dominikańska 1

1. Zestaw oświetleniowy składający się z:

- reflektory typu PAR 56 300 W – 6 szt.;

- 2 statywy o minimalnej wysokości 3 m, z poprzeczką umożliwiającą zamontowanie minimum 3 reflektorów typu PAR 56 300 W;

- do wyżej wymienionych reflektorów typu PAR 56 linki zabezpieczające, ramki do filtrów oraz zestaw filtrów w kolorach podstawowych;

- niezbędne okablowanie zasilające i DMX;

- dimmer 2-kanałowy, z możliwością podłączenia do prądu 230 W;

- stół oświetleniowy umożliwiający płynne regulowanie natężenia światła;

Ustawienie świateł odbędzie się w dniu realizacji wydarzenia zgodnie z sugestiami artystów.

Zestaw nagłośnieniowy składający się z minimum:

- kolumny głośnikowe pełno pasmowe dwu lub trzydrożne aktywne lub pasywne o mocy nie mniejszej niż 300 W RMS - 2 szt.;

- wyżej wymienione kolumny zamontowane na stabilnych statywach o wysokości nie mniejszej niż 2 m. – 2 szt.;

- w przypadku zastosowania kolumn głośnikowych pasywnych końcówka mocy o parametrach dopasowanych do zastosowanych kolumn;

- konsoleta mikserska z minimum 2 kanałami mikrofonowymi i 4 kanałami  o liniowym poziomie wejścia z korekcją barwy w każdym kanale z parametrycznie przestrajalnymi częstotliwościami w paśmie średnim;

- kompletny zestaw z mikrofonem bezprzewodowym do ręki umieszczonym na statywie, z kompletem baterii zapewniającym nieprzerwaną pracę podczas próby i właściwej prezentacji. Zestaw bezprzewodowy powinien posiadać możliwość płynnej zmiany kanałów, łatwego zestrojenia mikrofonu z odbiornikiem, posiadać funkcję skanowania przestrzeni w poszukiwaniu wolnych częstotliwości oraz przełącznik typu MUTE umieszczony na mikrofonie – 1 szt.;

- d-box do podłączenia keyboardu

- profesjonalny odtwarzacz CD z autopauzą i buforem anti shock – 2 szt.;

- profesjonalny odtwarzacz mp3 z autopauzą;

- kompletne okablowanie pozwalające na podłączenie całego zestawu umożliwiające ustawienie kolumn głośnikowych w odległości minimum 20 m od siebie i minimum 20 m od stanowiska realizatora – miejsca ustawienie konsolety mikserskiej;

- przewód zasilający o długości minimum 50 mb o parametrach umożliwiających zasilenie zestawu prądem o napięciu 230V.

MIEJSCE 9 – Wirydarz klasztoru OO. Dominkanów

1. Zestaw oświetleniowy składający się z minimum:

- reflektory typu PC 1000 W – 6 szt.;

- 4 statywy oświetleniowe o wysokości minimum 3 m z poprzeczką umożliwiającą zamontowanie minimum 6 reflektorów;

- do wyżej wymienionych reflektorów linki zabezpieczające, ramki do filtrów oraz zestaw filtrów w kolorach podstawowych;

- niezbędne okablowanie zasilające i DMX;

- dimmery o minimum 24 kanałach;

- stół oświetleniowy z minimum 24 kanałami z płynną regulacją w polu ręcznym; z możliwością płynnego regulowania natężenia światła, crossowania kanałów, zapisywania scen oraz zapisania minimum 24 submasterów.

Dodatkowo, część sprzętu oświetleniowego zostanie dostarczona przez artystów.

Ustawienie świateł odbędzie się w dniu realizacji wydarzenia zgodnie z sugestiami artystów.

2. Zestaw nagłośnieniowy składający się z minimum:

- kolumny głośnikowe pełno pasmowe dwu lub trzydrożne aktywne lub pasywne o mocy nie mniejszej niż 300 W RMS - 2 szt.;

- wyżej wymienione kolumny zamontowane na stabilnych statywach o wysokości nie mniejszej niż 2 m. – 2 szt.;

- w przypadku zastosowania kolumn głośnikowych pasywnych końcówka mocy o parametrach dopasowanych do zastosowanych kolumn;

- konsoleta mikserska z minimum 4 kanałami  o liniowym poziomie wejścia z korekcją barwy w każdym kanale z parametrycznie przestrajalnymi częstotliwościami w paśmie średnim;

- profesjonalny odtwarzacz CD z autopauzą i buforem anti shock – 2 szt.;

- kompletne okablowanie pozwalające na podłączenie całego zestawu umożliwiające ustawienie kolumn głośnikowych w odległości minimum 20 m od siebie i minimum 20 m od stanowiska realizatora – miejsca ustawienie konsolety mikserskiej;

- przewód zasilający o długości minimum 50 mb o parametrach umożliwiających zasilenie zestawu prądem o napięciu 230V.

3. Rozdzielnia

Rozdzielnia prądu trójfazowego z minimum 1 gniazdem 360 V / 63A / 5 pin, 2 gniazdami 360 V / 32 A / 5 pin oraz z minimum 4 gniazdami 230 V, z odpowiednimi zabezpieczeniami, umożliwiająca zasilanie dostarczonego oświetlenia oraz nagłośnienia.

MIEJSCE 10 - Biblioteka im. H. Łopacińskiego – ul. Narutowicza 4

1. Zestaw oświetleniowy składający się z:

- reflektory typu profil – 8 szt.;

- 4 statywy oświetleniowe o wysokości minimum 3 m;

- do wyżej wymienionych reflektorów: linki zabezpieczające, ramki do filtrów oraz zestaw filtrów w kolorach podstawowych;

- niezbędne okablowanie zasilające i DMX;

- dimmer o minimum 6 kanałach;

- stół oświetleniowy umożliwiający płynne regulowanie natężenia światła.

Ustawienie świateł odbędzie się w dniu realizacji wydarzenia zgodnie z sugestiami artystów. 

2. Zestaw nagłośnieniowy składający się z minimum:

- kolumny głośnikowe pełno pasmowe dwu lub trzydrożne aktywne lub pasywne o mocy nie mniejszej niż 300 W RMS zamontowane na stabilnych statywach o wysokości nie mniejszej niż 2 m. – 2 szt.;

- w przypadku zastosowania kolumn głośnikowych pasywnych końcówka mocy o parametrach dopasowanych do zastosowanych kolumn;

- konsoleta mikserska z minimum 2 kanałami  o liniowym poziomie wejścia z korekcją barwy w każdym kanale z parametrycznie przestrajalnymi częstotliwościami w paśmie średnim;

- profesjonalny odtwarzacz CD z autopauzą i buforem anti shock – 1 szt.

- profesjonalny odtwarzacz mp3 z autopauzą – 1 szt.

- przewód do podłączenia dźwięku z laptopa;

- kompletne okablowanie pozwalające na podłączenie całego zestawu umożliwiające ustawienie kolumn głośnikowych w odległości minimum 10 m od siebie i minimum 20 m od stanowiska realizatora – miejsca ustawienie konsolety mikserskiej;

- przewód zasilający o długości minimum 50 mb o parametrach umożliwiających zasilenie zestawu prądem o napięciu 230V

3. Rozdzielnia

Rozdzielnia prądu trójfazowego z minimum 2 gniazdami 360 V / 32 A / 5 pin oraz z minimum 4 gniazdami 230 V, z odpowiednimi zabezpieczeniami, umożliwiająca zasilanie dostarczonego oświetlenia oraz nagłośnienia.

MIEJSCE 11 - Podwórko – ul. Lubartowska 59

1. Zestaw oświetleniowy składający się z:

- reflektory typu PAR 56 300 W – 3 szt.

-  1 statywu o minimalnej wysokości 3 m, z poprzeczką umożliwiającą zamontowanie minimum 3 reflektorów typu PAR 56 300 W;

- do wyżej wymieniowych reflektorów okablowanie zasilające.

Ustawienie świateł odbędzie się w dniu realizacji wydarzenia zgodnie z sugestiami artystów.

2. Zestaw nagłośnieniowy składający się z minimum:

- kolumny głośnikowe pełno pasmowe dwu lub trzydrożne aktywne lub pasywne o mocy nie mniejszej niż 300 W RMS - 2 szt.;

- wyżej wymienione kolumny zamontowane na stabilnych statywach o wysokości nie mniejszej niż 2 m. – 2 szt.;

- w przypadku zastosowania kolumn głośnikowych pasywnych końcówka mocy o parametrach dopasowanych do zastosowanych kolumn;

- konsoleta mikserska z minimum 2 kanałami mikrofonowymi i 4 kanałami  o liniowym poziomie wejścia z korekcją barwy w każdym kanale z parametrycznie przestrajalnymi częstotliwościami w paśmie średnim;

- kompletny zestaw z mikrofonem bezprzewodowym do ręki umieszczonym na statywie, z kompletem baterii zapewniającym nieprzerwaną pracę podczas próby i właściwej prezentacji. Zestaw bezprzewodowy powinien posiadać możliwość płynnej zmiany kanałów, łatwego zestrojenia mikrofonu z odbiornikiem, posiadać funkcję skanowania przestrzeni w poszukiwaniu wolnych częstotliwości oraz przełącznik typu MUTE umieszczony na mikrofonie – 1 szt.;

- profesjonalny odtwarzacz mp3 z autopauzą;

- kompletne okablowanie pozwalające na podłączenie całego zestawu umożliwiające ustawienie kolumn głośnikowych w odległości minimum 20 m od siebie i minimum 20 m od stanowiska realizatora – miejsca ustawienie konsolety mikserskiej;

- przewód zasilający o długości minimum 50 mb o parametrach umożliwiających zasilenie zestawu prądem o napięciu 230V.

MIEJSCE 12 - Plac Rybny

1. Zestaw oświetleniowy składający się z:

- reflektory typu PAR 56 300 W – 3 szt.;
- 1 statywu o minimalnej wysokości 3 m, z poprzeczką umożliwiającą zamontowanie minimum 3 reflektorów typu PAR 56 300 W;

- do wyżej wymieniowych reflektorów okablowanie zasilające.

Ustawienie świateł odbędzie się w dniu realizacji wydarzenia zgodnie z sugestiami artystów.

2. Zestaw nagłośnieniowy składający się z minimum:

- kolumny głośnikowe pełno pasmowe dwu lub trzydrożne aktywne lub pasywne o mocy nie mniejszej niż 300 W RMS - 2 szt.;

- wyżej wymienione kolumny zamontowane na stabilnych statywach o wysokości nie mniejszej niż 2 m – 2 szt.;

- w przypadku zastosowania kolumn głośnikowych pasywnych końcówka mocy o parametrach dopasowanych do zastosowanych kolumn;

- konsoleta mikserska z minimum 2 kanałami mikrofonowymi i 4 kanałami  o liniowym poziomie wejścia z korekcją barwy w każdym kanale z parametrycznie przestrajalnymi częstotliwościami w paśmie średnim;

- kompletny zestaw z mikrofonem bezprzewodowym do ręki umieszczonym na statywie, z kompletem baterii zapewniającym nieprzerwaną pracę podczas próby i właściwej prezentacji. Zestaw bezprzewodowy powinien posiadać możliwość płynnej zmiany kanałów, łatwego zestrojenia mikrofonu z odbiornikiem, posiadać funkcję skanowania przestrzeni w poszukiwaniu wolnych częstotliwości oraz przełącznik typu MUTE umieszczony na mikrofonie – 2 szt.;

- przewód do podłączenia dźwięku z laptopa;

- kompletne okablowanie pozwalające na podłączenie całego zestawu umożliwiające ustawienie kolumn głośnikowych w odległości minimum 20 m od siebie i minimum 20 m od stanowiska realizatora – miejsca ustawienie konsolety mikserskiej;

- przewód zasilający o długości minimum 50 mb o parametrach umożliwiających zasilenie zestawu prądem o napięciu 230V.

MIEJSCE 13 - Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskie – ul. Kowalska 4

1. Zestaw oświetleniowy składający się z:

- reflektory typu PAR 56 300 W – 6 szt.;

- 2 statywy o minimalnej wysokości 3 m, z poprzeczką umożliwiającą zamontowanie minimum 3 reflektorów typu PAR 56 300 W;

- do wyżej wymienionych reflektorów typu PAR 56 linki zabezpieczające, ramki do filtrów oraz zestaw filtrów w kolorach podstawowych;

- niezbędne okablowanie zasilające i DMX;

- dimmer 2-kanałowy, z możliwością podłączenia do prądu 230 W;

- stół oświetleniowy umożliwiający płynne regulowanie natężenia światła;

Ustawienie świateł odbędzie się w dniu realizacji wydarzenia zgodnie z sugestiami artystów.

2. Zestaw nagłośnieniowy składający się z minimum:

- kolumny głośnikowe pełno pasmowe dwu lub trzydrożne aktywne lub pasywne o mocy nie mniejszej niż 300 W RMS - 2 szt.;

- wyżej wymienione kolumny zamontowane na stabilnych statywach o wysokości nie mniejszej niż 2 m. – 2 szt.;

- w przypadku zastosowania kolumn głośnikowych pasywnych końcówka mocy o parametrach dopasowanych do zastosowanych kolumn;

- konsoleta mikserska z minimum 2 kanałami mikrofonowymi i 4 kanałami  o liniowym poziomie wejścia z korekcją barwy w każdym kanale z parametrycznie przestrajalnymi częstotliwościami w paśmie średnim;

- kompletny zestaw z mikrofonem bezprzewodowym do ręki umieszczonym na statywie, z kompletem baterii zapewniającym nieprzerwaną pracę podczas próby i właściwej prezentacji. Zestaw bezprzewodowy powinien posiadać możliwość płynnej zmiany kanałów, łatwego zestrojenia mikrofonu z odbiornikiem, posiadać funkcję skanowania przestrzeni w poszukiwaniu wolnych częstotliwości oraz przełącznik typu MUTE umieszczony na mikrofonie – 1 szt.;

- mikrofon typu Shure SM58 ze statywem;

- procesor pogłosowy typu rewerb

- profesjonalny odtwarzacz CD z autopauzą i buforem anti shock – 1 szt.;

- profesjonalny odtwarzacz mp3 z autopauzą;

- przewód do podłączenia dźwięku z laptopa;

- kompletne okablowanie pozwalające na podłączenie całego zestawu umożliwiające ustawienie kolumn głośnikowych w odległości minimum 20 m od siebie i minimum 20 m od stanowiska realizatora – miejsca ustawienie konsolety mikserskiej;

- przewód zasilający o długości minimum 50 mb o parametrach umożliwiających zasilenie zestawu prądem o napięciu 230V.

MIEJSCE 14 - chodnik przy Zaułku Hartwigów – ul. Kowalska 3

Zestaw oświetleniowy składający się z:

- reflektory typu halogen 300 W – 2 szt.;

- 1 statywu o minimalnej wysokości 2 m, z poprzeczką umożliwiającą zamontowanie minimum 2 reflektorów typu halogen 300 W;

- do wyżej wymieniowych reflektorów okablowanie zasilające.

Ustawienie świateł odbędzie się w dniu realizacji wydarzenia zgodnie z sugestiami artystów.

MIEJSCE 15 – ul. Królewska – Plac Łokietka

1. Parametry konstrukcji podestu dla wykonawców:

Podest dla wykonawców o wymiarach 3 x 2 m i wysokości minimalnej 70 cm ze schodami umożliwiającymi wejście. Na podeście umieszczony namiot o wymiarach 3 x 2 m i wysokości minimalnej 2m, chroniący przez wpływem warunków atmosferycznych, ze ścianami z trzech stron.

2. Zestaw oświetleniowy składający się z:
- reflektory typu PAR 56 300 W – 4 szt.;

- 2 statywy o minimalnej wysokości 3 m, z poprzeczką umożliwiającą zamontowanie minimum 2 reflektorów typu PAR 56 300 W;

- do wszystkich wyżej wymienionych reflektorów linki zabezpieczające, ramki do filtrów oraz zestaw filtrów w kolorach podstawowych;

-  niezbędne okablowanie zasilające.

Ustawienie świateł odbędzie się w dniu realizacji wydarzenia zgodnie z sugestiami artystów.

3. Rozdzielnia

Rozdzielnia prądu trójfazowego z minimum 1 gniazdem 360 V / 32 A / 5 pin oraz z minimum 4 gniazdami 230 V, z odpowiednimi zabezpieczeniami, umożliwiająca zasilanie dostarczonego oświetlenia oraz dostarczonego przez artystów nagłośnienia.

MIEJSCE 16 - Krakowskie Przemieście (deptak) na wysokości ul. Staszica

1. Parametry konstrukcji stanowiska realizatorów / DJów:
a. konstrukcja 1 poziomowa o wymiarach zewnętrznych nie mniejszych niż 2 x 3 m;

b. stanowisko powinno być zadaszone i okotarowane z 3 stron od poziomu podłogi do poziomu dachu. Plandeka i kotary muszą być czyste.;

c. podłoga z podestów scenicznych, niwelująca nierówności terenu, o wysokości minimalnej 40 cm. 
2. Zestaw nagłośnieniowy składający się z minimum:

- kolumny głośnikowe typu satelita dwu lub trzydrożne aktywne lub pasywne o mocy nie mniejszej niż  600 W RMS na stronę w ilości 2 szt. z osobnymi subbasami – 2 szt. o mocy nie mniejszej niż 1000 W RMS;

- w przypadku zastosowania kolumn głośnikowych pasywnych końcówki mocy z crossoverem lub procesorem głośnikowym o parametrach dopasowanych do zastosowanych kolumn;

- kompletne okablowanie pozwalające na podłączenie konsolety dj. do całego zestawu i umożliwiające ustawienie kolumn głośnikowych w odległości minimum  20 m od siebie

- przewód zasilający o długości minimum 50 mb o parametrach umożliwiających zasilenie zestawu prądem o napięciu 230V.

MIEJSCE 17 - Pałac Potockich – ul. Zielona

1. Parametry konstrukcji stanowiska realizatorów / DJów:
a. konstrukcja 1 poziomowa o wymiarach zewnętrznych nie mniejszych niż 2 x 3 m;

b. stanowisko powinno być zadaszone i okotarowane z 3 stron od poziomu podłogi do poziomu dachu. Plandeka i kotary muszą być czyste.;

c. podłoga z podestów scenicznych, niwelująca nierówności terenu, o wysokości minimalnej 40 cm.

2. Zestaw oświetleniowy składający się z minimum:

- reflektory typu PAR 64 1000 W – 12 szt.;

- reflektory typu halogen minimum 150 W – 10 szt.;

- do wyżej wymienionych reflektorów typu PAR 64 linki zabezpieczające, ramki do filtrów oraz zestaw filtrów w kolorach podstawowych;

- 3 statywy oświetleniowe o wysokości minimum 3 m z poprzeczką umożliwiającą zamontowanie minimum 4 reflektorów typu PAR 1000 W;

- niezbędne okablowanie zasilające i DMX;

- dimmery o minimum 12 kanałach;

- stół oświetleniowy z minimum 24 kanałami z płynną regulacją w polu ręcznym; z możliwością płynnego regulowania natężenia światła.

Ustawienie świateł odbędzie się w dniu realizacji wydarzenia zgodnie z sugestiami artystów.

3. Zestaw nagłośnieniowy składający się z minimum:

- kolumny głośnikowe typu satelita dwu lub trzydrożne aktywne lub pasywne o mocy nie mniejszej niż  600 W RMS na stronę w ilości 2 szt. z osobnymi subbasami – 2 szt. o mocy nie mniejszej niż 1000 W RMS;

- w przypadku zastosowania kolumn głośnikowych pasywnych końcówki mocy z crossoverem lub procesorem głośnikowym o parametrach dopasowanych do zastosowanych kolumn;

- konsoleta mikserska z minimum 2 kanałami mikrofonowymi i 4 kanałami  o liniowym poziomie wejścia z korekcją barwy w każdym kanale z parametrycznie przestrajalnymi częstotliwościami w paśmie średnim;

- kompletny zestaw z mikrofonem bezprzewodowym do ręki  umieszczonym na statywie, z kompletem baterii zapewniającym nieprzerwaną pracę podczas próby i właściwej prezentacji. Zestaw bezprzewodowy powinien posiadać możliwość płynnej zmiany kanałów, łatwego zestrojenia mikrofonu z odbiornikiem, posiadać funkcję skanowania przestrzeni w poszukiwaniu wolnych częstotliwości oraz przełącznik typu MUTE umieszczony na mikrofonie – 2 zestawy;

- kompletne okablowanie pozwalające na podłączenie konsolety dj. do całego zestawu i  umożliwiające ustawienie kolumn głośnikowych w odległości minimum 20 m od siebie

- przewód zasilający o długości minimum 50 mb o parametrach umożliwiających zasilenie zestawu prądem o napięciu 230V.

3. Rozdzielnia

Rozdzielnia prądu trójfazowego z minimum 1 gniazdem 360 V / 63A / 5 pin i 2 gniazdami 360 V / 32 A / 5 pin oraz z minimum 4 gniazdami 230 V, z odpowiednimi zabezpieczeniami, umożliwiająca zasilanie dostarczonego oświetlenia oraz nagłośnienia.

MIEJSCE 18 – Most im. Mariana Lutosławskiego

1. Parametry konstrukcji podestu sceny

a. wymiary zewnętrzne podestu (bez schodów): 6 x 5 m;

b. wysokość frontu poziomu podestu sceny: nie mniejsza niż  0.7 m i nie większa niż 1.20 m.

c. konstrukcja złożona z podestów scenicznych;

d. schody na scenę minimum 1 sztuka, o szerokości nie mniejszej niż 1 m i nie większa niż 1,5 m każda, z antypoślizgowymi stopniami, i listwami zabezpieczającymi. Schody muszą posiadać poręcze oraz uchwyty mocujące.

2. Parametry konstrukcji dachu

a. konstrukcja samonośna, bez możliwości kotwienia do gruntu; wymagane jest zastosowanie balastów;

b. dach o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 6 m i nie większych niż 6 x 8 m;

c. wymagana wysokość: nie niższa niż 4 m i nie większa niż 5 m od poziomu zero do dolnej krawędzi dachu.;

d. konstrukcja zadaszenia dwuspadowa, wykonana z kratownic aluminiowych;

e. całość konstrukcji zadaszenia musi umożliwiać swobodne opuszczanie i podnoszenie dachu;

f. konstrukcja dachu musi umożliwiać montaż infrastruktury oświetleniowej,  i horyzontów, oraz uwzględniać ewentualny ciężar opadów atmosferycznych (deszcz, śnieg, grad) oraz wpływ wiatru;

g. pokrycie dachu wykonane z wodoszczelnej plandeki jednolitego stonowanego koloru: odcienie szarości, granatu, czerni. Plandeka musi być czysta.

h. do konstrukcji dachu należy z trzech stron powiesić horyzonty siatkowe czarne, od poziomu zero sceny do wysokości dolnej krawędzi dachu.

MIEJSCE 19 – zestawy mobilne

Każdy zestaw składający się z zestawu oświetleniowego i nagłośnieniowego.

1. Zestaw oświetleniowy składający się z:

- reflektory typu halogen 300 W – 2 szt.;

- 1 statywu o minimalnej wysokości 2 m, z poprzeczką umożliwiającą zamontowanie minimum 2 reflektorów typu halogen 300 W;

- do wyżej wymieniowych reflektorów okablowanie zasilające.

2. Zestaw nagłośnieniowy zawierający:

- kolumna głośnikowa pełno pasmowa dwu lub trzydrożna aktywna o mocy nie mniejszej niż 300 W RMS zamontowana na stabilnym statywie o wysokości nie mniejszej niż 2 m. Kolumna powinna posiadać możliwość podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku z poziomem liniowym, korekcję barwy w zakresie niskich i wysokich częstotliwości oraz możliwość regulacji głośności – 1 szt.

- profesjonalny odtwarzacz CD/mp3 z autopauzą i buforem anti shock – 1 szt.

- przewód do podłączenia dźwięku z laptopa

- kompletne okablowanie pozwalające na podłączenie całego zestawu umożliwiające ustawienie kolumn głośnikowych w odległości minimum 10 m od siebie i minimum 20 m od stanowiska realizatora – miejsca ustawienie konsolety mikserskiej

- przewód zasilający o długości minimum 50 mb o parametrach umożliwiających zasilenie zestawu prądem o napięciu 230V