Przedmiotem zamówienia jest wynajem, dostawa, montaż, obsługa i demontaż konstrukcji typu Layher, aparatury nagłośnieniowej na potrzeby realizacji projekcji multimedialnych na fasadzie Poczty Głównej przy Placu Litewskim

- Wszystkie oferowane przez Wykonawcę konstrukcje muszą zapewniać ich bezpieczne użytkowanie zarówno w zakresie wymaganej wytrzymałości jak i odpowiednich przepisów bhp i ppoż. udokumentowane odpowiednimi atestami i świadectwami.

- Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę powinien zostać zabezpieczony w taki sposób, aby umożliwić bezpieczne przeprowadzenie pokazu również podczas opadów deszczu, gradu oraz w wypadku silnych podmuchów wiatru.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty w celu zapoznania się                   z miejscem montażu, możliwościami dojazdu do niego środkami transportu i odległościami do podłączeń zasilania.

- W przypadku poprowadzenia przewodów przez ciągi komunikacyjne Wykonawca zobowiązany jest do ich zabezpieczenia odpowiednimi najazdami kablowymi o obciążalności nie mniejszej niż 2,5t.

- Konfiguracja aparatury nagłośnieniowej powinna zostać tak przygotowana, aby uwzględniać artystyczny charakter pokazu oraz zapewniać pełne pokrycie przestrzeni wypełnionej widzami.

- Wykonawca zapewni na koszt własny transport konstrukcji do budowy wież pod projektory, aparatury nagłośnieniowej oraz niezbędnego sprzętu i urządzeń do ich montażu i demontażu.

- Wykonawca na swój koszt zapewni dla członków ekipy technicznej transport, noclegi, wyżywienie oraz miejsca parkingowe poza terenem imprezy.

- Członkowie ekip technicznych zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatorów dostarczonych przez Zamawiającego oraz okazywania ich na bezpośrednie wezwanie pracowników ochrony.

- Wykonawca wskaże osobę koordynującą do dnia 30 maja 2018r. Wjazd pojazdów Wykonawcy na teren imprezy będzie odbywał się wyznaczoną przez Zamawiającego drogą, której przebieg zostanie wskazany osobie koordynującej prace związane z realizacją zamówienia.

Konstrukcje

- Wieża w ilości 2 sztuki z konstrukcji typu Layher o wymiarach 2,5 x 2,5m i wysokości 12m z podestami na wysokości 10m na których mają być umiejscowione projektory.

- Wieża w ilości 2 sztuki z konstrukcji typu Layher o wymiarach 2,5 x 2,5m i wysokości 8m, na których ma być podwieszone nagłośnienie. Długość i wytrzymałość elementu nośnego musi być dostosowana parametrami do zastosowanego systemu nagłośnieniowego.

- Konstrukcje wykorzystane do budowy wież muszą posiadać aktualny certyfikat bezpieczeństwa oraz spełniać wymagania określone w przepisach ppoż i bhp.

- Wieże powinny być wyposażone w zadaszenie chroniące projektory przed deszczem oraz posiadać wysłonięcie 3 ścian od wysokości 10 m.

- Nie ma możliwości kotwiczenia konstrukcji wież do podłoża. Powinny być one stabilizowane poprzez zastosowanie odpowiedniej ilości balastów betonowych lub wypełnionych wodą. Balasty powinny być osłonięte czarnym, estetycznym materiałem.

- Stack dla realizatorów dźwięku i multimediów zbudowany ze stabilnych podestów o wymiarach min.: 2,5m x 2,5m i wysokości 0,40m z zadaszeniem w kolorze czarnym, osłoniętym  z 3 stron jednolitymi ściankami bocznymi w czarnym kolorze.

Stack zostanie umiejscowiony pod jedną z wież, dokładna lokalizacja zostanie określona w trybie roboczym.

Sprzęt multimedialny

Projektory wraz z obsługą zapewni Zamawiający.

Aparatura nagłośnieniowa - zestawienie urządzeń – parametry techniczne

- System nagłośnieniowy typu Line Array stereo składający się z minimum 6 modułów w gronie. Minimalna średnica przetwornika niskotonowego w module 10”. Kąt pokrycia poziomego nie mniejszy niż 100°. Wymagane dedykowane, atestowane zawieszenia o wysokim współczynniku bezpieczeństwa. Kolumny niskotonowe zbudowane w oparciu              o głośniki 18 calowe. Kolumny typu frontfill w liczbie min. 6 szt. W przypadku użycia systemu pasywnego musi być on zasilany z dedykowanych wzmacniaczy, przewidzianych przez producenta systemu. System powinien zapewniać równomierne pokrycie dźwiękiem przestrzeni o wymiarach 100 x 60m oraz musi być w stanie uzyskać poziom 120dB SPL w przy stanowisku realizatora FOH.

System musi zostać powieszony na wieżach .

Preferowane systemy to: L’acoustics K2, Kara, D&B J or Q Series

- Konsoleta nagłośnieniowa cyfrowa FOH (do systemu frontowego)

Preferowane: Yamaha CL 5, Soundcraft Vi6/4, DIGIDESIGN(D-Show, Profile – 3 KARTY DSP!!!),

o parametrach minimum:

- 8 wejść liniowych z możliwością podłączenia i ustawienia sprzętu (laptop, odtwarzacz mp3, procesor efektów itp.) bezpośrednio obok konsolety

- Odtwarzacz CD/mp3 z funkcją Autocue i Autopause.

Zasilanie elektryczne

Zamawiający udostępni przyłącze elektryczne (gniazdo 125A) w pobliżu lewego narożnika budynku Poczty Polskiej przy Placu Litewskim. Wykonawca udostępni możliwość podłączenia zasilania do projektorów. Miejsce podłączenia oraz rodzaj gniazda zostaną ustalone w trybie roboczym.

Obsługa

Wykonawca  podczas realizacji zamówienia na podstawie załączonego harmonogramu zobowiązuje się zapewnić obsługę               w postaci minimum:

- Realizatora dźwięku z doświadczeniem nie krótszym niż 5 lat w pracy z systemami typu Line Array podczas realizacji wydarzeń plenerowych. Inżynier dźwięku musi dysponować  wiedzą i doświadczeniem w obsłudze konsolety FOH, którą  Wykonawca dostarczy na potrzeby realizacji zamówienia,

- Technika nagłośnienia z doświadczeniem nie krótszym niż 5 lat w pracy przy obsłudze scenicznej,

- Montażystów wież (2 osoby) m. in. do pomocy przy ustawianiach sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego.

Harmonogram prac:

1 czerwca 2018 r.

6.00 – 14.00 – budowa wież

14.00 – 19.00 – montaż nagłośnienia i kalibracja systemu

18.00-22.00 – montaż i kalibracja projektorów

22.00 – 1.00 – próby

2 czerwca 2018 r.

19.00 – gotowość techniczna

20.00 – rozpoczęcie wydarzeń – odtwarzanie muzyki

21.30 – rozpoczęcie pokazów multimedialnych

3 czerwca 2018

2.00 – zakończenie pokazów, początek demontażu

12.00 – zakończenie demontażu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w podanym harmonogramie prac w granicach +/- 2 godziny.