Przedmiotem zamówienia jest wynajem, dostawa, montaż, obsługa i demontaż konstrukcji scenicznych, sprzętu oświetleniowego, aparatury nagłośnieniowej na potrzeby realizacji koncertów podczas imprezy pod nazwą: Wschód Kultury Inne Brzmienia 2020 - lokalizacja sceny w namiocie – Błonia pod Zamkiem

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, montażu, obsługi                      i demontażu konstrukcji scenicznych, sprzętu oświetleniowego, aparatury nagłośnieniowej na potrzeby realizacji koncertów na teranie Błoni pod Zamkiem w Lublinie według załączonego harmonogramu.

- Wszystkie oferowane przez Wykonawcę konstrukcje sceniczne muszą zapewniać ich bezpieczne użytkowanie zarówno      w zakresie wymaganej wytrzymałości jak i odpowiednich przepisów bhp i ppoż. udokumentowane odpowiednimi atestami i świadectwami dostarczonymi wraz z ofertą.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty w celu zapoznania się                   z miejscem montażu, możliwościami dojazdu do niego środkami transportu i odległościami do podłączeń zasilania.

- W przypadku poprowadzenia przewodów przez ciągi komunikacyjne Wykonawca zobowiązany jest do ich zabezpieczenia odpowiednimi najazdami kablowymi o obciążalności nie mniejszej niż 2,5t.

- Konfiguracja aparatury nagłośnieniowej powinna zostać tak przygotowana, aby uwzględniać artystyczny charakter koncertu mając na uwadze dokładną realizację riderów technicznych występujących zespołów.

- Konfiguracja sprzętu oświetleniowego powinna zostać tak przygotowana, aby uwzględniać artystyczny charakter koncertu mając na uwadze wymagania techniczne wykonawców określone w riderach oraz sugestie Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni na koszt własny transport konstrukcji scenicznych, sprzętu oświetleniowego, aparatury nagłośnieniowej oraz niezbędnego sprzętu i urządzeń do ich montażu i demontażu.

- Członkowie ekip technicznych zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatorów dostarczonych przez Zamawiającego oraz okazywania ich na bezpośrednie wezwanie pracowników ochrony.

- Wykonawca zobowiązuje się do dnia 30 sierpnia 2020 roku, do wyznaczenia osoby koordynującej przebieg prac związanych z realizacją zamówienia. Osoba ta powinna nadzorować prace ekip technicznych w miejscu realizacji wydarzenia oraz odpowiadać za kontakt pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Scena – parametry techniczne

- Scena o wymiarach:

- Szerokość sceny: 8m

- Głębokość sceny: 6m

- Wysokość sceny od podłoża w granicach: 0,20m – 0,60m (wysokości uzależnione od pochyłości tereny)

- Dodatkowa boczna kieszeń sceniczna usytuowana po prawej stronie patrząc od widowni umożliwiająca wjazd, parkowanie oraz montaż rizerów z backline’m (minimum 3m x 6m)

- Dodatkowa boczna kieszeń sceniczna usytuowana po lewej stronie patrząc od widowni umożliwiająca ustawienie konsolety monitorowej wraz peryferiami na poziomie sceny oraz przestrzeń na wjazd, parkowanie oraz montaż rizerów z backline’m (minimum 3m x 6m)

- Rizery na kołach zabezpieczonych hamulcami o wymiarach:

- 2m x 3m x 0,20m – 3 sztuki

- 2m x 2m x 0,20m – 2 sztuki

- Podesty wykorzystane do budowy sceny muszą posiadać aktualny certyfikat bezpieczeństwa oraz spełniać wymagania określone w przepisach ppoż i bhp. Muszą po zmontowaniu tworzyć jednolitą płaską powierzchnię bez dziur, zadr             i wystających elementów.

- Konstrukcja do zawieszenia sprzętu oświetleniowego w kształcie prostokąta, ustawiona na 4 słupach o przekroju minimum  0,29m x 0,29m. Jej nośność musi uwzględniać ciężar wszystkich urządzeń oświetleniowych, okablowania i okotarowania.

- Wysokość konstrukcji do zawieszenia sprzętu oświetleniowego jest uzależniona od konstrukcji zadaszania namiotu z uwzględnieniem maksymalnej odległości od poziomu sceny (minimum 4m)

- Boki i horyzont sceny od poziomu podłoża do wysokości konstrukcji do zawieszenia sprzętu oświetleniowego wysłonięte estetycznym materiałem w kolorze czarnym, wolnym od dziur i zabrudzeń.

- Stack dla realizatorów dźwięku i świateł zbudowany ze stabilnych podestów o wymiarach minimum: 4m szerokości x 2,50m głębokości i wysokości od podłoża ok. 0,40m

Sprzęt oświetleniowy - zestawienie urządzeń – parametry techniczne

Dokładne ustawienie i podwieszenie urządzeń zostanie ustalone w trybie roboczym z uwzględnieniem  light plotów zawartych                  w riderach technicznych zespołów i sugestii  Zamawiającego.

- Ruchome głowy typu SPOT – minimum 12 sztuk (preferowane: Alpha Spot QWO, Robin Pointe)

- Ruchome głowy typu WASH – minimum 16 sztuk (preferowane: Claypaky B-EYE K20,  Alpha Wash, Robe Robin 800)

- PAR LED RGBWA – 20 szt.

- Urządzenia typu Sunstreep – 12 szt.

- Oświetlacz typu 4 LITE MOLL (4 żarówki Par 36) do oświetlenia widowni

- Urządzenie – Martin Atomic 3000 DMX 4 channel– 3 szt.

- Follow spot o mocy minimalnej 1200 HMI - 1 szt.

- Rozdzielnica elektryczna umożliwiająca podłączenie i zasilenie wszystkich urządzeń na scenie  (oświetleniowych                 i nagłośnieniowych) zgodnie z obowiązującymi przepisami elektrycznymi.

- Pełne okablowanie całego systemu oświetleniowego (przewody zasilające, sterujące DMX itp.)

- Oświetlenie robocze sceny do wykorzystania podczas montażu i demontażu sprzętu.

- Konsoleta Grand Ma Full Size 2 lub tej samej klasy – 1 sztuka.

- Wytwornica mgły typu hazer z zewnętrznymi wiatrakami z odpowiednią ilością płynu zapewniającą nieprzerwaną pracę urządzeń podczas prób i koncertów – 2 sztuki.

Aparatura nagłośnieniowa - zestawienie urządzeń – parametry techniczne

- System nagłośnieniowy typu liniowego lub tradycyjnego, stereo, stackowany. Kolumny niskotonowe zbudowane w oparciu o głośniki 18 calowe. W przypadku użycia systemu pasywnego musi być on zasilany z dedykowanych wzmacniaczy, przewidzianych przez producenta systemu. System musi być zarządzany dedykowanym procesorem.

System powinien zapewniać równomierne pokrycie dźwiękiem przestrzeni hali namiotowej o wymiarach 30 x 30m oraz musi być w stanie uzyskać poziom 110dB SPL w przy stanowisku realizatora FOH.

Preferowane systemy to: L’acoustics, d&b, Adamson

- Konsoleta nagłośnieniowa cyfrowa FOH (do systemu frontowego)

Preferowane: Yamaha CL 5, Allen&Heath dLive

o parametrach minimum:

- 48 kanały mikrofonowe na scenie,

- przesył sygnałów w formie cyfrowej pomiędzy konsoletą a sceną,

- 4 wejścia liniowe z możliwością podłączenia i ustawienia sprzętu (laptop, odtwarzacz mp3, procesor efektów itp.) bezpośrednio obok konsolety

Dodatkowo niezbędne są:

- możliwość nagrania wielośladowego bezpośrednio z konsolety – zamawiający dopuszcza możliwość rejestracji prób i koncertów przez wyznaczonego realizatora,

- Konsoleta nagłośnieniowa cyfrowa monitorowa o parametrach nie niższych niż:

- minimum 48 kanały mikrofonowe

- w każdym kanale 4 punktowa korekcja, minimum 4 częstotliwości przestrajane,

- 4 procesory efektów

- 12 korektorów graficznych

- Preferowana: Yamaha QL5

- System monitorowy oparty o identyczne kolumny typu wedge o mocy minimalnej 450W RMS o konstrukcji opartej na głośniku 12” i skuteczności minimum 130 dB w ilości 10 sztuk.

- Zestaw odsłuchowy typu Drumfill  składający się z kolumny nisko i wysokotonowej (układ trójdrożny 18+12+2) o mocy RMS minimum 600W.

- Niezbędne omikrofonowanie powinno w całości spełniać wymagania artystów zawarte w riderach technicznych

- Dodatkowo niezbędny zestaw bezprzewodowy z mikrofonem dynamicznym do ręki o charakterystyce kardioidalnej, pracujący w wysokim paśmie z możliwością przestrajania częstotliwości, z kompletem baterii zapewniającym ciągłą pracę podczas prób i koncertu ze spliterem i antenami zewnętrznymi ustawionymi na wysokich statywach – 4 sztuki

- Odtwarzacz CD/mp3 z funkcją Autocue i Autopause

- Komputer typu laptop z oprogramowaniem umożliwiającym odtwarzanie plików muzycznych.

- System komunikacji pomiędzy sceną, stanowiskiem realizatorskim i zapleczem sceny składający się z co najmniej 4 nagłownych zestawów interkom.

- Pełne okablowanie przewodami wysokiej jakości złączami wykorzystujące multicory ze złączami multipin umożliwiające szybkie przepinanie sygnałów ze sceny ze spliterem rozdzielającym sygnały pomiędzy konsoletę frontową i monitorową

- Próby i koncerty muszą zostać zarejestrowane przez Wykonawcę w formacie Wave z wyjścia sumy konsolety frontowej.

Obsługa

- Wykonawca  podczas realizacji zamówienia na podstawie załączonego harmonogramu zobowiązuje się zapewnić obsługę  w postaci minimum jednego technika nagłośnienia oraz jednego technika oświetleniowego z doświadczeniem nie krótszym niż 5 lat w pracy przy obsłudze scenicznej, doskonale znających oferowane przez Wykonawcę systemy.

- Realizatora FOH i systemu monitorowego, realizatora oświetlenia oraz pozostałych techników sceny zapewnia Zamawiający.

Harmonogram prac na w klubie festiwalowym:

31.08.2020	10:00 – 22:00	Montaż podestów scenicznych, konstrukcji do zawieszania oświetlenia i okotarowania sceny

01.09.2020	10:00 – 22:00	Montaż sprzętu oświetleniowego

02.09.2020	14:00 – 22:00  	Montaż i strojenie aparatury nagłośnieniowej.

03.09.2020	08:00 – 10:00	Ustawienie instrumentów i backline’u. Instalacja omikrofonowania instrumentów

11:00 – 19:00	Próby zespołów

20:00		Gotowość wszystkich ekip

20:30		Rozpoczęcie koncertów

02:00		Przewidywana godzina zakończenia koncertów

Zabezpieczanie aparatury na noc

04.09.2020	11:00 – 19:00	Próby zespołów

22:00		Gotowość wszystkich ekip

22:30		Rozpoczęcie koncertów

02:00		Przewidywana godzina zakończenia koncertów

Zabezpieczanie aparatury na noc

05.09.2020	11:00 – 19:00	Próby zespołów

22:00		Gotowość wszystkich ekip

22:30		Rozpoczęcie koncertów

02:00		Przewidywana godzina zakończenia koncertów

Zabezpieczanie aparatury na noc

06.09.2020	11:00 – 19:00	Próby zespołów

19:00		Gotowość wszystkich ekip

20:00		Rozpoczęcie koncertów

00:00		Przewidywana godzina zakończenia koncertów

Zabezpieczanie aparatury na noc

07.09.2020	06:00 – 22:00	Demontaż nagłośnienia, oświetlenia sceny i konstrukcji scenicznych.