### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA TECHNICZNA CARNAVALU SZTUKMISTRZÓW W DNIACH 20.07-26.07.2021

- Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa techniczna, polegająca na wynajmie, montażu, obsłudze i demontażu konstrukcji scenicznych, sprzętu oświetleniowego oraz nagłośnieniowego na potrzeby realizacji wydarzeń artystycznych w ramach Carnavalu Sztukmistrzów 2021.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, montażu, obsługi i demontażu konstrukcji scenicznych, sprzętu oświetleniowego, nagłośnieniowego na potrzeby realizacji wydarzeń na   Błoniach pod Zamkiem,  Starym Mieście, Placu Litewskim, ul. Peowiaków 12,Placu po Farze w Lublinie, ulicy Bernardyńskiej 15 (teren Perła – Browarów Lubelskich S.A.) , zgodnie ze stronami 2 -21 opisu.

- Wszystkie oferowane konstrukcje sceniczne i kratownicowe muszą zapewniać bezpieczne ich użytkowanie, zarówno w zakresie wymaganej wytrzymałości konstrukcji (odpowiednia wytrzymałość uwzględniająca rodzaj i ilość montowanego sprzętu oraz różne warunki atmosferyczne), jak i również pod względem zachowania zasad bhp i ppoż. oraz innych właściwych przepisów obowiązującego prawa. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnych atestów lub certyfikatów potwierdzających wytrzymałość i trudnopalność konstrukcji i podestów scenicznych.

- Całość  dostarczonego  sprzętu  powinna  być  zabezpieczona  przed  opadami  atmosferycznymi i umożliwiać przeprowadzenie prób i wydarzeń podczas opadów deszczu lub gradu.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszystkich wykonanych podłączeń energii elektrycznej oraz rozdzielnic prądowych, zarówno przed działaniem warunków atmosferycznych, jak i dostępem osób trzecich.

- Sprzęt nagłośnieniowy i mikrofony powinny być skonfigurowane w sposób uwzględniający specyfikę wydarzeń, miejsce prezentacji oraz charakter - teatralny lub koncertowy wydarzenia.

- Wszystkie dostarczone systemy nagłośnieniowe muszą zapewniać równomierne pokrycie dźwiękiem nagłaśnianych przestrzeni, uwzględniając całą ich powierzchnię, być wolne od wszelkich zakłóceń i przydźwięków.

- Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie przez wykonawcę wszystkich wymaganych przewodów sygnałowych i zasilających w zakresie realizacji i emisji dźwięku, pozwalających na maksymalne wykorzystanie sprzętu i kanałów wymienionych w specyfikacji.

- Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie przez wykonawcę wszystkich wymaganych przewodów DMX i zasilających w zakresie realizacji oświetlenia scenicznego, pozwalających na maksymalne wykorzystanie sprzętu oświetleniowego wskazanego w specyfikacji.

- Sposób okablowania i omikrofonowania ustalony zostanie z wykonawcą w trybie roboczym, odpowiednio do wymagań występujących artystów.

- W przypadku poprowadzenia okablowania przez ciągi komunikacyjne (w tym piesze) Wykonawca jest zobowiązany do jego zabezpieczenia najazdami kablowymi o dopuszczalnej obciążalności nie mniejszej niż 3 t, a w przypadku innych miejsc widocznych dla publiczności – czarną taśmą zabezpieczającą.

- Wykonawca zapewni na swój koszt transport konstrukcji scenicznych, sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego oraz urządzeń niezbędnych do ich montażu i demontażu.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wymiany źródeł światła w przypadku ich uszkodzenia lub awarii w ciągu maksymalnie 10 minut od stwierdzenia uszkodzenia lub awarii, oraz innych urządzeń w ciągu 1 godziny od momentu stwierdzenia awarii lub uszkodzenia.

- Wszystkie osoby wykonujące ze strony Wykonawcy prace przy montażu, obsłudze i demontażu urządzeń zostaną przez niego wyposażone w odzież i środki ochrony osobistej oraz obowiązani będą do stałego noszenia w widoczny sposób identyfikatora przekazanego przez Zamawiającego.

- Po zakończeniu montaży, przed zatwierdzeniem (odbiorem) punktu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, w poszczególnych miejscach Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z miejsc widocznych dla publiczności wszelkiego rodzaju opakowań transportowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego wyznaczenia jednego, stałego koordynatora realizacji zamówienia, który będzie  stale  obecny  na  terenie  objętym  realizacją  zamówienia w godzinach objętych harmonogramami pracy, a w pozostałym czasie będzie z nim możliwy stały kontakt telefoniczny. Koordynator odpowiedzialny będzie za nadzór nad realizacją Przedmiotu Zamówienia, stały kontakt z przedstawicielem Zamawiającego oraz podejmowanie bieżących decyzji.

- Wykonawca zapewni na koszt własny noclegi, parkingi, wyżywienie dla ekipy technicznej.

- Wykonawca zapewni na czas festiwalu 6 gaśnic proszkowych 6 kg. Ustawienie zostanie ustalone w trybie roboczym.

# BŁONIA POD ZAMKIEM

#### TEREN ZEWNĘTRZNY – zapewnienie oświetlenia terenu

Reflektory z lampą metalohalogenkową o mocy 250 W -  12sztuk, zamontowane na co najmniej 8 statywach o wysokości 4 - 5 metrów.

Okablowanie zasilające umożliwiające rozmieszczenie reflektorów w dowolnej konfiguracji na terenie ograniczonym następująco: ul. Podwale, zabudowania Podwale 15 oraz Podwale 11, al. Unii Lubelskiej, ogrodzenie Zamku Lubelskiego.

Urządzenia muszą spełniać normy IP 65.

Reflektory zostaną rozmieszczone na terenie Błoni pod Zamkiem w sposób wskazany przez Zamawiającego.

#### HARMONOGRAM PRAC: 20.07.2021,wtorek :

20.00 – montaż oświetlenia

#### 26.07.2021, poniedziałek.:

08.00 – demontaż oświetlenia

- NAMIOT KLUBOWY:

w dniach 21-25.07.2021 r. wynajem, montaż, obsługa i demontaż:

### SPRZĘT OŚWIETLENIOWY:

#### Oświetlenie sceny i namiotu

  - urządzenie Par Led 64 RGBW z hakami i linkami zabezpieczającymi	    - 12 sztuk

  - urządzenie typu LED bar RGB, wraz z mocowaniami pozwalającymi na  montaż  do konstrukcji namiotu 	   - 30 sztuk

  - naświetlacz LED RGBW o mocy nie mniejszej niż 250 W z podstawami naziemnymi (urządzenia będą używane na zewnątrz namiotu, wymagane jest zabezpieczenie

co najmniej IP65)                                                                                 - 8 sztuk

  - pełne okablowanie zasilające i sygnałowe.

#### Sterowanie:

Konsoleta pozwalająca na pełne wykorzystanie parametrów  technicznych  dostarczonych  urządzeń, pozwalająca na połączenie w 4 niezależne grupy urządzeń opisanych w punkcie a), połączenie w 4 niezależne grupy urządzeń opisanych w punkcie b), połączenie w 4 niezależne grupy urządzeń opisanych w punkcie c).

#### Dodatkowo:

Wentylatory o mocy nie mniejszej niż 65 i nie większej niż 120 W	- 10 sztuk

Wykonawca zapewni także 2 – 3 punkty oświetlenia, pozwalające na uzyskanie w garderobie natężenia oświetlenia o wartości 500 – 700 lx oraz 6 gniazd 230 V (uziemione).

OBSŁUGA:

W wyznaczonych godzinach w dniach 22.07-25.07.2021 r. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej:

obsługę  oświetlenia przez technika oświetlenia o o co najmniej dwuletnim doświadczeniu                              w samodzielnej pracy scenicznej, polegającą na nadzorze nad prawidłowością funkcjonowania urządzeń.

### HARMONOGRAM PRAC:

#### 21.07.2021, środa :

16.00 - 22.00	 - montaż oświetlenia

#### 22.07.2021, czwartek:

13.00	     - odbiór sceny

16.00 – 02.00         - otwarcie klubu festiwalowego

23.07.2021, piątek:

12.00 – 02.00         - otwarcie klubu festiwalowego

#### 24.07.2021, sobota:

12.00 – 02.00         - otwarcie klubu festiwalowego

#### 25.07.2021,niedziela:

12.00 – 02.00         - otwarcie klubu festiwalowego

### 26.07.2021,poniedziałek:

do 12.00	- demontaż

C. SPOTKANIA AERIALOWE

w dniach 23-24.07 wynajem, montaż, obsługa i demontaż:

a) 8 reflektorów typu Par 64 LED IP 65 wraz z podstawami naziemnymi

b) pełnego okablowania zasilającego i sygnałowego

c) sterownika pozwalającego na sterowanie dostarczonymi urządzeniami.

Obsługa:

Urządzenia zostaną zamontowane na terenie o powierzchni 20x20m i będą oświetlać konstrukcje akrobatyczne.

Urządzenia muszą zostać skonfigurowane oraz być obsługiwane podczas pokazu przez technika oświetlenia o co najmniej dwuletnim doświadczeniu w pracy scenicznej.

HARMONOGRAM PRAC:

23.07.2021, piątek:

21.00 – 23.00 – montaż

24.07.2021, sobota:

19.00-21.00 - pokaz

po 23.00 - demontaż

D. NAMIOT TEATRALNY

w dniach 20.07-25.07.2021 r. wynajem, montaż, obsługa i demontaż:

Konstrukcja kratownicowa:

a) konstrukcja kratownicowa aluminiowa typu Quadro o rozstawie rur nie mniejszym niż

280 x 280 mm;

b) konstrukcja w kształcie kwadratu o wymiarach 7,5 x 7,5 m z trzema dodatkowymi belkami

poprzecznymi, podparta 4 słupami kratownicowymi;

c) wysokość konstrukcji w granicach 6,0-6,5 m zostanie ustalona w trybie roboczym ;

d) każda belka musi mieć udźwig nie mniejszy niż 200 kg

e) konstrukcja musi zostać zamontowana i zabezpieczona w sposób zapewniający pełne

bezpieczeństwo artystów, obsługi i widowni podczas jej użytkowania.

Podest sceniczny:

w dniach 21.07- 23.07.2021 wynajem, montaż, obsługa i demontaż:

  - wymiary podestu scenicznego 6m x 6 m ;

  - podest sceny o wysokości maksimum 20 cm (wysokość frontu podestu) oraz wypoziomowany w sposób uwzględniający nierówności podłoża, maksymalnie zbliżony wysokością do poziomu podłoża;

  - podest równy, bez uszkodzeń i ubytków, zbudowany z modułów posiadających atesty bezpieczeństwa potwierdzające nośność oraz trudnopalność, z powierzchnią antypoślizgową; moduły o nośności nie mniejszej niż 750 kg/m2;

w dniach 23.07- 25.07.2021 wynajem, montaż, obsługa i demontaż:

  - wymiary podestu scenicznego 12m x 3 m ;

  - podest sceny o wysokości  40 cm (wysokość frontu podestu) oraz wypoziomowany

w sposób uwzględniający nierówności podłoża,;

  - podest równy, bez uszkodzeń i ubytków, zbudowany z modułów posiadających atesty bezpieczeństwa potwierdzające nośność oraz trudnopalność, z powierzchnią antypoślizgową; moduły o nośności nie mniejszej niż 750 kg/m2;

Dodatkowo Wykonawca zapewni stanowisko realizatorskie. Stanowisko musi zostać usytuowane centralnie naprzeciwko sceny, za rzędami widowni w sposób zapewniający realizatorom pełną widoczność sceny. Wymiary stanowiska powinny wynosić 4x2 m. Stanowisko musi zostać zabezpieczone barierkami o wysokości min. 1,2 m.

Sprzęt oświetleniowy:

w dniach 21-25.07.2021  wynajem, montaż, obsługa i demontaż:

a) Konsoleta oświetleniowa, umożliwiająca niezależne sterowanie wszystkimi dostarczonymi

urządzeniami, o parametrach nie niższych niż:

- - 24 kanały z płynną regulacją w polu ręcznym

- - możliwość crossowania kanałów, zapisywania i modyfikacji scen;

- b) Dimmer – co najmniej 36 kanałów, 2 kW/ kanał;

- c) wentylatory o mocy nie mniejszej niż 65 i nie większej niż 120 W - 12 sztuk

- d) reflektory oświetlające widownię -wymagane jest równomierne oświetlenie widowni

- rozmieszczonej po 3 stronach sceny, posiadać możliwość płynnej regulacji natężenia

- od pełnej widoczności widowni do jej pełnego wyciemnienia oraz zostać zamontowane

- i ustawione w sposób, który będzie zapewniał, że ani widzowie ani artyści nie będą mieli

- utrudnionej widoczności.

w dniach 21-23.07.2021 wynajem, montaż, obsługa i demontaż (Spektakl I):

a) Reflektor PC 1000 W	           - 14  sztuk z okablowaniem zasilającym, sygnałowym,

ramkami na filtry, przysłonami czterolistnymi, hakami

i linkami zabezpieczającymi

b) Reflektor Par 64 CP61 1000 W	 - 2 sztuki z okablowaniem zasilającym, sygnałowym,

ramkami na filtry, hakami i linkami zabezpieczającymi

c) Reflektor profilowy o kącie świecenia co najmniej w zakresie 15-30°, moc co najmniej 750 W

- 2 sztuki z okablowaniem zasilającym, sygnałowym,

ramkami na filtry, hakami i linkami zabezpieczającymi

d) filtry oświetleniowe – L003 – do 5 reflektorów PC oraz L#114 do 5 reflektorów PC

w dniach 23-25.07.2021 wynajem, montaż, obsługa i demontaż (Spektakl II):

a) Reflektor PC 1000 W	           - 7  sztuk z okablowaniem zasilającym, sygnałowym,

ramkami na filtry, przysłonami czterolistnymi, hakami

i linkami zabezpieczającymi

b) Reflektor Par 64 CP61 1000 W     - 2 sztuki z okablowaniem zasilającym, sygnałowym,

ramkami na filtry, hakami i linkami zabezpieczającymi

c) Reflektor Par 64 CP60 1000 W     - 4 sztuki z okablowaniem zasilającym, sygnałowym,

ramkami na filtry, hakami i linkami zabezpieczającymi

d) Reflektor Par 64 CP62 1000 W       - 5 sztuk z okablowaniem zasilającym, sygnałowym,

ramkami na filtry, hakami i linkami zabezpieczającymi

e) Reflektor profilowy o kącie świecenia co najmniej w zakresie 15-30°, moc co najmniej 750 W

- 2 sztuki z okablowaniem zasilającym, sygnałowym,

ramkami na filtry, hakami i linkami zabezpieczającymi

f) Reflektor profilowy o kącie świecenia co najmniej w zakresie 25-50°, moc co najmniej 750 W

- 14 sztuk z okablowaniem zasilającym, sygnałowym,

ramkami na filtry, hakami i linkami zabezpieczającymi

g) statyw oświetleniowy o wysokości regulowanej w zakresie co najmniej 3 – 4,5 m, z

poprzeczną belką oraz uchwytami montażowymi,  umożliwiającymi zamontowanie co

najmniej 4  z dostarczonych urządzeń oświetleniowych; stabilny, zapewniający bezpieczne użytkowanie											- 2 sztuki

Sprzęt nagłośnieniowy:

w dniach 21.07- 25.07.2021 wynajem, montaż, obsługa i demontaż:

- System nagłośnieniowy dostarczony przez Wykonawcę powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem wnętrza namiotu  o wymiarach 22 x 20 m i wysokości 9 m oraz być w stanie uzyskać poziom 100dB SPL w całym namiocie.

System musi uwzględniać usytuowanie  widowni z trzech stron sceny i być rozmieszczony w 	4 narożnikach namiotu.

System musi być co najmniej trójdrożny.

Elementy systemu nagłośnieniowego muszą zostać ustawione na odpowiednio dobranych podestach/podstawach/statywach dostarczonych przez Wykonawcę.

2. Konsoleta FOH cyfrowa o parametrach nie niższych niż:

- 12 kanałów wejściowych

- 8 kanałów wyjściowych.

3. Możliwość odtwarzania dźwięku z komputera, tabletu, odtwarzacza CD umieszczonych na scenie oraz na stanowisku  realizatorskim (do 6 źródeł dźwięku).

4. Zapewnienie na scenie 6 punktów zasilania 230V z uziemieniem.

5. System monitorowy -2 linie monitorowe z 2 kolumnami typu wedge o mocy minimum

400 W każda.

6. Omikrofonowanie:

a) w dniach 22-23.07.2021 r:

1)mikrofony typu PZM zapewniające nagłośnienie aktorów i efektów spektaklu                                                      										- 4 sztuki

2) DI Box aktywny                                                                                               - 2 sztuki

3) Mikrofon bezprzewodowy typu handheld, pracujący w paśmie UHF z możliwością przestrajania częstotliwości, dostarczony z kompletem baterii, pozwalającym na pracę przez co najmniej 10h                                                                                                     - 1 sztuka

b) w dniach 23.07-25.07.2021 r.:

1) mikrofon pojemnościowy nagłowny w kolorze czarnym (typu Sennheiser HSP 4 lub

równoważny) wraz z odbiornikiem, dostarczony z kompletem baterii umożliwiającym 	nieprzerwaną pracę przez 16 h                                                                  - 1 sztuka.

Garderoby:

Zapewnienie garderoby (namiotu) o wymiarach  6x3 m (wysokość nie mniejsza niż 2,2 m)             w neutralnym, jednolitym kolorze.

Zapewnienie w garderobie:

a)	2 – 3 punktów oświetlenia, pozwalające na uzyskanie w garderobie natężenia 	oświetlenia o wartości 500 – 700 lx

b)	3 gniazd 230 V.

Konstrukcja widowni:

w dniach 20-25.07.2021 wynajem, montaż, obsługa i demontaż:

Widownia wykonana ze stabilnych podestów, posiadających atesty bezpieczeństwa dotyczące

nośności i trudnopalności.

Podesty muszą posiadać powierzchnię antypoślizgową.

Nośność modułów nie może być mniejsza niż 7,5 kN/ m2.

Niedopuszczalne są ubytki w powierzchni podestów, czy wystające elementy ( w szczególności ostre).

Widownia składać się z trzech modułów – frontowego i dwóch bocznych.

Moduł frontowy:

2 poziomy o następujących szerokościach i wysokości:

a) szerokość 12 m, wysokość 60 cm

b) szerokość 10 m, wysokość 90 cm.

Moduł prawy:

3 poziomy o następujących szerokościach i wysokości:

a) szerokość 12 m, wysokość 60 cm

b) szerokość 10 m, wysokość 90 cm

c) szerokość 6 m, wysokość 120 cm.

Moduł lewy:

3 poziomy o następujących szerokościach i wysokości:

a) szerokość 12 m, wysokość 60 cm

b) szerokość 10 m, wysokość 90 cm

c) szerokość 6 m, wysokość 120 cm.

Wszystkie poziomy powinny mieć głębokość od 70 do 100 cm.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w szerokościach i wysokościach modułów, dokonywane w trybie ustaleń roboczych podczas montażu.

Zmiany te nie spowodują zwiększenia liczby wykorzystywanych podestów.

Boki i tył modułów widowni muszą być bezwzględnie zabezpieczone barierkami o wysokości

minimum 1,1 m z poprzeczkami lub prześwitami w odległości max. 50 cm od siebie.

Moduły muszą zostać wyposażone w stabilne schody z powłoką antypoślizgową, prowadzące na pierwszy poziom modułu widowni.

Boki modułów muszą zostać wysłonięte czarną, matową tkaniną.

Obsługa:

W czasie wszystkich działań objętych harmonogramem prac Wykonawca zobowiązany jest zapewnić łącznie pracę co najmniej:

a) realizatora oświetlenia   o co najmniej pięcioletnim doświadczeniu w pracy teatralnej,

posługującego się językiem angielskim w stopniu co najmniej średniozaawansowanym;

b) realizatora nagłośnienia o co najmniej pięcioletnim doświadczeniu w pracy teatralnej,

posługującego się  językiem angielskim w stopniu co najmniej średniozaawansowanym;

c) technika oświetlenia o co najmniej trzyletnim doświadczeniu w pracy teatralnej,

posługującego się językiem angielskim w stopniu co najmniej  komunikatywnym

d)  technika sceny o co najmniej trzyletnim doświadczeniu w pracy teatralnej, posługującego

się  językiem angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Dodatkowo:

a) w dniu 22.07.2021 w godzinach 13.00 – 22.00 – technika audio

b) w dniu 23.07.2021 w godzinach 17.30 – 22.00 – technika audio

c) w dniu 23.07.2021 w godzinach 22.00 – 3.30 – 2 montażystów i 1 technika oświetlenia

Harmonogram prac:

20.07.2021, wtorek:

od 12.00 – montaż konstrukcji kratownicowej, podestu scenicznego, widowni, stanowiska 	realizatorskiego

21.07.2021, środa:

od 9.00 – montaż nagłośnienia i oświetlenia, ew. dokończenie montażu widowni

22.07.2021, czwartek:

13.00 – montaż spektaklu I, konfiguracja oświetlenia i nagłośnienia

18.00 – próba spektakl I

21.00 – spektakl I

23.07.2021,piątek:

17.30 – gotowość sceny

18.00 – próba spektakl I

21.00 – spektakl I

22.00 – 24.00 – demontaż spektakl I

00.00  - 3.30 – rekonfiguracja podestu scenicznego i oświetlenia – spektakl II

24.07.2021, sobota:

11.00 – montaż scenografii spektakl II, konfiguracja nagłośnienia i oświetlenia

17.00 – próba spektakl II

21.00 – spektakl II

25.07.2021, niedziela:

16.30 – gotowość sceny

17.00 – próba spektakl II

20.00 – spektakl II

21.00 – początek demontażu

26.07.2021,poniedziałek:

do 14.00 -zakończenie demontażu

E. ENERGIA ELEKTRYCZNA:

w dniach 20-26.07.2021 r.:

- Wykonawca zapewni przewody umożliwiające zasilenie nie więcej niż 9 odrębnych punktów  poboru energii, łączna długość przewodów trójfazowych nie przekroczy 600 m.

- Wykonawca dostarczy rozdzielnicę prądowa, umożliwiająca doprowadzenie zasilania do wszystkich  dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń oraz uwzględniająca urządzenia zapewniane przez Zamawiającego, których pobór mocy został wskazany w punkcie 4,

z odpowiednimi zabezpieczeniami, spełniająca normy IP65.

- Wykonawca dostarczy dodatkowo przewody jednofazowe z co najmniej 4 gniazdami 230V

  - długość 3 metry	- 5 sztuk

  - długość 5 metrów	-  15 sztuk

  - długość 10 metrów	- 15 sztuk.

- Wykonawca doprowadzi zasilanie trójfazowe do 6 punktów : Klub Festiwalowy (pobór mocy zgodnie z poborem urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę oraz dodatkowo 20 kW (gniazdo 63 A) dla  urządzeń   gastronomicznych, Namiot teatralny (pobór mocy, zgodnie z poborem urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę oraz dodatkowo 30 kW dla urządzeń oświetleniowych), Spotkania aerialowe (pobór mocy zgodnie z poborem urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę),  3 foodtrucki ( gniazda 16A- pobór mocy do 5 kW, podłączane w dniach 22-25.07 po godzinie 01.00 i odłączane w godzinach 10.00-12.00) oraz jednofazowego do 10 punktów na terenie Błoni pod Zamkiem, w tym co najmniej 5 punktów z zabezpieczeniem nie niższym niż 16A.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość do wskazania punktów, do których Wykonawca   doprowadzi energię elektryczną na całym terenie Błoni pod Zamkiem, czyli terenie ograniczonym Al. Unii Lubelskiej, ulicą Podwale, ulicą Zamkową oraz ogrodzeniem Zamku Lubelskiego.

- Zamawiający zapewni punkt zasilania sieciowego o maksymalnym poborze mocy 90 kW. Punkt zasilania znajduje się przy Al. Unii Lubelskiej. Odległość od punktu zasilania do najdalej wysuniętego punktu poboru energii wyniesie 180 m.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru nad wykonanymi podłączeniami przez osobę posiadającą uprawnienia kategorii D i E grupy 1, wydane przez uprawnioną komisję kwalifikacyjną (kopie uprawnień zostaną dostarczone Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac objętych harmonogramem).

- W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w trakcie eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest  do niezwłocznego reagowania, zmierzającego do przywrócenia stanu prawidłowego działania, zapewniającego bezpieczeństwo osób korzystających z podłączonych urządzeń oraz osób postronnych.

Spadki napięcia w instalacji zapewnionej przez Wykonawcę nie mogą być niższe niż 8%.

II. PLAC LITEWSKI:

Spektakl I

w dniach 23-24.07.2021 r. wynajem, montaż, obsługa i demontaż:

Sprzęt nagłośnieniowy:

System nagłośnieniowy stereo o mocy 3 - 3,5 kW.

System skonfigurowany w sposób zapewniający równomierne pokrycie dźwiękiem       obszaru 40 x 20 m.

System zostanie zamontowany na podestach/ statywach dostarczonych przez Wykonawcę. System musi zapewniać równomierne pokrycie dźwiękiem przestrzeni                  o powierzchni 40 x 50 m.

Konsoleta nagłośnieniowa pozwalająca na podłączenie dostarczonego mikrofonu oraz komputera przenośnego artystów.

Omikrofonowanie:

Mikrofon bezprzewodowy „do ręki”, pracujący w paśmie UHF z możliwością przestrajania częstotliwości, dostarczony z kompletem baterii, pozwalającym na pracę przez co najmniej 15h	            									      - 1 sztuka.

Pełne okablowanie zasilające i sygnałowe.

Spektakl II

w dniach 23-25.07.2021 r. wynajem, montaż, obsługa i demontaż:

System nagłośnieniowy o mocy min. 2 kW RMS/ strona. System złożony z oddzielnych kolumn średniowysokotonowych i niskotonowych.

System zostanie zamontowany na podestach/ statywach dostarczonych przez Wykonawcę. System musi zapewniać równomierne pokrycie dźwiękiem przestrzeni o powierzchni 40 x 50 m.

Konsoleta nagłośnieniowa, pozwalająca na podłączenie urządzenia artystów (jack).

Pełne okablowanie zasilające i sygnałowe.

Garderoby:

w dniach 22.07-25.07:

Zapewnienie 2 garderób (namiotów) o wymiarach od od 3x 3m do3 x 4m każda (wysokość nie mniejsza niż 2,2 m) w  jednolitym, neutralnym kolorze.

Wykonawca zapewni także 2 – 3 punkty oświetlenia, pozwalające na uzyskanie w garderobie natężenia oświetlenia o wartości 500 – 700 lx oraz 6 gniazd 230 V (uziemione).

Energia elektryczna:

Wykonawca dostarczy rozdzielnicę prądowa, umożliwiająca doprowadzenie zasilania do wszystkich  dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń oraz uwzględniająca urządzenia zapewniane przez Zamawiającego (Pokaz -gniazdo 32A).

Zamawiający zapewni odpowiednie przyłącze energii elektrycznej, znajdujące się w odległości nie większej niż 100 m od najdalej wysuniętego punktu podłączenia energii. Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia zasilania do 3 lokalizacji (Pokaz, Spektakl I, Spektakl II, Namiot informacyjny -pobór mocy do 10kW) oraz zabezpieczenia użytych do tego celu przewodów.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru nad wykonanymi podłączeniami, w trakcie montaży, prób i wydarzeń przez osobę posiadającą  wymagane uprawnienia.

Harmonogram:

22.07.2021, czwartek

13.00 – podłączenie zasilania

14.00 – 18.00 – montaż i próby „Pokaz”

20.00 - „Pokaz”

22.00 – demontaż „Pokaz”

23.07.2021,piątek

12.00 – 15.00 – montaż spektaklu II

13.00 – 16.00 – montaż, próba spektakl I

19.00 – spektakl I

24.07.2021, sobota:

15.00 – próba spektakl II

16.00 – spektakl II

18.00 – spektakl II

19.00 – próba spektakl I

20.00 – spektakl I

21.00 – demontaż spektakl I

25.07.2021, niedziela

14.00 – próba spektakl II

16.00 – spektakl II

19.00 – spektakl II

20.00 – demontaż spektakl II

Obsługa:

Spektakl I – podczas montażu, prób i spektakli wymagana jest obecność realizatora dźwięku.

Spektakl II - podczas montażu, prób i spektakli wymagana jest obecność realizatora dźwięku.

III.BERNARDYŃSKA 15 (Teren PERŁA – Browary Lubelskie S.A.)

Sprzęt oświetleniowy:

a) reflektor Par 64 LED RGBW wraz z podstawami naziemnymi – 10 sztuk

b) Reflektor typu Follow Spot 1200 W HMI z przesłoną typu iris, ze stabilnym statywem

– 2 sztuki

c) konsoleta oświetleniowa, umożliwiająca niezależne sterowanie wszystkimi dostarczonymi

urządzeniami

d) Dimmer – co najmniej 4 kanały, 2 kW/ kanał

e) pełne okablowanie zasilające i sygnałowe, umożliwiające rozstawienie urządzeń na terenie

o powierzchni 40x30 m

Sprzęt nagłośnieniowy:

System nagłośnieniowy o mocy min. 2 kW RMS/ strona. System złożony z oddzielnych kolumn średniowysokotonowych i niskotonowych.

System zostanie zamontowany na podestach/ statywach dostarczonych przez Wykonawcę. System musi zapewniać równomierne pokrycie dźwiękiem przestrzeni o powierzchni 40 x 30 m.

System monitorowy: 1 linia monitorowa z 1 kolumną typu wedge o mocy min. 400 W przeznaczona dla DJ’a.

Konsoleta nagłośnieniowa cyfrowa, co najmniej 8 kanałów wejściowych i 6 kanałów wyjściowych.

Konstrukcje sceniczne:

Podesty pod follow spot o wymiarach od 2 x 2 do 3 x 3 m, wysokość 1,5-2 m (wysokość zostanie ustalona podczas montażu) ze schodami/ drabinami umożliwiającymi swobodne i bezpieczne wejście na podest – 2 sztuki;

Stanowisko realizatorskie:

Wykonawca zapewni zadaszone stanowisko realizatorskie o wymiarach 3x3 m i wysokości podestu 0,5 m (kolor zadaszenia i pokrycia boków jednolity, neutralny).

Stanowisko wyposażone w stabilne blaty do ustawienia konsolet (wysokość blatów 130-150 cm) oraz 2 stabilne krzesła z oparciami, bez podłokietników.

Energia elektryczna:

Wykonawca dostarczy rozdzielnicę prądowa, umożliwiająca doprowadzenie zasilania do wszystkich  dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń.

Zamawiający zapewni    odpowiednie przyłącze energii elektrycznej, znajdujące się

w odległości nie większej niż 70 m od sceny i około 100 od stanowisk follow 	spot i stanowiska realizatorskiego. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia użytych do tego celu przewodów.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru nad wykonanymi podłączeniami, w trakcie montaży, prób i wydarzeń przez osobę posiadającą  wymagane uprawnienia.

Obsługa:

Wykonawca podczas montażu, prób i spektakli zapewni pracę co najmniej:

a) realizatora oświetlenia o co najmniej dwuletnim doświadczeniu w pracy scenicznej

b) technika audio o co najmniej dwuletnim doświadczeniu w pracy scenicznej.

Harmonogram prac:

23.07.2021,piątek:

10.00 – montaż podestów pod follow spot i stanowiska realizatorskiego, podłączenie energii elektrycznej

12.00 – montaż nagłośnienia i oświetlenia

21.00 – ustawianie oświetlenia, próba

24.07.2021, sobota:

19.00 – przygotowania do spektaklu, próba

22.00 – 23.00 – spektakl

25.07.2021, niedziela:

18.00 – przygotowania do spektaklu, próba

21.00 – 22.00 – spektakl

22.00 – początek demontażu

26.07.2021, poniedziałek:

do 14.00 – zakończenie demontażu

IV. SPRZĘT NAGŁOŚNIENIOWY

### w dniu 22.07.2021 r. wynajem 2 zestawów nagłośnieniowych, zaś w dniach 23-25.07.2021 r. wynajem 3 następujących zestawów nagłośnieniowych:

- Konsoleta nagłośnieniowa co najmniej czterokanałowa oraz zapewnienie możliwości

podłączenia nośnika pamięci USB oraz odtwarzacza mp3 lub tabletu (wtyczki jack/ mini jack).

- Kolumny nagłośnieniowe aktywne, co najmniej dwudrożne o mocy minimum 500W RMS

każda	- 2 sztuki,

ze stabilnymi statywami o wysokości regulowanej w zakresie 1,5 -2,5 m.

- Mikrofon bezprzewodowy nagłowny z nadajnikiem typu bodypack i odbiornikiem, pracujący w paśmie UHF z możliwością przestrajania częstotliwości, dostarczony z kompletem baterii,

pozwalającym na pracę przez co najmniej 30h	   - 1 sztuka

4. Mikrofon bezprzewodowy typu handheld, pracujący w paśmie UHF z możliwością

przestrajania częstotliwości, dostarczony z kompletem baterii, pozwalającym na pracę przez

co najmniej 30h,wraz ze statywem wysokim, łamanym	   - 1 sztuka

5. Pełne okablowanie zasilające i sygnałowe.

# V. OBSŁUGA WYSTĘPÓW BUSKERSKICH

W dniach 22-25.07.2021 r. Wykonawca zapewni pracowników do obsługi wydarzeń buskerskich. Do obowiązków pracowników będą należały przede wszystkim montaż, obsługa i demontaż urządzeń wskazanych w punkcie IV. oraz podobnych urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego, podczas występów ulicznych. Pracownicy będą zobowiązani także do podłączenia zasilania z punktów wskazanych przez Zamawiającego, wszystkie punkty będą znajdowały się w odległości nie większej niż 50 m. Pracownicy muszą posiadać co najmniej roczne doświadczenie w obsłudze technicznej wydarzeń.

Występy odbywać się będą na terenie Śródmieścia i Starego Miasta w Lublinie.

Pracownicy powinni wykonywać zadania w zespołach co najmniej dwuosobowych. Muszą mieć oni do stałej dyspozycji w czasie pracy co najmniej 1 samochód, którym można bezpiecznie przewieźć co najmniej jeden zestaw nagłośnieniowy z opisanych w punkcie IV.

Co najmniej jeden z pracowników w każdym zespole musi posługiwać się językiem angielskim

w stopniu co najmniej komunikatywnym.

HARMONOGRAM PRAC:

w dniu 22.07.2021, czwartek :

1 zespół w godzinach 15.00-20.30

w dniu 23.07.2021, piątek:

2 zespoły w godzinach 15.00-21.00

w dniu 24.07.2021, sobota:

2 zespoły w godzinach 14.00-20.00

w dniu 25.07.2021, niedziela :

2 zespoły w godzinach 14.00-20.00

Zamawiający	zastrzega	sobie	prawo	do	zmian	w	podanych harmonogramach	w granicach +/- 3h.