Trasa przejazdu- Wymagania dotyczące przejazdów testowych

A. Wymagania ogólne dotyczące trolejbusu i trasy przejazdu, podczas jazdy próbnej 
z włączonym układem jazdy autonomicznej

- Przygotowanie trolejbusu do testów, w tym: jego obciążenie, oznakowanie, zabezpieczenie kierowcy oraz osób niezbędnych do przeprowadzenia testów, spoczywa na Wykonawcy.

- Charakterystyka testowego odcinka trasy:

- odcinek trasy testowej ma długość ok. 5 km stanowiący pętlę,

- początek trasy na ul. Lubartowskiej (w okolicy przystanku komunikacji miejskiej Brama Krakowska 03), następnie przez al. Tysiąclecia, ul. Lwowską (nawrót na Rondzie Mohyły), al. Tysiąclecia, ul. Dolną  3 Maja, ul. 3 Maja, 
ul. Kołłątaja, ul. Zesłańców Sybiru, ul. Narutowicza, ul. Bernardyńską, 
ul. Wyszyńskiego, ul. Królewską do ul. Lubartowskiej (przystanek komunikacji miejskiej Brama Krakowska 03).

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany przebiegu opisanej powyżej trasy, w przypadku wystąpienia na niej utrudnień, uniemożliwiających przeprowadzenie testów.

- Charakterystyka przejazdów testowych (odbywają się przejazdy stanowiące wielokrotność pętli):

- pierwszy polegający na pokonaniu odcinka trasy testowej (pętli) opisanej w pkt. 2 przy uruchomionym ogrzewaniu lub klimatyzacji (zgodnie z pkt. 35.9 Specyfikacji technicznej trolejbusów) na długości zaoferowanej w pkt. 35.8 oferty,

- drugi polegający na pokonaniu odcinka trasy testowej (pętli) opisanej w pkt. 2 przy wyłączonym ogrzewaniu i klimatyzacji na długości zaoferowanej w pkt. 35.8 oferty.

- Warunki realizacji przejazdu:

- obciążenie trolejbusu, przy założeniu, że masa jednego pasażera wynosi 68 kg, odpowiada 100 % napełnieniu,

- baterie trakcyjne przed rozpoczęciem każdego z przejazdów testowych muszą być w pełni naładowane,

- na odcinkach trasy przebiegających pomiędzy przystankami trolejbus 
porusza się ruchem zbliżonym maksymalnie do jednostajnego z prędkością nie mniejszą, niż 30 km/h (nie dotyczy przejazdu przez skrzyżowania oraz sytuacji wymuszonych warunkami drogowymi występującymi podczas przejazdu, które nie pozwolą osiągnąć wymaganej prędkości) lub przy maksymalnym natężeniu prądu pobieranego podczas jazdy (zgodnie z pkt. 35.3.4 Specyfikacji technicznej trolejbusów),

- trolejbus zatrzymuje się podczas jazdy próbnej na przystankach komunikacji miejskiej zlokalizowanych wzdłuż trasy przejazdu, na których następuje otwarcie, a następnie zamknięcie wszystkich drzwi w pojeździe.

Mapa wydrukowana ze strony maps.google.pl z zaznaczoną trasą przejazdu:

B. Wymagania ogólne dotyczące trolejbusu i trasy przejazdu, podczas jazdy próbnej w celu sprawdzenia poprawności funkcjonowania systemu zliczania pasażerów 
i systemu informacji pasażerskiej

- Przejazd będzie mieć na celu sprawdzenie wymagań określonych w pkt. 31 Specyfikacji technicznej trolejbusów (System zliczania pasażerów) oraz pkt. 29 Specyfikacji technicznej trolejbusów (wraz z załącznikiem Szczegółowe wymagania dotyczące funkcjonalności systemu informacji pasażerskiej).

- Przejazd odbędzie się na trasie ok. 22 km: na linii zwykłej oraz na trasach linii specjalnych, utworzonych w celu sprawdzenia dodatkowych funkcjonalności wyświetlaczy. Podczas przejazdu będą jednocześnie sprawdzone działanie obu systemów.

- Wykonawca zapewni do udziału w przejeździe dodatkowe minimum 4 osoby, których zadaniem będzie wysiadanie i wsiadanie na wszystkich przystankach na trasie celem sprawdzenia poprawności działania bramek liczących. W przejeździe nie będą uczestniczyli pasażerowie, oczekujący na przystankach.

- Przejazd odbędzie się w obecności przedstawiciela producenta urządzeń systemu zliczania pasażerów.

- Minimalna próba statystyczna zdefiniowana jako 1000 wejść i 1000 wyjść może zostać przeprowadzona na zajezdni MPK.