Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna:

Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny 1 sztuki fabrycznie nowego autokaru pasażerskiego z produkcji 2012 r. z opcją wykupu na koniec umowy leasingu dla Zespołu Pieśni i Tańca ,,Lublin” im. W. Kaniorowej w Lublinie, o następujących parametrach:

- Wymagania ogólne

1.Autobus winien spełniać wymagania polskich  przepisów w sprawie dopuszczenia do ruchu  krajowego i międzynarodowego, przepisów zawartych w normach branżowych i przepisach w sprawie warunków technicznych oraz  niezbędnego wyposażenia., a szczególności musi spełniać wymagania określone w następujących aktach prawnych:

Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. ”Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity: Dz. U. 
         z 2005r., Nr108, poz.908 z późniejszymi zmianami);

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. 
           nr 32 poz. 262 z późniejszymi zmianami.

2.Autobus musi być zdolny do wykonywania przewidzianych dla niego zadań

transportowych po drogach utwardzonych, w warunkach klimatycznych i terenowych

charakterystycznych dla obszaru Europy Środkowej.

3.   Autobus musi być przystosowany do przechowywania w garażach nieogrzewanych 
          (tj. pomieszczeniach zamkniętych – wentylowanych, w których nie przewiduje się

stosowania własnych lub obcych źródeł ciepła).

4. Autobus ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2012 i musi posiadać

homologację w dniu odbioru autobusu.

B. Wymagania techniczne dotyczące autobusu.

I. Wymagania ogólne.

Autobus ma odpowiadać następującym parametrom techniczno-eksploatacyjnym :

- Autobus ma być wyposażony w minimum 49 miejsc siedzących.

- Długość autobusu  12-13 m

- Autobus ma być pojazdem wysokopodłogowym.

- Konstrukcja autobusu ma być wykonana z materiałów nierdzewnych lub o podwyższonej odporności na korozję,  a ściany boczne , tylna i przednia  mają być wykonane z materiałów  nierdzewnych, bezpiecznych i odpornych na zniszczenia.

Dopuszcza się inne materiały , odporne i zabezpieczone trwale przed korozją.

- Kolorystykę autobusu i elementów dekoracyjnych Dostawca wykona wg. projektu Zamawiającego. Zamawiający oczekuje propozycji 3 kolorów, lakier zwykły. Elementy dekoracyjne zawierać powinny  logo Zespołu oraz podstawowe dane tele-adresowe.

- Autobus ma być tak skonstruowany aby możliwa była jego długotrwała eksploatacja w temperaturach powietrza  od -35 st.C do + 40 st C.

- Gwarancja na bezawaryjną eksploatację elementów przeniesienia autobusu tj. silnik, skrzynia biegów, retarder ,wał i most napędowy –winna wynosić nie mniej niż 24 miesiące lub 200 000 km. Gwarancja na cały autobus winna wynosić nie mniej niż 12 miesięcy.

- Autobus winien być wyposażony w system ostrzegawczy o pożarze w komorze silnika i urządzenia grzewczego.

- Autobus ma być wyposażony w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy o wydajności pozwalającej utrzymywać komfortowe warunki podróżowania.

- Autobus musi być wyposażony w urządzenie umożliwiające ogrzewanie przedziału pasażerskiego i kierowcy na postoju

- Autobus musi być wyposażony w urządzenie klimatyzacyjne z automatyczną stabilizacją ustalonej temperatury powietrza. Urządzenie musi umożliwiać zmniejszenie temperatury o minimum 15°C przy temperaturze otoczenia +35°C oraz zapewnić wewnątrz pojazdu temperaturę +18°C przy temperaturze otoczenia –25°C (dopuszcza się zastosowanie dwóch urządzeń – klimatyzacyjnego i ogrzewającego, które pozwalają na spełnienie powyższych wymogów). Układ musi pozwalać na rozprowadzenie powietrza do poszczególnych miejsc siedzących oraz umożliwiać ręczne sterowanie wydatkiem powietrza na poszczególne miejsca siedzące.

Agregat klimatyzacyjny musi znajdować się poza przedziałem pasażerskim

- W autobusie musi być zamontowany układ utrzymujący zadaną prędkość jazdy ( TEMPOMAT lub równoważny).

- W układzie napędowym musi być zamontowany zwalniacz, którego działanie nie wpływa na pracę układu chłodzenia silnika ( RETARDER, INTARDER lub równoważny). Dopuszcza się inne rozwiązania techniczne dotyczące chłodzenia.

II. Wymagania szczegółowe.

1.Kabina kierowcy i pilota

1.1 Kabina kierowcy ma posiadać regulowany układ klimatyzacyjny i nagrzewczy,

niezależny od układu działającego w przestrzeni pasażerskiej, i regulowany z miejsca

pracy kierowcy.

1.2. Fotel kierowcy z funkcją pamięci, z zawieszeniem pneumatycznym i pełną

bezstopniową regulacją  wysokości. Zamawiający dopuszcza wyposażenie w fotel bez

funkcji  pamięci. Fotel kierowcy powinien być wysoki ze zintegrowanym

zagłówkiem,   posiadający możliwości regulacji , uwzględniający zasady ergonomii i

bezpieczeństwa.

1.3 Ergonomiczne miejsce pracy kierowcy, z łatwym dostępem do elementów sterowania

autobusem.

1.4 Elektroniczny rejestrator pracy kierowcy.

1.5 Fotel pilota składany z podłokietnikiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa, z

łatwym dostępem do systemu audio-wizualnego. Kolorystyka  foteli jednakowa w

całym autobusie.

  - Przedział kierowcy musi być wyposażony w rolety przeciwsłoneczne szyby przedniej ze sterowaniem elektrycznym oraz roletę szyby bocznej kierowcy. Zamawiający dopuszcza dostawę autobusu wyposażonego w szybę boczną kierowcy pokrytą powłoką odbijającą promienie słoneczne w zamian za roletę słoneczną z zastrzeżeniem, że zastosowane rozwiązanie jest zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”

2. Przedział pasażerski

2.1 Fotele pasażerskie- turystyczne, wysokie z odchylanym oparciem, rozsuwane na

boki, tapicerowane, /rodzaj,  struktura i kolor materiału tapicerskiego zostanie

ustalony z Zamawiającym z gamy minimum trzech propozycji przedstawionych przez

Wykonawcę – po podpisaniu umowy, wyposażone w pasy bezpieczeństwa i

podłokietnik.

Fotele pasażerów muszą być zwrócone w kierunku jazdy.

2.2 Podłoga  ma być wyłożona wykładziną antypoślizgową  oraz umożliwiającą

utrzymanie czystości .

2.3 Autobus ma być wyposażony w układy: grzewczy i klimatyzacyjny, które zapewnią

właściwe warunki przewozu pasażerów w  każdych warunkach atmosferycznych.

2.4 Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej, poza oświetleniem ogólnym autobus  ma  być

wyposażony w oświetlenie każdego fotela z możliwością  indywidualnego

sterowania panelami. To samo dotyczy  sterowania nadmuchami  i  nad  każdym

miejscem siedzącym.

2.5 Ponad oknami, muszą znajdować się zamykane lub nie zamykane półki zapewniające

włożenie przedmiotów o wysokości minimum 200 mm i szerokości minimum 300 mm

z możliwością zabezpieczenia ich przed przemieszczaniem

3.Silnik

3.1  Silnik wysokoprężny spełniający wymagania EURO 5, w zakresie emisji spalin i

hałasu,  co należy potwierdzić stosownymi dokumentami

3.2   Moc minimalna silnika  260 kW

4. Skrzynia biegów

Minimum 6-biegowa /plus wsteczny/, ze zintegrowanym zwalniaczem hydraulicznym i

mikroprocesorowym systemem diagnostycznym

5. 5.Układ hamulcowy

Autobus ma posiadać zamontowane EBS, BAS i ESP wraz z systemami ABS, ASR  lub

w innych konfiguracjach, spełniających  warunki bezpiecznego hamowania.

6.Układ pneumatyczny

Elementy układu pneumatycznego umieszczone w sposób chroniący przed zamarzaniem

i zanieczyszczeniami. Zbiorniki sprężonego powietrza wykonane z materiałów

nierdzewnych i zabezpieczone przed korozją. Przewody układu wykonane z tworzyw

sztucznych.

7.Zawieszenie

7.1  Oś przednia-niezależne zawieszenie kół,  gwarantujące wysoki  komfort i bezpieczeństwo

jazdy.

7.2. Oś tylna- sztywny most napędowy, wyciszony, z amortyzatorami i stabilizatorem.

7.3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie autobusu wyposażonego w zawieszenie pneumatyczne  obu osi, przy zachowaniu komfortu i bezpieczeństwa jazdy.

8.Koła i ogumienie

8.1 Autobus ma być wyposażony w komplet  ogumienia bezdętkowego + koło zapasowe

8.2  Rok produkcji opon- 2012

9.Drzwi

Sterowane z kabiny kierowcy, z systemem włączników awaryjnych- zgodnych z

przepisami

- Przestrzeń bagażowa

10.1  Luki bagażowe o objętości ponad 9 m sześciennych

10.2  Wyposażenie luków bagażowych w zamontowane trwale wieszaki, wg.

uzgodnionego projektu z Zamawiającym.

10.3 Powiększenie powierzchni bagażowej  o miejsce przeznaczone na toaletę

/autobus bez toalety/

10.4  Wygospodarowanie miejsca do leżenia dla kierowcy.

10.5  Wyposażenie drzwi bagażowych w bezpieczne zamknięcia + zamek centralny

10.6  W przedziale bagażowym musi znajdować się minimum jeden punkt oświetlenia na

każdą stronę pojazdu.

11.   Wymagania dotyczące wyposażenia elektrycznego.

11.1 Instalacja może być wyposażona w gniazdo wysokoprądowe, które umożliwia rozruch

autobusu ze źródła zewnętrznego.

11.2  musi mieć  instalację elektryczną 24 V i układ diagnozujący stan techniczny pojazdu;

11.3  musi mieć główny wyłącznik prądu;

12.Wyposażenie

12.1  wyposażenie podstawowe:

- podnośnik umożliwiający podnoszenie autobusu i wymianę poszczególnych kół –

wg standardów Wykonawcy;

- apteczka doraźnej pomocy w opakowaniu

-trójkąt ostrzegawczy w opakowaniu ochronnym;

-1 komplet żarówek i bezpieczników rezerwowych do pojazdu;

-przewody rozruchowe o długości minimum 4m;

-kołpaki kół;

-dwie gaśnice

- co najmniej dwa kliny przeciw staczaniu się autobusu

-łańcuchy antypoślizgowe na wszystkie koła napędzane

  - wyposażenie specjalne:

Autobus musi być wyposażony w następujące elementy

- radioodtwarzacz minimum CD/MP3 z gniazdem USB, odtwarzacz DVD, nawigację

satelitarną na obszar Polski oraz Europy, wzmacniacz z minimum ośmioma

głośnikami,   minimum dwa kolorowe monitory LCD tak  rozmieszczone by zapewnić

pasażerom możliwość oglądania projekcji video;

- sufit pokryty materiałem tapicerskim (według standardu Wykonawcy), którego deseń

zostanie ustalony z Zamawiającym, z gamy minimum trzech propozycji

przedstawionych przez Wykonawcę – przed podpisaniem umowy;

- ściany boczne pokryte tkaniną (według standardu Wykonawcy). Kolor zostanie

ustalony z Zamawiającym z gamy minimum trzech propozycji przedstawionych

przez   Wykonawcę – przed podpisaniem umowy;

-mikrofon i lampkę do czytania dla pilota;

-immobiliser oraz autoalarm;

-wielofunkcyjną antenę do radia, telefonu i nawigacji;

-system czujników oraz kamerę cofania, wraz z sygnalizacją cofania.

-okna boczne w przedziale pasażerskim (za wyjątkiem okien w przednich drzwiach)

powinny być z powłoką odbijającą promienie słoneczne (tzw.szyby

przeciwsłoneczne);

-światła przeciwmgielne przednie;

-podgrzewane i sterowane elektrycznie lusterka zewnętrzne, po prawej stronie 
       z wbudowanym lusterkiem umożliwiającym obserwowanie krawężnika i luków

bagażowych.

-barek przystosowany do podgrzewania wody z ekspresem do kawy oraz szafkę z

lodówką

13.Obsługiwalność

13.1 Autobus musi być wyposażony w komplet narzędzi w opakowaniu ochronnym 
            i przyrządy umożliwiające przeprowadzenie samodzielnie przez kierowcę bez

wykorzystania stacjonarnej bazy obsługowo-remontowej prac w zakresie

obsługiwania  codziennego i wykonania prostych napraw bieżących.

- Obsługiwanie codzienne – czynności określone w instrukcji obsługi pojazdu, które codziennie musi wykonać kierowca przed, w czasie i po zakończeniu użytkowania.

- Naprawy bieżące – czynności, które może wykonać samodzielnie kierowca w celu np. wymiany żarówki oświetlenia zewnętrznego, uszkodzonego koła, przepalonego bezpiecznika instalacji elektrycznej.

13.2 Autobus musi być przystosowany do mycia mechanicznego w automatycznych

myjniach samochodowych. W dokumentach przekazanych Odbiorcy musi być

zamieszczona informacja na temat czynności, które należy wykonać przed

wprowadzeniem pojazdu do myjni (np. złożenie lub zdemontowanie niektórych

elementów).

.

13.3 Wykonawca musi zapewnić naprawę gwarancyjną pojazdów w miejscu uzgodnionym z użytkownikiem w ASO na terenie krajów UE w terminie do 14 dni od przyjęcia zgłoszenia. Poza terenem krajów UE naprawa będzie realizowana w terminie do 21 dni od przyjęcia zgłoszenia.

14. Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

- Wykonawca musi zapewnić możliwość zakupu części zamiennych przez okres 10 lat po zakończeniu produkcji wyrobu finalnego.

- Na koszt Wykonawcy wykonywane będą planowe przeglądy techniczne w okresie gwarancyjnym.

- Miejsce dostawy zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

- Z pojazdem musi być dostarczona dokumentacja eksploatacyjna w języku polskim obejmująca:

- instrukcję obsługi (z tabelą smarowania)

- wykaz autoryzowanych stacji obsługi na terenie Polski i UE;

- książka gwarancyjna

- katalog części zamiennych  w formie wydruku i na płycie CD;

- wykaz materiałów i części zamiennych, które podlegają wymianie w czasie przeglądów technicznych pojazdu;

- warunki udzielania gwarancji.

- Układy i zbiorniki pojazdów muszą być w pełni napełnione w sposób umożliwiający ich eksploatację bezpośrednio po przekazaniu użytkownikowi.

- Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania pojazdu 
z wytypowanymi przez użytkownika osobami w następującym zakresie:

- Jednorazowe szkolenie z podstaw użytkowania sprzętu wykonywane podczas przekazywania pojazdu. Zakres szkolenia obejmuje zasady używania urządzeń znajdujących się w kabinie kierowcy oraz zasady wykonywania obsługi codziennej 
i planowych przeglądów gwarancyjnych.

-Warunki ubezpieczenia-

Autokar przedstawiony Zamawiającemu do odbioru powinien być dopuszczony przez właściwy organ oraz ubezpieczony w zakresie OC, AC, NNW dla kierowcy oraz pasażerów na kwotę co najmniej  14.000 PLN na osobę, Assistance na Polskę i Europę 9 z wyłączeniem krajów byłego ZSRR)

Wymagane warunki AC:

Suma ubezpieczeniowa AC winna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu. Ubezpieczenie winno obejmować szkody powstałe w pojeździe, wynikłe co najmniej z następujących zdarzeń: włamania do pojazdu, kradzieży pojazdu lub zabrania pojazdu celem krótkotrwałego użycia, zetknięcia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami oraz zdarzeń losowych:

1.powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi,

2. nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu.