Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna:

Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny 1 sztuki fabrycznie nowego autokaru pasażerskiego z produkcji 2012 r. z opcją wykupu na koniec umowy leasingu dla Zespołu Pieśni i Tańca ,,Lublin” im. W. Kaniorowej w Lublinie, o następujących parametrach:

A. Wymagania ogólne:

1.Autobus winien spełniać wymagania polskich i europejskich przepisów w sprawie dopuszczenia do    ruchu  krajowego i międzynarodowego, przepisów zawartych w normach branżowych i przepisach w sprawie warunków technicznych oraz  niezbędnego wyposażenia., a szczególności musi spełniać wymagania określone w następujących aktach prawnych:

Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. ”Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity: Dz. U. 
         z 2005r., Nr108, poz.908 z późniejszymi zmianami);

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. 
           nr 32 poz. 262 z późniejszymi zmianami.

2.Autobus musi być zdolny do wykonywania przewidzianych dla niego zadań

transportowych po drogach utwardzonych, w warunkach klimatycznych i terenowych

charakterystycznych dla obszaru Europy Środkowej.

3.   Autobus musi być przystosowany do przechowywania w garażach nieogrzewanych 
          (tj. pomieszczeniach zamkniętych – wentylowanych, w których nie przewiduje się

stosowania własnych lub obcych źródeł ciepła).

4. Autobus ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2012 i musi posiadać

homologację  europejską w dniu odbioru autobusu.

B. Wymagania techniczne dotyczące autobusu:

I. Wymagania ogólne.

Autobus ma odpowiadać następującym parametrom techniczno-eksploatacyjnym, a w

szczególności:

- Autobus ma być wyposażony w minimum 49 miejsc siedzących.

- Długość autobusu  12-13 m

- Autobus ma być pojazdem wysokopokładowym.

- Konstrukcja autobusu ma być wykonana z materiałów nierdzewnych lub o podwyższonej odporności na korozję,  a ściany boczne , tylna i przednia  mają być wykonane z materiałów  nierdzewnych, bezpiecznych i odpornych na zniszczenia.

Dopuszcza się inne materiały , odporne i zabezpieczone trwale przed korozją.

- Kolorystykę autobusu i elementów dekoracyjnych Dostawca wykona wg. projektu       Zamawiającego. Zamawiający oczekuje propozycji 3 kolorów, lakier zwykły. Elementy dekoracyjne zawierać powinny  logo Zespołu oraz podstawowe dane tele-adresowe.

- Autobus ma być tak skonstruowany aby możliwa była jego długotrwała eksploatacja w temperaturach powietrza  od -35 st.C do + 40 st C.

- Gwarancja na bezawaryjną eksploatację elementów przeniesienia napędu autobusu tj. silnik, skrzynia biegów, retarder ,wał i most napędowy –winna wynosić nie mniej niż 24 miesiące lub 200 000 km. w zależności od tego , co nastąpi wcześniej. Gwarancja na cały autobus winna wynosić nie mniej niż 12 miesięcy.

- Autobus winien być wyposażony w system ostrzegawczy o pożarze w komorze silnika i urządzenia grzewczego.

- Autobus ma być wyposażony w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy o wydajności pozwalającej utrzymywać komfortowe warunki podróżowania. Urządzenie musi umożliwiać zmniejszenie temperatury o minimum 15°C przy temperaturze otoczenia +35°C oraz zapewnić wewnątrz pojazdu temperaturę +18°C przy temperaturze otoczenia –25°C (dopuszcza się zastosowanie dwóch urządzeń – klimatyzacyjnego i ogrzewającego, które pozwalają na spełnienie powyższych wymogów). Układ musi pozwalać na rozprowadzenie powietrza do poszczególnych miejsc siedzących.

Agregat klimatyzacyjny musi znajdować się poza przedziałem pasażerskim

- Autobus musi być wyposażony w urządzenie umożliwiające ogrzewanie przedziału pasażerskiego i kierowcy na postoju

- W autobusie musi być zamontowany układ utrzymujący zadaną prędkość jazdy

( TEMPOMAT lub równoważny).

- Nadwozie jak i jednostka napędowa/silnik/ oferowanego autobusu musi pochodzić

od jednego producenta.

II. Wymagania szczegółowe:

1.Kabina kierowcy i pilota

1.1  Ergonomiczne miejsce pracy kierowcy, z łatwym dostępem do elementów sterowania

autobusem.

1.2  Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym z pełną bezstopniową regulacją

wysokości i zintegrowanym zagłówkiem uwzględniający zasady ergonomii i bezpieczeństwa.

1.3  Fotel pilota składany z podłokietnikiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa,

z łatwym dostępem do systemu audio-wizualnego. Kolorystyka foteli jednakowa w całym autobusie

1.4  Szyby boczne podwójne, atermiczne, przyciemniane, z powłoką odbijającą promienie

słoneczne, wklejane do nadwozia.

Szyba przednia panoramiczna.

Szyba boczna lewa kierowcy podgrzewana oraz sterowana elektrycznie.

2. Przedział pasażerski

2.1  Fotele pasażerskie- turystyczne, wysokie z odchylanym oparciem, rozsuwane na

boki, tapicerowane, /rodzaj,  struktura i kolor materiału tapicerskiego zostanie

ustalony z Zamawiającym z gamy minimum trzech propozycji przedstawionych przez

Wykonawcę – po podpisaniu umowy, wyposażone w pasy bezpieczeństwa i

podłokietnik.

Fotele pasażerów muszą być zwrócone w kierunku jazdy.

2.2 Podłoga  ma być wyłożona wykładziną antypoślizgową  oraz umożliwiającą

utrzymanie czystości .

2.3 Ponad oknami, muszą znajdować się zamykane lub nie zamykane półki zapewniające

włożenie przedmiotów o wysokości minimum 200 mm i szerokości minimum 300 mm

z możliwością zabezpieczenia ich przed przemieszczaniem.

2.4  Szyby boczne podwójne, atermiczne, przyciemniane, z powłoką odbijającą promienie

słoneczne, wklejane do nadwozia.

3. Silnik

3.1  Silnik wysokoprężny spełniający wymagania EURO 5, w zakresie emisji spalin i

hałasu,  co należy potwierdzić stosownymi dokumentami

3.2   Moc minimalna silnika  260 kW

4. Skrzynia biegów

Minimum 6-biegowa /plus wsteczny/, ze zintegrowanym zwalniaczem hydraulicznym i

mikroprocesorowym systemem diagnostycznym.

5. Układ hamulcowy

Autobus ma posiadać zamontowane EBS, BAS i ESP wraz z systemami ABS, ASR  lub

w innych konfiguracjach, spełniających  warunki bezpiecznego hamowania.

6. Układ pneumatyczny

Elementy układu pneumatycznego umieszczone w sposób chroniący przed zamarzaniem

i zanieczyszczeniami. Zbiorniki sprężonego powietrza wykonane z materiałów

nierdzewnych i zabezpieczone przed korozją. Przewody układu wykonane z tworzyw

sztucznych.

7. Zawieszenie

Zawieszenie pneumatyczne stabilizowane z możliwością regulacji wysokości podczas

jazdy, wyposażony w system ECS kontrolujący ciśnienie powietrza lub system

równoważny.

8. Koła i ogumienie

Autobus ma być wyposażony w komplet  ogumienia bezdętkowego + koło zapasowe.

9. Układ kierowniczy

Bezobsługowa przekładnia kierownicza ze wspomaganiem hydraulicznym. Kolumna

kierownicza z regulacją i blokadą.

10. Drzwi

Drzwi sterowane pneumatycznie lub elektro – pneumatycznie z miejsca kierowcy,

wyposażone w system zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem  pasażera.

11. Lusterka

Dwa zintegrowane, podgrzewane lusterka główne, z podwójnymi zwierciadłami z

elektrycznym  sterowaniem ustawienia. Lusterko po stronie prawej z wmontowanym

zwierciadłem umożliwiającym obserwację krawężnika i luków bagażowych

Zwierciadło główne sferyczne.

12.Układ elektryczny

Instalacja 24V.

Główny wyłącznik prądu.

Złącze do diagnostyki wszystkich najważniejszych układów.

13. Przestrzeń bagażowa

13.1  Luki bagażowe o objętości ponad 9 m sześciennych

13.2  Luki bagażowe wyposażone w zamontowane trwale wieszaki, wg.

uzgodnionego projektu z Zamawiającym.

13.3 Powierzchnia bagażowa powiększona o miejsce przeznaczone na toaletę

/autobus bez toalety/.

13.4  Miejsce do odpoczynku dla kierowcy.

13.5 Klapy bagażników wyposażone w bezpieczne zamknięcia + zamek centralny

13.6  W przedziale bagażowym musi znajdować się minimum jeden punkt oświetlenia na

każdą stronę pojazdu.

14. Wyposażenie specjalne:

Autobus musi być wyposażony w następujące elementy:

- radioodtwarzacz minimum CD/MP3 z gniazdem USB, odtwarzacz DVD, nawigację

satelitarną na obszar Polski oraz Europy, wzmacniacz z minimum ośmioma

głośnikami,   minimum dwa kolorowe monitory LCD tak  rozmieszczone by zapewnić

pasażerom możliwość oglądania projekcji video;

- sufit pokryty materiałem tapicerskim (według standardu producenta), którego deseń

zostanie ustalony z Zamawiającym, z gamy minimum trzech propozycji

przedstawionych przez Wykonawcę – przed podpisaniem umowy;

- ściany boczne pokryte tkaniną (według standardu producenta). Kolor zostanie

ustalony z Zamawiającym z gamy minimum trzech propozycji przedstawionych

przez   Wykonawcę – przed podpisaniem umowy;

-mikrofon i lampkę do czytania dla pilota;

-immobiliser oraz autoalarm;

-wielofunkcyjną antenę do radia, telefonu i nawigacji;

-system czujników oraz kamerę cofania, wraz z sygnalizacją cofania

- kamera z przodu autobusu z rejestratorem obrazu.

-światła przeciwmgielne przednie;

-barek przystosowany do podgrzewania wody z ekspresem do kawy oraz szafkę z

lodówką.

.

15. Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

-   Miejsce dostawy zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

-  Z pojazdem musi być dostarczona dokumentacja eksploatacyjna w języku polskim

obejmująca:

- instrukcję obsługi

- wykaz autoryzowanych stacji obsługi na terenie Polski i UE;

- książka gwarancyjna

- warunki udzielania gwarancji.

- Układy i zbiorniki pojazdów muszą być w pełni napełnione w sposób umożliwiający ich eksploatację bezpośrednio po przekazaniu użytkownikowi.

- Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania pojazdu 
z wytypowanymi przez użytkownika osobami w następującym zakresie:

- Jednorazowe szkolenie z podstaw użytkowania sprzętu wykonywane podczas przekazywania pojazdu. Zakres szkolenia obejmuje zasady używania urządzeń znajdujących się w kabinie kierowcy oraz zasady wykonywania obsługi codziennej 
i planowych przeglądów gwarancyjnych.

Warunki ubezpieczenia:

Autokar przedstawiony Zamawiającemu do odbioru powinien być ubezpieczony w zakresie OC, AC, NNW dla kierowcy oraz pasażerów na kwotę co najmniej  14.000 PLN na osobę.

Wymagane warunki AC:

Suma ubezpieczeniowa AC winna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu. Ubezpieczenie winno obejmować szkody powstałe w pojeździe, wynikłe co najmniej z następujących zdarzeń: włamania do pojazdu, kradzieży pojazdu lub zabrania pojazdu celem krótkotrwałego użycia, zetknięcia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami oraz zdarzeń losowych:

1.powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego,

huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi.

2. nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz

pojazdu.

3. Dodatkowe ubezpieczenie szyby przedniej.